Über die Bestimmung von Copolymerisationsparametern

in der radikalischen Copolymerisation

von Acrylnitril mit Butadien

DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades der

Naturwissenschaften im Fachbereich Chemie

der Universität-Gesamthochschule-Essen

vorgelegt von

Thomas Cherubin

aus Herne

Herne 1999

Vorsitzender:				Prof. Dr. G. Peschel

1. Gutachter:				Prof. Dr. F. Bandermann

2. Gutachter:				Prof. Dr. H.-W. Siesler

Tag der mündlichen Prüfung:		18.01.2000

Die Durchführung der Versuche erfolgte in der Zeit von Mai 1991 bis November 1993 im Institut für Technische Chemie der Universität-Gesamthochschule-Essen unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. F. Bandermann.

Herrn Prof. Bandermann gilt mein besonderer Dank für wertvolle Anregungen zu dieser Arbeit und für die gewährte Freiheit und großzügige Unterstützung bei ihrer Durchführung.

Weiterhin danke ich:

Herrn Prof. Dr. H.-W. Siesler für die freundliche Übernahme des Korreferates,

Herrn Dipl. Ing. D. Jacobi für die gewissenhafte Aufnahme der Molmassenverteilungen,

Herrn Dipl. Ing. H. Bandmann für die Aufnahme der NMR-Spektren am 300 MHz-

Gerät und Frau Ursula Giebel für die Aufnahmen am 200 MHz-Gerät,

Herrn Dipl. Ing. G. Joppich für viele praktische Hilfestellungen,

allen Mitarbeitern des Institutes für die gute Arbeitsatmosphäre und die interessanten Diskussionen.

Inhaltsverzeichnis									Seite

I	Zusammenfassung								I

1.	Einleitung									1

1.1	Allgemeines									1

1.2	Kautschuk									1

1.2.1	NBR-Kautschuk								2

1.3	Verfahrenstechnische Aspekte der Kautschukproduktion			4

2.	Problemstellung								6

3.	Beschreibung der radikalischen Copolymerisation				8

3.1	Allgemeines									8

3.2	Mechanismus der radikalischen Copolymerisation				9

3.3	Copolymerisationsparameter							12

3.3.1	Grundlagen									12

3.3.2	Bestimmung von Copolymerisationsparametern				15

3.3.3	Diskussion									24

3.4	Versuchsplanung und Durchführung						25

3.4.1	Allgemeines									25

3.4.2	Wahl des Lösungsmittels							27

3.4.3	Wahl des Initiators								27

3.4.4	Wahl der Konzentrationen							30

3.4.5	Versuchsapparatur								31

3.4.6	Versuchsdurchführung							31

3.4.7	Recycling									33

3.4.8	Bestimmung der Copolymerzusammensetzung				34

3.5	Ergebnisse									39

3.5.1	Beschreibung der erhaltenen Copolymere					39

3.5.2	Copolymerisationsparameter							39

3.5.3	Arrhenius-Diagramm								48

3.6	Diskussion									52

3.6.1	... der Copolymerisationsparameter						52

3.6.2	Vergleich der Copolymerisationsparameter mit Literaturdaten		55

3.7	Abschließende Betrachtung							63

4.	Wittmers Theorie zur Volumenkontraktion					65

4.1	Einleitung									65

4.2	Grundlagen									66

4.3	Dichtemessungen								72

4.4	Ergebnisse									74

4.4.1	Bindungshäufigkeiten								74

4.4.2	Gemessene Dichten								78

4.4.3	Gegenüberstellung der molaren Volumenkontraktionen			79

4.5	Diskussion									86

4.5.1	... der Bindungshäufigkeiten							86

4.5.2	... der Dichten									87

4.5.3	... der molaren Volumenkontraktionen					87

4.6	Zusammenfassung								90

5.	Weitere Untersuchungen							91

5.1	Einleitung									91

5.2	Die Verzweigungsfrequenz							91

5.2.1	Grundlagen der Verzweigungsberechnung					92

5.3	Versuchsbedingungen							94

5.4	Molmassen, Uneinheitlichkeiten und Verzweigungen			94

5.5	Diskussion der Molmassen, Uneinheitlichkeiten und Verzweigungen	95

6.	Ausblick									97

7.	Experimentelles								99

7.1	Chemikalien									99

7.2	NMR-Spektroskopie								99

7.3	Bestimmung der Molmassen							100

8.	Anhang									101

  - Anhang A: Programm zur Berechnung der Copolymerisationsparameter

nach KELEN und TÜDOS							101

  - Anhang B: Wertetabelle zur Bestimmung der Copolymerisations-

parameter									102

  - Anhang C: Zahlenmittel der Molmassen, Uneinheitlichkeiten und

# Verzweigungen								104

8.4	Anhang D. Bindungshäufigkeiten						108

9.	Literaturverzeichnis								110

I. Zusammenfassung

Hintergrund dieser und weiterer Arbeiten am Institut für Technische Chemie der Universität Essen war die Untersuchung der Mikrokinetik der radikalischen Copolymerisation von Acrylnitril mit 1,3-Butadien in Lösung.

Ziel war es, die Herstellung von Nitrilkautschuk (NBR) vom Verfahren der Emulsionspolymerisation zum Verfahren der Lösungscopolymerisation umzustellen, ohne große Eigenschaftsverluste des produzierten Kunststoffs hinnehmen zu müssen. Das gewählte Lösungsmittel sollte geeignet sein, das NBR darin weiterzuverarbeiten zum hydrierten Nitrilkautschuk HNBR, so daß eine Verfahrensstsufe des früheren Produktionsprozesses entfällt.

Eine Umstellung zur Lösungscopolymerisation bedeutete eine Optimierung dieser Reaktion, da die Emulsionspolymerisation für gewöhnlich höhere Molmassen liefert. Eine Optimierung kann nur mit Hilfe möglichst aller kinetischen Daten des Systems geschehen.

Diese Arbeit trägt dazu die Ermittlung der Copolymerisationsparameter im Lösungsmittel Methylethylketon (2-Butanon) in Abhängigkeit von der Temperatur bei. Dazu wurde das Verfahren von KELEN und TÜDOS angewendet, welches bestätigte, daß für das System Acrylnitril/1,3-Butadien das Terminal-Modell gültig ist, wenn auch Einschränkungen hingenommen werden müssen. Die Qualität der Daten wird mit den Werkzeugen von KELEN und TÜDOS beschrieben.

Diese sind das 95% Vertrauensintervall, der Parameter ( zur Einstufung in eine Klasse von Copolymerisationen sowie der Parameter Q zur Beurteilung der experimentellen Daten. Die gefundenen Werte sind die besten derzeit publizierten Copolymerisationsparameter für dieses System, wie bei einem Vergleich mit Literaturdaten festgestellt wurde (s.S. 51 ff).

Die folgende Tabelle zeigt die gefundenen Werte:

Tabelle I.1: Copolymerisationsparameter des Systems Acrylnitril/1,3-Butadien bei verschiedenen Temperaturen in 2-Butanon mit 95% Vertrauensintervall sowie den Bewertungsparametern ( und Q

r1			r2			(		Q		T

0,122  0,036		0,411  0,032		0,023		0,3039		313,15 K

0,067  0,034		0,413  0,038		0,047		0,1787		323,15 K

0,059  0,046		0,408  0,029		0,055		0,0763		333,15 K

Die Theorie von WITTMER, nach der auch Copolymerisationen über deren Volumenkontraktionen quantitativ verfolgt werden können, konnte in dieser Arbeit weder bestätigt noch verworfen werden. Die Meßanordnung ließ keine genaueren Werte zur Bestimmung der molaren Volumenkontraktion zu, so daß eine Übertragung der genannten Theorie auf ein System, in dem ein Monomer gasförmig ist (1,3-Butadien), erst mit weiteren Versuchen in einer anderen Meßapparatur bestätigt werden könnte.