15 Simulation der Konzentration-Zeit-Kurven mit Hilfe des

Simulationspakets für Polymerreaktionen "PREDICI"

Die aus den Dilatometerversuchen ermittelten Konzentrations-Zeit-Kurven können über das Simulationspaket für Polymerreaktionen "PREDICI" simuliert werden. Dabei können die Geschwindigkeitskonstanten über das Modul "Parameterabschätzung" angepaßt werden. Für die Simulationen wurden folgende, für eine radikalische Polymerisation typische Reaktionsgleichungen verwendet.

1. Als Startreaktion für die Polymerisation wurde der einfache Initiatorzerfall mit der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki und dem Radikalausbeutefaktor f gewählt. Ein eventuell auftretender Prozeß der Selbstinitiierung des Monomers oder eine Initiierung durch andere Substanzen im Monomer oder im Lösungsmittel wurde nicht berücksichtigt.

2. Das Kettenwachstum mit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp wurde mit Hilfe  folgender Reaktionsgleichung beschrieben. Es finden weder Additionen von Monomerenpaaren noch andere Reaktionen, welche das Kettenwachstum beeinflussen, statt.

Als Kettenabbruch wurde nur die Rekombination der Polymerradikale mit der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt verwendet, da dieser Abbruch sich nicht kinetisch von dem Abbruch durch die Disproportionierung unterscheiden läßt. Das Verhältnis von Rekombination zu Disproportionierung wirkt sich vor allem auf die Polymerkettenlänge aus. Da die Disproportionierung eine relativ hohe Aktivierungsenergie im Vergleich zur Rekombination hat, sollte diese vor allem bei höheren Temperaturen stattfinden. Ein Gel- oder Glaseffekt wird auch bei sehr hohen Umsätzen nicht berücksichtigt.

Die Differentialgleichung für das Monomer, welche diese Reaktionsgleichungen beschreibt, lautet:

(34)

Um diese Gleichung mit Hilfe des Simulationspaketes für Polymerreaktionen "PREDICI" zu lösen, wurden die aus den Dilatometerversuchen ermittelten Konzentrations-Zeit-Wertepaare in einen Meßdatenfeil eingegeben. Da dieses Differentialgleichungssystem unendlich viele Lösungen besitzt, konnten mit Hilfe des Simulationspaketes "PREDICI" über die Parameterabschätzung keine absoluten Werte für die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten erhalten werden. Versuche mit sehr hoher bzw. niedriger Initiatoranfangskonzentration wurden nicht simuliert, da bei diesen Versuchen mit zu großen Einwaagefehlern bzw. mit einem durch die Polymerreaktion induzierten Zerfall gerechnet werden mußte. Folgende Versuche wurden für die Simulation ausgewählt.

| Meßreihe | c(HEMA) [mol(L-1] | c(Initiator) [mmol(L-1] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,14 | 16,55 |
| 1 | 1,14 | 9,28 |
| 1 | 1,14 | 4,15 |
| 2 | 0,57 | 16,64 |
| 2 | 0,57 | 9,28 |
| 2 | 0,57 | 4,17 |
| 4 | 0,30 | 16,51 |
| 4 | 0,30 | 9,37 |
| 4 | 0,30 | 4,13 |

Tab. 15.1:  Zur Simulation mit Predici verwendete Meßreihen in Ethanol bei 60°C und die verwendeten Initiator- und Monomerkonzentrationen

Die Parameterabschätzung wurde mit einer Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki von 2,967 (10-7 sec-1, einer Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von 3513 L ( mol-1 (sec-1 /30/ (PLP), einem Radikalausbeutefaktor von 0,5 und einer Abbruchgeschwindigkeitskonstanten von 1,0(108 L ( mol-1 ( sec-1 gestartet. Als anzupassende Geschwindigkeitskonstante diente die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt. Es ergaben sich bei der Parameteranpassung folgende Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten:

| Initiatorzerfallsgeschwindigkeits-konstante ki | Radikalausbeutefaktor f | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp | Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt | Simulationsfehler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,78 ( 10-5 sec-1 | 0,50 | 3513 L(mol-1 (sec-1 | 9,784(107 L(mol-1 (sec-1 | 18,93 % |

Tab. 15.2: Ergebnisse der ersten Parameterabschätzung

Die Simulation dieses Datensatzes ergab die beste Anpassung mit einem Fehler von 18,93%. Bei zusätzlicher Freigabe des Radikalausbeutefaktors und / oder der Wachstumsgeschwindigkeitskonstante ergab sich keine signifikante Änderung der Geschwindigkeitskonstanten. Falls alle Geschwindigkeitskonstanten zur Anpassung freigegeben wurden, veränderten sich die Werte wie folgt:

| Initiatorzerfallsgeschwindigkeits-konstante ki | Radikalausbeutefaktor f | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp | Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt | Simulationsfehler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,66 ( 10-5 sec-1 | 0,518 | 3978 L(mol-1 (sec-1 | 1,212(108 L(mol-1(sec-1 | 18,82 % |

Tab. 15.3: Ergebnisse der zweiten Parameterabschätzung

Die Simulation dieses Datensatzes ergab die beste Anpassung mit einem Fehler von 18,82% bei Freigabe aller Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten. Dabei ist allerdings zu beachten, daß dies nur beispielhafte Lösungen dieses Differentialgleichungssystems sind. Mit anderen Startwerten ergeben sich andere Lösungen mit etwa dem gleichen Simulationsfehler. Die aus der Parameterabschätzung erhaltenen Werte für die Geschwindigkeitskonstanten sind dabei nur Lösungsmöglichkeiten der oben stehenden Differentialgleichung. Weitere Simulationen der Reaktionsverläufe mit so hohen Abweichungen der simulierten zur gemessenen Kurve erscheinen nicht sinnvoll. Um die Abweichungen der simulierten Kurven zu verringern, kann die Aufspaltung des Meßdatenfeils in mehrere Blöcke Verbesserungen bringen. Es zeigte sich bei der Simulation, daß einige der Konzentrations-Zeit-Verläufe mit gleicher Initiatorkonzentration sehr gut angepaßt werden, während andere Konzentrationsabnahmen mit den gleichen Geschwindigkeitskonstanten, aber anderer Initiatorkonzentration nur sehr schlecht beschrieben werden konnten. Da die Ordnung des Initiators nicht 0,5 beträgt, scheint eine Aufteilung des vollständigen Meßdatenfeils in drei jeweils eigenständige Meßdatenfeile mit jeweils einer niedrigen (( 4,2 mmol ( L-1), einer mittleren (~ 9,3 mmol ( L-1) und einer hohen Initiatorkonzentration (~ 16,6 mmol (L-1) sinnvoll. Dies hat eine wesentlich bessere Anpassung der Simulation an den gemessenen Konzentrationsverlauf zur Folge. Folgende Versuche wurden nun jeweils für die Simulation ausgewählt.

| Meßreihe | c (HEMA) [mol ( L-1] | c (Initiator) [mmol ( L-1] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,14 | 4,15 |
| 2 | 0,57 | 4,17 |
| 4 | 0,30 | 4,13 |

Tab. 15.4: Verwendete HEMA - Konzentrationen bei niedriger Initiatorkonzentration

| Meßreihe | c (HEMA) [mol ( L-1] | c (Initiator) [mmol ( L-1] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,14 | 9,28 |
| 2 | 0,57 | 9,28 |
| 4 | 0,30 | 9,37 |

Tab. 15.5: Verwendete HEMA - Konzentrationen bei mittlerer Initiatorkonzentration

| Meßreihe | c (HEMA) [mol ( L-1] | c (Initiator) [mmol ( L-1] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,14 | 16,55 |
| 2 | 0,57 | 16,64 |
| 4 | 0,30 | 16,51 |

Tab. 15.6: Verwendete HEMA - Konzentrationen bei hoher Initiatorkonzentration

Die Konzentrations-Zeit-Wertepaare werden in drei neue Meßdatenfeile eingegeben. Mit diesen drei neuen Meßdatenfeilen, die jeweils für eine Initiatorkonzentration gelten, können nun weitere Simulationen durchgeführt werden. Zusätzlich soll festgestellt werden, inwieweit sich Änderungen der einzelnen Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten auf den Simulationsfehler auswirken. Außerdem kann bei dieser Art der Auswertung der Exponent der Geschwindigkeitskonstanten überprüft werden. Abweichungen zur idealen Reaktionskinetik können so leicht festgestellt werden.

15.1 Simulation der Versuche mit niedriger Initiatorkonzentration

Um die Auswirkung des Simulationsfehlers auf die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten zu charakterisieren, wurde aus der idealen allgemeinen kinetischen Differentialgleichung der radikalischen Polymerisation ein allgemeinerer mathematischer Ausdruck gewonnen. Dieser Ausdruck hat als Variable die Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten (x), des Radikalausbeutefaktors (y) und der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (z). Der Exponent der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten ist nicht variabel und bleibt statt dessen, wie es die ideale Reaktionskinetik fordert, 1. Der Exponent der Initiatorkonzentration ist durch das Simulationsprogramm auf einen idealen Wert von 0,5 festgelegt.

(41)

Mit x = -0,5,  y = 0,5 und z = 0,5 ergibt sich daraus wieder die allgemeine ideale Differentialgleichung für die radikalische Polymerisation. Diese nun allgemeinere Differentialgleichung kann jetzt auch einige, nicht ideal verlaufende, radikalische Polymerreaktionen beschreiben. Nach Einführung einer Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS ergibt sich folgende vereinfachte Gleichung

,	(42)

wobei die Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS aus folgenden Konstanten zusammengesetzt ist:

(43)

Nach Auflösung dieses Differentialgleichungssystems können jetzt die Exponentialkoeffizienten der Geschwindigkeitskonstanten (x, y und z) bestimmt werden. Als Variable zur Anpassung der Kurvenverlaufe während der Parameterabschätzung wurde willkürlich die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp ausgewählt. Nach Anpassung der Reaktionsparameter mit den gemessenen Kurvenverläufen gilt dann für die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp:

(44)

15.1.1  Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten (niedrige Initiatorkonzentration)

Zur Bestimmung des Exponenten wird jeweils bei einem gegebenen Radikalausbeutefaktor f die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt variiert. Nach Einführen eines Multiplikators m1 vereinfacht sich die Gleichung (44) zu

,	(45)

wobei der Multiplikator m1 folgende Geschwindigkeitskonstanten zusammenfaßt:

(46)

Bei einem festgesetzten Wert der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante von ki = 1,7798(10-5 sec-1 und des Radikalausbeutefaktors f von 0,10; 0,25; 0,50; 0,75 und 1,0 ergeben sich als Lösung der Parameterabschätzung für frei gewählte Werte der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt verschiedene Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp in Abhängigkeit von der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt und des negativen Exponenten x (Gleichung 45).

Nachfolgende Tabelle zeigt die aus der Simulation ermittelten Wachstumsgeschwindigkeitkonstanten in Abhängigkeit von der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt bzw. vom Radikalausbeutefaktor f .

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp [L(mol-1(sec-1] |
| --- | --- |
| [L(mol-1(sec-1] | f = 0,10 | f = 0,25 | f = 0,50 | f = 0,75 | f = 1,00 |
| 5,0(106 | 1122 | 708,0 | 499,1 | 406,3 | 350,8 |
| 1,0(107 | 1586 | 1001 | 705,9 | 574,7 | 496,1 |
| 2,0(107 | 2243 | 1416 | 998,2 | 812,7 | 701,6 |
| 5,0(107 | 3546 | 2239 | 1578 | 1285 | 1109 |
| 1,0(108 | 5015 | 3166 | 2232 | 1817 | 1569 |
| 2,0(108 | 7091 | 4478 | 3157 | 2569 | 2219 |
| 5,0(108 | 11214 | 7079 | 4991 | 4063 | 3809 |
| 1,0(109 | 15858 | 10013 | 7059 | 5746 | 4962 |

Tab. 15.1.1.1: Simulierte Wachstumsgeschwindigkeitskonstante bei unterschiedlichen

Abbruchgeschwindigkeitskonstanten bzw. bei unterschiedlichen Radikal-

ausbeutefaktoren bei niedriger Initiatorkonzentration

Anzumerken ist, daß der Simulationsfehler bei allen Simulationen, unabhängig vom jeweils festgelegten Wert der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt, etwa 3,55 % beträgt. Der Simulationsfehler ist allerdings, wenn auch nur sehr schwach, vom Radikalausbeutefaktor f abhängig. Die Aufteilung der Simulation in drei verschiedene Simulationen mit jeweils einer einheitlichen Initiatorkonzentration hat somit den Simulationsfehler deutlich reduziert. Nachfolgend ist die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt, bei jeweils konstantem Radikalausbeutefaktor f, aufgetragen.

Abb. 15.1.1.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante  kp gegen die Abbruchgeschwin-

digkeitskonstante kt bei jeweils konstantem Radikalausbeutefaktor f (niedrige Initiatorkonzentration)

Die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten  kp von der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt bei jeweils konstantem Radikalausbeutefaktor f bei niedriger Initiatorkonzentration läßt sich sehr gut mit Hilfe einer exponentiellen Ausgleichskurve beschreiben (Gleichung 45), wobei der Exponent der Ausgleichskurve der negative Wert des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt (x) ist. Der Multiplikator m1 faßt dabei, wie schon erwähnt, folgende Geschwindigkeitskonstanten zusammen:

(46)

| Radikalausbeutefaktor f | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent der Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | kp = 0,50226 ( kt0,49992 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,25 | kp = 0,31654 ( kt0,50001 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,50 | kp = 0,22316 ( kt0,50001 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,75 | kp = 0,18181 ( kt0,49997 | 1,00000 | - 0,500 |
| 1,00 | kp = 0,15673 ( kt0,50006 | 1,00000 | - 0,500 |

Tab. 15.1.1.2: Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten bei

niedrigen Initiatorkonzentrationen

Der Exponent der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt (x) beträgt bei sehr guter Näherung - 0,5, wie es die ideale kinetische Differentialgleichung der radikalischen Polymerisation fordert.

(41 a)

Die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt und die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp verhalten sich bei niedriger Initiatorkonzentration ideal.

15.1.2 Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (niedrige Initiator-

konzentration)

Zur Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (y) wird ähnlich verfahren. Nur wird bei einer gegebenen Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt der Radikalausbeutefaktor f als Variable ausgewählt. Nach Einführen eines Multiplikators m2 erhält man die zugehörige Gleichung mit

,	(47)

wobei der Multiplikator m2 folgende Geschwindigkeitskonstanten zusammenfaßt:

(48)

Es ergeben sich bei einem festgesetzten Wert der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten  ki (1,7798(10-5 sec-1) und der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten wieder verschiedene Wertepaare, welche die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von dem Radikalausbeutefaktor und dem negativen Exponenten y aufzeigen. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von dem Radikalausbeutefaktor.

Abb. 15.1.2.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen den Radikalausbeutefaktor f bei jeweils konstanter Abbruchgeschwindigkeitskonstanten (niedrige Initiatorkonzentration)

Die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp vom Radikalausbeutefaktor f bei jeweils konstanter Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt bei niedriger Initiatorkonzentration läßt sich sehr gut mit Hilfe einer exponentiellen Ausgleichskurve (Gleichung 47) beschreiben, wobei der Exponent der Ausgleichskurve der negative Wert des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (y) ist.

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt [L(mol-1 (sec-1] | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent des Radikalausbeutefaktors f |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,0 ( 106 | kp = 351,32( f -0,50474 | 0,99999 | 0,505 |
| 1,0 ( 107 | kp = 496,91( f -0,50448 | 0,99999 | 0,504 |
| 2,0 ( 107 | kp = 702,72 ( f -0,50454 | 0,99999 | 0,504 |
| 5,0 ( 107 | kp = 1110,9 ( f -0,50458 | 0,99999 | 0,505 |
| 1,0 ( 108 | kp = 1571,3 ( f -0,50449 | 0,99999 | 0,504 |
| 2,0 ( 108 | kp = 2222,2 ( f -0,50446 | 0,99999 | 0,504 |
| 5,0 ( 108 | kp = 3513,9 ( f -0,50443 | 0,99999 | 0,504 |
| 1,0 ( 109 | kp = 4969,5 ( f -0,50445 | 0,99999 | 0,504 |

Tab. 15.1.2.1: Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors bei niedrigen Initiatorkonzentrationen

Der Exponent des Radikalausbeutefaktors (y) beträgt 0,504. Dies steht, unter Berücksichtigung des Simulationsfehlers, im Einklang zur idealen Reaktionskinetik für die radikalische Polymerisation. Diese fordert einen Exponenten des Radikalausbeutefaktors von 0,5. Die Differentialgleichung entspricht nun folgendem Ausdruck :

(41 b)

Um auch den Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (z) zu bestimmen, wird bei einem festgesetzten Wert der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki und dem Exponenten z untersucht.

(49)

Hierbei faßt der Multiplikator m3 folgende Geschwindigkeitskonstanten zusammen:

(50)

15.1.3 Bestimmung des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante

(niedrige Initiatorkonzentration)

Zur Untersuchung der Abhängigkeiten des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (z) wird bei einer konstanten Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt die Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki variiert. Als anzupassende Geschwindigkeitskonstante dient wieder die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp. Als Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt wurde 1,0(108 L(mol-1 (sec-1 gewählt, da bei diesem Wert ein relativ geringer Simulationsfehler bei einer Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von 3513 L(mol-1(sec-1, einer Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki von 1,7798(10-5 sec-1 und einem Radikalausbeutefaktor f von 0,5 auftrat.

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt = 1,0(108 L(mol-1 ( sec-1 Radikalausbeutefaktor f = 0,5 |
| --- |
| Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp [L(mol-1 ( sec-1] | Simulationsfehler [%] |
| 5,0(10-7 | 12376 | 3,2 |
| 1,0(10-6 | 8770 | 3,2 |
| 2,0(10-6 | 6228 | 3,2 |
| 5,0(10-6 | 3989 | 3,2 |
| 1,0(10-5 | 2881 | 3,3 |
| 1,78(10-5 | 2232 | 3,6 |
| 2,0(10-5 | 2125 | 3,7 |
| 5,0(10-5 | 1523 | 5,7 |

Tab. 15.1.3.1: Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstante von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante bei niedriger Initiatorkonzentration

Es zeigt sich, daß der Simulationsfehler nunmehr stark abhängig von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki ist. Bei kleiner werdender Zerfallsgeschwindigkeit des Initiators wird der Simulationsfehler immer kleiner und steuert bei unendlich kleiner Zerfallsgeschwindigkeit einen Grenzwert von 3,2% an. Bei derartig kleinen Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki resultiert daraus allerdings eine extrem hohe Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp, welche sehr unwahrscheinlich ist und somit ausgeschlossen werden kann. Bei größer werdender Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki steigt der Simulationsfehler exponentiell an und beträgt bei einer Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten von 1,0(10-4 sec-1 10%.

Die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki läßt sich wiederum durch eine exponentielle Ausgleichskurve (Gleichung 49) beschreiben. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten.

Abb. 15.1.3.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante  kp gegen der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki bei einer Abbruchgeschwindigkeitskonstanten von 1,0(109 L(mol-1(sec-1 (niedrige Initiatorkonzentration)

Die dazugehörige exponentielle Ausgleichskurve lautet:

| Radikalausbeutefaktor f | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | kp = 14,142 ( ki -0,4647 | 0,9978 | 0,465 |

Tab. 15.1.3.2: Bestimmung des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten bei niedriger Initiatorkonzentration

Der Exponent des Radikalausbeutefaktors (y) entspricht mit 0,465 nicht dem für die ideale radikalischen Reaktionskinetik geforderten Wert von 0,5. Der Ausdruck für die Differentialgleichung der Polymerisation von HEMA in Ethanol bei niedriger Initiatorkonzentration (( 4,2 mol(L-1) und einer Temperatur von 60°C lautet nun:

(41 c)

Dabei muß allerdings beachtet werden, daß die Ordnung des Initiators nicht 0,5 ist.

15.2 Simulation der Versuche mit mittlerer Initiatorkonzentration

Im folgenden werden nur jeweils die Ergebnisse der Simulationen und die Bestimmung der Exponenten der Geschwindigkeitskonstanten (x, y und z) vorgestellt.

15.2.1 Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten (mittlere Initiatorkonzentration)

Zur Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten wird jeweils bei einem gegebenen Radikalausbeutefaktor f und einem festgesetzten Wert der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki von 1,7798 sec-1 die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt variiert. Als anzupassende Geschwindigkeitskonstante dient wieder die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante. Nachfolgende Tabelle zeigt die aus der Simulation ermittelten Wachstumsgeschwindigkeitkonstanten in Abhängigkeit von der Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt bzw. vom Radikalausbeutefaktor f.

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp [L(mol-1(sec-1] |
| --- | --- |
| [L(mol-1(sec-1] | f=0,10 | f=0,25 | f=0,50 | f=0,75 | f=1,00 |
| 5,0(106 | 898,8 | 563 | 392,6 | 315,7 | 269,4 |
| 1,0(107 | 1271 | 797 | 555,2 | 446,6 | 380,9 |
| 2,0(107 | 1798 | 1127 | 784,8 | 631,4 | 538,3 |
| 5,0(107 | 2842 | 1782 | 1241 | 997,7 | 851,2 |
| 1,0(108 | 4018 | 2520 | 1756 | 1412 | 1204 |
| 2,0(108 | 5684 | 3563 | 2482 | 1997 | 1703 |
| 5,0(108 | 8984 | 5630 | 3925 | 3156 | 2693 |
| 1,0(109 | 12711 | 7967 | 5552 | 4465 | 3809 |

Tab. 15.2.1.1: Simulierte Wachstumsgeschwindigkeitskonstante bei unterschiedlichen Abbruchgeschwindigkeitskonstanten bzw. bei unterschiedlichen Radikalausbeutefaktoren bei mittlerer Initiatorkonzentration

Auch hier beträgt der Simulationsfehler bei allen Simulationen, unabhängig des jeweils festgelegten Wertes der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt, etwa 10,1%. Dieser ist allerdings wesentlich größer als der Simulationsfehler mit niedriger Initiatorkonzentration (3,7%). Der Simulationsfehler variiert hier zusätzlich wesentlich stärker in Abhängigkeit des Radikalausbeutefaktors. Bei einem Radikalausbeutefaktor von 1 beträgt der Simulationsfehler 8,6% und erhöht sich linear bis zu einen Fehler von 11,0% welcher bei einem Radikalausbeutefaktor von 0,1 auftritt.

Nachfolgend ist jeweils die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt, bei jeweils konstantem Radikalausbeutefaktor f, aufgetragen.

Abb. 15.2.1.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt bei jeweils konstantem Radikalausbeutefaktor f (mittlere Initiatorkonzentration)

Mit einer exponentiellen Ausgleichskurve kann die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitkonstanten kp von der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt beschrieben werden (Gleichung 45). Der Exponent der Ausgleichskurve ist dabei der negative Wert des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt (x) .

| Radikalausbeutefaktor f | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent der Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | kp = 0,40291( kt0,49986 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,25 | kp = 0,25256( kt0,49987 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,50 | kp = 0,17556( kt0,49999 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,75 | kp = 0,12040( kt0,50001 | 1,00000 | - 0,500 |
| 1,00 | kp = 0,14124( kt0,49998 | 1,00000 | - 0,500 |

Tab. 15.2.1.2: Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten

bei mittlerer Initiatorkonzentrationen

Der Exponent der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt (x) beträgt bei sehr guter Näherung, wie auch bei niedriger Initiatorkonzentration, - 0,5.

(41 d)

Bei mittlerer Initiatorkonzentration verhalten sich sowohl Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt als auch die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp ideal. Dieses Verhalten konnte auch schon bei der niedrigen Initiatorkonzentration beobachtet werden.

15.2.2 Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (mittlere Initiatorkonzentration)

Die Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (y) erfolgt analog. Nur wird jetzt bei einer gegebenen Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt der Radikalausbeutefaktor f als Variable ausgewählt. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp vom Radikalausbeutefaktor.

Abb. 15.2.2.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen den Radikalausbeutefaktor f bei jeweils konstanter Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt (mittlere Initiatorkonzentration)

Mit Hilfe einer exponentiellen Ausgleichskurve läßt sich der Exponent des Radikalausbeutefaktors ermitteln (Gleichung 47). Der Exponent der Ausgleichskurve ist auch hier der negative Wert des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (y).

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt [L(mol-1 (sec-1] | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent des Radikalausbeutefaktors f |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,0(106 | kp = 271,48( f -0,52245 | 0,99981 | 0,522 |
| 1,0(107 | kp = 383,93( f -0,52241 | 0,99982 | 0,522 |
| 2,0(107 | kp = 542,63( f -0,52281 | 0,99981 | 0,523 |
| 5,0(107 | kp = 857,88( f -0,52277 | 0,99979 | 0,523 |
| 1,0(108 | kp = 1219,90( f -0,52242 | 0,99980 | 0,522 |
| 2,0(108 | kp = 1716,52( f -0,52249 | 0,99981 | 0,522 |
| 5,0(108 | kp = 2713,85( f -0,52241 | 0,99981 | 0,522 |
| 1,0(109 | kp = 3838,87( f -0,52245 | 0,99981 | 0,522 |

Tab. 15.2.2.1: Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors bei mittlerer Initiatorkonzentrationen

Der Exponent des Radikalausbeutefaktors (y) beträgt 0,522. Dies steht, im Gegensatz zu der Simulation mit niedriger Initiatorkonzentration, im Widerspruch zur idealen Reaktionskinetik für der radikalischen Polymerisation.

(41 e)

15.2.3 Bestimmung des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (mittlere Initiatorkonzentration)

Zur Untersuchung der Abhängigkeiten des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (z) wird bei einer konstanten Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt von  4,0(108 L ( mol-1 ( sec-1 die Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki variiert. Als anzupassende Geschwindigkeitskonstante dient, wie auch bei der Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten (x) und des Radikalausbeutefaktors (y), die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp. Der Wert von 4,0(108 L ( mol-1 ( sec-1 als Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt wurde hier gewählt, da bei diesem Wert der geringste Simulationsfehler bei einer Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp von 3513 L ( mol-1 ( sec-1, einer Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki von 1,7798(10-5 sec-1 und einem Radikalausbeutefaktors f von 0,5 auftrat.

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt = 1,0(108 L (mol-1 ( sec-1 Radikalausbeutefaktor f = 0,5 |
| --- |
| Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp [L(mol-1 (sec-1] | Simulationsfehler [%] |
| 5,0(10-7 | 19703 | 9,1 |
| 1,0(10-6 | 13944 | 9,2 |
| 2,0(10-6 | 9898 | 9,2 |
| 5,0(10-6 | 6317 | 9,3 |
| 1,0(10-5 | 4550 | 9,5 |
| 1,7(10-5 | 3513 | 10,0 |
| 2,0(10-5 | 3341 | 10,2 |
| 5,0(10-5 | 2396 | 13,9 |

Tab. 15.2.3.1: Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten bei mittlerer Initiatorkonzentration

Der Simulationsfehler ist wieder abhängig von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki. Der Simulationsfehler wird bei kleiner werdender Zerfallsgeschwindigkeit des Initiators kleiner. Bei unendlich kleiner Initiatorzerfallsgeschwindigkeit beträgt der Grenzwert des Simulationsfehlers 9,2 %. Die Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp, welche wiederum von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki abhängig ist, läßt sich wieder durch eine exponentielle Ausgleichskurve beschreiben (Gleichung 49). Nachfolgendes Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten.

Abb. 15.2.3.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante bei einer Abbruchgeschwindigkeitskonstanten von 4,0(108 L ( mol-1 ( sec-1 und einem Radikalausbeutefaktor von 0,5 (mittlere Initiatorkonzentration)

Die dazugehörige exponentielle Ausgleichskurve lautet:

| Radikalausbeutefaktor f | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | kp = 21,923 ( ki -0,4664 | 0,9974 | 0,466 |

Tab. 15.2.3.2: Bestimmung des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten bei mittlerer Initiatorkonzentration

Wie auch der Exponent des Radikalausbeutefaktors (y) entspricht der Exponent der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (z) nicht der Reaktionskinetik einer idealen radikalischen Polymerisation. Der Ausdruck für die allgemeinere Differentialgleichung für die Polymerisation von HEMA in Ethanol mit Dilaurylperoxid als Initiator lautet bei mittlerer Initiatorkonzentration nun:

(41 f)

15.3 Simulation der Versuche mit hoher Initiatorkonzentration

Im Folgenden werden wieder nur jeweils die Ergebnisse der Simulationen und die Bestimmung der Exponenten der Geschwindigkeitskonstanten (x, y und z) vorgestellt.

15.3.1 Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten (hohe Initiatorkonzentration)

Zur Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten wird jeweils bei einem gegebenen Radikalausbeutefaktor f und einem festgesetzten Wert der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki (1,7798 sec-1) die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt variiert. Als anzupassende Geschwindigkeitskonstante dient wieder die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante. Tab. 15.3.1.1 zeigt die aus der Simulation ermittelten Wachstumsgeschwindigkeitkonstanten in Abhängigkeit von der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt bzw. vom Radikalausbeutefaktor f.

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp [L(mol-1(sec-1] |
| --- | --- |
| [L(mol-1(sec-1] | f=0,10 | f=0,25 | f=0,50 | f=0,75 | f=1,00 |
| 5,0(106 | 1029 | 647,0 | 453,0 | 366,1 | 314,0 |
| 1,0(107 | 1455 | 914,9 | 640,7 | 517,9 | 444,1 |
| 2,0(107 | 2057 | 1294 | 905,0 | 732,4 | 627,6 |
| 5,0(107 | 3254 | 2046 | 1433 | 1158 | 992,9 |
| 1,0(108 | 4602 | 2893 | 2026 | 1638 | 1404 |
| 2,0(108 | 6489 | 4091 | 2863 | 2316 | 1986 |
| 5,0(108 | 10262 | 6471 | 4530 | 3662 | 3140 |
| 1,0(109 | 14509 | 9149 | 6401 | 5179 | 4440 |

Tab. 15.3.1.1: Simulierte Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp bei unterschiedlichen Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt bzw. bei unterschiedlichen Radikalausbeutefaktoren f bei hoher Initiatorkonzentration

Auch hier beträgt der Simulationsfehler bei allen Simulationen, unabhängig vom jeweils festgelegten Wert der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt, etwa 8,1 %. Dieser ist allerdings wesentlich größer als der Simulationsfehler mit niedriger Initiatorkonzentration (3,7 %), aber kleiner als bei mittlerer Initiatorkonzentration (10,1 %). Der Simulationsfehler variiert etwas, wie bei mittlerer Initiatorkonzentration, in Abhängigkeit vom Radikalausbeutefaktor. Bei einem Radikalausbeutefaktor von 1 beträgt der Simulationsfehler 8,5 % und erniedrigt sich linear bis zu einen Fehler von 7,9 % bei einem Radikalausbeutefaktor von 0,1.

Nachfolgend ist die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt, bei jeweils konstantem Radikalausbeutefaktor f, aufgetragen.

Abb. 15.3.1.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen die Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt bei jeweils konstantem Radikalausbeutefaktor f (hohe Initiatorkonzentration)

Mit einer exponentiellen Ausgleichskurve kann die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt beschrieben werden (Gleichung 45). Der Exponent der Ausgleichskurve ist dabei der negative Wert des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt (x) .

| Radikalausbeutefaktor f | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent der Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | kp = 0,46512( kt0,49935 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,25 | kp = 0,28938( kt0,49999 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,50 | kp = 0,20282( kt0,49992 | 1,00000 | - 0,500 |
| 0,75 | kp = 0,16370( kt0,50002 | 1,00000 | - 0,500 |
| 1,00 | kp = 0,14031( kt0,50004 | 1,00000 | - 0,500 |

Tab. 15.3.1.2: Bestimmung des Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten bei hoher Initiatorkonzentrationen

Der Exponent der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt (x) beträgt auch hier wieder bei sehr guter Näherung - 0,5.

(41 g)

Bei allen Initiatorkonzentration stimmen die Exponenten der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt und die Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp mit der idealen Differentialgleichung überein.

15.3.2 Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (hohe Initiatorkonzentration)

Die Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (y) erfolgt anlog wie bei der mittleren und der hohen Initiatorkonzentration. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp vom Radikalausbeutefaktor f diesmal bei hoher Initiatorkonzentration.

Abb. 15.3.2.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen den Radikalausbeutefaktor f bei jeweils konstanter Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt (hohe Initiatorkonzentration)

Der Exponent des Radikalausbeutefaktors läßt sich nun mit einer exponentiellen Ausgleichskurve ermitteln (Gleichung 47). Der negative Wert des Exponenten des Radikalausbeutefaktors (y) entspricht nun den Exponenten der Ausgleichskurve.

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt [L(mol-1(sec-1] | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent des Radikalausbeutefaktors f |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,0(106 | kp = 316,68( f -0,52102 | 0,99790 | 0,521 |
| 1,0(107 | kp = 446,40( f -0,51479 | 0,99991 | 0,515 |
| 2,0(107 | kp = 631,01( f -0,51495 | 0,99991 | 0,515 |
| 5,0(107 | kp = 998,13( f -0,51490 | 0,99991 | 0,515 |
| 1,0(108 | kp = 1411,5( f -0,51492 | 0,99992 | 0,515 |
| 2,0(108 | kp = 1996,8( f -0,51373 | 0,99990 | 0,514 |
| 5,0(108 | kp = 3157,6( f -0,51386 | 0,99989 | 0,514 |
| 1,0(109 | kp = 4464,7( f -0,51378 | 0,99989 | 0,514 |

Tab. 15.3.2.1: Bestimmung des Exponenten des Radikalausbeutefaktors bei hoher Initiatorkonzentration

Der Exponent des Radikalausbeutefaktors (y) beträgt 0,515. Dies steht im Widerspruch zur idealen Reaktionskinetik für der radikalischen Polymerisation.

(41 h)

15.3.3 Bestimmung des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskon-

stanten (hohe Initiatorkonzentration)

Zur Untersuchung der Abhängigkeiten des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (z) wird bei einer konstanten Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt von 3,0(108 L(mol-1( sec-1 die Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki variiert.

| Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt = 1,0(108 L(mol-1 ( sec-1 Radikalausbeutefaktor f = 0,5 |
| --- |
| Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp [L(mol-1(sec-1] | Simulationsfehler [%] |
| 5,0(10-7 | 19755 | 7,1 |
| 1,0(10-6 | 13990 | 7,1 |
| 2,0(10-6 | 9923 | 7,2 |
| 5,0(10-6 | 6337 | 7,3 |
| 1,0(10-5 | 4555 | 7,6 |
| 1,78(10-5 | 3513 | 8,2 |
| 2,0(10-5 | 3335 | 8,3 |
| 5,0(10-5 | 2364 | 11,3 |

Tab. 15.3.3.1: Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten bei hoher Initiatorkonzentration

Wie erwartet ist der Simulationsfehler wieder abhängig von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki. Bei kleiner werdender Zerfallsgeschwindigkeit des Initiators wird der Simulationsfehler kleiner und steuert bei unendlich kleiner Zerfallsgeschwindigkeitskonstante einem Grenzwert von 7,1 % an. Die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten ki läßt sich wiederum durch eine exponentielle Ausgleichskurve beschreiben (Gleichung 49). Nachfolgendes Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp von der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten.

Abb. 15.3.3.1: Wachstumsgeschwindigkeitskonstante kp gegen der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante bei einer Abbruchgeschwindigkeitskonstanten von 4,0(108 L(mol-1( sec-1 und einem Radikalausbeutefaktor von 0,5 (hohe Initiatorkonzentration)

Die dazugehörige exponentielle Ausgleichskurve lautet:

| Radikalausbeutefaktor f | Ausgleichskurve | Regressionskoeffizient | Exponent der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | kp = 21,271 ( ki -0,4689 | 0,9979 | 0,469 |

Tab. 15.3.3.2: Bestimmung des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten bei hoher Initiatorkonzentration

Wie auch der Exponent des Radikalausbeutefaktors (y), entspricht der Exponent der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten (z) nicht der Reaktionskinetik der idealen radikalischen Polymerisation. Der Ausdruck der allgemeineren Differentialgleichung für die Polymerisation von HEMA in Ethanol mit Dilaurylperoxid als Initiator lautet bei hoher Initiatorkonzentration nun:

(41 i)

15.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationen

Die Aufteilung in drei verschiedene Simulationsreihen mit jeweils unterschiedlichen Initiatorkonzentrationen führte zu wesentlich kleineren Simulationsfehlern. Eine Bestimmung der absoluten Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp oder der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt ist nicht möglich. Der Simulationsfehler bleibt, wenn das Verhältnis (kp ( kt0,5) nicht verändert wird, auch bei verschiedenen Werten der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp bzw. der Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt, konstant. Die Erweiterung der idealen Differentialgleichung zu einer allgemeineren Form mit den Variablen x als Exponenten für die Abbruchgeschwindigkeitskonstante, y als Exponenten des Radikalausbeutefaktors und z als Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki (Gleichung 45 a bis 45 i), ergibt folgende Ergebnisse:

| Exponenten der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten x, y und z |
| --- |
| niedrige Initiatorkonzentration ( 4,2 mmol(L-1 | mittlere Initiatorkonzentration ( 9,3 mmol(L-1 | hohe Initiatorkonzentration (16,5 mmol(L-1 |
| x | y | z | x | y | z | x | y | z |
| 0,500 | 0,504 | 0,470 | 0,500 | 0,522 | 0,466 | 0,500 | 0,515 | 0,469 |

Tab. 15.4.1: Zusammenfassung der ermittelten Exponenten der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten x, y und z

Die allgemeinere Differentialgleichung lautet somit:

(51)

Von den Exponenten der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten stimmt nur der Exponent der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten mit der idealen Reaktionskinetik überein. Die Abweichungen des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten von der Idealkinetik läßt sich damit erklären, daß die Ordnung des Initiatorzerfalls nicht 0,5 beträgt. Da das Simulationsprogramm von einem idealen Initiatorzerfall 1. Ordnung ausgeht, wird bei der Bestimmung des Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten die Abweichung der Reaktionsordnung des Initiators von 0,5 auf den Exponenten der Geschwindigkeitskonstanten übertragen. Der Exponent der Initiatorkonzentration von 0,47 wird somit zu einem Exponenten der Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstanten von ebenfalls etwa 0,47. Daß der Exponent des Radikalausbeutefaktors nicht 0,5 ist läßt sich damit begründen, daß der Radikalausbeutefaktor f auch in geringem Maße von der Radikalkonzentration und der Monomerkonzentration abhängt. Abweichungen der Wachstumsgeschwindigkeitskonstanten kp oder der Abbruchgeschwindigkeitskonstanten kt vom idealen Verhalten, z.B. durch Viskositätseinflüsse, hätten vor allem Änderungen in der Reaktionsordnung des Monomers zur Folge. Diese ist aber, auch bei sehr hohen Umsätzen eins, obwohl die Lösung, besonders bei hohen Monomerkonzentrationen, sehr zähflüssig wurde. Ein weiterer Hinweis auf einen nicht idealen Zerfall des Initiators ist der mit sinkender Zerfallsgeschwindigkeitskonstante ki niedriger werdende Simulationsfehler. Dieser sollte ab einer bestimmten "richtigen“ Zerfallsgeschwindigkeitskonstanten wieder größer werden. Die Polymerisation des Monomers HEMA verhält sich somit bei 60 °C in Ethanol, vor allen bei niedrigen Initiatorkonzentrationen, ideal. Mit Hilfe der Multiplikatoren m1, m2 und m3 kann nun die Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstante kS ermittelt werden.

15.5 Ermittlung der Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstanten kS

15.5.1 Ermittlung der Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstanten kS bei niedriger Initiatorkonzentration

Die Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstante kS beschreibt die Polymerisationsgeschwindigkeit wie folgt:

,	(42)

Diese Konstante kS beinhaltet dabei folgende Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten:

(43)

Die Gesamtgeschwindigkeitskonstante kann aus den Multiplikatoren m1, m2 und m3 ermittelt werden. Für den Multiplikator m1 gilt:

(46)

Durch Umstellen nach kS und Einsetzen von  y = 0,504 und z = 0,470 erhält man daraus:

(52 a)

Im einzelnen erhält man folgende Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS aus dem Multiplikator m1 bei niedrigen Initiatorkonzentrationen:

| Multiplikator m1 | Radikalausbeutefaktor f | Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS [L0,5(mol-0,5(sec-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50226 | 0,1 | 1,78(10-5 | 9,2178(10-4 |
| 0,31654 | 0,25 | 1,78(10-5 | 9,2191(10-4 |
| 0,22316 | 0,5 | 1,78(10-5 | 9,2171(10-4 |
| 0,18181 | 0,75 | 1,78(10-5 | 9,2118(10-4 |
| 0,15673 | 1,0 | 1,78(10-5 | 9,1801(10-4 |
|  |  |  | ( 9,209 ( 10-4 |

Tab. 15.5.1.1: Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstante ks über den Multiplikator m1 (niedrige Initiatorkonzentration)

Die mit Hilfe von m1 erhaltene Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS bei niedriger Initiatorkonzentration lautet: 9,209(10-4 L(mol-1(sec-1. Über den Multiplikator m2 ist ebenfalls eine Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS möglich. Hierbei gilt:

(48)

Durch Umstellen nach kS und Einsetzen von x = 0,50 und z = 0,470 erhält man daraus:

(53 a)

Im einzelnen erhält man folgende Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS aus dem Multiplikator m2 bei niedrigen Initiatorkonzentrationen:

| Multiplikator m2 | Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt [L(mol-1(sec-1] | Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS [L0,5(mol-0,5(sec-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 351,32 | 5,0(106 | 1,78(105 | 9,2027(10-4 |
| 496,91 | 1,0(107 | 1,78(105 | 9,2040(10-4 |
| 702,72 | 2,0(107 | 1,78(105 | 9,2037(10-4 |
| 1110,9 | 5,0(107 | 1,78(105 | 9,2021(10-4 |
| 1572,3 | 1,0(108 | 1,78(105 | 9,2077(10-4 |
| 2222,2 | 2,0(108 | 1,78(105 | 9,2038(10-4 |
| 3513,9 | 5,0(108 | 1,78(105 | 9,2045(10-4 |
| 4969,5 | 1,0(109 | 1,78(105 | 9,2047(10-4 |
|  |  |  | ( 9,204 ( 10-4 |

Tab. 15.5.1.2: Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstanten ks über den Multiplikator m2 (niedrige Initiatorkonzentration)

Die mit Hilfe von m2 erhaltene Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS bei niedriger Initiatorkonzentration lautet: 9,204(10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1.

15.5.2 Ermittlung der Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstanten kS bei mittlerer Initiatorkonzentration

Aus dem Multiplikator m1 (Gleichung 46) erhält man durch Umstellen nach kS und Einsetzen von y = 0,522 und z = 0,466 die Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS:

(52 b)

Im einzelnen erhält man folgende Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS aus dem Multiplikator m1 bei mittlerer Initiatorkonzentration:

| Multiplikator m1 | Radikalausbeutefaktor f | Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS [L0,5(mol-0,5(sec-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,40291 | 0,1 | 1,78(105 | 7,411(10-4 |
| 0,25256 | 0,25 | 1,78(105 | 7,496(10-4 |
| 0,17556 | 0,5 | 1,78(105 | 7,484(10-4 |
| 0,12040 | 0,75 | 1,78(105 | 6,340(10-4 |
| 0,14124 | 1,0 | 1,78(105 | 8,640(10-4 |
|  |  |  | ( 7,474 ( 10-4 |

Tab. 15.5.2.1: Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstante ks über den Multiplikator m1 (mittlerer Initiatorkonzentration)

Die mit Hilfe von m1 erhaltene Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS bei mittlerer Initiatorkonzentration lautet: 7,474(10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1.

Über den Multiplikator m2 (Gleichung 48) ist nun ebenfalls eine Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS möglich. Durch Umstellen nach kS und Einsetzen von x = 0,50 und z = 0,466 erhält man daraus wieder die Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS:

(53 b)

Im einzelnen erhält man folgende Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS aus dem Multiplikator m2 bei mittlerer Initiatorkonzentrationen:

| Multiplikator m2 | Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt [L(mol-1(sec-1] | Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS [L0,5(mol-0,5(sec-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 271,48 | 5,0(106 | 1,78(105 | 7,429(10-4 |
| 383,93 | 1,0(107 | 1,78(105 | 7,429(10-4 |
| 542,63 | 2,0(107 | 1,78(105 | 7,423(10-4 |
| 857,88 | 5,0(107 | 1,78(105 | 7,423(10-4 |
| 1219,90 | 1,0(108 | 1,78(105 | 7,465(10-4 |
| 1716,52 | 2,0(108 | 1,78(105 | 7,423(10-4 |
| 2713,85 | 5,0(108 | 1,78(105 | 7,429(10-4 |
| 3838,87 | 1,0(109 | 1,78(105 | 7,429(10-4 |
|  |  |  | ( 7,435 ( 10-4 |

Tab. 15.5.2.2: Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstanten ks über den Multiplikator m2 (mittlerer Initiatorkonzentration)

Die mit Hilfe von m2 erhaltenen Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS bei mittlerer Initiatorkonzentration lautet: 7,435(10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1

15.5.3 Ermittlung der Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstante kS bei hoher

Initiatorkonzentration

Wie schon bei niedriger und bei mittlerer Initiatorkonzentration, kann aus dem Multiplikator m1 durch Umstellen nach kS die Gesamtgeschwindigkeitskonstante ermittelt werden. Mit y = 0,515 und z = 0,469 erhält man daraus:

(52 c)

Im einzelnen erhält man folgende Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS aus dem Multiplikator m1 bei hoher Initiatorkonzentration:

| Multiplikator m1 | Radikalausbeutefaktor f | Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS [L0,5(mol-0,5(sec-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,46512 | 0,1 | 1,78(105 | 8,700(10-4 |
| 0,28938 | 0,25 | 1,78(105 | 8,671(10-4 |
| 0,20282 | 0,5 | 1,78(105 | 8,683(10-4 |
| 0,16370 | 0,75 | 1,78(105 | 8,640(10-4 |
| 0,14031 | 1,0 | 1,78(105 | 8,585(10-4 |
|  |  |  | ( 8,656 ( 10-4 |

Tab. 15.5.3.1: Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstanten ks über den Multiplikator m1 (hohe Initiatorkonzentration)

Die mit Hilfe von m1 erhaltenen Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS bei hoher Initiatorkonzentration lautet: 8,656(10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1. Über den Multiplikator m2 ist nun ebenfalls eine Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS möglich. Durch Umstellen nach kS und Einsetzen von x = 0,50 und z = 0,469 erhält man daraus die Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS:

(53 c)

Im einzelnen erhält man folgende Gesamtgeschwindigkeitskonstanten kS aus dem Multiplikator m2 bei hoher Initiatorkonzentration:

| Multiplikator m2 | Abbruchgeschwindigkeitskonstante kt [L(mol-1(sec-1] | Initiatorzerfallsgeschwindigkeitskonstante ki [sec-1] | Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS [L0,5(mol-0,5(sec-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 316,68 | 5,0(106 | 1,78(105 | 8,385(10-4 |
| 446,40 | 1,0(107 | 1,78(105 | 8,362(10-4 |
| 631,01 | 2,0(107 | 1,78(105 | 8,356(10-4 |
| 998,13 | 5,0(107 | 1,78(105 | 8,362(10-4 |
| 1411,45 | 1,0(108 | 1,78(105 | 8,356(10-4 |
| 1996,80 | 2,0(108 | 1,78(105 | 8,362(10-4 |
| 3157,57 | 5,0(108 | 1,78(105 | 8,362(10-4 |
| 4464,67 | 1,0(109 | 1,78(105 | 8,362(10-4 |
|  |  |  | ( 8,362 ( 10-4 |

Tab. 15.5.3.2: Bestimmung der Gesamtgeschwindigkeitskonstante ks über den Multiplikator m2 (hohe Initiatorkonzentration)

Die mit Hilfe von m2 erhaltene Gesamtgeschwindigkeitskonstante kS bei hoher Initiatorkonzentration lautet: 8,362(10-4  L0,5(mol-0,5(sec-1.

15.6 Zusammenfassung der ermittelten Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstanten kS

Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der ermittelten Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstanten kS

| Ergebnisse der "PREDICI"-Simulationen | Klassische Methoden |
| --- | --- |
| niedrige Initiatorkonzentration ( 4,2 mmol(L-1 | mittlere Initiatorkonzentration ( 9,3 mmol(L-1 | hohe Initiatorkonzentration (16,5 mmol(L-1 | Differentialmethode | Methode der Anfangsgeschwindigkeiten |
| 9,207(10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1 | 7,455*10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1 | 8,510*10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1 | 9,167*10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1 | 9,167*10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1 |

Tab. 15.7.1: Zusammenfassung der ermittelten Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskon-

stanten kS

Die Gesamtreaktionsgeschwindigkeitskonstanten kS liegen in der gleichen Größenordnung und betragen etwa kS = 9,0(10-4 L0,5(mol-0,5(sec-1. Die Abweichung bei mittleren und hohen Initiatorkonzentrationen bei der PREDICI-Simulation lassen sich durch die Simulationsfehler von 10% bei mittleren und 8% bei hohen Initiatorkonzentrationen erklären. Die gute Anpassung bei der niedrigen Initiatorkonzentration (Simulationsfehler (3%) deutet darauf hin, daß die Polymerisation bei dieser Initiatorkonzentration ideal verläuft. Auch weicht bei dieser Konzentration der Exponent des Radikalausbeutefaktors am wenigsten von dem erwarteten Wert ab. Der Simulationsfehler beruht zum größten Teil auf Streuungen der gemessenen Konzentrations-/Zeit-Werte und auf den nicht idealen Zerfall des verwendeten Peroxids (Dilauroylperoxid). Die Simulation zeigt noch einmal deutlich, daß HEMA besonders bei niedrigen Initiatorkonzentrationen ideal polymerisiert. Die Exponenten der Geschwindigkeitskonstanten stimmen im wesentlichen mit den Exponenten aus der Theorie überein. Die Polymerisation in Ethanol läßt sich auch bis zu hohen Umsätzen mit Hilfe der einfachen kinetischen Polymerisationsgleichung (Gleichung 34) beschreiben. Diffusionseffekte wie ein Gel- oder Glaseffekt treten nicht auf. Es kommt somit nicht zu einer ungewünschten Molmassenerhöhung des Polymers, noch zu einer starken Erniedrigung der Reaktionsgeschwindigkeit bei hohen Umsätzen. Mit den erhaltenen kinetischen Ergebnissen können nun die Autoklavenversuche bei etwa 180°C durchgeführt werden /31,32/.