19 Anhang

19.1 Reaktionsdurchführung

Um ein Verdampfen der Monomere oder des Lösungsmittels bei der Reaktionstempertur zu verhindern, wird ein Betriebsdruck von 4 bar eingestellt. Der Reaktor wird vor dem Anfahren der Reaktion mit Xylol gefüllt, mit Argon auf den gewünschten Betriebsdruck von 4 bar gebracht und dann erhitzt. Kurz vor Erreichung der Reaktionstemperatur werden die Reaktionslösungen in den Reaktor gepumpt. Dabei ist allerdings zu beachten, daß bedingt durch das Einsetzen der Polymerreaktion, die Temperatur stark ansteigen kann. Durch das kontinuierliche Einfüllen der Reaktanden steigt der Druck im Reaktor kontinuierlich an und muß deshalb von Zeit zu Zeit auf 4 bar entspannt werden. Um die genaue Verweilzeit der Reaktanden im Reaktor zu bestimmen, wird nach Beendigung der Reaktion sowohl der Zu- als auch der Abfluß des Reaktors über die Hähne geschlossen. Nach Abkühlen kann nun der Inhalt des Reaktors ausgewogen werden. Das Gewicht des Reaktorinhaltes beträgt bei einer Reaktionstemperatur von 180°C und bei einem Umsatz von annähernd 90% bei dem styrolreichen Reaktionsprodukt etwa 260 g (+/-10 g). Der Inhalt des Reaktors wiegt beim n-BA-reichen Produkt unter den gleichen Bedingungen, aufgrund der höheren Dichte des Poly-n-BA gegenüber den Polystyrol, ungefähr 280 g (+/-10 g). Da durch die Waagen der Massenstrom, der in den Reaktor gepumpt wird, gemessen wird, kann sofort aus der Masse der Polymerlösung die mittlere Verweilzeit bestimmt werden. Unter der Voraussetzung, daß sich das Reaktorvolumen nicht durch Änderung der Trombe aufgrund Viskositätseinflüssen ändert, ergibt sich eine Dichte von 0,864 g ( L-1 im styrolreichen Polymer und eine Dichte von 0,930 g ( L-1 im n-BA - reichen Polymer bei 180°C und etwa 90%igen Umsatz. Hierbei bleibt allerdings unberücksichtigt, daß sich auch ein kleiner Teil der ausgewogenen Polymerlösung im Auslaufrohr befindet, bzw. noch an der Reaktorwand haftet. Durch die beiden Auffanggefäße können während eines Versuches zusätzlich mehrere Fraktionen entnommen werden. Dabei muß allerdings vor Abnahme der  Polymerproben, die fünffache Verweilzeit abgewartet werden, in welcher das entstehende Produkt in das Auffanggefäß für das Polymer (6) eingeleitet wird. Nach Ablauf dieser 5 Verweilzeiten kann eine Produktprobe des Polymers, nach mehrmaligem Spülen des Verteilers, in einem der Auffanggefäße für die Fraktionen (7) aufgefangen werden. Diese Maßnahme erspart das Auf- und Abkühlen und die Reinigung des Reaktors bei jeder Fraktionsabnahme. Es können somit mehrere Fraktionen (Auswechseln der Auffanggefäße für die Fraktionen während der Reaktion) bei einer Versuchsreihe gewonnen werden. Diese Fraktionen können sich sowohl in der Verweilzeit, durch Änderung der Pumpleistung der Membranpumpen, als auch in der Reaktionstemperatur unterscheiden. Während der Versuche werden sowohl die Massenabnahme der Vorratsgefäße 4 und 5 als auch die Temperaturen des Reaktors und des Rohres kontinuierlich aufgezeichnet. Die erhaltenen analogen Meßsignale müssen aber noch aufbereitet werden, bevor sie digitalisiert werden können.

19.2 Beschreibung des Meßdatenerfassungssystems

Zur kontinuierlichen Messung der Temperatur im Reaktor und in den Vorratsgefäßen müssen, wie auch bei der Erfassung des Monomerverbrauches bzw. des Initiators mit den Waagen, während der Reaktion die analogen Signale der Ni-CrNi - Temperaturfühler und der Waagen digitalisiert werden. Dies wird mit einen  8-Kanal / 12-Bit-Datenerfassungssystem der Firma Conrad Elektronic durchgeführt. Das System besteht aus 8 Eingängen mit jeweils 10 k( als Eingangswiderstand. Zusätzlich sind alle Eingänge nach + 5V mittels einer Kleinsignaldiode (1N4148) abgesichert. Die Stromversorgung geschieht über die Datenleitungen der seriellen Schnittstelle im Multiplexverfahren. Bei der 12-Bit - Analog - Digitalwandlung (LTC 1290 von Linear Technology) werden die Datenleitungen in 4096 Schritte bis auf 1,22 mV aufgelöst. Die analogen Spannungen aus den beiden Thermofühlern und den Waagen müssen deshalb vor der Digitalisierung noch aufgearbeitet werden, da diese sich nur um einige µV pro K ändern und somit viel zu klein sind. Die von den Temperaturfühlern abgegebene analoge Spannung soll dabei um den Faktor 100 verstärkt werden. Bedingt durch diese hohe Verstärkung wird eine wesentlich bessere Auflösung erhalten. Die elektrischen Waagen geben eine, dem Gewicht proportionale, analoge Spannung von 0 - 15 V (1000 mV pro 1 kg Wägegut) ab, welche um den Faktor 3 verkleinert werden muß, um die volle Auflösung des Analog - Digitalwandlers zu erhalten und einen möglichst großen Wägebereich zu erzielen. Die Aufbereitung der Signale erfolgt mit Hilfe des Vierfachoperationsverstärker LM 323 N bzw. des Einfachoperationsverstärker LM741 von Texas Instruments /35/.

Abb. 19.2.1: Anschlußbelegung des LM 324 N und des LM 741 mit Offseteinstellung

Die für den integrierten Schaltkreis benötigte symmetrische Spannung wird durch ein Netzteil mit einer stabilisierter Ausgangsspannung von  +/- 15 V (MC 78L15 und MC 79L15 jeweils 100 mA Ausgangsstrom) zur Verfügung gestellt. Dabei gilt folgende Steckerbelegung:

1. Pol = +15 V; 2. Pol = 0 V analoge Masse; 3. Pol  -15 V.

Die von den Temperaturfühlern abgegebenen Spannungen werden mittels eines nicht invertierenden Verstärkers aufbereitet. Die verwendete Schaltung entspricht:

Abb. 19.2.2: Schaltbild des nicht invertierenden Verstärkers für die Aufbereitung der

Spannungen der Temperaturfühler

Die Temperaturfühler werden jeweils mit einem der positiven Eingänge des Operationsverstärkers (Eingang 1 + 2) direkt verbunden. Der Eingangswiderstand beträgt dadurch einige 100 M(. Durch die Rückkopplung des Ausgangssignals an den negativen Eingang des Operationsverstärkers im Verhältnis 100 zu 1 erreicht man eine Verstärkung von (100. Der Ausgang ist mit einem 1 k Widerstand dauerhaft gegen Überlastung und gegen Kurzschlüsse geschützt. Um zu verhindern, daß bei falschem Anschluß der Temperaturfühler negative Ausgangsspannungen gegenüber der Masse resultieren, ist zusätzlich noch eine Kleinsignaldiode  eingebaut, welche diese Spannungen nach der Masse ableitet. Für die Aufbereitung der Spannungen der Waagen werden folgende Schaltungen verwendet:

Abb. 19.2.3: Schaltbild des Verstärkers für die Aufbereitung der Spannungen der Waage

(Monomerverbrauch)

Der Eingang 3 (Waage Monomerverbrauch) wird mit einem 330 k( Widerstand zum negativen Eingang der Operationsverstärkers geführt. Der Eingangswiderstand beträgt deshalb 330 k(. Der Ausgang des Operationsverstärkers wird über einen Widerstand von 100 k( zurück an den negativen Eingang des Operationsverstärkers geführt. Dies hat eine Verstärkung von -0,303 (100/330) zur Folge, da das Signal vom negativen Eingang invertiert wird. Der Ausgang dieses Operationsverstärkers wird diesmal über einen 100 k( Widerstand an den negativen Eingang des letzten der vier Operationsverstärkers geführt. Durch den Rückkoppelungswiderstand von 100 k( wird eine Verstärkung von eins erreicht (100/100), so daß das Signal nur invertiert wird. Es wird also insgesamt eine Verstärkung von +0,303 erhalten. Die positiven Eingänge werden bei den invertierenden Verstärkern über einen 33 k( Widerstand nach der Masse geführt, um eine möglichst geringe Temperaturabhängigkeit zu erhalten. Der Ausgang ist, wie die Ausgänge der für die Temperaturfühler zuständigen Operationsverstärker, mit einen Widerstand von 1 k( und einer Kleinsignaldiode gegen Fehlbedienung geschützt. Der 4. Eingang (Waage Initiatorverbrauch) ist über einen Spannungsteiler (3*820 k() mit der analogen Masse verbunden. Der positive Eingang des Operationsverstärkers LM 741 ist über einen 100 k( Widerstand mit dem zweiten Widerstand des Spannungsteilers verbunden, so daß an diesem Punkt 1/3 der Eingangsspannung liegt. Die Verstärkung ist mit Hilfe eines Potentiometers (100 k() 1-100 -fach einstellbar. Ein zweites Potentiometer dient zur Einstellung der Offsetspannung. Der Ausgang ist wieder durch einen 1 k( Widerstand und eine Kleinsignaldiode vor Fehlbedienungen geschützt. Das nächste Bild zeigt den kompletten Aufbau der Schaltung für die Meßdatenaufbereitung:

Abb. 19.2.3: Bestückungsplan der Operationsverstärker

Alle 4 Ausgänge sind zusätzlich mit Hilfe eines 420 (F Kondensators gegen Schwingungen stabilisiert. Die aufbereiteten Signale werden den Eingängen des Datenerfassungssystems [1. und 2. - Temperatur und 3.- Waage (Monomer) 4. Waage (Initiator)] zugeführt. Die verbleibenden vier Eingänge des Datenerfassungssystems (5., 6., 7. und 8.) sind intern auf Masse gelegt und können für spätere Einsätze benutzt werden. Ein Basic-Programm wandelt dann die vom Datenerfassungssystem gelieferten Daten wieder in die Meßgrößen um, welche mit Hilfe des Computers weiter aufgearbeitet werden können.

19.3 Programme

19.3.1 Programm zur Aufnahme der Meßdaten: "Waagetem.bas"

Dieses Programm wird aus dem Programm Qbasic.EXE der Firma Microsoft gestartet. Zuerst muß dabei der Interpreter Qbasic.EXE durch dem Befehl Qbasic.exe in der "DOS-Ebene" gestartet werden. Das Basicprogramm Waagetem.bas wird anschließend durch den Menüpunkt "Datei Öffnen" eingeladen. Nun kann das Programm durch Eingabe von F5 oder durch den Befehl in dem Menuepunkt "Ausführen Start" gestartet werden.

CLS						' Löschen des Bildschirmes

INPUT "Dateinamen eingeben: "; n$

OPEN n$ FOR OUTPUT AS #1

Startzeit = TIMER

Tag$ = DATE$

PRINT #1, Tag$

0      k = 1

1      DIN$ = "111101110001": GOTO 60	' Kanal 1

2      DIN$ = "111101110011": GOTO 60	' Kanal 2

3      DIN$ = "111101111001": GOTO 60	' Kanal 3

4      DIN$ = "111101111011": GOTO 60	' Kanal 4

5      DIN$ = "111101110101": GOTO 60	' Kanal 5

6      DIN$ = "111101110111": GOTO 60	' Kanal 6

7      DIN$ = "111101111101": GOTO 60	' Kanal 7

8      DIN$ = "111101111111": GOTO 60	' Kanal 8

60    B = 512 							'Skalierungsfaktor für Dout (Anfangswert)

70    Vout = 0 							' Vout: dezimale Darstellung von Dout

100  FOR I = 1 TO 12   						' Schleife 12 mal durchlaufen (12 Bits)

110  OUT &H3FC, (&HFE AND INP(&H3FC))			' SClk und CS auf LOW

120  IF MID$(DIN$, 13 - I, 1) = "0" THEN OUT &H3FC, (&HFD AND INP(&H3FC))

ELSE OUT &H3FC, (&H2 OR INP(&H3FC))			' DIN wird seriell übertragen

130  OUT &H3FC, (&H1 OR INP(&H3FC))    			' SClk auf HIGH

140  IF (INP(&H3FE) AND 16) = 16 THEN D = 0 ELSE D = 1    	' Datenbit einlesen

150  Vout = Vout + (D * B): B = B / 2				' alle Bits skalieren und summieren

160  NEXT I   							' Schleife erneut durchlaufen

200  OUT &H3FC, (&HFD AND INP(&H3FC))			' DIN und CS auf HIGH

210  OUT &H3FC, (&H2 OR INP(&H3FC))      			' DIN geht auf LOW

230  FOR J = 1 TO 20

NEXT J  							' CS für 52 Takte High

265  IF k = 1 THEN 275

IF k = 2 THEN

PRINT "Zeit: "; TIME$

PRINT "Vergangene Zeit in sec:",

PRINT USING "##### sec"; Vergangenezeit;

Vergangenezeit = TIMER - Startzeit

PRINT 							' Leerzeile ausgeben

PRINT "Kanal"; k - 1; "   "; (Vout - 25) * .365; "°Celsius"	' Ergebnis ausgeben

PRINT #1, Vergangenezeit, ; "  "; (Vout - 25) * .365,

END IF

IF k = 3 THEN

PRINT "Kanal"; k - 1; "    "; (Vout) * .42; "øCelsius" 		' Ergebnis ausgeben

PRINT #1, "  "; (Vout) * .42,

END IF

IF k = 4 THEN

PRINT "Kanal"; k - 1; "   "; (Vout - 1) * 16.23; " Gramm"	' Ergebnis ausgeben

PRINT #1, "  "; (Vout - 1) * 16.23; " Gramm"			' Ergebnis ausgeben

PRINT							' Leerzeile ausgeben

END IF

272  IF k = 8 THEN GOTO 300  					' Ende eines Meßdurchganges

275  k = k + 1

ON k GOTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8				' nächster Kanal

PRINT							' Leerzeile ausgeben

PRINT							' Leerzeile ausgeben

300  FOR I = 1 TO 20000					' Warteschleife für die Betrachtung der Werte

NEXT I

380  IF INKEY$ = "" THEN GOTO 0 				' bei Tastendruck Programmende

390  CLOSE

END   							' Programmende

19.3.2 Programm zur Simulation von Kettenausschnitten und Berechnung der

Copolymerzusammensetzung: "Copofor2.exe"

c     Graphische Darstellung von Copolymermolekülen mit drei

c     Monomereinheiten durch Monte-Carlo-Simulation, umgeschrieben

c     von A. Hundeshagen im September 1996

c

c     Zuerst werden die Namen der Monomere die eingebaut werden

c     sollen, die zugehörigen r-Parameter und deren Molenbrüche

c     abgefragt. Daraus errechnet das Programm die Übergangs-

c     wahrscheinlichkeiten. Danach erfolgt die eigentliche

c     Monte-Carlo-Simulation. Wenn am Schluß der Berechnung

c     eine "1" eingegeben wird, wird eine neue Simulation mit den

c     gleichen Monomeren aber anderen Molenbrüchen gestartet.

c     Die Daten werden in der Datei "ter1.dat" gespeichert und

c     können ausgedruckt werden.

c

INTEGER           E(10,100),f,G(5001),h,i,j,y1,y2,y3,t,random,flagge

INTEGER           cr/13/,lf/10/,ifail,berechnung

DOUBLE PRECISION  c1,c2,x,k,m,Z(1),summe,

*                  p11,p22,p33,p12,p13,p21,p23,p31,p32,

*                  r12,r13,r21,r23,r31,r32,

*                  konz1,konz2,konz3,ergebins(3,3),

*                  b12,b22,b32,MP(3,3),Feld(3,3),G05CAF

EXTERNAL          G05CAF,G05CBF,F01CKF

CHARACTER         m1*20,m2*20,m3*20

CHARACTER*1       O

CHARACTER*1       P

CHARACTER*1       Q

O ='*'

P ='='

Q ='o'

berechnung = 1.

flagge = 2

c     Eingabe der benötigten Daten:

OPEN (10,FILE='ter1.dat')

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Namen des Monomers 1 ein :'

READ (5,33) m1

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Namen des Monomers 2 ein :'

READ (5,44) m2

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Namen des Monomers 3 ein :'

READ (5,55) m3

33 FORMAT (A)

44 FORMAT (A)

55 FORMAT (A)

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert R12 ein :'

READ (5,*) r12

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert R13 ein :'

READ (5,*) r13

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert R21 ein :'

READ (5,*) r21

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert R23 ein :'

READ (5,*) r23

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert R31 ein :'

READ (5,*) r31

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert R32 ein :'

READ (5,*) r32

c     Beginn der Schleife:

117 continue

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Molenbruch oder die Konzentration des

*Monomers 1 ein :'

READ (5,*) konz1

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Molenbruch oder die Konzentration des

*Monomers 2 ein :'

READ (5,*) konz2

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Molembruch oder die Konzentration des

*Monomers 3 ein :'

READ (5,*) konz3

c     Umrechnung der Konzentrationen in Molenbrüchen.

summe = konz1 + konz2 + konz3

konz1 = konz1 / summe

konz2 = konz2 / summe

konz3 = konz3 / summe

WRITE (6,*) ' Geben Sie bitte den Random-Link ein (max. 1000) :'

READ (5,*) random

Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten:

p11 = konz1 / (konz1 + (konz2 / r12) + (konz3 / r13))

p12 = konz2 / ((konz1 * r12) + konz2 + (r12 * konz3 / r13))

p13 = konz3 / ((konz1 * r13) + (konz2 * r13 / r12) + konz3)

p21 = konz1 / (konz1 + (konz2 * r21) + (konz3 * r21 / r23))

p22 = konz2 / ((konz1 / r21) + konz2 + (konz3 / r23))

p23 = konz3 / ((konz1 * r23 / r21) + (r23 * konz2) + konz3)

p31 = konz1 / (konz1 + (konz2 * r31 / r32) + (konz3 * r31))

p32 = konz2 / ((konz1 * r32 / r31) + konz2 + (r32 * konz3))

p33 = konz3 / ((konz1 / r31) + (konz2 / r32) + konz3)

WRITE (10,371) berechnung

371 FORMAT (' Berechnung Nr. ',I3 )

WRITE (10,*)

IF (flagge.Eq.1) GOTO 157

WRITE (10,410) m1

WRITE (6,410) m1

410 FORMAT (' Name Monomer 1 :   ',A10)

WRITE (10,420) M2

WRITE (6,420) M2

420 FORMAT ( ' Name Monomer 2 :   ',A10)

WRITE (10,425) m3

WRITE (6,425) m3

425 FORMAT ( ' Name Monomer 3 :   ',A10,/)

WRITE (10,430) r12,r13

WRITE (6,430) r12,r13

430 FORMAT ( ' Copolymerisationsparameter R12=',F8.3,3X,'R13=',F8.3)

WRITE (10,435) r21,r23

WRITE (6,435) r21,r23

435 FORMAT ( ' Copolymerisationsparameter R21=',F8.3,3X,'R23=',F8.3)

WRITE (10,437) r31,r32

WRITE (6,437) r31,r32

437 FORMAT ( ' Copolymerisationsparameter R31=',F8.3,3X,'R32=',F8.3,/)

157 CONTINUE

WRITE (10,440) konz1,konz2,konz3

WRITE (6,440) konz1,konz2,konz3

440 FORMAT ( ' Molenbrueche im Monomergemisch : ',

*3F12.3,/)

WRITE (10,62)

WRITE (6,62)

62 FORMAT (' Uebergangswahrscheinlichkeiten: '/)

WRITE (10,86)

WRITE (6,66)

66 FORMAT ('     P11      P12      P13      P21      P22      P23')

86 FORMAT ('     P11        P12       P13        P21       P22

* P23')

WRITE (10,67) p11,p12,p13,p21,p22,p23

WRITE (6,67) p11,p12,p13,p21,p22,p23

67 FORMAT (6F9.5,/)

WRITE (10,78)

WRITE (6,68)

68 FORMAT ('     P31      P32      P33')

78 FORMAT ('     P31        P32       P33')

WRITE (10,69) p31,p32,p33

WRITE (6,69) p31,p32,p33

69 FORMAT(3F9.5,/,/)

p11 = p11 * 10000.

p12 = p12 * 10000.

p13 = p13 * 10000.

p21 = p21 * 10000.

p22 = p22 * 10000.

p23 = p23 * 10000.

p31 = p31 * 10000.

p32 = p32 * 10000.

p33 = p33 * 10000.

c     Addition der Wahrscheinlichkeiten: {Bxy = Addierte Übergangswahr-

c     scheinlichlichkeiten}

b12 = p11 + p12

b22 = p21 + p22

b32 = p31 + p32

c     Bestimmung des Startmoleküls:

y1 = 10. * konz1

DO 15 i = 1,y1,1

E(i,1) = 1

15 CONTINUE

y2 = 10. * konz2 + y1

DO 20 i = (y1+1),y2,1

E(i,1) = 2

20 CONTINUE

y3 = 10. * konz3 + y2

DO 25 i = (y2+1),y3,1

E(i,1) = 3

25 CONTINUE

c     Bestimmung der Zufallszahl:

k = 0.

m = 0.

CALL G05CBF(0)

DO 99 t = 1,5001,1

x = G05CAF(x)

g(t) = INT(x * 10001)

c

99 CONTINUE

c     Beginn der Monte-Carlo-Simulation:

t = random

DO 30 h = 1,10,1

DO 40 f = 1,99,1

IF (E(h,f).EQ.1) GOTO 1

IF (E(h,f).EQ.2) GOTO 5

IF (E(h,f).EQ.3) GOTO 9

1 IF (g(t).LE.p11) THEN

E(h,(f+1)) = 1

ELSE IF (g(t).LE.b12) THEN

E(h,(f+1)) = 2

ELSE

E(h,(f+1)) = 3

ENDIF

goto 13

5 IF (g(t).LE.p21) THEN

E(h,(f+1)) = 1

ELSE IF (g(t).LE.b22) THEN

E(h,(f+1)) = 2

ELSE

E(h,(f+1)) = 3

ENDIF

goto 13

9 IF (g(T).LE.p31) THEN

E(h,(f+1)) = 1

ELSE IF (g(t).LE.b32) THEN

E(h,(f+1)) = 2

ELSE

E(h,(f+1)) = 3

ENDIF

goto 13

13 CONTINUE

t = t + 1

40 CONTINUE

30 CONTINUE

c     Ende der Simulationsschleife.

IF (flagge.Eq.1) GOTO 402

WRITE (10,400)

WRITE (6,400)

400 FORMAT(' Monte-Carlo-Simulation von 10 Copolymermolekuelen der Ket

*tenlaenge 64.',/,' Differentieller Umsatz!',/)

WRITE (10,460)

WRITE (6,460)

460 FORMAT ( ' Benutzte Symbole: Monomeres M1: *   Monomeres M2: =

* Monomeres M3: o ',/)

WRITE (6,*)

402 CONTINUE

c     E(i.j) ist die Matrix für die Datei ter1.dat in binärer Form.

OPEN(12,file='con',form='binary')

DO 50 i = 1,10,1

DO 60 j = 21,100,1

IF (E(i,j).EQ.1) k = k + 1.

IF (E(i,j).EQ.2) m = m + 1.

IF (E(i,j).EQ.1) THEN

WRITE (12) O

ELSE IF (E(i,j).EQ.2) THEN

WRITE (12) p

ELSE IF (E(i,j).EQ.3) THEN

WRITE (12) Q

ENDIF

60 CONTINUE

50 CONTINUE

CLOSE (12)

CLOSE (10)

DO 70 i = 1,10,1

DO 80 j = 1,20,1

E(i,j) = 0

80 CONTINUE

70 CONTINUE

DO 90 i = 1,10,1

OPEN (10,FILE='ter1.dat', access='append', Status ='old')

WRITE (10,518)

518 FORMAT ( )

CLOSE (10)

OPEN (10, FILE='ter1.dat', access='append', Status ='old',

*form='binary')

DO 100 j = 13,84,1

IF (E(i,j).EQ.1) WRITE (10) O

IF (E(i,j).EQ.2) WRITE (10) P

IF (E(i,J).EQ.3) WRITE (10) Q

100 CONTINUE

CLOSE (10)

90 CONTINUE

PAUSE

OPEN (10,FILE='ter1.dat',access='append', Status ='old')

OPEN (12,file='con')

c1 = k/800.

c2 = m/800.

WRITE (10,270)

WRITE (12,270)

270 FORMAT ( /,/,' Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation:',/)

WRITE (10,280) c1

WRITE (12,280) c1

280 FORMAT ( ' Anteil des Monomers M1 im Copolymer: ',F8.3)

WRITE (10,290) c2

WRITE (12,290) c2

290 FORMAT ( ' Anteil des Monomers M2 im Copolymer: ',F8.3)

WRITE (10,295) 1-c1-c2

WRITE (12,295) 1-c1-c2

295 FORMAT ( ' Anteil des Monomers M3 im Copolymer: ',F8.3,/)

WRITE (10,317) random

WRITE (12,317) random

317 FORMAT ( ' Berechnet mit "Random-Link": ',i4,/)

c     Berechnung der Zusammensetzung des Polymers mit Hilfe der

c     Copolymerisationsgleichung:

MP(1,1) = p11/10000.

MP(1,2) = p12/10000.

MP(1,3) = p13/10000.

MP(2,1) = p21/10000.

MP(2,2) = p22/10000.

MP(2,3) = p23/10000.

MP(3,1) = p31/10000.

MP(3,2) = p32/10000.

MP(3,3) = p33/10000.

Do 146 i = 1,3,1

Do 147 j = 1,3,1

Feld (i,j) = Mp (i,j)

147 CONTINUE

146 CONTINUE

c     Multiplikation der Matrix:

DO 153 u = 1,4,1

ifail = 0

CALL f01ckf (ergebins,feld,feld,3,3,3,Z,1,1,ifail)

feld = ergebins

153 CONTINUE

WRITE (10,167)

WRITE (12,167)

167 FORMAT (' Mit der Copolymerisationsgleichung berechnet:',/)

WRITE (10,177) ergebins(1,1)

WRITE (12,177) ergebins(1,1)

177 FORMAT (' Anteil am Monomer M1 im Copolymer: ',F8.3)

WRITE (10,178) ergebins(2,2)

WRITE (12,178) ergebins(2,2)

178 FORMAT (' Anteil am Monomer M2 im Copolymer: ',F8.3)

WRITE (10,179) ergebins(3,3)

WRITE (12,179) ergebins(3,3)

179 FORMAT (' Anteil am Monomer M3 im Copolymer: ',F8.3,/,/)

WRITE(10,456)

456 FORMAT (/,/)

berechnung = berechnung + 1.

c     Ende der Schleife.

WRITE (12,*) ' Noch einmal? Dann geben Sie bitte 1 ein. '

READ (5,*) flagge

CLOSE (12)

IF (flagge.Eq.1) GOTO 117

CLOSE (10)

END

19.3.3 Programm zur Ermittlung der Monomerzusammensetzung aus der

Copolymerzusammensetzung: "Neudata.exe"

c     Programm berechnet aus dem Copolymerverhältnis die Molenbrüche

c     der Monomere. Die Ergebnisse werden in der Datei Neudata.dat

c     gespeichert.

c

INTEGER*4         a,b,flagge

DOUBLE PRECISION  p11,p22,p33,p12,p13,p21,p23,p31,p32,

*                  r12,r13,r21,r23,r31,r32,dif1,dif2,dif3,

*                  konz1,konz2,konz3,

*                  pp11,pp12,pp13,pp21,pp22,pp23,

*                  pp31,pp32,pp33,nenner1,nenner2,

*                  var1,var2,var3,var4,var5,

*                  soll1,soll2,soll3,ist1,ist2,ist3

c

c     soll1; ist1 = Molenbrüche im Copolymer

c     Konz1  = errechnete Werte des Molenbruchs im Monomergemisch

c

c     Konstanten zur Ermittlung einer schnellen Annäherung. Schnell und

c     anschließend genau. Der Parameter var5 dient zum Abfangen

c     unzulässiger negativer Parameter.

c

flagge = 1

var1 = -.0001

var2 = -.01

var3 = .0001

var4 = .01

var5 = 0.

OPEN (10,FILE='Neudata.dat')

c     Eingabe der benötigten Daten:

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert r12 ein :'

READ (5,*) r12

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert r13 ein :'

READ (5,*) r13

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert r21 ein :'

READ (5,*) r21

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert r23 ein :'

READ (5,*) r23

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert r31 ein :'

READ (5,*) r31

WRITE (6,*) ' Geben Sie den R-Wert r32 ein :'

READ (5,*) r32

523 CONTINUE

c     soll Werte im Polymer:

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Molenbruch des Monomers 1 im Copolymer

* ein :'

READ (5,*) soll1

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Molenbruch des Monomers 2 im Copolymer

* ein :'

READ (5,*) soll2

WRITE (6,*) ' Geben Sie den Molembruch des Monomers 3 im Copolymer

* ein :'

READ (5,*) soll3

c     Umrechnung in Molenbrüche; Abfang eventueller Eingabefehler:

nenner1 = soll1 + soll2 + soll3

soll1 = soll1 / nenner1

soll2 = soll2 / nenner1

soll3 = soll3 / nenner1

c     Schätzwerte für die Berechnung:

konz1 = soll1

konz2 = soll2

konz3 = soll3

c     Start der Berechnung:

Do 450 a=1,5000,1

c     Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten:

p11 = konz1 / (konz1 + (konz2 / r12) + (konz3 / r13))

p12 = konz2 / ((konz1 * r12) + konz2 + (r12 * konz3 / r13))

p13 = konz3 / ((konz1 * r13) + (konz2 * r13 / r12) + konz3)

p21 = konz1 / (konz1 + (konz2 * r21) + (konz3 * r21 / r23))

p22 = konz2 / ((konz1 / r21) + konz2 + (konz3 / r23))

p23 = konz3 / ((konz1 * r23 / r21) + (r23 * konz2) + konz3)

p31 = konz1 / (konz1 + (konz2 * r31 / r32) + (konz3 * r31))

p32 = konz2 / ((konz1 * r32 / r31) + konz2 + (r32 * konz3))

p33 = konz3 / ((konz1 / r31) + (konz2 / r32) + konz3)

c     Berechnung der ist Werte

Do 460 b=1,5,1

c     Multiplikation der Matrix;

pp11 = p11 * p11 + p12 * p21 + p13 * p31

pp12 = p11 * p12 + p12 * p22 + p13 * p32

pp13 = p11 * p13 + p12 * p23 + p13 * p33

pp21 = p21 * p11 + p22 * p21 + p23 * p31

pp22 = p21 * p12 + p22 * p22 + p23 * p32

pp23 = p21 * p13 + p22 * p23 + p23 * p33

pp31 = p31 * p11 + p32 * p21 + p33 * p31

pp32 = p31 * p12 + p32 * p22 + p33 * p32

pp33 = p31 * p13 + p32 * p23 + p33 * p33

p11 = pp11

p12 = pp12

p13 = pp13

p21 = pp21

p22 = pp22

p23 = pp23

p31 = pp31

p32 = pp32

p33 = pp33

460 CONTINUE

ist1 = pp11

ist2 = pp22

ist3 = pp33

c     Umrechnung in Molenbrüchen:

nenner2 = ist1 + ist2 + ist3

ist1 = ist1 / nenner2

ist2 = ist2 / nenner2

ist3 = ist3 / nenner2

c     Anpassung der Monomerkonzentrationen:

dif1 = soll1 - ist1

IF (dif1.LT.var1) THEN

konz1 = konz1 - .0001

IF (dif1.LT.var2) THEN

konz1 = konz1 - .005

END IF

END IF

IF (dif1.GT.var3) THEN

konz1 = konz1 + .0001

IF (dif1.GT.var4) THEN

konz1 = konz1 + .005

END IF

END IF

If (konz1.LT.var5) THEN

konz1 = 0

END IF

dif2 = soll2 - ist2

IF (dif2.LT.var1) THEN

konz2 = konz2 - .0001

IF (dif2.LT.var2) THEN

konz2 = konz2 - .005

END IF

END IF

IF (dif2.GT.var3) THEN

konz2 = konz2 + .0001

IF (dif2.GT.var4) THEN

konz2 = konz2 + .005

END IF

END IF

If (konz2.LT.var5) THEN

konz2 = 0

END IF

dif3 = soll3 - ist3

IF (dif3.LT.var1) THEN

konz3 = konz3 - .0001

IF (dif3.LT.var2) THEN

konz3 = konz3 - .005

END IF

END IF

IF (dif3.GT.var3) THEN

konz3 = konz3 + .0001

IF (dif3.GT.var4) THEN

konz3 = konz3 + .005

END IF

END IF

If (konz3.LT.var5) THEN

konz3 = 0

END IF

c    Umrechnung in Molenbrüchen:

nenner2 = konz1 + konz2 + konz3

konz1 = konz1 / nenner2

konz2 = konz2 / nenner2

konz3 = konz3 / nenner2

450 continue

c     Ausgabe der Ergebnisse:

WRITE (10,430) r12,r13

WRITE (6,430) r12,r13

430 FORMAT (' Copolymerisationsparameter r12=',F7.3,3X,'r13=',F8.3)

WRITE (10,435) r21,r23

WRITE (6,435) r21,r23

435 FORMAT (' Copolymerisationsparameter r21=',F7.3,3X,'r23=',F8.3)

WRITE (10,437) r31,r32

WRITE (6,437) r31,r32

437 FORMAT (' Copolymerisationsparameter r31=',F7.3,3X,'r32=',F8.3,/)

WRITE (10,438)

WRITE (6,438)

438 Format ('                                                       M1

*      M2      M3   ')

WRITE (10,440) soll1,soll2,soll3

WRITE (6,440) soll1,soll2,soll3

440 FORMAT (' Die geforderten Molenbrueche im Copolymer waren: ',

*3F8.3,/)

WRITE (10,510) konz1,konz2,konz3

WRITE (6,510) konz1,konz2,konz3

510 FORMAT (' Die errechneten Molenbrueche im Monomer sind   : ',

*3F8.3,/)

WRITE (10,520) ist1,ist2,ist3

Write (6,520) ist1,ist2,ist3

520 FORMAT (' Die Molenbrueche im Copolymer sind dann        : ',

*3F8.3,/)

WRITE (6,*) ' Noch einmal? Dann geben Sie bitte 1 ein. '

READ (5,*) flagge

IF (flagge.Eq.1) GOTO 523

c     Programm Ende

CLOSE (10)

END