# Auswahl der optimalen Kombination

Trotz sehr ausführlicher Prüfung der Ergebnisse ist es nicht gelungen, eine Empfehlung abzugeben, die allgemein auf alle Möglichkeiten von Absperrklappen anwendbar wäre. Es ist vielmehr notwendig, für jede Konstruktion das jeweilige Optimum zu finden.

Anhand eines praktischen Beispiels soll herausgestellt werden, auf welche Weise die Optimierung durchzuführen ist. Hierbei soll ein allgemeines Flußdiagramm erstellt werden, mit dem der Weg für jede Optimierung aufgezeigt wird.

7.1 Flußdiagramm

Für ein Beispiel aus der Serienfertigung wurden folgende Eckwerte der Absperrklappen vorgegeben. Es soll die optimale Kombination der Scheibe, der Elastomerdicke, der Elastomerhärte und der Eindringtiefe gewählt werden.

Eckwerte:

DN	Nennweite 	200 mm

PN	Betriebsdruck max.	16 bar

PP	Prüfdruck (DIN 3230)	17,6 bar

Diese Werte stellen die Forderung des Kunden dar, für den Hersteller sind jedoch noch weitere Angaben wichtig.

7.2 Praktische Betrachtungen

Ein wichtiges Kriterium für den Hersteller sind die in der Serienfertigung stets auftretenden Toleranzen. Deren Vergrößerung erlaubt billigere Herstellungsverfahren, deren Verengen reduziert den Ausschuß, so daß stets ein Kompromiß gefunden werden muß. Die Behauptung sei erlaubt, daß die Toleranzen der Fertigung das wichtigste Kriterium für die weitere Auslegung darstellen.

7.3 Stochastische Betrachtung der Toleranzen

Eine kurze Liste der Toleranzen, die eine Rolle für das Drehmoment und die Dichtigkeit einer Absperrklappe spielen ist unten aufgeführt. Die Liste wird gleichzeitig mit Werten ergänzt, die in der Serienfertigung einer Absperrklappe der Nennweite 200 mm auftreten, und die die Grundlage für die weitere Überlegung bilden. Eine der Forderungen dieser Arbeit, war die nach gleichen Herstellkosten der Absperrklappe. In dieser Liste wurden die Toleranzen übernommen, die in der Serienfertigung verwendet worden sind.

Nr.	Parameter	Einheit	Wert

1	Elastomerhärte	° Shore A	+/- 2,5

2	Elastomerdicke	mm	+/- 0,2

3	Elastomerumschlagfehler	mm	+/- 0,1

4	Elastomerrundlauf	mm	+/- 0,2

5	Gehäuseinnendurchmesser	mm	+/- 0,1

6	Gehäuserundlauf	mm	+/- 0,05

7	Scheibenaußendurchmesser	mm	+/- 0,1

8	Scheibenrundlauf	mm	+/- 0,05

9	Lagerrundlauf	mm	+/- 0,03

10	Gehäuseumschlagfehler	mm	+/- 0,05

11	Scheibenumschlagfehler	mm	+/- 0,05

12	Elastomerinnendurchmesser	mm	+/- 0,2

Tg=                  = 0,93 mm                                                                               (7.1)

Der Elastomerinnendurchmesser ergibt sich nach der Montage aus der Elastomerdicke und dem Gehäuseinnendurchmesser und wird daher für die Summenbildung nicht mit einbezogen. Die Summe aller Toleranzen ergibt eine zulässige Toleranzbreite für die Eindringtiefe zwischen Scheibe und Elastomer von 0,93 mm ! Zusätzlich muß noch die Änderung der Elastomerhärte berücksichtigt werden, die volle 5° Shore A beträgt.

Die Größe dieser Toleranzen ist von entscheidender Bedeutung, wie ein Beispiele zeigt:

- bei einer zulässigen Toleranz der Eindringtiefe von 0,93mm würde sich für ein willkürlich gewähltes Beispiel eines 4mm dicken, 60° Shore harten Elastomers in Kombination mit der Scheibe mit der Kontur R4 ergeben, daß allein die Dichtigkeit zwischen 2 bar und 23 bar schwanken könnte! In etwa vergleichbare Schwankungen würden das Drehmoment betreffen.

Angesichts dieser enormen Toleranzen ist eine nähere Betrachtung notwendig. Zunächst werden sämtliche Umschlagfehler (10, 11, 12) aus der Gesamttoleranz ausgenommen. Eine gängige Praxis in der Herstellung von Absperrklappen ist es, im Falle einer Undichtigkeit, zunächst die Klappenscheibe um 180° zu drehen, um so eine die Dichtigkeit zu erreichen. So können die Einflüsse der Umschlagfehler entfernt werden.

Damit ergibt sich für die Gesamttoleranz Tg ein Wert von 0,73 mm, und nur noch 9 Toleranzen müssen in Betracht gezogen werden.

7.4 Gauß – Verteilung

Für die Elastomermanschette sind noch insgesamt 3 maßliche Toleranzen zu betrachten: die Elastomerdicke (2), der Elastomerrundlauf (4) und der Elastomerinnendurchmesser (12). Unter der Annahme, die durch jahrelange Meßprotokolle der Qualitätsicherung bestätigt wird, daß in der Fertigung eine Streuung der Toleranz gemäß der Gauß – Verteilung stattfindet (Abb.7.1), gilt [84], [85]:

=  	(7.2)

unter der Annahme einer symmetrischen Verteilung zu beiden Seiten des Nennmaßes folgt :

m = 0 und damit in 7.3:

=   	(7.3)

Die Ausschußrate in der Serienfertigung wird bis zu 1% toleriert, also wird 1% der produzierten Teile nicht den zeichnerischen Vorgaben entsprechen und wird verschrottet. Weiterhin sei angenommen, daß jede der drei geforderten Toleranzen gleich häufig zum Ausschuß führt, was ebenfalls den Angaben der Qualitätssicherung entspricht; damit folgt, daß der folgende Prozentsatz der Teile innerhalb der jeweiligen Toleranz liegt:

P2,4,12(Nenn-Tol<X<Nenn+Tol)  = 100% -   =  99.6667	(7.4)

Bei ähnlicher Betrachtung für das Gehäuse und die Scheibe, bei denen jeweils noch zwei Toleranzen verbleiben, folgt:

P5,6,(Nenn-Tol<X<Nenn+Tol) = P7,8,(Nenn-Tol<X<Nenn+Tol) =100% -  = 99.5	(7.5)

Gesucht ist nun ein Wert von si, bei dem Pi ( xi(max) , si) den vorgegebenen Wert hat. Die einfachste Lösung folgt mit Hilfe des Newtonschen Iterationsverfahrens [135,136]:

x i+1 =  xi  - ( g(xi) / g´(xi) )	(7.6)

Die gesuchte Funktion g ist gegeben durch:

g(x)  = Pi(Nenn-Tol<X<Nenn+Tol) - 	(7.7)

Nach erfolgter Iteration ergibt sich für den Toleranzbereich +/- 0,1 und der Wahrscheinlichkeit von P2 = 99,6667  ein s2 = s12 = s4 =  0,0682.

Bei der Annahme gleicher Bedingungen für die weiteren betroffenen Teile, Gehäuse und Scheibe, ergeben sich folgende Werte: s5 = s7 = 0,0356; s6 = s8 = 0,0178

Abb.7.1. Toleranzverteilung nach Gauß für die Anzahl der Elastomerteile im Toleranzfeld der Elastomerdicke.

Die durch alle Toleranzen hervorgerufene Streuung (Abb.7.2) der Eindringtiefe zwischen Metall und Elastomer ergibt sich aus der Summe zu betrachtender Toleranzen mit den jeweiligen si Werten. Die Streuung ergibt sich zu (mit Normierung):

(7.8)

Es wird eine Ausschußmenge von 0,5% aller produzierten Absperrklappen zugelassen.

Hiermit folgt die zu betrachtende Gesamttoleranz in der Eindringtiefe aus der Bedingung, daß 99,5% aller Absperrklappen innerhalb dieser Toleranz liegen müssen.

Die Funktion für die prozentuale Verteilung der Gesamttoleranz, unter Betrachtung der Symmetrie und der Normierungsbedingung [137] um die y – Achse lautet:

Abb.7.2. Streuung der Eindringtiefe um den Nennwert,

ohne die Umschlagfehler.

(7.9)

Analog  Gl.7.6 folgt für die 99,5% Verteilung, daß die Gesamttoleranz 2 x 0,175mm beträgt.

Anders ausgedrückt: 99,5% der Absperrklappen haben eine maximale Toleranz in der Eindringtiefe von +/- 0,175 mm. Berechnet mit Math CAD [138] (Abb7.3).

Streuung Eindringtiefe (mm)

Abb.7.3. Prozentuelle Verteilung der Eindringtiefe. Resultierend aus der Summe aller relevanten Toleranzen mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, folgt für 0.995 (99,5% der Absperrklappen) eine Streuung der Eindringtiefe von +/- 0,175 mm.

Bei einem maximalen Eindringtiefenunterschied  von 0,35 mm, der in Betracht gezogen werden muß, kommen nur dickere Elastomerschichten in Frage. Bei einer dünnen Elastomerschicht könnten die Eindringtiefenunterschiede sehr schnell zu einer Zerstörung des Elastomers führen.

Für die weitere Betrachtung wird eine Elastomerschicht von 6mm gewählt.

7.5 Auswahl der Scheibenkontur

Die Meßwerte zeigen, daß die Scheibenkontur, die die geringsten Drehmomente bei einer bestimmten Kombination von Elastomerdicke, Elastomerhärte und Eindringtiefe hat, auch die geringsten Drehmomente bei allen anderen Kombinationen aufweist. (Abb.7.4 – 7.5 und Anhang)

Aus den Diagrammen ist  ersichtlich, daß insbesondere die Scheiben mit flacher Außenkante und Fase, besonders niedrige Drehmomente haben. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Kontur mit 60° Fase und 45° Fase, die beide nur sehr wenig im Drehmomentwert voneinander abweichen. Ähnliche Drehmomentwerte besitzt auch die Scheibe mit einem 1 mm Radius an der Außenkontur.

Der praktische Aspekt ist hier wiederum zu berücksichtigen. Obwohl die Scheiben mit der nur 0,4 mm breiten Außenkante das günstigste Drehmoment besitzen, werden sie in der Praxis nur sehr schwer herzustellen sein: der geringste Fehler in der Bearbeitung würde unweigerlich zur Zerstörung der Klappenscheibe führen. Gleiches betrifft sicherlich die Scheibe mit einem 1mm Radius. Sinnvoller ist es, eine Scheibenkontur zu verwenden, die eine mindestens 0,8 mm breite Außenkante besitzt.

Abb.7.4. Drehmomentwerte verschiedener Scheibenkonturen in Abhängigkeit der Eindringtiefe. 60°Shore A 6 mm EPDM.

Abb.7.5. Drehmomentwerte verschiedener Scheibenkonturen in Abhängigkeit der Eindringtiefe. 70°Shore A 6 mm EPDM.

Wichtig ist jetzt ein Vergleich der jeweiligen Dichtigkeitswerte (Druck) zu den Drehmomentwerten der beiden Scheibenkonturen mit F 45° und F 60°. Hierbei werden die empirisch ermittelten Werte aus den Kapiteln 5 und 6 verglichen. Es werden nun die Werte verglichen, die sich aus der folgenden Gleichung ergeben:

Ddi(Eindrtiefe; Härte; Kontur) = Druck i(Eindrtiefe; Härte; Kontur) / Drehmoment i(Eindrtiefe; Härte; Kontur)	(7.10)

Diese Werte werden im Diagramm Abb.7.6. aufgetragen, um vergleichen zu können, welche der beiden Scheibenkonturen unter welchen Bedingungen die günstigere ist.

Abb.7.6. Vergleich der Dd – Werte für die Scheibenkonturen mit 60° und 45° Fase. Elastomer der Härte 60° Shore A, 6mm stark.

In den Abbildungen Abb.7.6 und Abb.7.7  ist festzustellen, daß die Scheibe mit der 45° Fase stets eine höhere Druckdichtigkeit bei gleichem Drehmoment hat, als die Scheibe mit gleicher Außenkante, aber mit 60° Fase. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den anderen Elastomerhärten.

Die Kurvenschar der Dd – Werte in Abhängigkeit der verschiedenen Scheibenkonturen weist stets die gleiche Lage der Kurven zueinander auf, unabhängig aller anderen Parameter. Die Unterschiede des Abstandes der Kurven zueinander schwanken je nach Bedingung, jedoch ist die Reihenfolge der Kurven zueinander immer gleich.

Aus dieser Betrachtung folgt, daß die Scheibenkontur mit  flacher Außenkante und 45° Fase, bezogen auf das Verhältnis Drehmoment zu Dichtigkeit stets die beste sein wird. Die Breite der Scheibenaußenkante sollte von Fall zu Fall betrachtet werden.

Abb.7.6. Vergleich der Dd – Werte für die Scheibenkonturen mit 60° und 45° Fase. Elastomer der Härte 70° Shore A, 6mm stark.

Das folgende 3D – Diagramm (Abb.7.8) verdeutlicht die Abhängigkeit der Dd – Werte von der Breite der Scheibenaußenkante:

- Die Dd – Werte steigen mit geringer Eindringtiefe.

- Die Dd – Werte fallen mit steigender Breite der Außenkante.

- Mit steigender Eindringtiefe werden die Unterschiede in den Dd – Werten der einzelnen Scheibenaußenkantenbreiten immer geringer.

- Die Abhängigkeit der Dd – Werte ist mit steigender Eindringtiefe bei der schmalsten Scheibe am größten.

Das oben genannte Verhalten ist bei allen anderen Elastomerhärten in ähnlicher Form festzustellen.

Aus bereits genannten, praktischen Überlegungen erscheint es nicht sinnvoll, eine Scheibenaußenkante zu wählen, die zu schmal ist. Auf der anderen Seite sollte, um günstige Dd – Werte zu erhalten, die schmalste, mögliche Außenkante gewählt werden. Wie breit sie sein muß, muß in jedem Fall einzeln betrachtet werden.

Wenn z.B. die Absicht besteht, wie es bei den meisten Herstellern der Fall ist, die Scheiben zu polieren, sollte die Breite der Scheibenkante größer gewählt werden. Bei polierten Scheiben ist eine Scheibenkantenbreite unter 0,8mm nicht sinnvoll.

Für die weitere Betrachtung wird die Scheibenkontur 0,8 Fase 45° gewählt.

Abb.7.8. Dd – Werte der F45° Scheiben in Abhängigkeit von der Breite der Außenkante.

7.6 Auswahl der Elastomerhärte

Von entscheidender Wichtigkeit ist jetzt die Auswahl der Elastomerhärte. Mit Hilfe des Dd – folgenden 3D – Diagramms (Abb.7.9) läßt sich die Abhängigkeit der Dd – Werte für die Scheibenkontur 0,8 F 45° am einfachsten erklären. Ohne Betrachtung der Serienstreuung würde resultieren, daß man die Kombination mit der geringsten, möglichen Eindringtiefe und der größten Elastomerhärte wählen sollte.

Weiterhin muß die Forderung nach Dichtigkeit bei vorgegebenem Betriebsdruck geklärt werden.

Das Ziel ist, eine Absperrklappe  auszulegen, welches die Dichtigkeitsprüfung  mindestens bei dem Prüfdruck von 17,6 bar bestehen würde. Es können also keine Kombinationen in Betracht gezogen werden, bei denen der Betriebsdruck unter diesem Wert liegen würde. Das folgende Diagramm zeigt, daß sämtliche Kombinationen mit dem Elastomer der Härte 60° Shore A nicht die gewünschten Flächenpressungen ( und damit die Dichtigkeitswerte ) erreichen (Abb.7.10).

Abb.7.9. Dd - Werte der 0,8 F 45° Scheibe in Abhängigkeit der Elastomerhärte und der Eindringtiefe.

Abb.7.10. Dichtigkeits (Druck) -  Werte der 0,8 F 45° Scheibe in Abhängigkeit von der Elastomerhärte und der Eindringtiefe.

Abb.7.11. Bildung der polynomischen Funktion Druck = f(Eindringtiefe). Für den Druck 17,6 bar resultieren die Eindringtiefen: 0,325mm für 80°Shore und 0,595mm für 70°Shore.

Jetzt werden die Dichtigkeitswerte für die beiden Elastomertypen 70° Shore A und 80° Shore A als Funktion der Eindringtiefe dargestellt und mit Hilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadrate in eine polynomische Funktion umgewandelt (Abb.7.11). Ein Polynom 3.Grades genügt, um eine ausreichende Genauigkeit zu erreichen.

Für die beiden Elastomerhärten ergeben sich die folgenden Funktionen:

D(80° Shore)  	=	18,49v3	- 51,11v2	+ 68,16v	+ 0,28	(7.11)

D(70° Shore)	=	22,13v3	- 54,23v2	+ 53,51v	+ 0,33	(7.12)

Mit v = Eindringtiefe. Nach Einsetzen der geforderten Druckwerte:

D(80° Shore)  = D(70° Shore)  = 17,6 bar	(7.13)

und Auflösung nach v folgt:

v0;80(80° Shore; 17,6 bar)  	= 0,325 mm	(7.14)

v0;70(70° Shore; 17,6 bar)  	= 0,594 mm	(7.15)

Aus den vorhergehenden Überlegungen resultiert, daß z.B. die folgenden möglichen Kombinationen alle Bedingungen erfüllen:

Scheibenkontur	Breite der Kante	Elastomerdicke	Elastomerhärte	Eindringtiefe min.

(mm)	(mm)	(°Shore A)	(mm)

Flach, 45° Fase	0,8	6	80	0,325

Flach, 45° Fase	0,8	6	70	0,594

Die oben genannten vi – Werte stellen den Mindestwert der Eindringtiefe dar, die notwendig ist, um die Dichtigkeitsforderung von 17,6 bar zu erfüllen. Es ist hierbei festzustellen, daß bei diesen beiden Kombinationen das Drehmoment der Kombination mit dem 80° Shore A Elastomer geringer ist (14,43 Nm), als das Drehmoment der Kombination mit dem 70° Shore A Elastomer (17,13 Nm).

Abb.7.12. Bildung der polynomischen Funktion Drehmoment =  f (Eindringtiefe)

Die Berücksichtigung der Serienstreuung der Eindringtiefe gemäß Gleichung 7.9 führt zur Wahl der Elastomerhärte. Gemäß dieser Gleichung beträgt die Serienstreuung der Eindringtiefe für 99,5% der Absperrklappen +/- 0,175mm, also insgesamt 0,35mm. Jetzt ist zu prüfen, welche Anteile der Absperrklappen mit der 80° Shore und 70° Shore Elastomermischung in jeweils welchem Drehmomentbereich liegen.

Hierzu wird das Drehmoment als Funktion der Eindringtiefe durch eine polynomische Funktion angegeben (Abb.7.12).

Auch hier wird ein Polynom 3. Grades verwendet, um eine ausreichende Näherung zu erhalten. Die Abweichung von 0,0012 ist vertretbar, die Bildung der Polynome vereinfacht die weitere Rechnung.

Die Gleichungen der Funktionen lauten:

Dr( 80° Shore)  	=	7,99v3	- 10,79v2	+ 47,18v	- 0,03	(7.16)

Dr(70° Shore)	=	11,29v3	- 21,61v2	+ 37,25v	+ 0,26	(7.17)

Mit Normierung gemäß vi aus Gl. 7.14 und 7.15 folgt für die Funktionen der Drehmomentsteigerung durch die Streuung der Eindringtiefe in der Serienfertigung:

DrN( 80° Shore)  	=	7,99 v80 3	- 10,79 v80 2	+ 47,18 v80	- 0,03	(7.18)

DrN(70° Shore)	=	11,29 v70 3	- 21,61 v70 2	+ 37,25 v70	+ 0,26	(7.19)

Mit:

v80 = v + 0,325 mm	(7.20)

v70 = v + 0,594 mm	(7.21)

mit vs = (Steigerung der Eindringtiefe) folgt für die Drehmomentfunktionen:

DrN( 80° Shore)  	=	7,99 vs 3	- 3,00 vs 2	+ 42,70 vs	+ 14,43	(7.22)

DrN(70° Shore)	=	11,29 vs 3	- 1,50 vs 2	+ 23,53 vs	+ 17,13	(7.23)

Die Ableitungen beider Funktion nach vs lauten:

D‘rN( 80° Shore)  	=	23,97 vs 2	- 6 vs 	+ 42,70 	(7.24)

D‘rN(70° Shore)		=	33,87 vs 2	- 2,99 vs 	+ 23,53 	(7.25)

Mit 0 < vs < 1 folgt:

D‘rN( 80° Shore; 0 < vs < 1)  >  D‘rN(70° Shore; 0 < vs < 1)	(7.26)

Dies bedeutet, daß die Kombination mit dem härteren Elastomer wesentlich empfindlicher auf eine Steigerung der Eindringtiefe reagiert. Nach Bildung von DDrN als Funktion von vs:

DDrN = DrN( 70° Shore) - DrN(80° Shore)	(11.27)

und  Aufzeichnung als Graph, stellt sich heraus, daß der Graph, bei einer Steigerung der Eindringtiefe von 0,143 mm, die x –Achse schneidet (Abb.7.13).

Anders ausgedrückt: ab dieser Eindringtiefe sind die Drehmomentwerte in Kombination mit dem weicheren Elastomer günstiger.

Für die weitere Betrachtung ist nun erneut die Verteilung der Serienstreuungstoleranzen nach Gl.7.9 heranzuziehen. Gemäß der Gleichung 7.9 folgt für die Summe:

= 85,5%	(7.27)

Aus dieser Gleichung folgt, daß 85,5% der Absperrklappen mit der Kombination mit dem härteren Elastomer günstiger liegen.

Abb.7.13. Drehmomentunterschied zwischen der Kombination mit 70° Shore A und mit 80° Shore A mit steigender Eindringtiefe. EPDM, 6mm stark, Scheibe 0,8 F 45°.

Sollte die Forderung des Herstellers jedoch sein, daß keine der hergestellten Absperrklappen, ein bestimmtes Drehmoment überschreitet (was zumindest für die 99,5% gelten soll), so ist die Version mit dem weicheren Elastomer die günstigere. Welche Kombination gewählt wird, muß letztendlich jeder Hersteller für sich entscheiden.

# Text boxes

Endgültige Festlegung der Kombination: Scheibenkontur, Kantenbreite, Elastomerhärte, etc.

Betrachtung der Empfindlichkeit der möglichen Kombinationen auf die Fertigungstoleranzen

Wahl der Breite der Scheibenaußenkante

Festlegung des vertretbaren Ausschusses bei Serienfertigung

Eingrenzung der Elastomerhärten und Dicken

Wahl der Scheibenkontur

Festlegung der  vertretbaren Toleranzen

Festlegung der geforderten Dichtigkeit