# 1 Einleitung

Eine Trennoperation, die erst kürzlich den Eingang in die Technik gefunden hat, ist die Nanofiltration. Allgemeines Augenmerk richtet sich auf diesen neuen Membranprozeß, da das Leistungsprofil der Nanofiltration bei vielen aktuellen Anwendungsproblemen Lösungsmöglichkeiten jenseits der herkömmlichen Verfahren verspricht. Sie ist im allgemeinen wirtschaftlicher als die bisher im gleichen Aufgabenfeld oft eingesetzte Umkehrosmose und inzwischen auch als kostengünstige Alternative zu Nicht-Membran-Verfahren anerkannt /1/. Nanofiltration ist eine beachtenswerte Trennoperation in einer Zeit, in der der Gesetzgeber höhere Anforderungen an die Trink- und Brauchwasserqualität stellt: Mit ihrer Hilfe lassen sich sowohl allgemein hohe Salzfrachten reduzieren als auch gezielt Schwermetallkonzentrationen vermindern. Außer zur Reduktion der Wasserhärte ist die Nanofiltration auch im Bereich niedermolekularer organischer Kontaminationen einsetzbar.

Nanofiltrationsmembranen verfügen nicht über die Entsalzungsleistungen der Umkehrosmosemembranen, aber wenn diese nicht erreicht werden müssen, hat die Nanofiltration klare Vorteile gegenüber der Umkehrosmose: Infolge der höheren Flußleistungen ist ein deutlich geringerer Arbeitsdruck notwendig, bei gleicher Permeatleistung sinkt somit der Raumbedarf einer Anlage, die Investitions- und auch die Betriebskosten lassen sich ebenfalls erheblich reduzieren. Nanofiltration trennt in einigen Bereichen selektiv. Da eine Behandlung durch Nanofiltrationsmembranen nicht zu einer vollständigen Entsalzung führt, entsteht auch kein so hoher, der Produktflußrichtung entgegenstehender osmotischer Druck. Oft ist es ja auch völlig ausreichend, höher geladene Kationen abzutrennen, z.B. Schwermetalle (Pb2+, Cd2+ usw.) oder Härtebildner (Ca2+, Mg2+), eine genügende Wasserqualität ist für viele Anwendungen dann bereits erreicht.

Ein oft genanntes Beispiel für die selektive Trennung mit Nanofiltrationsmembranen in der Industrie ist die gleichzeitige Molkeentwässerung und -entsalzung. In der Vergangenheit wurde hier das nämliche Ziel in zwei Stufen erreicht: entsalzt mittels Elektrodialyse, entwässert mittels Umkehrosmose (ein Verdampfungsschritt schließt sich in jedem Fall an). Für ein anderes Trennproblem gibt es noch kein Rezept für die Nanofiltration: die Nitratreduktion in Grund- oder Oberflächenwasser. Hier wird das betreffende Wasser in einer Umkehrosmoseanlage vollentsalzt und anschließend mit Kalkmilch entsäuert und aufgehärtet (dabei entstehen Kosten von bis zu 0,70 DM/m3  (1985) /2/).

Die Nanofiltration wird eingesetzt und weiter propagiert, ohne daß die Funktionsweise im einzelnen bekannt ist. Anders ausgedrückt: Ein vertieftes Verständnis der Nanofiltration würde dazu zwingen, Trennprobleme schärfer zu definieren und die Möglichkeit bieten, Membranen und Prozesse besser an die gestellten Aufgaben anzupassen.

In der Literatur ist derzeit neben eher speziellen Modellvorstellungen nur ein kleinster gemeinsamer Nenner auf sehr niedrigem Niveau auszumachen. Die Struktur von Nanofiltrationsmembranen ist dichter als die der Ultrafiltrationsmembranen, aber weiter als bei Umkehrosmosemembranen, die Existenz von diskreten Poren ist umstritten /3,4/. Die Trennwirkung beruht neben den Einflüssen aufgrund der Membranmorphologie wesentlich auf der Festladung der Membranmatrix. Bei näherem Hinsehen scheint gerade das Zusammenwirken von Porenradien und Festladungen für die Trenneigenschaften entscheidend zu sein. Dabei besteht weniger ein Defizit bei der Untersuchung der Leistungen von Nanofiltrationsmembranen (recht umfassend: /5,6/) als bei der Bestimmung der elektrischen Oberflächeneigenschaften (im Betrieb!) und bei der Einschätzung der Auswirkungen dieser Ladungsverhältnisse auf die Separation /7/.

Ein denkbarer Weg, um zu Informationen auf diesem Gebiet zu kommen, ist die Herstellung von Membranen mit abgestuften Festladungsdichten. Diese sollten allgemein aus geladenen, membranbildenden Polymeren mit variierendem Anteil der die Ladung tragenden funktionellen Gruppe in der Kette zugänglich sein (über den Beitrag der Adsorption von Ionen zur Festladungsdichte vgl. /8/). Die Ermittlung der zugehörigen elektrokinetischen Daten ist unter Berücksichtigung der engen Poren von Nanofiltrationsmembranen und der hohen Ladungsdichte der substituierten Polymere mit Schwierigkeiten behaftet. Neben der Entwicklung einer Vergleichsbasis zur reinen Membrancharakterisierung auf elektrokinetischem Wege versprechen solche Messungen zumindest in der Theorie, Aufschluß geben zu können über mögliche Wechselwirkungen zwischen Oberflächen und Lösungsinhaltsstoffen.

In diesem Rahmen stellt sich dann auch die Frage nach den Grenzen dessen, was mittels elektrokinetischer Untersuchungen auf diesem Feld erfahren werden kann.