Entwicklung und Anwendung einer Richtlinie zur Modellbildung und Simulation hybrider biomechanischer Mehrkörpersysteme

Vom Fachbereich Maschinenwesen der
Universität Essen
zur Erlangung des akademischen Grades eines
Doktor-Ingenieurs
genehmigte Dissertation

Vorgelegt von
Dipl.-Ing. André Lippeck,
geboren am 28. Januar 1969 in Gelsenkirchen,
jetzt wohnhaft in Asperg

Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. von Lavante
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. J. Stracke

Tag der mündlichen Prüfung: 29. August 2001

Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand während einer Forschungsarbeit, die sich interdisziplinär mit der Konstruktion, Modellbildung und Simulation biomechanischer Systeme befasste. Herrn Dipl.-Ing. Thorsten Schlacht, Angestellter der DEKRA AG, danke ich für die ergiebige fachliche Zusammenarbeit und zahlreiche Anregungen und Diskussionen.

Herrn Prof. Dr.-Ing. E. von Lavante danke ich für das meiner Arbeit entgegengebrachte Interesse und die Übernahme des Hauptreferates. Prof. Dr.-Ing. H. J. Stracke gilt mein Dank für die Übernahme des Korreferates.

Ferner sei an dieser Stelle den Herren Dr.-Ing. H.-P. Prüfer und Dipl.-Ing. E. Weiß, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Ruhr-Universität-Bochum, für die Unterstützung dieser Arbeit und ständiger Diskussionsbereitschaft gedankt.

André Lippeck	Essen, im August 2001

Inhalt

1	Einleitung	1

2	Definitionen der Simulation und anderer Begriffe	5

3	Stand der Technik und der Forschung	11

3.1	Forschungsprojekte	11

3.1.1	Institut für Mechatronik e. V. an der Technischen Universität Chemnitz	11

3.1.2	Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen	12

3.1.3	Institut für Biomechanik an der Deutschen Sporthochschule Köln	12

3.1.4	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF), Leitprojekt „Integrierte Virtuelle Produktentstehung (iViP)“	13

3.1.5	Berliner Kreis, Rahmenkonzept „Produktion 2000“	13

3.1.6	Institut B für Mechanik der Universität Stuttgart	14

3.2	Stand der Anwendung in der Industrie	14

3.2.1	Mechanische / biomechanische Systeme	16

4	Motivation und Zielsetzung	19

5	Mehrkörpersysteme als Hilfsmittel zur Analyse, Konstruktion und Entwicklung von dynamischen Systemen	23

5.1	Theorie der Mehrkörpersysteme (MKS)	23

5.1.1	Kinematik von Mehrkörpersystemen in der Ebene	24

5.1.2	Dynamik von Mehrkörpersystemen in der Ebene	24

5.2	Anforderungen an ein MKS-Simulationsprogramm	26

6	Entwicklung einer Richtlinie zur Modellbildung von mechanischen / biomechanischen Mehrkörpersystemen	29

6.1	Vorbereitende Phasen (Schritt 1 und 2)	30

6.1.1	Aufteilung in mechanische, biomechanische und hybride mechanische/biomechanische Systeme	31

6.1.2	Modularer Aufbau	32

6.2	Modellierungsphasen (Schritt 3 und 4)	35

6.2.1	Möglichkeiten bei Modellbildung (Preprocessing), Berechnung (Solution) und Auswertung (Postprocessing)	36

6.3	Einordnung und Bewertung von Gesamtsimulationssystemen (Schritt 5)	49

6.3.1	Rechenzeitprognosen	49

6.3.2	Effizienzbeurteilung	51

7	Anwendungsbeispiele	55

7.1	Modellbildung	56

7.2	Dynamische Analyse und Simulation mit DADS	72

7.3	Crash-Simulation des mechanischen Gurtstraffers	73

7.3.1	Aufbau	73

7.3.2	Auswertung	74

7.4	Crash-Simulation des Pendelrückhaltesytems (PRS)	85

7.4.1	Modellierung und Aufbau	85

7.4.2	Auswertung	87

7.4.3	Festigkeitsberechnung des PRS	89

8	Zusammenfassung und Ausblick	93

9	Literaturliste	99

10	Abkürzungen	107

11	Formelverzeichnis	109

12	Anhang A (K15)	111

13	Anhang B (PRS07)	125

14	Anhang C (Abbildungen)	137

# Einleitung

Moderne Simulationstechniken sparen Zeit und Entwicklungskosten und sind heutzutage aus dem Bereich der Technik nicht mehr wegzudenken. Mit Hilfe von Computern lassen sich so mechanische Bewegungsabläufe und viele andere technische Vorgänge mathematisch nachvollziehen. Bei der Forderung nach immer kürzeren Entwicklungs- und Testphasen spielt die Computersimulationstechnik, die in den letzten Jahren ein hohes Niveau erreicht hat, eine immer größere Rolle. Auf vielen technischen Gebieten sind inzwischen ausgereifte Simulationswerkzeuge verfügbar, die ein effektives Arbeiten ermöglichen. In der Automobilindustrie beispielsweise ist der Einsatz der Computersimulationstechnik in den großen Unternehmen sehr verbreitet. Als Einsatzgebiete sind insbesondere Design, Konstruktion, Form- und Strukturoptimierung, Planung sowie Produktion zu nennen.

Nach dem jüngsten Bericht des Bundesforschungsministeriums zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands [Bbf00] weist die Bundesrepublik im internationalem Vergleich erhebliche Defizite in der Innovationsfähigkeit auf. Der „Berliner Kreis, Wissenschaftliches Forum für Produktentwicklung e. V.“ hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass im Bereich der methodischen Produktentwicklung hinsichtlich der Akzeptanz und Anwendung bewährter Methoden erhebliche Mängel in der deutschen Industrielandschaft vorhanden sind. Insbesondere der Einsatz von Simulations- und IT-Verfahren, die laut des „Berliner Kreises“ wesentlich den Produktentwicklungsprozess bestimmen, ist sehr gering. Der ständige Einsatz von Simulationsverfahren in deutschen Industrieunternehmen liegt deutlich unter 20 %. Die Nutzung der Informationstechnik ist zurzeit durch zweidimensionale CAD-Systeme geprägt, die allerdings nur einen kleinen Beitrag zu kürzeren Produktentwicklungszeiten bei einer gleichzeitigen Steigerung der Qualität leisten. [Ber97]

Abbildung 1.1:	Ursachen für die geringe Akzeptanz der Simulationstechnik in kleinen und mittelständischen Unternehmen [FHM97]

Gerade mittelständische Unternehmen meiden den Einsatz von Simulationswerkzeugen vor allem auf Grund der hohen Anschaffungs- und Betriebskosten. Auch die allgemeinen Personalstrukturen, die auf den fertigungstechnischen Schwerpunkt ausgerichtet sind, verhindern häufig den Einsatz von Simulationssoftware. Abbildung 1.1 zeigt die genannten Ursachen für die gegenwärtige geringe Akzeptanz der Simulationstechnik. Aus einer Studie der Universität-Gesamthochschule Siegen [FHM97], in der 45 mittelständische Unternehmen befragt wurden, geht hervor, dass der Bedarf an Simulationstechnik ausgehend von einer jetzigen geringen Akzeptanz in Zukunft steigen wird.

Heutzutage wird die durchgehende Digitalisierung des gesamten Produktentstehungsprozesses als effektives Mittel zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit angesehen. Eine neue Basis stellt in diesem Zusammenhang die Virtuelle Produktentwicklung dar. Der Begriff „Virtuell“ bezieht sich dabei auf alle Phasen der Produktentstehung mit Hilfe von dreidimensionalen digitalen Modellen unabhängig von Unternehmens- und Standortgrenzen. Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Unternehmen ihre neuen Produkte immer schneller bei gleich bleibender Qualität entwickeln. Größere Industrieunternehmen nutzen schon heute die Vorteile der Virtuellen Produktentwicklung, um eine spürbare Reduktion von Iterationsschritten und damit eine signifikante Verkürzung des „time-to-market“ zu erhalten. Die virtuelle Produktentstehung könnte es ermöglichen, neue Produkte einfach und schnell im Computer zu planen, zu testen und für die Fertigung vorzubereiten.

Die Mehrkörpersimulationstechnik wird heutzutage vor allem beim so genannten Virtual Prototyping eingesetzt, das einen wichtigen Bestandteil der Virtuellen Produktentstehung darstellt.

Der traditionelle Weg des Prototypenbaus beginnt normalerweise mit dem Konstruieren und Bilden („Aufbauen“) des realen Systems (Physical Prototyping). Dieser Vorgang ist ein äußerst arbeits- und zeitaufwändiger Prozess. Um Messungen an dem Prototypen vorzunehmen, muss dieser mit Messgeräten wie z. B. Beschleunigungsaufnehmern ausgerüstet werden. Dies ist ebenfalls sehr kostenaufwändig. Anschließend wird meistens eine umfangreiche Testreihe durchgeführt. Bei diesen Praxisversuchen können jedoch unvorhersehbare äußere Störungen auftreten, die das Messergebnis beeinflussen.

Nach der Versuchsauswertung muss eine Konstruktions- und Designauswahl getroffen werden, und normalerweise muss der Prototyp verändert oder neu gefertigt werden.

Die Simulationstechnik kann und wird bereits in der Konzeptphase eingesetzt.

Im Gegensatz zum Physical Prototyping kann das Virtual Prototyping den physikalischen Prototypenbau reduzieren, und es ist wesentlich schneller und damit kostengünstiger. Beim Virtual Prototyping wird das System mit Hilfe grafischer Benutzeroberflächen und entsprechenden Preprozessoren am Bildschirm aufgebaut, Simulationen mit veränderten Parametern durchgeführt und die Ergebnisse mit Hilfe von Animationen und Diagrammen verglichen.

Bei Produktionen, bei denen aus den unterschiedlichsten Gründen so gut wie kein Prototypenbau existiert wie z. B. bei überdimensionalen Pressen oder in der Raumfahrttechnik ist der Nutzen virtueller Prototypen umso größer.

Die oben beschriebenen momentanen Defizite bei der Virtuellen Produktentwicklung bestehen insbesondere bei Produkten, in denen die Funktionssimulation von biomechanischen oder hybriden mechanisch/biomechanischen Systemen eine entscheidende Rolle spielt. Ein großes Problem ist eine geeignete Modellbildung. Nur mit einer kurzen Modellierungs- und Berechnungszeit, ist es möglich die Simulation in den Prozess der Virtuellen Produktentwicklung effektiv zu integrieren. Unter dem allgemeinen Zeitdruck wäre es allerdings fatal, wenn sich die Modellqualität verschlechtert und somit keine verwertbaren Aussagen zur Produktfunktionalität gemacht werden könnten. Doch gerade bei Produkten in Verbindung mit biomechanischen Systemen, bei deren Verwendung sich eine minderwertige Qualität unter Umständen auf die Sicherheit oder Lebensqualität von Menschen auswirken könnte, sollten die Methoden zur Virtuellen Produktentstehung zur Steigerung der Qualität angewendet werden.

Diese Arbeit soll einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Modellbildung und Simulation hybrider biomechanischer Systeme leisten.

# Definitionen der Simulation und anderer Begriffe

In dieser Arbeit werden Begriffe verwendet, die aus der Fachliteratur stammen oder Eigendefinitionen des Forscherteams Schlacht [Sch01] und Lippeck sind. Zum besseren Verständnis werden die wichtigsten Begriffe im Folgenden definiert und teilweise untereinander abgegrenzt.

Dem Ingenieur stehen heutzutage mehrere Entwicklungs- und Simulationswerkzeuge zur digitalen Produktentwicklung und -erprobung zur Verfügung. Die wichtigsten und daher am häufigsten eingesetzten sind die Ablaufsimulation (Simulation von Produktionsabläufen), grafische 3-D-Simulation (z. B. CAD), Finite-Elemente (FE)-Berechnung und die Mehrkörpersimulation (MKS). Die beiden letzteren finden ihre Anwendung in der Simulation von mechanischen Systemen und Abläufen und werden wegen ihrer in dieser Arbeit zukommenden Wichtigkeit im Folgenden detailliert vorgestellt erklärt.

Simulation ist das Nachbilden eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind

[Definition des Begriffes „Simulation“ nach der VDI-Richtlinie 3633]

Bei der Simulation mit Hilfe eines Computers entwirft man ein Modell eines realen Systems und führt mit diesem Computermodell Experimente durch, die mit dem tatsächlichen System entweder nicht möglich, zu teuer oder zu gefährlich sind. Auf diese Weise können zumindest annähernde Erkenntnisse über die Reaktion des tatsächlichen Systems gewonnen werden.

[Das große EDV & PC Lexikon, ISIS, 1994]

Diese einfachen Definitionen von Simulation beinhalten alle wichtigen zu berücksichtigenden Aspekte der rechnerunterstützten Simulation im Ingenieurwesen.

Neben den beiden Aspekten der Kostenersparnis und der Inpraktikabilität wird auch auf die Gefahr für die Menschen bei physikalischen Tests hingewiesen. Gerade im Bereich der Unfallsimulation sind Versuche mit Menschen und insbesondere Kindern nicht mit der menschlichen Ethik vereinbar und stoßen auf große gesellschaftliche Ablehnung. Nicht nur die offiziellen nationalen (StVZO) und europäischen Gesetze [ECE99] und die Gesetze anderer Nationen sind hier zu beachten, sondern in zunehmendem Maße auch Verbraucherschutztests wie NCAP und Euro-NCAP.

Beispiele für Versuche, deren Durchführung nicht möglich oder äußerst schwierig ist, finden sich in der Luft- und Raumfahrttechnik (z. B. Satellitenflüge, extreme Flugmanöver bei Passagierflugzeugen, etc.).

Mit der Simulation stehen dem Ingenieur Methoden und Werkzeuge zur Verfügung, die ihm einige Vorteile wie Kostenreduktion, Planungssicherheit, Systemverständnisse, etc. liefern.

Die wohl wichtigste Voraussetzung zur Durchführung von Simulationen ist die nachvollziehbare und realitätsnahe Modellierung technischer Systeme. Die hohe Bedeutung einer korrekten Modellierung für den gesamten Entwicklungsprozess ergibt sich aus dem Arbeitsaufwand und den damit verbundenen Kosten sowie der Genauigkeit und Interpretierbarkeit der Ergebnisse einzelner Simulationen.

#### Finite Elemente (FE)

Die Methode der Finiten-Elemente findet bei den ingenieurmäßigen Berechnungsaufgaben die meiste Verbreitung. Im Gegensatz zu den CAD-Programmen, die eine möglichst genaue und realistische Modellbildung zum Ziel hat, werden bei FEM-Programmen Ersatzsysteme und 
-modelle angewendet. Die Anwendung der FE-Methode ist zur Beschreibung der physikalischen Eigenschaften von Werkstoffen geeignet. Dadurch ist es möglich, mechanische Beanspruchungen oder das Schwingungsverhalten von Bauteilen vorauszusagen und zu analysieren.

Die Vor- und Nachteile dieser Methode liegen auf der Hand. Es ist möglich, Form- und Belastungsvarianten schnell und damit kostengünstig durchzuführen, um somit verschiedene Lösungsvarianten zu analysieren. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Schwachstellen schon in der Konstruktionsphase zu erkennen, relativ schnell zu beheben und neue Varianten zu testen.

Im Vergleich zu einem Praxisversuch kann der Zeitaufwand insbesondere beim Testen einer einzigen Variante, bedingt durch eine genaue Modellierung und Berechnung, etwas höher sein. Wird mit dem Computermodell neben der eigentlichen Modellierung noch eine Korrelation zu physikalischen Tests durchgeführt, kann sich dadurch der Zeitaufwand erheblich erhöhen.

Ein weiterer Nachteil ist der, dass die errechneten Spannungen toleranzbehaftet sind, wodurch schließlich keine exakte Aussage über das reale Bauteilverhalten gemacht werden kann.

Alle Größen, d. h. Spannungen, Dehnungen, Dichte und Verschiebungen sind Funktionen der unabhängigen Ortsvariablen. Finite Elemente beschäftigen sich häufig mit Problemen, wobei die Zeitabhängigkeit entfällt. Dies sind so genannte statische Problemstellungen. Das bedeutet, dass alle Zeitableitungen in den Bewegungsgleichungen, das sind beispielsweise alle Trägheitsterme, identisch Null sind.

Finite Elemente und deren Anwendungsprogramme dienen zur Berechnung von Spannungen, Biegungen und Torsionen von Bauteilen und die hierdurch bedingten Verformungen und Schwingungen. Sie sind die Methode der endlich großen Elemente und ist ein leistungsfähiges Verfahren zur numerischen Lösung von statischen Festigkeitsproblemen aller Art. Die FE-Methode wird darüber hinaus auch in der Strömungssimulation eingesetzt. Sie ist bei zeitlichen bzw. dynamischen Problemstellungen mit großen nichtlinearen Bewegungen nicht geeignet.

#### Mehrkörpersysteme (MKS)

Besonders im Bereich der dynamischen Simulation und Analyse im Fahrzeugbereich sowie in der Robotertechnik und dem Werkzeugmaschinenbau hat sich die Methode der Mehrkörpersysteme seit einigen Jahren etabliert und bewährt. Die Theorie dieser Methode ist in zahlreichen Softwaresystemen implementiert.

Der Hauptunterschied zwischen FEM und MKS liegt neben der eigentlichen Methodik auch in den unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Die Methode der Finiten-Elemente wird vorwiegend bei statischen Berechnungen, dynamischen Problemstellungen im Frequenzbereich und in der Strömungssimulation verwendet, während sich die MKS-Methode hauptsächlich mit dynamischen Problemen mit großen nichtlinearen Bewegungen im Zeitbereich befasst.

Bei einem FEM-System wird das Bauteil als Ganzes betrachtet und mit diskreten Elementen und Übergangsbedingungen modelliert. Ein Mehrkörpersystem besteht aus verschiedenen Strukturen (Körpern), die durch Kopplungselemente verbunden sind. Die Bewegungen der Körper und die daraus resultierenden Reaktionen werden berechnet. Das heißt, dass bei der FE-Methode im Wesentlichen nur auf die Belastungsreaktionen eines Bauteils Wert gelegt wird, während bei der Verwendung von MKS nicht nur Teilgebiete, sondern ganze Maschinenteile und Apparaturen nachgebildet werden.

Bei starren Mehrkörpersystemen wird die Deformation von Bauteilen vernachlässigt, während dagegen bei FE-Berechnungen die Verformungen in der Spannungsberechnung essenziell sind. Weiterhin werden mit Hilfe von MKS häufig komplette dynamische Systeme modelliert. Bei FE-Berechnungen wird dagegen oft nur auf die Untersuchung eines Bauteils wert gelegt. Die Gründe, weshalb ein dynamisches System von mehreren Bauteilen deren Verformung vernachlässigt, sind hohe Rechenzeiten und große Speicheranforderungen an die Hardware.

Wenn die Deformation einzelner Bauteile nicht mehr vernachlässigbar ist, ist es sinnvoll, die Vorteile der Mehrkörpersimulationstechnik mit der der Finiten Elemente zu kombinieren. Finite-Element-Systeme sind heutzutage auf Grund der Modellierungsmöglichkeiten von komplexen Verbindungen und des hohen erforderlichen Rechenaufwandes häufig noch nicht in der Lage, Simulationen von komplexen dynamischen Systemen alleine zu lösen.

Mit MKS-Programmen können bei dynamischen Berechnungen die Kraftverläufe zur Auslegung von Bauteilen berechnet werden, während das FE-System die Deformationsanalysen durchführt. Somit kann das Verhalten von flexiblen Körpern schon bei der dynamischen Simulation berücksichtigt werden.

Hierbei werden wenige Bauteile des gesamten Mehrkörpersystems als flexible Körper eingebunden. Zur Einsparung von Rechenzeit und Speicherplatz bei der dynamischen Simulation wird häufig die so genannte „Component-Modal Synthesis“ zur Charakterisierung der Elastizität verwendet. Bei dieser Methode wird durch die Wahl entsprechender „Ansatzfunktionen“ und den daraus resultierenden Eigenformen (Modes) die elastische Verformung zu jedem Zeitpunkt der dynamischen Simulation bestimmt.

MKS-Programme sind ingenieurmäßig beschriebene mechanische Modelle, die in Bewegungsgleichungen umgesetzt werden. Dazu stellt das Programm eine Sammlung grundsätzlicher Bauteile (Massen, Gelenke, etc.), Kraftgesetze (Federn, Dämpfern, etc.) und Bewegungsvorgaben bereit.

Zusammenfassend ist also zwischen mechanischen Systemen (MKS) und Strukturen (FEM) zu unterscheiden:

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung der MKS- und der FE-Methode

| Mehrkörpersystemdynamik | Finite-Elemente Analyse |
| --- | --- |
| Mehrere starre Körper, die mit Gelenken und Kräften untereinander verbunden sind | Eine einzelne Komponente |
| Ziel: Bewegungstransfer, z. B. Maschine, Roboter, etc. | Ziel: kaum Bewegungs-, sondern Kräftetransfer, z. B.: Brücke, Karosserie, Motorblock, etc. |
| Lösung von gemischt algebraischen Bewegungsdifferenzialgleichungen (DAE) | Lösung von gewöhnlichen Differenzialgleichungen |
| Annahme starrer Körper | plastische Verformung möglich |
| Hauptanwendungen: Dynamik nichtlinearer Mechanismen | Hauptanwendung: Statik, Strömungsmechanik, Dynamik einer einzigen Komponente im Frequenzbereich |

#### Biomechanisches System (BMS)

Unter Biomechanik wird die Untersuchung der Bewegungen des Menschen und die mechanischen Bedingungen dieser Bewegungen verstanden. Eigenschaften der Bewegung und des sich bewegenden Körpers werden gemessen, quantitativ beschrieben, verglichen, mögliche Unterschiede und Zusammenhänge ermittelt und unter Anwendung mechanischer Gesetze modelliert mit dem Ziel, die wesentlichen Komponenten in ein mechanisches Ersatzmodell zu implementieren. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Biomechanik sind die Mechanik sowie die biologischen Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten der Bewegungssteuerung. Die Biomechanik befasst sich mit genau jenen Größen, die für die Umgebung des Menschen eine Rolle spielen. Diese sind Bewegungskräfte in Verbindung mit Körperhaltungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, kurz: mit der Wirkung von Kräften auf den Körper und dessen Reaktionen. [Bau89]

Ballreich bezeichnet die Biomechanik als Analyse der Bewegung von Mensch und Tier mit Berücksichtigung der Gesetze der Mechanik. Gegenstand biomechanischer Untersuchungen ist in Folge dessen die mechanische Bewegung, also die Ortveränderung von Masseteilchen, von Mensch und Tier unter der Berücksichtigung der mechanischen Eigenschaften und Voraussetzung der Bewegungsapparate, die ihrerseits von den biologischen Bedingungen der Organismen funktionell abhängig sind. [BaB88]

Nach Hatze ist Biomechanik jene Wissenschaft, die die Struktur und Funktion biologischer Systeme unter Verwendung der Erkenntnis und Methoden der Mechanik erforscht.

Biomechanik ist die „Festigkeitslehre“ der „Bauteile“ (im Wesentlichen Knochen, sowie die Organe und Gewebe) des lebenden menschlichen Körpers. Insbesondere Grenzwerte der Belastbarkeit und Reaktionskräfte auf äußere Einwirkungen sind für den Ingenieur in Bezug auf diese Lehre von größter Bedeutung.

#### Hybrides biomechanisches / mechanisches System (HBS)

Ein solches System kombiniert die Lehre der klassischen Mechanik, also die Statik, Kinematik, Dynamik und Festigkeitslehre mit der Lehre der Biomechanik. Ein hybrides biomechanisches / mechanisches Modell beinhaltet eine Schnittstelle beider Lehren. Das heißt: Äußere Einflusskräfte werden auf ein durch die Biomechanik geschaffenes mechanisches Ersatzmodell aufgebracht und deren Reaktionskräfte berechnet oder gemessen. Durch die Erkenntnisse der Biomechanik und das Wissen technisch mechanischer Reaktionen, sogenannte technisch-physikalische Effekte (TpE), kann ein solches Ersatzmodell gebildet werden. Dieses Modell reagiert, obwohl es rein mechanisch konzipiert ist, wie ein biologischer Körper.

Ein hybrid biomechanisches / mechanisches System ist ein Modell, welches auf mechanische äußere Einflüsse die selben Kräftereaktionen zeigt wie ein biologischer Körper. Es besteht sowohl aus einem oder mehreren klassisch mechanischen als auch aus einem oder mehreren biomechanischen Systemen. Die Schnittstellen werden durch mechanische Ersatzmodelle gebildet.

# Stand der Technik und der Forschung

## Forschungsprojekte

Wie bereits oben erwähnt, wird der Modellierung von dynamischen mechanisch-biomechanischen Mehrkörpersystemen eine große Bedeutung zugemessen. Aus diesem Grunde befassen sich eine Vielzahl von Instituten sowie private und staatliche Fördereinrichtungen mit der Modellierung dieser Systeme.

Die für das Thema dieser Arbeit relevanten aktuellen Forschungsprojekte werden in den nachfolgenden Abschnitten mit Ergebnissen - sofern vorhanden -, kurz vorgestellt. Dies sind im Einzelnen Projekte zur Modellbildung und Simulation von

1.	mechanischen,

2.	biomechanischen sowie

- gemischt mechanisch/biomechanischen (hybriden) Mehrkörpersystemen.

### Institut für Mechatronik e. V. an der Technischen Universität Chemnitz

Am Institut für Mechatronik der TU Chemnitz werden bzw. wurden einige Projekte bearbeitet, die sich mit der biomechanischen Simulation mit Hilfe von Mehrkörpersystemen befassen. Als Entwicklungswerkzeug wird bei diesen Projekten das Mehrkörpersystem alaska verwendet, das am Institut entwickelt wurde und auch kommerziell vertrieben wird.

- Projekt  „Homunkulus“, Parametrisiertes und modular strukturiertes Menschenmodell
Dieses Projekt wird aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bearbeitet. Ganzheitliche dynamische Untersuchungen im Leistungssport, in der Arbeitsmedizin, der Ergonomie, etc. benötigen ein universell einsetzbares Menschenmodell („Homunkulus“). Das entwickelte Modell eines Menschen simuliert neben der Gewichtsverteilung der einzelnen Körpermassen auch die Beschreibung der Kinematik des menschlichen Skelettes sowie Verteilung der Weichteile (Organe, Muskeln, etc.) unter Berücksichtigung von Muskeln- und Sehnenkräften. Besonderes Gewicht wurde auf die Beschreibung der Kontaktmechanik gelegt, die durch physikalische Kopplungen realisiert wurden. Das Menschenmodell ist modular und parametrisiert und wird im Leistungssport und in der Unfallforschung eingesetzt.

- Projekt „MEMUSIM“, Entwicklung simulationsbasierter Entwicklungsmethoden für Mensch-Maschine-Umwelt-Systeme
Das Projekt hat die biomechanische Modellierung und Dynamiksimulation von Mensch-Maschine-Umwelt-Systeme (MENUS) zum Inhalt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Anpassung biomechanischer und ergonomischer Menschenmodelle. Auch in diesem Projekt wird auf die Entwicklung von mehrkörperdynamischen Kontaktmodellen und einer Kontaktsensorik für Kollisionsuntersuchungen sehr viel wert gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Systemintegration von CAD-, MKS- und Ergonomiemethoden für einen simulationsbasierten Entwurf.

- Projekt „Stabilität schneller Drehbewegungen im Sport“

Das Projekt befasst sich mit der Modellierung, Simulation und Steuerung von Freiflugbewegungen aus dem Bereich des Leitungssportes (Wasserspringen, Turnen und Eiskunstlauf) mit der Mehrkörperdynamik. Hierbei wird ein am Institut entwickeltes Menschenmodell eingesetzt. Im Rahmen diese Projektes wurde ein Verfahren zur dynamischen Steuerung eines Mehrkörpersystems entwickelt. Dabei wurde eine kinematische Analyse von Videosequenzen als Referenz benutzt.

### Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen

An der Universität Tübingen werden Untersuchungen der menschlichen Standregulation und Fortbewegung mit Hilfe von Computersimulationen durchgeführt. In diesem Rahmen wird ein anthropologisches dreidimensionales Menschenmodell entwickelt. Der Bewegungsapparat wird durch ein mechanisches Mehrkörpersystem approximiert. Zur Bewegung werden Muskelaktuatoren verwendet, während die Bewegungssteuerung sich an neurologischen Konzepten orientiert.

Das Institut verfolgt zwei übergeordnete Primärziele. Zum einen soll mit Hilfe der Computersimulation die menschliche Standregulation (d. h. die Sensorik) untersucht und dabei Modelle und Konzepte zur Sensorfusion weiterentwickelt werden. Zum anderen wird im Rahmen des DFG-Schwerpunktes "Autonomes Laufen" das dreidimensionale menschliche Gehen unter Verwendung physiologischer Aktuator-, Sensor- und Sensorfusionsmodelle untersucht. [TAT00]

### Institut für Biomechanik an der Deutschen Sporthochschule Köln

Auch im Bereich der biomechanischen Sportwissenschaft werden anhand von menschlichen Simulationsmodellen vorzugsweise Fragen nach Kräften in den Gelenken beantwortet, die beispielsweise aus turnerischen Übungen oder bei Skiabfahrtsläufen entstehen. An der Sporthochschule in Köln wurde am Institut für Biomechanik ein Mehrkörper-Simulationsmodell eines Sportlers entwickelt. Das Mehrkörpermodell ist in der Lage, den gesamten menschlichen Bewegungsapparat zur kinetischen Bewegungsanalyse zu simulieren. Das Institut verwendet das Modell zu Belastungsanalysen beim Gehen und Laufen sowie zur Funktionsanalyse von Prothesen und Bandagen.

Des Weiteren wird die Belastung auf die Gelenke bei Ausübung unterschiedlicher Sportarten wie z. B. Tennis, Skifahren, Trampolinspringen und Turnen durch Simulation der Bewegungsabläufe bestimmt.

### Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF), Leitprojekt „Integrierte Virtuelle Produktentstehung (iViP)“

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat es sich im Rahmen des „MaTech-Programmes – Neue Materialien für Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts“ zum Ziel gesetzt die Förderung interdisziplinärer Forschungsgruppen, die sich mit Fragen der Modellbildung von Werkstoffen zur Prozess- und Bauteilsimulation befassen, zu forcieren.

In dem iViP Projekt haben sich 51 Partner aus den Bereichen Automobilbau, Schienenfahrzeugbau, Maschinenbau, Software-Unternehmen, Telekomunikationsprovidern und interdisziplinären Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen, um durch Synergieeffekte Werkzeuge zu entwickeln, die den Anwender bei der branchenübergreifenden Produktentwicklung wirkungsvoll unterstützen. Diese Werkzeuge sollen auch für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich sein.

Das iViP-Projekt gliedert sich themenorientiert in sechs so genannte Projektcluster.

In Cluster 4 „Aufbau und Validierung virtueller Produkte“ befassen sich die Unterprojekte 4.1, 4.3 und 4.4 mit der Modellbildung und Simulation mechanischer Systeme.

- iViP Projekt 4.1 „Dynamische Ein- und Ausbausimulation“, DaimlerChrysler Research Center Ulm
Dieses Projekt hat als Ziel, die Änderungszyklen der Produktentwicklung durch die Entwicklung und Bereitstellung optimierter Simulationswerkzeuge für Ein- und Ausbauprozesse zu reduzieren. Dabei werden u.a. nicht nur Methoden und Werkzeuge für die dynamische Ein- und Ausbausimulation entwickelt, sondern auch eine vereinfachte Humansimulation durchgeführt.
Bislang wurden Teilszenarien zur Humansimulation sowie die Simulation flexibler Bauteile entwickelt.

- iViP Projekt 4.3 „Simulation mechatronischer Systeme am Beispiel von Produktionssystemen“, Gildemeister Drehmaschinen GmbH
Das übergeordnete Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung von Softwaremodulen zur Abbildung und Simulation mechatronischer Systeme. Der digitale Prototyp soll letztendlich eine NC Funktionalität besitzen und auch Kinematiksimulationen durchführen.

- iViP Projekt 4.4 „Virtueller Prüfstand“, Schenck Pegasus GmbH
Das Thema dieses Unterprojektes ist die Realisierung einer Architektur für virtuelle Prüfstände bei einer Reduzierung der Entwicklungszeit durch eine frühzeitige Simulation und Reduktion physikalischer Prototypen.

### Berliner Kreis, Rahmenkonzept „Produktion 2000“

Der „Berliner Kreis“ leitet aus einer Situationsanalyse [Ber97] zur Produktentwicklung in Deutschland ab, dass ein Schwerpunkt der zukünftigen Forschung u. a. in der Weiterentwicklung von Basisbausteinen für Prozessketten und Prozessnetze gesetzt werden müsse. Wichtig ist dabei, dass zuverlässige Aussagen über das Produktverhalten schon früh in der Entwicklungsphase getätigt werden müssten und nicht erst sehr spät mit Hilfe von Prototypen und Versuchsmustern.

In diesem Zusammenhang wird der Entwicklung von Methoden zur Modellbildung und Simulation von mechatronischen Systemen eine besondere Bedeutung zugemessen. Dieser Aufgabe widmet sich das Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn [Hni00], an dem ein Assistenzsystem zur Entwicklung mechatronischer Produkte entwickelt wurde. Die Mehrkörpersimulation spielt in diesem Projekt allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Die Forschungen konzentrieren sich vielmehr auf die Beschreibung eines mechatronischen Produktmodells (mfk) sowie auf den Integrationsprozess von Konstruktion und Berechnung.

### Institut B für Mechanik der Universität Stuttgart

Die Forschungsprojekte des Institutes B für Mechanik an der Universität Stuttgart behandeln Themen zur Mehrkörpersimulation sowie zu biomechanischen Fragestellungen.

Die Projekte zur Mehrkörpersimulation befassen sich weniger mit der Anwendung von Software zur Simulation von MKS, sondern hauptsächlich mit der Gestaltung und Implementierung des Programms NEWEUL. Die Forschungen konzentrieren sich hierbei auf die mathematische Beschreibung sowie auf die Datenstruktur. In diesem Zusammenhang wurde auch das neutrale Datenformat DAMOS-C entwickelt.

Auf dem Gebiet der Biomechanik wird an der Entwicklung und technischen Realisierung von Laufmaschinen geforscht. Ziel ist es, einige wesentliche Probleme des Laufens in unterschiedlichen Geländen zu klären, um diese dann in der Umsetzung in Laufmaschinen zu berücksichtigen.

Bei der Untersuchung des dynamischen Verhaltens des menschlichen Mittelohres kommt ebenfalls die Methode der Mehrkörpersysteme zum Einsatz. Ein biomechanisches Mehrkörpermodell repräsentiert die dünnen Knochen des Ohres mit ihren elastischen Verbindungen zu Muskeln und Sehnen. Mit diesem Modell sollen zukünftige Operationstechniken zum Einsetzen von Implantaten verbessert werden.

Dieses Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt.

## Stand der Anwendung in der Industrie

Wie schon in der Einleitung erwähnt, gewinnt die computerunterstützte Simulation immer mehr an Bedeutung [WaJ96]. Kaum ein Arbeitsplatz im industriellen Ingenieurwesen wird sich nach Meinung vieler Experten so verändern wie der des Berechnungsingenieurs. Großmann [Gro98] stellt sogar die kühne These auf, dass die produzierenden Unternehmen innerhalb von 5 Jahren von der „versuchsgestützten“ zur „berechnungsgestützten“ Entwicklung übergehen werden. In nahezu allen Literaturstellen wird auf den enormen Vorteil der Zeit- und somit Kostenersparnis durch die Integration der Berechnung in den gesamten Entwicklungsprozess eingegangen. Wenn man dieses Argument berücksichtigt und das große Aufgabengebiet aller computerunterstützten Berechnungsarten betrachtet, könnte sich diese kritische These, ohne sich auf eine Quantifizierung festzulegen, bewahrheiten.

Die Anwendungen rechnerunterstützter Simulation in der Industrie erstreckt sich über ein breites Anwendungsgebiet. An erster Stelle sind Strukturuntersuchungen von einzelnen Bauteilen mit Hilfe der Methode der Finiten-Elemente zu nennen. Diese Methode ist schon in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen etabliert und hat einen hohen Effizienzgrad erreicht. In den meisten Fällen werden mit dieser Methode Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Lebensdauerbestimmung durchgeführt [CCH96], [LCN91] Strukturauslegungen werden häufig durch den Einsatz spezieller Optimierungssoftwares unterstützt. [HaG96], [WSF96]

Mehrkörpersystem-Programme werden heutzutage vorwiegend in der Automobilindustrie zur Simulation der Fahrdynamik für die Fahrwerkentwicklung und in der dynamischen Berechnung von Ventil- und Kurbeltrieben [KPK92], [Hir93] eingesetzt. Mit Hilfe der MKS-Simulation lassen sich beispielsweise in der PKW-Fahrwerksentwicklung Auswertungen von Sturz, Spreizung, Vorspur, etc. vornehmen. Weitere Anwendungsgebiete sind dynamische Kollisionsprüfungen und Simulationen zur Verbesserung von Fahrkomfort und Fahrsicherheit.

In der Land- und Baumaschinenherstellung [NFP97],der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automatisierungstechnik sowie in der Biomechanik [Gli97] wird die Technologie der MKS-Simulation ebenfalls erfolgreich eingesetzt.

Mit der Integration ins CAD stehen derartige Simulationstools dem Konstrukteur in seiner gewohnten Software-Anwendungsumgebung zur Verfügung, so dass lange Einarbeitungszeiten entfallen. Die Interdisziplinarität wird durch die Simulation mechatronischer Systeme, bestehend aus mechanischen, hydraulischen und regelungstechnischen Elementen durch die Kopplung mit Regelungssoftware (z.B. MATLAB, MATRIXx, etc.) ermöglicht [NHY97], [Non96].

Auf Grund der immer rasanter steigenden Rechnerleistungen werden in letzter Zeit auch verstärkt Strömungssimulationen [ASA98], [RMF92] und Akustikberechnungen durchgeführt [NeD92].

In letzter Zeit sind auch immer stärker Simulationsmethoden in den Vordergrund getreten, die ihren Wert nicht primär auf die Belastungen von Bauteilen legen. Beispiele für diese Art von Computersimulation sind häufig im Marketingbereich zu finden (z. B. virtuelle Versuchsfahrt eines PKWs). Auch ergonomische Untersuchungen [MBW98] sowie der Aufbau von virtuellen Werk- und Produktionsstätten werden mit Hilfe von Rechnern durchgeführt [Koy95].

Wie diese Beispiele zeigen, ist das Anwendungsgebiet der Computersimulationen nahezu unerschöpflich. Wenn man bedenkt, dass wir verglichen mit den zurzeit eingesetzten und etablierten Ingenieurentwicklungsmethoden erst am Anfang dieser rasanten Entwicklung stehen, ist es sehr schwierig die Zukunft auf diesem Sektor der Ingenieurwissenschaften präzise vorauszusagen.

Eines der Hauptanwendungsgebiete der numerischen Computersimulation ist nach wie vor die Crash-Simulation (hybride mechanische / biomechanische Systeme), die im nachfolgenden Kapitel auf Grund des verwendeten Beispieles (siehe unten) genauer vorgestellt wird.

### Mechanische / biomechanische Systeme

Diese Arbeit behandelt zur exemplarischen Beschreibung der entwickelten Methoden zur rechnerunterstützten Modellbildung und Simulation ein Beispiel aus dem Bereich der Crash-Insassensimulation in der Automobiltechnik. Daher soll an dieser Stelle auf Beiträge aus der Fachliteratur eingegangen werden, die dieses Thema genauer betrachten.

In den Crash Simulationsmodellen werden häufig zusammengesetzte (hybride) Systeme der Biomechanik sowie der klassischen Mechanik verwendet. Das biomechanische System ist dabei der Fahrzeuginsasse und das Fahrzeug das mechanische System.

Die Crash-Simulationstechnik lässt sich grob in zwei größere Bereiche einteilen. Zum einen werden Crash-Simulationen zum Zweck der Materialauslegung an kompletten Fahrzeugen ohne oder mit Insassen durchgeführt [GhL96] und zum anderen werden Versuche simuliert, in denen die Belastung infolge eines Unfallszenarios auf die Insassen des Fahrzeuges das Primärziel darstellen [EKS96], [GhL96]. Die professionellen Anwendungen lassen sich in drei Bereiche einteilen:

- MKS/FEM: Crash-Simulation (Struktur und Airbag) mit Hilfe unterschiedlicher Programmsysteme
Softwarebeispiele: MADYMO, PAM-CRASH

- MKS/FEM: Crash-Simulation (Struktur und Airbag) mit Hilfe eines Programmsystems
Softwarebeispiel: PAM-CRASH

- FEM: Crash-Simulation (Struktur, Insassen, Gurtsystem)
Softwarebeispiel: PAM-CRASH

Die überwiegende Mehrheit biomechanischer Studien beim Frontalcrash befasst sich allerdings ausschließlich mit den Auswirkungen des Crashs auf Erwachsene. Bei Verkehrsinsassen eines Frontalunfalls wird der Halswirbelsäulenbereich (HWS) sehr stark belastet. Aus diesem Grund wurden schon einige anthropologische Computermodelle entwickelt, die jedoch stark voneinander abweichen.

Die Abweichungen dieser Modelle sind im Wesentlichen auf unterschiedliche Methoden der Modellansätze zurückzuführen. Zum einen können die Daten aus Tests mit schon bestehenden realen Dummys [Fou94], [HaT94] und zum anderen auch durch Praxisversuche mit Freiwilligen oder Toten [CKP95] gewonnen werden. Letztere Möglichkeiten sind jedoch wegen ethischer Gründe sehr bedenklich. Die kürzlich bekannt gewordenen Versuche der Firma Renault, Kinderleichen für ihre Crash-Tests von Kindersitzen zu verwenden, wurde in der Presse teilweise scharf verurteilt. Beide Methoden setzen ein gutes Verständnis der biomechanischen Zusammenhänge des menschlichen Körpers voraus, die dann als Grundlage für mathematische Modelle des gesamten Menschen oder Teilbereichen dienen.

Abbildung 3.1:	FE-Modell des menschlichen Halses

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die genaue Modellierung des Halses bzw. der HWS (siehe Abbildung 3.1) gelegt, die, wie schon erwähnt, starken Belastungen ausgesetzt sind, die zu Stauchungen und Quetschungen über Querschnittslähmungen bis zum Tod führen können. [JHV93], [LaH89]

Ein Standardwerk für die Erklärung biomechanischer Zusammenhänge des erwachsenen Körpers ist die Schrift „Gesammelte Abhandlungen zur funktionellen Anatomie des Bewegungsapparates“ von Friedrich Pauwels [Pau65].

Auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Beschreibung der kindlichen Biomechanik ist im Besonderen die Arbeit „Das Kind im Verkehrsunfall“ von G. Stürtz [Stü81] zu nennen, in der er neben der mathematischen / mechanischen Beschreibung auch Praxisversuche mit Kinderrückhaltesystemen durchgeführt und analysiert hat.

Das TNO Crash Research Center, Delft (NL), hat sich auf dem Gebiet der rechnerunterstützten Kinder-Insassensimulation mit ihrer Simulationssoftware MADYMO besonders etabliert. Jedoch konzentrieren sich die Forschungen vorwiegend auf die Labilität des Band- und Knochenapparates und nicht primär auf das bei Kindern beim Frontalcrash ungünstige Massenverhältnis von Rumpf zu Kopf.

Aus den Studien [JHV93], [JNV91] geht hervor, dass schon bei kleinen Kräften auf Grund dieser Labilität im HWS-Bereich schwerwiegende Verletzungen bei Kindern und Kleinkindern auftreten können.

Über die Auslegung von computergenerierten Versuchsschlitten existieren nur sehr wenige Studien und Veröffentlichungen [HYG98], die sich mit dem Thema jedoch nur unzureichend befassen.

Auch das dynamische „Systemverhalten“ beim Fahrzeugcrash mit Kinderrückhaltesystemen wird kaum analysiert und dokumentiert. Damit sind die Auswirkungen (Kräfte im HWS-Bereich, Kräfte in den Körpergelenken, Beschleunigungen einzelner Körperteile, etc.) des Gesamtsystems „Fahrzeug – Kinderrückhaltesystem - Kind“ infolge eines Fahrzeugunfalls gemeint.

# Motivation und Zielsetzung

Werden die bisher durchgeführten Untersuchungen bezüglich computergenerierter Simulationen (siehe Kapitel 3) betrachtet, so ist festzustellen, dass viele Analysen mit einem zu großen Aufwand an Modellierung und Rechenzeit durchgeführt werden. Wird beispielsweise eine Insassen-Crash-Simulation mit aufwändigen Finite-Elemente-Modellen betrachtet, kann die Berechnungszeit auf Workstations gut 70 Stunden und mehr betragen. Aus diesem Grund nutzen die Entwicklungsabteilungen von großen Automobilunternehmen die Vorteile einer geeigneten Modellreduzierung.

Ein Beispiel für eine sinnvolle Modellvereinfachung stellt M. Cakmak am Beispiel der Seitenairbagmodellierung dar. Ohne große Abstriche in der Aussagegenauigkeit zu tätigen wird der Berechnungsaufwand von vielen Stunden auf ein kürzeres Zeitniveau reduziert. In diesem Beispiel wird die Fahrzeugstruktur in weniger stark deformierten Bereichen (Beifahrerseite) durch Balken- oder nichtlineare Federelemente modelliert, während in Bereichen mit höherer Deformation (Fahrerseite) die Struktur mit höherwertigen Elementen nachgebildet wird [Cak97]. Beim Studium der Fachliteratur ist festzustellen, dass diese Art der Modellvereinfachung vereinzelt Verwendung findet. Allerdings werden derartige Vereinfachungen häufig nur durchgeführt, um die Rechenzeit von einigen Tagen auf wenige Tage oder Stunden zu reduzieren. Es stellt sich also die Frage, ob durch die gezielte Anwendung geeigneter Methoden die Rechenzeit bei mit der Realität übereinstimmender Aussagegüte drastisch, d. h. auf wenige Minuten, verkürzt werden kann.

Hier können einfache aber dennoch effektive Berechnungsmodelle viel Zeit und damit Geld einsparen, indem schon so früh wie möglich einige Konstruktionskonzepte entweder verworfen oder genauer untersucht werden. Davon können in erster Linie mittelständische Unternehmen profitieren, die häufig aus Kostengründen nicht über eine entsprechende Hardware zur Durchführung komplexer Simulationen verfügen (siehe Untersuchung der Gesamthochschule Siegen, Kapitel 1). Für derartige Unternehmen kann eine drastische Zeitreduzierung des Simulationsprozesses der ausschlaggebende Punkt sein, die Simulationstechnik zu etablieren. Im Hinblick auf dieses sehr wichtige Problem müssen zum Aufbau dieser Modelle sinnvolle Methoden zur Modellreduzierung entwickelt werden. Diese rechnerunterstützten Simulationen sollen praktisch verwertbare Ergebnisse liefern und darüber hinaus noch Berechnungen innerhalb weniger Minuten auf einem PC oder einer Workstation ermöglichen.

Die in der Fachliteratur beschriebenen Computersimulationen setzen in den meisten Fällen fachspezifisch ausgebildetes Personal voraus. Der Ausbildungsplan in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und hier insbesondere die mechanische Ausbildung kombiniert mit der Vermittlung von CAE-Kenntnissen nimmt nicht den großen Raum ein, der für die Bearbeitung von Simulationsprozessen notwendig wäre. Die Methodik zur Modellbildung muss demnach so beschaffen sein, dass Hochschulabsolventen der Ingenieurwissenschaften ohne größere Einarbeitungszeit in der Lage sind, effektive dynamische Computersimulationsmodelle in Forschung und Entwicklung einzusetzen. Eine große Erfahrung ist natürlich weiterhin ein enormer Vorteil, sie sollte allerdings, im Gegensatz zur Wichtigkeit von Erfahrungen in der Konstruktion, kein Charakteristikum der numerischen Berechnung sein.

Alle in Kapitel 3.1 vorgestellten Forschungsprojekte benutzen die Mehrkörpersimulation als Werkzeug zur dynamischen Simulation von mechanischen und biomechanischen Systemen. Dabei wird die Mehrkörpersimulationstechnik einmal als primäres Werkzeug zur dynamischen Simulation von mechanischen oder biomechanischen Systemen (z. B. Projekte der TU Chemnitz) oder als sekundäres Werkzeug, d. h. es spielt bei der Simulation eine untergeordnete Rolle, (z. B. iViP-Projekt, Berliner Kreis) eingesetzt. Die Projekte befassen sich nicht in erster Linie mit einer Modellierungsmethodik, so dass effiziente Simulationen in der Modellierungsphase nicht genutzt werden können. Andere Projekte dienen zur Entwicklung des Quellcodes von Mehrkörpersystemen. Diese haben zum Ziel, an den jeweiligen Instituten entwickelte MKS-Software (z. B. NEWEL, Universität Stuttgart oder alaska, TU Chemnitz) kommerziell zu vertreiben. Derartige Projekte sind stark theorieorientiert und nicht anwendungsbezogen. Die Zielsetzung dieser Projekte ist vielmehr die Verbesserung der Lösungsalgorithmen und die Umsetzung der mathematischen Theorie in den Quellcode.

Die jetzige Situation stellt sich derart dar, dass keine Richtlinie für die Bildung hybrider mechanischer / biomechanischer Systeme existiert, die als Hilfe für den Aufbau dynamischer Mehrkörpersysteme dienen kann. Wenn ein biomechanisches Mehrkörpersystem aufgebaut werden soll, fehlen dem Anwender richtungsweisende Arbeitsunterlagen, mit denen er einen effektiveren Modellaufbau leisten kann. Eine Richtlinie zum Aufbau hybrider mechanischer/biomechanischer Systeme liefert fundierte Entscheidungshilfen und ist ein Maßstab für ein einwandfreies technisches Vorgehen. Im Hinblick auf die Zukunft, in der die Simulationstechnik eine größere Rolle spielen wird, ist das Vorhandensein einer solchen Richtlinie zwingend notwendig, um die Ziele der Virtuellen Produktentwicklung, vor allem die Kostenreduktion durch Reduzierung von Entwicklungszeiten, zu erreichen. Insbesondere die Berechnungszeiten für dynamische Systeme sind zu hoch im Vergleich zur momentanen Ergebnisqualität.

#### Ziele der Arbeit

Übergeordnetes Ziel:

Das übergeordnete, anwendungsbezogene Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Richtlinie zum Aufbau hybrider mechanischer / biomechanischer Simulationsmodelle. Ziel der Richtlinie ist es, dem Anwender eine schrittweise Anleitung mit fundierten Entscheidungshilfen zur Modellbildung zu geben.

- Eine einfache Handhabung muss gewährleistet werden.

- Die Richtlinie muss universell, also nicht auf einen Anwendungsfall bezogen, einsetzbar sein.

- Die Anwendung der Richtlinie darf nicht von einem bestimmten Softwaresystem abhängig sein (Systemunabhängigkeit)

Untergeordnete Ziele, die aus der sachgemäßen Anwendung der Richtlinie resultieren:

- Die Richtlinie muss die Modellierungszeit hybrider biomechanischer Systeme auf ein Minimum reduzieren

- Die Richtlinie sollte nicht von einer bestimmten Berechnungsmethode abhängig sein (Methodenunabhängigkeit)

- Bereitstellung von Methoden zur Effizienzsteigerung von dynamischen Computersimulationsmodellen von hybriden mechanisch / biomechanischen Systemen

- Die Ergebnisse der Simulationen müssen aussagefähig und interpretierbar sein

- Alle Berechnungen sollten in einem akzeptablen Zeitrahmen (wenige Minuten) auf PCs oder Workstations durchführbar sein

Abbildung 4.1 fasst die Ziele dieser Arbeit nochmals grafisch zusammen. Die Ziele mit einer hohen Priorität sind dabei an der Pyramidenspitze, die mit einer niedrigen Priorität am Fuß der Pyramide aufgezeichnet.

Abbildung 4.1: Ziele der Arbeit

Als begleitendes, durchgängiges Beispiel, das zur Veranschaulichung der Methoden dient, wird die Crash-Simulation von Kinderrückhaltesystemen verwendet, die von der AG „Kinderrückhaltesysteme“ entwickelt wurde. Die Arbeitsgruppe hat sich seit ihrer Gründung 1994 zum Ziel gesetzt, durch das Erkennen von Schwachstellen bei herkömmlichen Kindersitzen, die passive Sicherheit von Kinderschutzsystemen in Fahrzeugkollisionen durch neuartige Konstruktionskonzepte zu verbessern.

# Mehrkörpersysteme als Hilfsmittel zur Analyse, Konstruktion und Entwicklung von dynamischen Systemen

## Theorie der Mehrkörpersysteme (MKS)

Mehrkörpersysteme lassen sich wie folgt recht einfach definieren:

„Ein Mehrkörpersystem ist ein Modell mehrerer Körper, die untereinander durch Kopplungselemente verbunden sind und somit in ihren Bewegungen durch diese anderen Körper eingeschränkt und beeinflusst sind“

(aus: Bremer, Pfeiffer: „Elastische Mehrkörpersysteme“, [BrP92]).

Diese einfache Definition soll jedoch nicht über die Komplexität beim Aufstellen der Bewegungsgleichungen und der daraus resultierenden Bewegungen und Reaktionen hinwegtäuschen. Auf Grund dieser Tatsache erweist sich der Einsatz von schnellen Rechnern beim Lösen derartiger Probleme als unumgänglich.

Die Mechanik der Ingenieurwissenschaften ist im Wesentlichen durch Tragfunktionen und Bewegungsfunktionen gekennzeichnet. In den letzten Jahren haben sich aus diesem Grund zwei Arten der Berechnung von ingenieurwissenschaftlichen Problemen hervorgetan.

Die eine setzt sich vornehmlich mit der Tragfähigkeit von Bauteilen auseinander (z. B. Finite-Elemente-Systeme) und die andere (z. B. MKS) widmet sich der Lösung von Problemen, die sich im weitesten Sinn mit Bewegungen (z. B. Schwingungsanalysen) befasst.

Das Grundproblem für das Nachbilden realer mechanischer Systeme ist der geeignete Modellaufbau.  Kopplungen können beispielsweise lineare und nichtlineare Eigenschaften aufweisen und sind ohne Spiel und Reibung so gut wie gar nicht realisierbar. Dies führt zu der Überlegung, dass ein Modell geschaffen werden muss, das so einfach wie möglich, aber so kompliziert wie nötig ist.

Auf Grund dieses Kompromisses ist es möglich, die Überschaubarkeit und Nachvollziehbarkeit des Modells zu erhalten und gleichzeitig eine hinreichende Realitätsnähe zu erlangen.

Im Folgenden soll nun die Theorie der starren Mehrkörpersysteme anhand ebener, 2-dimensionaler Systeme kurz erläutert werden. Dabei kann die nachfolgende Erläuterung die Theorie auf Grund der Komplexität jedoch nur anreißen. Der interessierte Leser sei an weiterführende Literatur [Hau89] verwiesen.

Auf die Theorie der dreidimensionalen Systeme wird hier nicht explizit eingegangen, da sich die Systematik der ebenen Systeme im Wesentlichen auch auf Systeme im Raum übertragen lässt.

### Kinematik von Mehrkörpersystemen in der Ebene

Seit den Sechzigerjahren wurden rechnerorientierte Formalismen entwickelt, welche die Bewegung komplexer mechanischer Systeme mit großen nichtlinearen Bewegungen beschreiben, die heute unter dem Begriff Mehrkörpersysteme zusammengefasst werden. Den einzelnen diskreten Elementen werden verschiedene Eigenschaften wie z. B. Masse, Massenträgheit, Elastizität, etc. zugeordnet. Auf diese Massen wirken Kräfte und Momente, die über massenlose Federn, Dämpfer oder Gelenke eingeleitet werden.

In der Starrkörpermechanik ist die Deformation der Körper auf Grund der wirksamen Kräfte vernachlässigbar klein gegenüber deren großen Bewegungen.

Die Konfiguration eines Mehrkörpersystems wird vollständig durch die Position und Rotation eines körperfesten Koordinatensystems bezogen auf das globale Koordinatensystem eines jeden Körpers i beschrieben. Werden diese Koordinaten, die eindeutig die Position und Rotation eines Körpers beschreiben, zu einem Vektor zusammengefasst, so werden diese auch als generalisierte Koordinaten bezeichnet [Hau89].

Die vollständige kinematische Beschreibung eines Mehrkörpersystems lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

mit:	D	Antriebsbedingungen (Driving constraints)

K	Kinematische Zwangsbedingungen

t	Zeit

q	Vektor der generalisierten Koordinaten

### Dynamik von Mehrkörpersystemen in der Ebene

Die Bewegungsgleichungen infolge der Einwirkung von Kräften können entsprechend der Newton’schen Mechanik berechnet werden. Die Kräfte und Drehmomente greifen im Massenschwerpunkt der einzelnen Körper an und sind gegeben durch:

mit:	F	Vektor aller auf den Körper wirkenden Kräfte

n	Gesamtes auf den Körper wirkendes Drehmoment

m	Masse des Körpers

J	Massenträgheitsmoment

r	Massenmittelpunktsvektor

(	Drehwinkel

Bei dynamischen Berechnungen von Mehrkörpersystemen werden analog zu den generalisierten Koordinaten der kinematischen Berechnungen generalisierte Kräfte eingeführt.

Diese Kräfte werden so definiert, dass die so genannte virtuelle Arbeit, welche durch das Produkt von virtuellen Verschiebungen und physikalischen Kräften berechnet wird, zu jedem Zeitpunkt gleich groß ist, wie das Produkt aus den generalisierten Kräften und einer Variation der generalisierten Koordinaten.

Letztendlich entsteht ein gemischtes Gleichungssystem von Differenzialgleichungen und algebraischen Gleichungen:

mit:		M		Massenmatrix

Jakobi-Matrix

q		Vektor der generalisierten Koordinaten

(		Vektor der Lagrange Multiplikatoren

QA		Vektor der äußeren generalisierten Kräfte

Beschleunigungen

## Anforderungen an ein MKS-Simulationsprogramm

Vor der Anwendung von Mehrkörpersystemen mussten die entsprechenden Bewegungsgleichungen „von Hand“ aufgestellt und von speziellen Rechnerprogrammen gelöst werden. Bei den heute verwendeten MKS erhält man die Lösung unmittelbar nach der Modellierung und anschließender Berechnung durch ein einziges Softwaresystem.

Die Entwicklung eines computerunterstützten Berechnungsmodelles kann grob in drei Schritte unterteilt werden (siehe Abbildung 5.1).

Abbildung 5.1:	Reihenfolge bei der Entwicklung eines Computersimulationsmodells

Der erste Schritt ist das Überführen eines realen mechanischen Systems zu einem mechanischen Modell. Dieser wichtigste Schritt ist die Aufgabe des Entwicklungsingenieurs. Er bestimmt die Charakteristik sowie die Komplexität, d. h. die Modelltiefe, des physikalischen realen Systems. Im Einzelnen bedeutet dies die Bestimmung der Anzahl der einzelnen Körper sowie die Anfangs- und Randbedingungen des kompletten Mehrkörpersystems. Für die Qualität der Ergebnisse einer Simulation ist dieser Schritt entscheidend und elementar.

Nach Festlegung des mechanischen Systems kann dieses in ein Mehrkörpersimulationsprogramm eingegeben werden. Dazu ist ein geeigneter Preprozessor nötig, der im Idealfall in eine übersichtliche grafische Benutzungsoberfläche eingebettet ist.

Wenn das mechanische Modell eingegeben wurde, sollte das MKS-Programm ohne zusätzliche Interaktionen mit dem Anwender automatisch die mathematischen Bewegungsgleichungen aufstellen (Schritt Nr. 2). Theoretisch ist es auch möglich, diese Funktionen manuell herzuleiten und sie dann mit Standardintegrationsverfahren zu lösen, was sich aber in der Praxis bei komplexen Systemen von mehr als drei Freiheitsgraden als fast unmöglich erweist. Abgesehen vom hohen Zeitaufwand und zu erwartender hoher Fehlerquote würde für die Umsetzung ein zusätzliches Rechnerprogramm benötigt.

Der dritte Schritt sollte wiederum vom MKS-System im Hintergrund selbstständig durchgeführt werden. Mit dem dann vorhandenen Berechnungsmodell können unterschiedliche Simulationen durchgeführt und ausgewertet werden. Der Anwender sollte aber die Möglichkeit haben, bestimmte Integrationsverfahren auszuwählen sowie durch die Wahl bestimmter Toleranzen die Ergebnisgenauigkeit und Zeitdauer der Berechnung zu steuern.

# Entwicklung einer Richtlinie zur Modellbildung von mechanischen / biomechanischen Mehrkörpersystemen

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist das Erstellen einer Richtlinie für die Modellierung hybrider mechanischer / biomechanischer Mehrkörpersysteme zur dynamischen Simulation (siehe Kapitel 4). In diesem Kapitel wird diese Richtlinie schrittweise aufgebaut und die verwendeten Methoden zum Erreichen der Zwischenziele detailliert vorgestellt. Anhand dieser Richtlinie soll es letztendlich möglich sein, ein biomechanisches Mehrkörpersimulationsmodell Zeit sparend aufzubauen. Die Richtlinie soll dabei eine Orientierung für ein einwandfrei technisches Vorgehen sein, um die Qualität des resultierenden Simulationssystems sicherzustellen.

Abbildung 6.1: Form der Richtlinie

Abbildung 6.1 zeigt die allgemeine Form der Richtlinie. Am Anfang steht die konkrete Aufgabe, ein spezielles hybrides Mehrkörpersystem aufzubauen. Die gesamte Richtlinie ist unterteilt in verschiedene Schritte (1 bis N, weiße Rechtecke). Die nach einem vollendeten Schritt erhaltenen Zwischenergebnisse (8-eckige graue Formen) ergeben sich aus der Anwendung der Modellierungsmethoden (rechteckige graue Formen) in den jeweiligen Schritten 1 bis N. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des gestrichelt umrandeten Teilabschnitt der Richtlinie, die Modellierungsphasen. Nach Durchlaufen aller Schritte wird ein „Hybrides mechanisch/biomechanisches Mehrkörpermodell“ zur dynamischen Simulation erzeugt. Die Möglichkeit, nach einem erfolgtem Schritt wieder zur Modellverbesserung einen Schritt zurückzugehen, ist durch die rückführenden Pfeile am linken Rand gegeben. Somit können einzelne Schritte mit mehreren Iterationsschleifen durchlaufen werden.

## Vorbereitende Phasen (Schritt 1 und 2)

Der erste Schritt (siehe Abbildung 6.2) besteht im Wesentlichen aus der Aufgabenformulierung und ist das Ergebnis einer genauen Abklärung und Präzisierung der Aufgabenstellung. Er enthält die Hauptaufgabe und die Anforderungsliste zur späteren Funktion.

Abbildung 6.2: 	1. Schritt der Richtlinie: „Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung“

Im Einzelnen müssen in diesem Schritt folgende Fragen beantwortet werden:

- Was (welcher Effekt) soll untersucht werden?

- Wie sieht die Realität des mechanischen Systems aus?

- Welche „Lastfälle“ sollen untersucht werden?

- Welche die Problematik betreffenden Erfahrungen liegen vor (Materialbeschaffung)?

- Welche physikalischen Größen sollen ausgewertet werden?

Die Aufgabenstellung und die Beantwortung der Fragen sollten in mündlicher oder schriftlicher Form jedem vorliegen, der sich mit dem speziellen Modellaufbau des Mehrkörpersystems befasst.

### Aufteilung in mechanische, biomechanische und hybride mechanische/biomechanische Systeme

Im zweiten Schritt wird das Gesamtsystem zur besseren Überschaubarkeit und Handhabung nach unterschiedlichen Kriterien geordnet. Zunächst wird das System in folgende Teilsysteme unterteilt:

- Mechanisches Systeme (MS)

- Biomechanisches Systeme (BMS)

- Hybrid mechanische/biomechanische System (HBS)

Abbildung 6.3:	Aufteilung in mechanische, biomechanische und hybrid mechanische / biomechanische Systeme

Die HBS schließen dabei jeweils mindestens ein mechanisches und ein biomechanisches System ein (siehe Abbildung 6.3).

Biomechanische Systeme lassen sich wiederum in

1. Modelle mit Bewegungskontrolle

und in

2. Modelle mit Bewegungserzeugung

einteilen

Bei der Bewegungskontrolle ist es erforderlich, die „biomechanische Sensorik“ physiologisch korrekt abzubilden. Bei der Bewegungserzeugung muss die „biomechanische Aktorik“ (Muskeln) entsprechend modelliert werden (siehe Abb. 6.4).

Abbildung 6.4:	Biomechanisches mechatronisches System

Zur Bewegungskontrolle steht u.a. die Equilibrium-Point-Hypothese nach Feldmann [FAO90] und für die Modellbildung der Muskeln z. B. die Hill’sche Kontraktionsdynamik [Soe92] zur Verfügung. Die Entscheidung zur Verwendung von Bewegungskontrolle und 
–erzeugung eines biomechanischen Systems ist wichtig für eine weitere Modellreduzierung, denn die Implementierung bedeutet eine enorme Steigerung des Modellierungsaufwandes und der Modellkomplexität. Ein Grund hierfür ist der zusätzliche Modellierungaufwand der Informationsverarbeitung zwischen Sensor und Aktor. Die Informationseinheit ist nötig, da Aktoren in der Regel eine elektrische Eingangsgröße und eine mechanische Ausgangsgröße (Weg, Kraft, Geschw.) haben. Bei Sensoren ist es genau umgekehrt. Es kann also ein sehr komplexes mechatronisches System entstehen, welches die Modellbildung unnötig komplizieren kann. Ein Einsatz von mechatronischen Systemen ist unerlässlich für die Modellierung von „Laufmaschinen“ oder in der Robotertechnik. Auf die Verwendung und Einbeziehung von mechatronischen Systemen in dynamischen biomechanisches Simulationen wird unten näher eingegangen.

Ist diese Unterteilung abgeschlossen, liegt das System in einer geordneten Form vor und es wird die wesentlich feinere und komplexere Ordnung zu einzelnen Modulen vorgenommen.

### Modularer Aufbau

Der modulare Aufbau einer Gesamtsimulation ist die notwendige Voraussetzung zur Durchführung von Variantenrechnungen. Beim Aufbau von Modellen komplexer mechanischer Systeme ist die Wiederverwendung von bereits vorliegenden und verifizierter Simulationskomponenten (Module) von großer Wichtigkeit. Der Benutzer ist dadurch in der Lage, auf schon bestehende Komponenten zuzugreifen und durch geringfügige Änderung der Systemarchitektur ein völlig neues Simulationsmodell aufzubauen. Wesentlich ist hierbei, dass nicht nur Material- (Massen, Trägheitsmomente, Steifigkeiten, etc.) und Geometrieeigenschaften (Positionen, Kraftangriffspunkte, etc.), sondern auch komplette Baugruppen und Teilsysteme schnell gewechselt und neu kombiniert werden können.

Des Weiteren können einzelne Module auch leicht in andere schon bestehende Simulationssysteme eingesetzt werden.

Abbildung 6.5:	Objekthierarchie eines Mehrkörpersystems

WORLD	Globales Koordinatensystem (Referenz)

BODY	Körper

CG	Center of Gravity (Schwerpunkt)

TRIAD	Lokales Körper-Koordinatensystem

CSYS	Lokales Koordinatensystem

G	Geometrie

POINT	Punkt

Nach der Neugestaltung eines Simulationsmodells mit unterschiedlichsten Modulen müssen allerdings die einzelnen Module untereinander leicht zu kombinieren sein. Dies bedeutet, dass die Schnittstellen zwischen den Komponenten es erlauben müssen, die Module zu einem mathematisch sinnvollen Modell zusammenschließen zu können. Für eine solche Kopplung der Module untereinander ist allerdings die Methode der Mehrkörpersysteme bestens geeignet, da sie einem strengen hierarchischen Aufbau folgt.

Diese Hierarchie folgt einer Baumstruktur, ausgehend von der so genannten Welt (world) oder Wurzel (root). Diese Struktur wird als Eltern-Kind-Beziehung bezeichnet (siehe Abbildung 6.5). Die Kinder erben Eigenschaften von den Eltern. So ist z. B. die Position eines Kindes immer in Bezug auf das Referenzsystem des Elternteils definiert. Den Körpern (Bodys) sind als Kinder ein Schwerpunktskoordinatensystem (CG), beliebig viele Geometrieobjekte (G), Referenzsysteme zur Gruppierung weiterer Objekte (CSYS) sowie Referenzsysteme für die Anbindung von mechanischen Kopplungen (TRIAD) zugeordnet. Insbesondere mit Hilfe lokaler Gruppierungen einzelner Objekte mit Hilfe der CSYS-Koordinatensysteme ist die Kopplung unterschiedlichster Module problemlos durchzuführen.

Die Einteilung des Gesamtsystems geschieht in Teilsysteme, unabhängige und anhängige Module. Während die unabhängigen Module frei verwendbar sind, sind die abhängigen Module durch die Zuordnung zu Teilsystemen eingeschränkt. Abbildung 6.6 zeigt die grafische Darstellung des in Module aufgeteilten Gesamtsystems. Nicht nur die in diesem Kapitel vorgestellten Physikalischen Klassen und MKS-Elemente können als Module definiert werden, sondern auch mechatronische Elemente, auf die später eingegangen wird.

Abbildung 6.6: Modularer Aufbau eines Gesamtsimulationssystems

Die Abb. 6.6 zeigt, dass bei MKS Modellen mit relativ wenigen Komponenten bereits eine große Anzahl an virtuellen Versuchen erforderlich werden können. Durch einen modularen Aufbau ist es nicht nur möglich, unterschiedliche Varianten zu testen, sondern auch die bestehenden Module derart leicht zu modifizieren, dass wiederum eine Vielzahl an Simulationssystemen zur Verfügung steht.

Am Beispiel des Pendelrückhaltesystems (siehe Kapitel 7.4.1) sollen die Vorteile des modularen Aufbaus, ein schon aus mehreren Modulen bestehendes Simulationssystem so zu verändern, dass daraus ein neues zur Verfügung steht, gezeigt werden.

Der gesamte 2. Schritt der Richtlinie „Ordnung des Systems“ ist in Abbildung 6.7 dargestellt. Nach diesem Schritt liegt das Gesamtsimulationssystem in einer geordneten Form vor. Dadurch ist die Voraussetzung und Ausgangsposition für die wichtigen Modellierungsphasen geschaffen worden.

Abbildung 6.7:	2. Schritt der Richtlinie: „Ordnung des Systems“

## Modellierungsphasen (Schritt 3 und 4)

Der Gesamtsimulationsprozess wird im Allgemeinen in drei Phasen gegliedert:

- Modellbildung (Preprocessing)

- Berechnung (Solution)

- Auswertung (Postprocessing)

Während die Postprocessing-Phase kaum technische Zeitreduktionsmöglichkeiten zulässt, ist es sehr wohl möglich, den Zeitaufwand in der Preprocessing- und Solution-Phase deutlich zu reduzieren (siehe Abbildung 6.8).

Abbildung 6.8: Reduzierung des Zeitaufwandes im Gesamtsimulationsprozess

Bei den kommerziellen Softwarepaketen ist es häufig nicht möglich, die Berechnungsphase direkt zu ändern, da die Lösungsalgorithmen meist nicht im Quellcode vorliegen. Wenn allerdings der Quellcode zugänglich ist, dann ist eine genaue Kenntnis der Theorie der Lösungsroutinen unumgänglich, um eine effektive Zeitreduzierung in der Solution anzustreben. Normalerweise wird dem Anwender lediglich die Wahl des Lösungsalgorithmusses angeboten. Aus diesem Grund muss schon in der ersten Phase (Modellbildung, Preprocessing) die Berechnungsphase indirekt beeinflusst werden.

Im Folgenden werden Methoden und Werkzeuge vorgestellt, die zur Reduzierung des Zeitaufwandes und zur Steigerung der Effektivität eingesetzt werden können. Insbesondere wird dabei die Preprocessing- sowie die Solution-Phase betrachtet, die dazu beitragen sollen, die in Kapitel 4 formulierte Zielvorstellung in die Tat umzusetzen.

### Möglichkeiten bei Modellbildung (Preprocessing), Berechnung (Solution) und Auswertung (Postprocessing)

Um eine Simulation mit einer geeigneten Simulationssoftware durchzuführen, ist es zuerst notwendig, das zu untersuchende Objekt in den Computer zu übertragen. Es wird sozusagen ein Modell des vorhandenen Objekts erzeugt. Hierbei sollte das zu untersuchende Objekt so genau wie nötig und so einfach wie möglich modelliert werden, um hinreichend genaue Ergebnisse zu erhalten und unnötig lange Rechenzeiten zu vermeiden.

Mathematische Modelle können zum einen theoretisch auf Grund mathematisch physikalischer Grundlagen oder zum anderen experimentell gebildet werden. Beide Modellierungsarten werden dann zu Teil- und Gesamtmodellen zusammengefasst. Einen größeren Beitrag zur Modellreduzierung leistet die theoretische Modellbildung, da sie von vereinfachten Annahmen ausgeht, die die Berechnung erleichtert oder erst ermöglicht. Die experimentelle Modellierung (Identifikation) eignet sich weniger zu einem effektivem Reduktionsprozess, da oft aufwändige Messungen getätigt werden müssen. Auf sie kann nur nicht verzichtet werden, wenn eine sehr hohe Modellierungstiefe angestrebt wird und das Modell nicht oder nur sehr schwierig auf analytischem Weg zu beschreiben ist.

Ein Mehrkörpersimulationsmodell besteht aus Körpern (Bodys), kinematischen Zwangsbedingungen (Joints) und Kräften (Forces). Kinematische Zwangsbedingungen und Kraftkopplungen stellen die Verbindung zwischen den einzelnen Körpern her. Die in Mehrkörpersystem-Programmen vorhandenen Kopplungsbedingungen lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:

- Kopplung zwischen Körper und Welt (world) (absolute Kopplungsbedingung)

- Kopplung zwischen zwei Körpern (relative Kopplungsbedingung)

- Getriebe und Nocken

#### Modellreduzierung

Eine sinnvolle Modellreduzierung bei der rechnerunterstützten Simulation ist einer der wichtigsten Faktoren beim Bilden eines virtuellen mechanischen Systems.

Abbildung 6.9 zeigt sinnvolle Modellreduzierungsschritte aus dem Bereich der Crash-Simulation mit Beispielen von softwaretechnischen Implementierungen. Ausgehend von der Realität wird in jeder Stufe ein Modell des Crash-Versuches erstellt. Der Abstraktionsgrad nimmt bei jedem Schritt ab. Modellierung- und Rechenzeit vermindern sich ebenfalls mit jeder Reduzierungsstufe. Ein wichtiges Kriterium für jede Reduzierungsstufe ist hierbei die Dimension. Abstrakte Modelle werden im dreidimensionalen Raum abgebildet. Der Entwicklungsingenieur muss individuell für jede Simulation entscheiden, in welcher Dimension er ein Modell aufzubauen plant. Für einige Untersuchungen reicht es völlig aus, ein 2- oder sogar 1-dimensionales Modell zu entwickeln. Die Entscheidung für die Wahl eines 1-, 2- oder 3-dimensionalen Modells ist richtungsweisend für die anschließende Modellierung und entscheidend für die Entwicklungs- und Berechnungszeit. Es ist weiterhin möglich, schon bei der Modellbildung, Einfluss auf die Charakteristik der aus dem dynamischen System resultierenden Differenzialgleichungssysteme zu üben. Einige Kopplungselemente zwingen den numerischen Integrator des Berechnungssystems zur Reduzierung der Integrationsschrittweite, was einen enormen Anstieg an Rechenzeit implizieren kann.

Abbildung 6.9: Effektive Modellreduzierung bei rechnerunterstützten Simulationen

Wenn beispielsweise zwei geringe Massen untereinander mit einem Kraftelement hoher Steifigkeit (oder auch Dämpfung) gekoppelt sind, dann kann das Auftreten hochfrequenter Schwingungen die automatische Schrittweitensteuerung eines Solvers (soweit implementiert) dazu veranlassen, die Zeitintervalle der Integration zu verkleinern. Um dieses Problem zu umgehen, sollte auf ausgesuchte Kraftelementen, bei denen Probleme solcher Art auftreten, verzichtet werden.

Nicht nur durch die Dimensionsreduzierung (s. o.) ist es möglich, die Anzahl der Freiheitsgrade eines mechanischen Systems (und damit die Rechenzeit) herabzusetzen, sondern ebenfalls durch die Auswahl bestimmter Parameter für einzelne Elementgruppen. Die Problematik dabei ist, zu entscheiden, welche Komponenten des Gesamtsimulationsmodells bei vorher genau definierten Simulationszielen weniger detailliert zu beschreiben sind als andere. Beispielsweise kann bei der Modellbildung eines Dummys für die Crashsimulation durch die genaue Modellierung eines Ellbogen- oder Kniegelenkes der Modellierungsaufwand, und durch die eventuell hohe Anzahl an Freiheitsgraden auch die Rechenzeit zunehmen. Wenn allerdings Belastungen in den genannten Gelenken für das Simulationsziel keine Rolle spielen, ist es möglich und ratsam, diese Bestandteile des Gesamtsimulationssystems weniger genau zu beschreiben. Der Halswirbelsäulenbereich kann in diesem Beispiel von wesentlich größerer Wichtigkeit sein und muss dementsprechend feiner modelliert werden. Auch aus diesem Beispiel wird die richtige Entscheidung für die Modelltiefe deutlich.

Abbildung 6.10:	Vereinfachung mit Hilfe des mechanischen Schnittsystems

Die Möglichkeit, mechanische Systeme zu einem einfacheren System mit Hilfe des Schnittprinzips zu vereinfachen, muss 
ebenfalls in die Modellreduzierung einfließen. Mit dieser Methode lässt sich ein mechanisches Subsystem von einer komplizierten physikalischen Beschreibung bis hin zu einer rein mathematischen reduzieren. Die Modelleffizienz wird durch Freiheitsgradreduktion sowie die Vermeidung kritischer Eigenfrequenzen weiter gesteigert. Ausgehend von einem komplizierten Mehrkörpermodell (1) wird dieses auf ein einfaches (2) und schließlich auf das rein mathematische Modell einer Aktions-/Reaktionskraft vereinfacht (Abbildung 6.10).

Die Entscheidung für eine spezielle Modellierungstiefe ist zu einem späteren Zeitpunkt nicht oder nur sehr schwer zu ändern, weil unter Umständen ein komplett neues Simulationsmodell entwickelt und aufgebaut werden muss. Es ist also nötig, Vorteile der Zeit bzw. Kostenersparnis und Nachteile betreffend der Aussagegüte genauestens untereinander abzuwägen. Eine Entscheidungshilfe ist das Matrixschema, welches in Kapitel 6.3.2 genauer vorgestellt wird.

#### Wahl der Art und Vereinfachung von MKS Elementen

Ein Mehrkörpersystem lässt sich wie in Kapitel 5 beschrieben in 3 Klassen einteilen. Die Kopplung dieser Klassen untereinander ergeben letztendlich das gesamte Mehrkörpersystem. Eine sinnvolle Modellreduktion erhöht zwar den Abstraktionsgrad, das prinzipielle Resultat (Generalisierte Koordinaten oder Kräfte) muss allerdings erhalten bleiben. In Abbildung 6.11 sind die 3 Klassen von MKS Elementen mit ihren Wirkprinzipien dargestellt. Eine Reduktion ist sowohl in jeder Klasse individuell, als auch durch die Kopplung möglich. Die Gesamtreduktion wird letztendlich durch die gewichtete Summe der drei Klassen bestimmt.

Abbildung 6.11: Reduzierung von MKS Elementen

Q	Generalisierte Koordinaten

(	Kinematische Zwangsbedingungen

Q	Äußere generalisierte Kräfte

w	Wichtungsfaktoren

K	Körper

G	Gelenke

F	Kräfte (Forces)

Abbildung 6.12: Vereinfachung von einzelnen Kopplungselementen

Eine besondere Bedeutung bei der effektiven Modellbildung kommt der Gestaltung von Körperkopplungen zu. Bei der Verwendung von starren Körpern bleibt dem Berechnungsingenieur wenig Spielraum bei der Modellierung der Körpereigenschaften, da die Massen und Trägheitsmomente einzelner Komponenten oft exakt bekannt und unveränderbar sind. Die entscheidende Bedeutung für die Modellierung beruht auf den die Körper verknüpfenden Elementen, den so genannten Kraft- und Kinematikkopplungen, wie in Abbildung 6.11 gezeigt.

Die einzig sinnvolle Möglichkeit, Starrkörpereigenschaften zur Effizienzsteigerung zu verändern, ist die Reduzierung der Körperanzahl. Hierbei wird entschieden, ob in der Realität dynamisch verbundene Körper nicht zu weniger oder im Idealfall zu einem Körper äquivalent zusammengefasst werden können. So kann es durchaus erlaubt sein, einen großen Körper, wie beispielsweise einen PKW-Aufbau mit seinem gesamten Interieur zu einem Starrkörper des Mehrkörpersystems zusammenzufassen.

Eine wesentlich effektivere Methode zur Rechenzeitreduzierung ist die in der Abb. 6.12 rechts dargestellte Möglichkeit, die Koppelelemente zu verändern. Hierbei bieten sich eine Reihe von Lösungen an: Bei der uneffektivsten Methode wird die Rechengeschwindigkeit als Maßstab genommen. Dies tritt bei so genannten Kraftkopplungen wie z. B. beim Einsatz von Kontaktelementen auf. Dies ist jedoch die der Realität am nächsten kommende Methode. Gerade bei der Verwendung von Kontakten haben die meisten Integrationsalgorithmen Konvergenzprobleme. Effektiver ist es hier, die Kopplung auf einige wenige Freiheitsgrade zu reduzieren. Das in Abbildung 6.12 gezeigte Beispiel eines Gelenkes könnte durch die Bewegungseinschränkung und der Überlagerung eines Kraftelementes mit wenigen, im Idealfall einem, Freiheitsgrad realisiert werden. Wenn es sogar möglich ist, auf eine Kraftkopplung gänzlich zu verzichten, ist die rein kinematische Kopplung die rechenzeitgünstigste Methode.

Auch die Kopplungswahl ist, wie die Modellreduzierung, ein wichtiger und schwieriger Entscheidungsprozess. Auf der einen Seite ist eine Rechenzeitreduzierung anzustreben ohne dass auf der anderen Seite die Aussagefähigkeit allzu sehr herabgesetzt wird.

#### Wahl der Art und Vereinfachung von Physikalischen Klassen

Neben den Reduzierungen der MKS Elemente besteht auch die Möglichkeit, physikalische Klassen (Module) zu bilden, die dann mit Hilfe der Methode in Abbildung 6.13 einzeln reduziert werden. Die gewichtete Summe der physikalischen Klassen kennzeichnet ebenfalls den Reduktionsgrad (PK-Grad) und damit die Effizienz der Reduktion. Bei der Modellbildung sollte unter Beachtung der Genauigkeit ein minimaler PK-Grad erzielt werden. Bei der Wahl von Physikalischen Klassen bietet sich der modulare Aufbau eines Simulationssystems an, wie er in Kapitel 6.1.2 erläutert wird. Bei der Reduzierung der Physikalischen Klassen werden die einzelnen Klassen zunächst zusammengestellt und dann mit den MKS Elementen der Methode aus Abbildung 6.11 vereinfacht. Die Kreisdiagramme neben den MKS Elementkopplungen geben den Anteil der Reduzierung des MKS Elementes in der Physikalischen Klasse an. Dabei bedeutet ein niedriger Wert eine geringe und ein hoher Wert eine große Reduzierungseffizienz.

Abbildung 6.13: Reduzierung von Physikalischen Klassen

PK	Physikalische Klasse

w	Wichtungsfaktoren

K	Körper

G	Gelenke

F	Kräfte (Forces)

Der 3. Schritt der Richtlinie ist in Abbildung 6.14 grafisch dargestellt. Das Ergebnis nach Anwendung der Modellreduzierungsmethoden ist ein vereinfachtes Mehrkörpersystem-Simulationsmodell.

Abbildung 6.14:	3. Schritt der Richtlinie: „Modellreduzierung“

#### CAE Integration

##### CAD Integration

Es wäre wünschenswert, die gesamte Berechnung in den Konstruktionsprozess softwaretechnisch zu integrieren. Problematisch für eine Integration könnte die fehlende Kompatibilität der beteiligten Systeme sein. Der Grund hierfür ist in der mangelnden Ausstattung heutzutage eingesetzter CAD-Systeme zu suchen, da sie fast ausschließlich zur Geometrieerzeugung verwendet werden. Die daraus abzuleitende Konsequenz ist ein extrem zeitaufwändiger Konstruktionsprozess.

Dennoch ist bei den Herstellern von kommerziellen CAD-Systemen ein gewisser Trend zur Integration von Simulationswerkzeugen erkennbar. Die am häufigsten eingesetzte Berechnungsmethode ist hierbei die der Finiten Elemente. Diese Tatsache, eine Berechnungsmethode zu integrieren, die hauptsächlich im „High-End“ Bereich von Simulationstechnik eingesetzt wird, macht deutlich, dass die Integration von CAD-Software erst in späten Entwicklungs- bzw. Konstruktionsphasen eingesetzt wird.

Löffel [Löf97] beschreibt in seiner Arbeit drei Stufen der Integration von Berechnungswerkzeugen in dreidimensionalen CAD-Systemen:

- Integration unabhängig vom CAD-System

- Integration mit einer Kopplung zum CAD-System

- Vollintegrierte Kopplung im CAD-System

Der Vorteil solcher Integrationen ist der, dass der Berechner auf schon vorhandene CAD-Modelle zurückgreifen kann und somit das Preprocessing im Simulationssystem umgehen kann. Ein großer Vorteil bei der Integration von CAD-Daten mit Mehrkörpersystem-Programmen besteht darin, dass zusätzlich zu den geometrischen Daten auch Starrkörpereigenschaften wie z. B. Masse, Trägheitsmomente übergeben werden können. Diese Methode ist bei der vollintegrierten Kopplung (Nr. 3) häufig anzutreffen.

Bei der Integration unabhängig vom CAD-System erfolgt der Datenaustausch über eine neutrale Schnittstelle wie z. B. IGES.

Die direkte Kopplung von CAD-System und Berechnungs-Software ist eine heutzutage sehr verbreitete Form. Bei dieser Kopplungsart werden die speziellen Datenformate des CAD-Programms auf das Datenformat des Simulations-Programms konvertiert. Eine Besonderheit stellt dabei eine bidirektionale Kopplung dar, die z. B. bei Optimierungssoftware zur Formoptimierung eingesetzt werden.

Bei der vollintegrierten Kopplung arbeitet der Entwicklungsingenieur unter seiner gewohnten CAD-Oberfläche und hat sowohl Zugriff auf die CAD-Funktionen sowie auf die des Simulationssystems.

##### FE-Integration

Die Finite-Elemente-Methode ist heute ein anerkanntes Werkzeug für den Berechnungsingenieur. Hier sind der vermehrte Einsatz bei Voraussagen von Spannungen und dem dynamischen Verhalten von linear elastischen Bauteilen und/oder Strukturen zu nennen. Ebenso lassen sich aber auch einige Punkte anführen, die z.B. die Ergebnisgüte einer FEM-Berechnung einschränken können.

Ein derartiger Punkt ist zum Beispiel die Bestimmung von Spannungen in Bauteilen. Hierfür benötigt der FEM-Berechnungsingenieur Randbedingungen und Lasten, die entweder als Näherungswerte oder Annahmen zur Verfügung stehen oder von einer Starrkörper-Analyse stammen. Die bei dieser Analyse erhaltene quasistatische Deformation ist nur eine Annäherung für die so genannte “dynamische” Spannung. [ZLB98]

Ein weiterer Punkt bei der Betrachtung ist zum Beispiel die Untersuchung von mechanischen Systemen, da häufig die Deformation der einzelnen Komponenten als linear elastisch betrachtet werden können. Zwischen den einzelnen Baugruppen finden sich vielfach nichtlineare Impedanzen, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Hinzu kommen oft große Bewegungen einzelner Bauteile, die den Einsatz konventioneller und rechenzeitgünstiger FE-Methoden ausschließen.

Die Mehrkörperdynamik mit elastischen Körpern bietet nicht nur eine Komplementarität zu FE-Berechnungen. Elastische Körper in der Mehrkörperdynamik vereinigen die Möglichkeit zur gleichzeitigen und genauen Voraussage der Dynamik von komplexen mechanischen Systemen und der Bauteilbelastung. Es existieren eine Reihe von Problemen, bei denen der Einsatz der elastischen Körper unumgänglich ist. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Interaktion zwischen drehender Kurbelwelle und Motorblock. Von besonderem Interesse sind die Dehnungen bzw. Spannungen, da sie die Grundlage für Lebensdauervoraussagen bilden. Die Spannungen können nach zwei Verfahren berechnet werden. Im ersten Verfahren werden aus einer Starrkörperanalyse die Schnittkräfte berechnet, mit denen das Bauteil belastet wird. Es wird deutlich, dass diese Berechnungsmethode nur die “quasi-statischen” Spannungen ermittelt.

Im zweiten Verfahren werden die Spannungen aus den Verschiebungsfunktionen und aus der Multiplikation mit den modalen Maßstabsfaktoren berechnet. Diese Methode ergibt die so genannten “dynamischen” Spannungen. Oftmals unterscheiden sich diese Spannungen merklich von den quasi-statischen Spannungen.

Der Nutzen der Finiten-Elemente Integration hängt im Wesentlichen davon ab, ob FE Modelle bereits vorhanden sind oder nicht. Sind die Modelle schon wegen anderer Untersuchungen verwendet worden, so ist die Integration in ein Mehrkörpersystem nur ein relativ unaufwändiger Schritt. Sollten die FE-Berechnungsmodelle jedoch nicht vorhanden sein, ist es sinnvoll, sich auf alternative Modellierungen zu beschränken, da der Zeitaufwand ein erträgliches Maß schnell überschreiten kann. In diesem Fall ist die Verwendung linearer und nichtlinearer Kraftkopplungen wie beispielsweise Feder/Dämpfer-Systeme mit einem oder mehreren Freiheitsgraden effektiver.

Die FE-Integration wird in Kapitel 7.4.3 anhand des Pendelrückhaltesystems beispielhaft vorgestellt.

##### Simulation von mechatronischen Systemen

Mechatronik ist ein relativ neues interdisziplinäres, technisches Fachgebiet. Das Kunstwort Mechatronik aus den Begriffen Mechanik, Elektronik und Informatik wurde zur Beschreibung eines mechanischen Systems eingeführt, das von elektronischen Elementen maßgeblich unterstützt wird (siehe Abbildung 6.15). Die Informatik liefert schließlich zur Bildung mechatronischer Systeme bedeutende Aspekte, da die Elektronik heutzutage so leistungsfähig ist, immer komplexere Software zur Implementierung von Regelalgorithmen oder Signalverarbeitung mit einer minimalen Anzahl an elektronischen Bauteilen zu realisieren. Einige Bespiele für die Anwendung der Mechatronik sind:

Abbildung 6.15: Mechatronik

ABS, Airbag, Autopiloten für Flugzeugsteuerungen, elektronische fahrdynamische Regelungen zur Verbesserung der aktiven Sicherheit in PKWs, Produkte aus der Unterhaltungselektronik (CD Player), etc. Das erklärte Ziel der Mechatronik Ingenieure ist das effiziente Gestalten von komplexen technischen Systemen unter Berücksichtigung der Integration moderner Ingenieurmethoden wie z. B. CAE oder CAD.

Dieser Schritt der Richtlinie, zusätzliche CAE Methoden in den Modellierungsprozess zu integrieren, sollte nur dann durchgeführt werden, wenn eine Vermeidung das Ergebnis wesentlich verfälschen würde. Dies wird durch die Überbrückung dieses Schrittes in Abbildung 6.16 verdeutlicht. Der anzustrebende Zustand bei der Modellbildung von hybriden Mehrkörpersystemen ist ein effektives Gesamtsystem zu entwerfen, das ohne die Einbindung zusätzlicher CAE Methoden auskommt. Denn eine Interdisziplinarität setzt fundiertes Fachwissen der anderen Disziplinen oder eine zu koordinierende Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften oder Instituten voraus. Eine Einarbeitung kann unter Umständen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Der erforderliche Aufwand zum resultierenden Nutzen ist also sorgfältig abzuwägen.

Möglichkeiten zur Effizienzbeurteilung werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.

Abbildung 6.16: 	4. Schritt der Richtlinie: „Zusätzliche Integration von CAE Methoden“

## Einordnung und Bewertung von Gesamtsimulationssystemen (Schritt 5)

### Rechenzeitprognosen

Obwohl der Einsatz der numerischen Simulation an sich schon die Entwicklung eines Serienproduktes erheblich verkürzen kann, sollte nicht nur die Modellierung möglichst effektiv gestaltet, sondern auch die reine Rechenzeit (CPU-Zeit) deutlich reduziert werden. In Kapitel 6.2.1 wurde erörtert, wie die Modellbildung einer effektiven Simulation durchgeführt werden sollte.

Abbildung 6.17: Prognostizierter Verlauf der CPU-Zeit

Im Hinblick auf das oben beschriebene Problem der hohen Rechenzeit wäre es wünschenswert, schon anhand des Modells die Gesamtberechnungszeit zu prognostizieren. So könnte schon bei der Modellerstellung die reine Berechnungszeit abgeschätzt werden. Ein einfach bestimmbares Kriterium ließe sich durch  eine Beziehung zwischen der Anzahl der Modellgröße und der CPU-Zeit herzustellen. Allem Anschein nach, müsste die Kurvencharakteristik progressiv sein, wie beispielsweise in Abbildung 6.17 dargestellt. Alternativ zu den Freiheitsgraden könnte auch die Anzahl von generalisierten Koordination oder die Gesamtdatenmenge als Abszissenwerte gewählt werden. Dadurch wäre die Möglichkeit gegeben, den Berechnungsaufwand schon frühzeitig abzuschätzen. Des Weiteren ist auch eine problemorientierte Prognose vorstellbar. Nur sind hier die Funktionsargumente nicht so deutlich zu klassifizieren wie im oben genannten Beispiel.

Anhand von ausgewählten Beispielen wird nun die Wirksamkeit solcher Methoden untersucht, um ein Simulationssystem einzuordnen und schon im Voraus den Rechenaufwand abzuschätzen. Dazu werden drei repräsentativ ausgewählte Modelle von Mehrkörpersimulationen in Abbildung 6.18 in Bezug auf Rechenzeit und Modellgröße gegenübergestellt:

Das erste Modell ist das in dieser Arbeit vorgestellte Crash-Simulationsmodell. Modell 2 ist ein MKS-Modell eines Zweirohrstoßdämpfers, der zwischen zwei Starrkörpern wegangeregt wird. Das Modell 3 ist ein Gesamtfahrzeugmodell zur fahrdynamischen Auslegung und ist mit seinen 92 Freiheitsgraden, 326 generalisierten Koordination und einer Datenmenge von über 300 000 das mit Abstand größte Simulationsmodell. Die mit „Rechenzeit“ betitelte Fläche zeigt den so genannten „Echtzeitfaktor“ an, d. h. CPU-Zeit dividiert durch Realzeit.

Abbildung 6.18: Rechenzeit in Abhängigkeit der Modellgröße

Würde auf Grund der vorher beschriebenen Möglichkeiten eine Rechenzeitprognose abgegeben, so zeigt die Abb. 6.18 ein völlig anderes Ergebnis an. Tatsächlich ist es so, dass das MKS-Modell mit den meisten Freiheitsgraden und Datenmengen den geringsten Echtzeitfaktor hat. Auch das Modell des Stoßdämpfers, hat bezogen auf seine Modellgröße, einen sehr hohen Echtzeitfaktor. Dadurch wird schließlich deutlich, dass es nicht trivial ist, ein Kriterium zur Rechenzeitvorhersage zu definieren.

Wie schon in Kapitel 6.2.1 angedeutet, liegt der Grund für diese Fehleinschätzung in der Beschaffenheit der gemischt algebraischen Differenzialgleichungen (DAEs). Wie bereits oben erwähnt, ist es nur möglich, die Rechenzeit durch geeignete Modellbildung und Wahl geeigneter Lösungsmethoden zu reduzieren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Crash-Simulation in diesem Beispiel trotz erheblicher Modellreduzierung die meiste Rechenzeit in Anspruch nimmt. Unter der Berücksichtigung, dass bei einem Crash viele nichtlineare und plötzlich eintretende Vorgänge (Kontakte) auftreten, ist eine Schrittweitenreduzierung des Integrators unbedingt erforderlich. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass ein einfaches, triviales Messschema sich nur schwer oder überhaupt nicht entwickeln lässt.

Bezüglich der Rechenzeitreduzierung lassen sich folgende Punkte im Besonderen beachten:

- Art der Kopplungen: Beim Modellaufbau sollte so weit wie möglich auf elastische Kopplung zwischen Starrkörpern verzichtet werden.

- Vermeiden von Systemen mit hohen Eigenwerten (Stiff equations): Bei elastischen Kopplungen von Körpern geringer Massen und hohen Steifigkeiten treten hohe Eigenfrequenzen auf () auf, die für viele Integrations-Lösungsalgorithmen ungeeignet sind.

- Wahl des geeigneten Lösungsalgorithmusses (Integrationsverfahren): Eines der wichtigsten Punkte ist die Wahl des Integrationsverfahrens zur Lösung der nichtlinearen Differenzialgleichungen. "Stiff equations" lassen sich beispielsweise im Allgemeinen sehr gut mit einem impliziten Integrationsverfahren lösen. Das Analysieren des entsprechenden Lastfalles und das Abschätzen der Art der Differenzialgleichungen ist also von enormer Wichtigkeit und erfordert eine große Erfahrung.

### Effizienzbeurteilung

Um die Effizienz eines Gesamtsimulationssystems zu beurteilen, ist es ratsam, ein universelles Ordnungsschema zu erstellen, das zur Beurteilung der Simulation in Betracht gezogen werden kann. Als sinnvolle Gestaltungsmöglichkeit bietet sich ein matrizenhafter Aufbau des Schemas an. Das Ausfüllen der Matrix sollte schon in der Planungsphase des Simulationsaufbaus erfolgen, um schon frühzeitig entweder die Methodik zum Ziel der Effektivitätssteigerung zu ändern oder sie vollständig zu vermeiden.

Abbildung 6.19 zeigt zwei Matrizen zur Effizienzbewertung des in den vorherigen Kapiteln beispielhaft aufgebauten Simulationssystems.

Abbildung 6.19:	Matrixschema zur Bewertung von Simulationssystemen

Die Zeilen der oberen Matrix werden mit den eingesetzten Methoden betitelt. Die Spalten werden in zwei gleiche Bereiche für „Aufwand“ und „Nutzen“ eingeteilt. Diese beiden Abschnitte werden wiederum in ein Bewertungsschema von 1 bis 4 unterteilt. Dabei bedeutet 1 den geringsten Nutzen bzw. Aufwand und 4 den höchsten Nutzen bzw. Aufwand. Der Anwender hat nun individuell für jede Methodik den benötigten Aufwand zum resultierenden Nutzen zu bestimmen bzw. abzuschätzen und diese Relation durch Auswahl eines Feldes in der Matrix zu dokumentieren. Dabei ist es wichtig, dass jede Methodik für sich betrachtet wird und nicht in Relation zu den anderen Verfahrensweisen. Die beste Effizienz einer Methodik ist dann erreicht, wenn die Feldmarkierungen zu der Mitte der Matrix tendieren. Mit diesem Rastersystem ist es sehr gut möglich, für jede Methodik den Quotienten Aufwand / Nutzen grafisch zu visualisieren.

Die untere Matrix geht aus dem oberen Schema hervor und ist folgendermaßen aufgebaut:

Die Spalten werden mit dem Bewertungsschema des Aufwandes gekennzeichnet, während die Zeilen das Bewertungsschema des Nutzens in umgekehrter Reihenfolge zugeschrieben bekommen. Diese Matrix ist besonders zur Beurteilung des gesamten Simulationssystems qualifiziert. Die uneffektiven Methoden befinden sich in der rechten unteren Ecke, während die Methoden mit der höchsten Effizienz sich in der linken oberen Ecke des Rasters befinden. Anhand dieses Beispieles wird deutlich, dass in diesem Spezialfall die CAD-Integration (Nummer 2) äußerst uneffektiv ist. Die Konsequenz bei einem derart hohen Quotienten Aufwand / Nutzen verlangt eine Änderung der speziellen Methodik oder einen völligen Verzischt derselben.

Beim frühzeitigen Ausfüllen der Matrizen, das wie schon oben erwähnt absolut erstrebenswert ist, sind naturgemäß Fehleinschätzungen nicht immer zu vermeiden und verlangen ein gewisses Maß an Erfahrung und Sachverständnis.

Die „Effizienzbeurteilung“ ist der letzte Schritt der Richtlinie. Sollten sich hierbei Unzulänglichkeiten in dem Modellaufbau ergeben, besteht die Möglichkeit im Extremfall alle Phasen noch einmal zu überarbeiten und zu verbessern. Erst wenn das Simulationsmodell einen zufrieden stellenden Nutzen erzielen kann, sollten abschließende Simulationen durchgeführt werden. Es ist allerdings von besonderer Wichtigkeit, dass schon in den einzelnen Phasen des Modellaufbaus ständig Analysen und Simulationsstudien durchgeführt werden, um Fehler so früh wie möglich im Modellbildungsprozess zu entdecken. Auch der ständige Abgleich des Simulationsmodells mit Messungen von Einzelkomponenten ist von großer Bedeutung für die Modellgüte und -qualität. Die gesamte Richtlinie ist in Abbildung 6.20 dargestellt.

Abbildung 6.20:	Richtlinie zur Modellbildung von mechanischen / biomechanischen Mehrkörpersystemen

# Anwendungsbeispiele

Um die Wirksamkeit und Effizienz der in Kapitel 6 entwickelten Methoden zu dokumentieren, werden in diesem Abschnitt zwei Anwendungsbeispiele vorgestellt. Bei diesen Beispielen wird ein Mehrkörpersystem zur Crash-Simulation von Kinderrückhaltesystemen unter zu Hilfenahme der Methoden aufgebaut.

Es sollen zwei Lösungsvorschläge (mechanischer Gurtstraffer und Pendelrückhaltesystem) bezogen auf die Problematik bei der Verwendung von Kindersitzen, die von der AG Kinderrückhaltesysteme nach konstruktionssystematischen Überlegungen vorgestellt wurden [LiS95], untersucht werden.

#### Mechanischer Gurtstraffer

Abbildung 7.1:	Prinzipzeichnung einer Gurtratsche

Die effektivste Methode wäre, das Kinderrückhaltesystem fest mit der Karosserie des PKW zu verbinden, damit das Kind im Falle eines Frontalaufpralls möglichst frühzeitig an der Verzögerung des Fahrzeuges, bedingt durch die Knautschzone teilnehmen kann.

Um die auf dem Markt erhältlichen Sitze zu verwenden, muss eine Möglichkeit geschaffen werden, den serienmäßigen PKW-Gurt derart zu straffen, dass sich die Sitzschale in die abgerundete Sitzfläche presst. Die Gurtlose würde sich erheblich reduzieren.

Eine „Gurtratsche“ ähnlich der Modelle, wie sie bei der Befestigung von LKW-Planen verwendet wird (siehe Abbildung 7.1), könnte problemlos zur Straffung des Gurtes angewendet werden, nachdem dieser durch einen Ruck in eine Einrastposition gebracht worden ist.

#### Pendelrückhaltesystem (PRS)

Abbildung 7.2:	Wirkprinzip des Pendelrückhaltesystems

Um die Beschleunigungskraft in Folge einer Frontalkollision auf die Wirbelsäule zu reduzieren, sollte sich das Kind in einer möglichst horizontalen Lage befinden.

Die Lösung lautet hier, den Kindersitz gelenkig im obersten Punkt zu lagern und dort fest mit der Fahrzeugkarosserie zu verbinden (siehe: Schlacht [Sch01]).

Wie in Abbildung 7.2 dargestellt, würde bei einer Frontalkollision das Pendelrückhaltesytem (PRS) bei der Verzögerung des PKWs, bedingt durch seine Eigenträgheit, in eine nahezu horizontale Lage gebracht werden.

## Modellbildung

Im Folgenden wird beispielhaft der Aufbau eines Crash-Simulationssystem eines Versuchsschlittens mit Kinderrückhaltesystem unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte beschrieben. Der Aufbau des Crash-Szenarios gliedert sich in drei große Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird der Versuchsschlitten modelliert, im zweiten das Kinderrückhaltesystem und im dritten wird die Entwicklung eines kindlichen Starrkörperdummys beschrieben.

Zunächst sei an dieser Stelle kurz die Wirkungsweise der oben beschriebenen Methode des modularen Aufbaus und der Physikalischen Klassenreduzierung an dem Beispiel verdeutlicht.

Abbildung 7.3:	Modularer Aufbau der Gesamtsimulation

Abbildung 7.3 zeigt den modularen Aufbau des Crash-Simulationssystems. Dabei erfolgt die Einteilung in folgende Module:

Das Schlittensystem besteht aus den Untermodulen

- Schlitten

- Rücksitzbank

- Gurtsystem

Dazu die Module, die nicht direkt dem Schlittensystem untergeordnet sind:

- Dummy

- Gurtkraftbegrenzer (als Regelsystem, unten ausführlich erläutert)

- Kinderrückhaltesystem

Die Pfeile machen die direkte Kopplung zwischen den Einzelkomponenten deutlich. So ist beispielsweise die Regelung des Gurtkraftbegrenzers unmittelbar mit dem eigentlichen mechanischen Gurtsystem verknüpft sowie der Dummy direkt mit dem Kindersitz und dem mechanischen Gurtsystem. Trotz dieser direkten Verbindungen bildet die Gesamtheit aller Module das komplette Mehrkörpersystem („Gesamtsystem“).

Der große Vorteil eines derartigen Aufbaus ist, liegt in der Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit verschiedene Crash-Szenarien aufzubauen und somit eine Vielzahl an Varianten zu testen. Auf diese Art und Weise lassen sich verschiedene Dummys oder Kindersitze testen oder auch einen Crash-Test ohne den Gurtkraftbegrenzer durchführen.

In Abbildung 7.4 ist die Reduzierung der physikalischen Klassen dargestellt. Die absoluten Werte des PK-Grades sind natürlich nur sinnvoll bei entsprechenden Vergleichsmöglichkeiten.

Abbildung 7.4: Reduzierung von drei Physikalischen Klassen

K	Körper

G	Gelenke

F	Kräfte (Forces)

#### Konstruktion eines virtuellen Versuchsschlittens zur Crash-Simulation

##### Realer Aufbau

Abbildung 7.5:	Schlitten der DEKRA-Prüfstelle in Dresden

Als Vorbild für den zu modellierenden Prüfschlitten dient ein bei der Technischen Prüfstelle der DEKRA AG in Dresden eingesetzter Schlitten (siehe Abbildung 7.5), den die „AG Kinderrückhaltesysteme“ bei ihren Praxisversuchen benutzt hat.

Der geometrische Aufbau eines solchen Schlittens ist nicht sonderlich kompliziert. Der Grundkörper besteht aus einem Stahlrohrrahmen, an dem vier Laufräder angebracht sind. Auf dem Rohrrahmen ist eine Sitzbank montiert, auf der ein Dummy platziert werden kann. Angetrieben wird der Schlitten von einer Seilwinde, die den Schlitten in Richtung des Hindernisses zieht.

Das Problem der Knautschzonensimulation wird bei diesem Schlitten mit Hilfe eines Reibelementes gelöst. Dieses Verfahren wird später noch genauer erläutert.

Schlittenaufbau in der Computer-Simulation

Der Schlitten soll nun mit dem Mehrkörpersystem erzeugt werden, um ihn dann in einer Computer-Crashsimulation einzusetzen. Damit die Ergebnisse der Computersimulation mit realen Ergebnissen eines Crash-Tests verglichen werden können, soll der grobe Aufbau des Schlittens dem Schlitten der DEKRA in Dresden entsprechen.

##### Rahmen

Der Rahmen des realen Schlittens ist aus Vierkant-Stahlrohren zusammengeschweißt. Insofern konnte der Schlitten in der Simulation aus einfachen geometrischen Grundelementen (Quader) modelliert werden. Verwendet wurden hierzu insgesamt sechs Quader („Cubes“) Abbildung 7.6 zeigt den Schlitten in der Seitenansicht.

Abbildung 7.6: Crash-Schlitten (Seitenansicht)

Vier dieser Quader bilden den Rahmen des Schlittens. Ein weiterer Quader ist ungefähr mittig als Querstrebe angeordnet und dient zur Befestigung des senkrecht stehenden Pfostens, der zur Aufnahme des oberen Teils des 3-Punkt-Gurtes dient. Daher wurde am oberen Ende des Pfostens ein lokales Koordinatensystem („Triad“) befestigt.

Der 3-Punkt-Gurt des Schlittens wird durch drei lineare Feder/Dämpfersysteme mit hoher Federsteifigkeit und Dämpfung modelliert. Die vier „Räder“ (Zylinder) stellen die Laufräder des Schlittens dar. Sie haben allerdings keine mechanische Funktion und dienen nur zur besseren Visualisierung.

##### Sitz

Die Erzeugung der Sitzfläche gestaltet sich anders als die Generierung des Rahmens. Die Sitzfläche wurde nicht aus geometrischen Grundkörpern erzeugt, sondern mittels eines davon abweichenden Verfahrens. Hierzu wurde das Profil des Sitzes als geschlossener Kurvenzug generiert und anschließend mit dem Befehl „Extrude“ zu einem Volumen gestreckt.

Die Sitzfläche muss nun noch mit einem Kontaktelement versehen werden, um den Kindersitz mit Dummy bei den Crash-Versuchen platzieren zu können.

Verwendet wird hierbei ein „Point-to-segment“-Kontaktelement. Die Sitzoberfläche des Schlittens wird als „Segment-body“ und der darauf platzierte Kindersitz als „Point-body“ definiert.

Abbildung C1 im Anhang zeigt den Schlitten in den drei verschiedenen Ansichten.

##### Modellierung der Knautschzone

Die computergenerierte Knautschzone des Versuchsschlittens soll das Verhalten eines realen Kraftfahrzeuges beim Frontalcrash möglichst genau wiedergeben.

Abbildung 7.7:	Charakteristischer Verzögerungsimpuls [HYG98]

Das Charakteristische beim Verzögerungsverhalten des Fahrzeuges ist ein Impuls im Beschleunigungsdiagramm (siehe Abbildung 7.7), der vorwiegend von der Beschaffenheit des Fahrzeugvorbaus abhängt.

Dieser ist je nach Fahrzeugtyp ein weicher, bei dem die kinetische Energie des Fahrzeugaufpralls langsam abgebaut wird, (z. B. obere Mittelklasse C, Mercedes E-Klasse) oder ein harter Impuls, der typisch für kleine Automobile (z. B. Kleinwagenklasse A0, Opel Corsa) ist, die hauptsächlich für Kurzstrecken benutzt werden.

Abbildung 7.8: Bremssystem beim Crashschlitten der DEKRA in Dresden

In der oberen Mittelklasse C ist die Energie eines Frontalaufpralls mit 50 km/h nach durchschnittlich 150 ms bei Spitzenverzögerungswerten von ca. 30 g abgebaut, während bei der Kleinwagenklasse A0 das Fahrzeug nach 120 - 140 ms mit Spitzenwerten deutlich über 30 g zum Stillstand kommt.

Der Schlitten der DEKRA AG wird mit Hilfe eines Reibelementes (siehe Abbildung 7.8) zum Stillstand gebracht. Diese Konstruktion simuliert sehr gut das plastische und elastische Verzögerungsverhalten einer PKW-Knautschzone. Durch das Eindringen eines Formteiles in einen Energieaufnehmer verklemmt dieses sich zunehmend, so dass eine definierte Verzögerung gemäß der ECE-Richtlinie R 44 [ECE99] eintritt.

Da der Versuchsschlitten der DEKRA auch bei der Knautschzonenmodellierung als Vorbild dienen soll, muss die Schlittenverzögerung des Computermodells eine möglichst genaue Übereinstimmung mit der gemessenen Beschleunigungskurve aufweisen.

Der charakteristische Beschleunigungsimpuls kann mittels eines translatorischen Federelementes mit nichtlinearer Kennlinie sehr gut angenähert werden.

Abbildung 7.9:	Qualitativer Verlauf der Knautschzonenfederkennlinie

Die Kennlinie wird hierbei in drei Abschnitte mit jeweils linearem Kennlinienverlauf unterteilt (siehe Abbildung 7.9).

Mit Hilfe des Hooke’schen Gesetzes und des Energieerhaltungssatzes ist es möglich, die notwendigen Eckwerte (s1, s2, s3, Fmax) der Kennlinie näherungsweise zu bestimmen.

Es gelten folgende physikalischen Bedingungen:

Fmax = mges · aSchlitten, x		(7.1)

mit:		Fmax		Federkraft

mges		Gesamtmasse (Schlitten und Dummy)

aSchlitten, x	Schlittenverzögerung in x-Richtung

und

(7.2)

mit:		m		Gesamtmasse (Schlitten und Dummy)

vx		Geschwindigkeit des Schlittens in x-Richtung

beim Aufprall

s		Federweg der nichtlinearen Feder

F		Federkraft

Abbildung 7.10:	Mechanisches Ersatzsystem der Knautschzonenmodellierung

Die kinetische Energie des Schlittens in x-Richtung muss vollkommen in die potenzielle Energie der Feder umgewandelt werden, um den Schlitten bis auf vx = 0 abzubremsen (siehe Formel (7.2)). Die maximale Federkraft Fmax kann aus der maximalen Schlittenverzögerung bestimmt werden (siehe Formel (7.1)).

Die Modellierung geschieht mit Hilfe eines nichtlinearen Federelementes (Translational Spring Damper Actuator, TSDA), wobei die Kennlinie durch eine „Spline-Curve“ definiert wird. Die Feder wird zum einen am vorderen Teil des Schlittens und zum anderen am Boden (Ground) befestigt (siehe Abbildung 7.10). Der Zeitpunkt des Aufpralls kann durch die Eingabe der freien Federlänge („free length spring“) festgelegt werden.

Die Federkennlinie wird folgendermaßen ausgelegt:

Abbildung 7.11:	Federkennlinie der Knautschzonenfeder

Die gesamte potenzielle Energie Epot (entspricht der Fläche unter der Federkennlinie) ist 26,1 kJ.

Bei dieser Federkennlinienauslegung bei einer Schlittengeschwindigkeit von 50 km/h resultiert ein Beschleunigungsimpuls, der das reale Verzögerungsverhalten des Versuchsschlittens sehr gut annähert (Abbildung 7.12).

Abbildung 7.12:	Vergleich zwischen den Schlittenverzögerungen des computergenerierten (oben) und des realen Versuchsschlittens (unten)

Abbildung 7.13: Knautschzonenvisualisierung

Der gesamte Prozess des Aufpralls und die Knautschzonensimulation wird dadurch veranschaulicht, dass zwei am Schlitten angebrachte dünne Zylinder in eine Mauer eindringen (siehe Abbildung 7.13).

Die auf den beiden Zylindern angebrachte Längenskala dient zur Visualisierung der scheinbaren Fahrzeugverkürzung.

Die beiden Körper sind massenlos und haben lediglich die Aufgabe, den Prozess der Schlittenverzögerung zu verdeutlichen.

Abbildung 7.14: Safety Paris

##### Modellierung des Kindersitzes

Die geometrischen Abmessungen sowie die Materialeigenschaften des Kinderrückhaltesystems beziehen sich auf das Modell „Safety Paris“ der Firma OSANN, Gottmadingen (siehe Abbildung 7.14). Dieser Sitz wurde ausgewählt, weil er in diversen Verbraucherschutztests ein schlechtes Ergebnis erzielt hat und somit verbesserungsfähig ist. Das Kind wird bei diesem Modell mit einem zusätzlichen 4-Punkt-Gurt am Kindersitz angeschnallt, während der Kindersitz selbst mit dem 3-Punkt-Gurt des PKWs auf der Sitzbank befestigt wird.

Der Kindersitz wird analog zur Rücksitzbank des Schlittens konstruiert. Die Kontur wird mit Hilfe eines Polygonzuges gezeichnet und dann zu einem Volumen extrudiert.

Das Kinderrückhaltesystem wird etwas über der Sitzbank platziert, damit die Starrkörper infolge der Schwerkraft beim Aufprall in ihrer Gleichgewichtslage positioniert sind.

In Abbildung C2 im Anhang ist das Kinderrückhaltesystem mit seinen Abmaßen in der Anfangssituation der Simulation dargestellt.

Der Kontakt zwischen KRS und Sitz wird mit Hilfe eines Point-to-segment-Kontaktelementes hergestellt. Zur Grundflächenbeschreibung werden 6 Triads verwendet (siehe Abbildung C3 im Anhang).

Der 4-Punkt-Gurt des Kindersitzes wird hier ebenfalls durch 4 translatorische Feder-Dämpfer-Elemente modelliert.

#### Modellierung eines virtuellen Dummys

##### Problematik der Insassensimulation

Die Modellbildung und Simulation von Insassen eines Kraftfahrzeugunfalls unterscheidet sich in einigen Punkten wesentlich von der Simulation von „leblosen“ Materialien, wie z. B. Teile der Karosserie.

Die Modellierung von Unfallinsassen kann die physikalisch-mechanische Wirklichkeit auf Grund der Komplexität der biomechanischen Eigenschaften des menschlichen Körpers nur sehr grob wiedergeben. Ein Versuch, den menschlichen Körper in allen Details und Feinheiten wiederzugeben ist aus diesem Grunde wenig ratsam. Gerade beim Nachbilden des computergenerierten Dummys sollte der Grundsatz „so genau wie nötig und so einfach wie möglich“ zur Einhaltung der erforderlichen Effizienz besonders eingehalten werden.

##### Modellierung eines Dummys mit kindlichen Proportionen und Masseneigenschaften

Da die AG für Kinderrückhaltesysteme der Ruhr-Universität sich zum Ziel gesetzt hat, die vorhandenen Kinderrückhaltesysteme in ihren konstruktiven Eigenschaften zu verbessern und Deformationen des Dummy-Körpers auf Grund von Kollisionen nicht von primärem Interesse sind, wird ein Starrkörperdummy mit kindlichen Proportionen und Massenverhältnissen der einzelnen Körperteile untereinander entwickelt.

Abbildung 7.15:	Proportionen des menschlichen Körpers in Abhängigkeit vom Lebensalter in Jahren [Sin75]

Abbildung 7.15 zeigt die Veränderungen der Proportionen einzelner Körperteile untereinander mit fortschreitendem Lebensalter. Gut zu erkennen ist hierbei, dass der Kopf mit zunehmenden Alter stetig kleiner im Verhältnis zu den anderen Körperteilen wird.

Als Vorbild für die Modellierung wird zum einen der reale Kinderdummy des Prüfzentrums der DEKRA AG in Dresden und zum anderen der computergenerierte Erwachsenendummy, genannt „Manfred“, des Biomedizinischen Institutes der Deutschen Sporthochschule in Köln verwendet. „Manfred“ besteht aus 15 Segmenten und 14 Gelenken.

Der Dummy der DEKRA wird schon seit einiger Zeit für reale Crash-Versuche verwendet. Der von Glitsch entwickelte Dummy wird vorwiegend zur Simulation von Sportlerbewegungen (Trampolin und Turnen) eingesetzt.

Glitsch unterscheidet folgende Merkmale theoretischer Modelle des Bewegungsapparates:

- Abbildung der als wesentlich erachteten mechanischen Eigenschaften

- Zusammenfassung von Gliedmaßen

- Körpersegmente meist als Starrkörper

- Reduktion der Dimension (3D ( 2D)

Des Weiteren differenziert er zwischen den folgenden „Evaluationskriterien“:

- Hinreichende Bewegungsfreiheit (Anzahl der Freiheitsgrade, Dimension)

- Beherrschbarkeit des Modells (Kontrolle der Bewegungsabläufe)

- Aussagekraft (zu primitiv – zu komplex)

- Verfügbarkeit der Eingangsgrößen

- Validitätsnachweis

(aus: Glitsch: „MKS-Simulation in der Biomechanik“, Vortrag am 15.12.1997 an der Technischen Akademie Esslingen [Gli97])

Der Kinderdummy, der in Anlehnung an sein „erwachsenes“ Vorbild „Mini-Manni“ genannt wird, wird komplett neu generiert, da eine Modifikation auf Grund der unterschiedlichen Anwendungsgebiete mindestens ebenso aufwändig wie eine Neugenerierung ist.

Abbildung 7.16:	Links: „Manfred“ (Sporthochschule Köln)

Rechts: „Mini-Manni“ (AG Kinderrückhaltesysteme)

Der so eigens für die Crash-Simulation entwickelte Kinderdummy ist vollständig aus dreidimensionalen geometrischen Grundkörpern (Primitives) aufgebaut (siehe Abbildung 7.16).

Abbildung 7.17: Lage der Körperschwerpunkte

Der Dummy hat in Anlehnung an den bei der DEKRA verwendeten Dummy eine Masse von 9 kg und die Körperproportionen eines 3- bis 4-jährigen Jungen oder Mädchen. Die notwendigen anthropologischen Daten sind anatomischer und anthropologischer Literatur entnommen. [HWT77], [KNA94], [RaK87], [Sch71], [Sin75]

Er besteht aus insgesamt 12 Starrkörpern und 17 Geometrieobjekten (10 Ellipsoiden, 6 Kugeln und 1 Zylinder), wobei Kopf, Hals und die Nase zu einem Körper zusammengefasst werden.

In Abbildung 7.17 sind die Lagen der Schwerpunkte der einzelnen Körper durch das CG-Koordinatensystem angezeigt. Die Knie und die Füße gehören zum Starrkörper „Unterschenkel“.

##### Mechanische Randbedingungen des Dummys

Abbildung 7.18: Lage der Körpergelenke

Die einzelnen Körper sind untereinander kinematisch, d. h. mit Gelenken, verbunden. Die Lage der Gelenke ist durch ihre jeweiligen lokalen Koordinatensysteme (siehe Abbildung 7.18) bestimmt. Die Gelenke werden reibungsfrei ausgelegt, was durch die Existenz von Gelenkflüssigkeit auch begründet ist.

Die Simulation des für einen Crash-Test im Bereich der Kinderinsassensicherheit auf Grund des Kopf / Rumpf-Verhältnisses besonders wichtigen Hals-Wirbelsäulenbereiches wird folgendermaßen modelliert: Der Hals wird als eigenständiger starrer Körper mit 2 Drehgelenken (Kopf / Hals und Hals / Brust) nachgebildet, die durch lineare Drehfedern überlagert werden (siehe Abbildung 7.19).

Der Kinderdummy wird anschließend auf den Kindersitz gesetzt und mit einem 4-Punkt-Gurt angeschnallt. Auch diese Haltegurte werden mittels Federelementen (TSDA) mit einer sehr hohen Steifigkeit und Dämpfung modelliert.

Abbildung 7.19:	Modellierung des Halses

Die einzelnen Körperteile werden mittels Punkt-zu-Punkt-Kontaktelementen zur Begrenzung der Beweglichkeit („Anschläge“) miteinander gekoppelt.

Der Kontakt des Dummys mit der Sitzfläche des Kindersitzes wird durch Point-To-Segment-Contact-Elementen hergestellt.

#### Gesamtaufbau und Berechnungslauf

Abbildung 7.20 zeigt den Gesamtaufbau des computergenerierten Crash-Tests im Vergleich mit der Ausgangssituation des realen Crash-Versuches.

Abbildung 7.20: Vergleich Aufbau des realen mit dem computergenerierten Crash-Test

Um die Gleichgewichtslage zu bestimmen, wird der Dummy etwas über der Sitzfläche platziert. Da diese Berechnung für eine Parametervariationssimulation nur einmal durchgeführt werden muss, kann durch diese Methode unnötige Rechenzeit eingespart werden. Wenn diese Gleichgewichtslage erreicht ist, werden die Positionen und Geschwindigkeiten aller Körper in ein so genanntes RESTART-File geschrieben. Spätere Simulationsläufe werden dann von diesem Zeitpunkt aus begonnen.

Der Schlitten wird mit „festgeschnalltem“ Dummy mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h gegen eine starre Wand gefahren. Hierzu ist es nötig, jedem einzelnen Körper des Schlittens und jedem Körper des Dummys eine Anfangsgeschwindigkeit (Initial Condition, Time-Derivative) zuzuweisen. Dies geschieht mit Hilfe von Parametern.

Theoretisch ist es möglich, mit Hilfe spezieller Parameterfiles alle geometrischen (Positionen von Körpern und Lage von Kopplungselementen) und physikalischen Eigenschaften (Massen, Trägheitsmomente) des Mehrkörpersystems zu parametrisieren.

In dieser Simulation werden aus Gründen der Vereinfachung nur folgende Parameter eingeführt:

- Gurtlose Beckengurt

- Gurtlose Schultergurt

- Gurtlose 3-Punkt-Gurt

- Masse Kopf

- Masse KRS

- Masse Schlitten

- Anfangsgeschwindigkeit Schlitten

Als Beispiel für die Integration mechatronischer Systeme in ein mechanisches Simulationsmodell, soll ein Regelkreis dienen, der die Funktionsweise eines Gurtkraftbegrenzers nachbildet. Bei einem Gurtkraftbegrenzer, wie er heute in modernen PKWs verwendet wird, verformt sich eine Torsionswelle bei Überschreiten einer gewissen Belastung plastisch, so dass die Kraft von diesem Moment an konstant bleibt.

Dieses Prinzip kann mit Hilfe von regelungstechnischen Elementen simuliert werden. Abbildung 7.21 zeigt die Regelung einer sehr einfachen Gurtkraftbegrenzung, die in der Crash-Simulation des Kindersitzes verwendet wird. Wenn bereits aufwändigere Regelungen in Form von regelungstechnischer Software (z. B. MATLAB, MATRIXx) vorlägen, könnte diese durch Kopplung mit der Fremdsoftware ebenfalls in das Mehrkörpersystem integriert werden.

Abbildung 7.21: Regelungssystem des Gurtkraftbegrenzers

## Dynamische Analyse und Simulation mit DADS

DADS (Dynamic Analysis and Design System) [DAD00] ist ein universelles System zur mechanischen 2D- und 3D-Simulation und wird von der belgischen Firma LMS entwickelt und vertrieben.

Bei einer Modellierung und Dimensionierung eines dynamischen Systems ist die Kenntnis über die Betriebslasten Voraussetzung. Die Bewegung der einzelnen Körper sowie die Ermittlung der resultierenden Kräfte und Momente wird zum einen aus algebraischen Beziehungen und zum anderen aus Differenzialgleichungen mit den zugehörigen Anfangs- und Randbedingungen bestimmt.

DADS enthält einen Preprozessor, der für die Modellbildung benutzt wird, ein Berechnungsmodul zur Lösung der kinematischen und dynamischen Gleichungen und einen Postprozessor für die Auswertung und Veranschaulichung der Simulationsergebnisse.

- Preprozessor
DADSModel

- Eingabe der Körper mit Name und Geometrie

- Vorgabe der Gelenke und Antriebsbedingungen

- Vorgabe äußerer Lasten

- Simulationszeit und evtl. Kontrollparameter

- Auswahl der Berechnungsart

- Berechnung
DADSAnalysis

- Aufstellen der Gleichungen

- Zusammenbau des Mechanismus

- Elimination redundanter Zwangsbedingungen

- Berechnung von Lagen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Kräften

- Postprozessor
DADSGraph&Animation

- Animation der Bewegungsabläufe

- xy-Diagramme

- Tabellarische Ausgabe

- Weiterverarbeitung der Ergebnisse

## Crash-Simulation des mechanischen Gurtstraffers

### Aufbau

Das in den vorangegangenen Kapiteln aufgebaute Simulationsmodell wird nun für die Untersuchung des Einflusses der Gurtlosen verwendet, die mit dem Gurtstraffer reduziert werden kann. [LiS95]

Zum einen soll der reale Crash-Test der DEKRA (s. Schlacht [Sch01]) verifiziert werden, und zum anderen sollen die biomedizinischen Auswirkungen infolge der Reduzierung der Gurtlosen auf den Dummy ermittelt werden.

Abbildung 7.22 zeigt den geometrischen Aufbau der Computersimulation aus unterschiedlichen Perspektiven zum Zeitpunkt t = 0 (Aufprall).

Abbildung 7.22: Draufsicht und Seitenansicht, Versuch K15

Die Längenwerte der Gurtlosen der Beckengurte und des Schultergurtes des serienmäßigen PKW-3-Punkt-Gurtes sind bei dieser Simulation die einzigen Parameter. Sie entsprechen der freien Federlänge (Länge der ungespannten Feder) der Feder / Dämpfer-Elemente, mit denen die Gurte modelliert sind.

Die Anfangsgeschwindigkeit wird ebenfalls über die Parametershell eingegeben und bekommt den Wert der gemessenen Ist-Geschwindigkeit des Schlittenversuches der DEKRA zugewiesen (in diesem Fall vx = 50,3 km/h). Da in der Zeit bis zum Aufprall im Mehrkörpersystem keine Geschwindigkeitsverluste auftreten, ändert sich die Anfangsgeschwindigkeit in diesem Zeitintervall nicht.

Der hierarchische Aufbau mit den Referenzen der einzelnen Komponenten des Mehrkörpersystems untereinander ist im Anhang A aufgelistet.

### Auswertung

Die Ergebnisauswertung der Simulation erfolgt in Form von Animationen (siehe Abbildung 7.23) sowie durch Diagramme (siehe Anhang A (K15)) der wichtigsten physikalischen und biomedizinischen Auswertungsgrößen.

Der Realcrash, mit dem die Computersimulation verglichen werden soll, wurde mit einer hochwertigen Videokamera aufgezeichnet.

Abbildung 7.23: Gegenüberstellung Realversuch / Simulation (Gurtstraffer)

#### Vergleich der Computersimulation mit dem realen Schlittenversuch mit reduzierter Gurtlose

Reihenfolge der Auswertung (siehe Anhang A (K15)):

- Animation der Kinematik der Crash-Simulation mit reduzierter Gurtlose

- Gegenüberstellung des Bewegungsablaufes von Realcrash und Computersimulation

- Diagramme:

  - Halsscherkraft (Fs)

  - Halslängskraft (Ft)

  - Resultierende Kopfbeschleunigung

Die Simulationsergebnisse werden jeweils in der oberen Kurve und die Messergebnisse in der unteren dargestellt.

Zur Bestimmung der Scher- und Längskräfte im HWS-Bereich des Dummys wird in der Computersimulation die resultierende Kraft in dem Revolute Joint zwischen Rumpf und Kopf auf das Referenzkoordinatensystem des Starrkörpers „Dummy_Hals“ bezogen. Mit Hilfe eines Command-Skriptes werden die zwei Kurven mit den dazugehörenden Daten für die Scherkraft und Längskraft automatisch erzeugt.

#### Vergleich zwischen den Computersimulationen mit reduzierter und normaler Gurtlose

Bei der Simulation mit normaler Gurtlose werden die Parameter Gurtlose des Beckengurtes und Gurtlose des Schultergurtes verändert und entsprechend erhöht. Alle anderen Daten entsprechen denen des vorhergehenden Crashs mit reduzierter Gurtlose.

Abbildung 7.24: Animation mit reduzierter (oben) und normaler (unten) Gurtlose

Reihenfolge der Auswertung (siehe Anhang A (K15)):

- Animation der Kinematik der Crash-Simulation mit normaler Gurtlose

- Diagramme:

  - Halsscherkraft (Fs)

  - Halslängskraft (Ft)

  - Resultierende Kopfbeschleunigung

  - Globale Kopfvorverlagerung des Dummys

#### Ergebnisdiskussion

##### Vergleich Messung Simulation

Bei der Gegenüberstellung von Simulations- und Messergebnissen ist eine gute Übereinstimmung zu erkennen. Dies bezieht sich sowohl auf die Charakteristik der einzelnen Kurven für die Halskräfte und Beschleunigungen, als auch auf ihre Maximalwerte (s. Abbildung 7.25).

Abbildung 7.25:	Vergleich der Maximalkräfte von Messung und Simulation

Bei den Halsscherkräften differieren Simulation und Messung nur um ca. 33 N, was einer Abweichung von ca. 9,5 % entspricht.

Die Gesamtbeträge der Halskräfte |F| von Simulation und Messung weichen sogar nur um ca. 6,5 % voneinander ab. Um die Genauigkeit der Simulation zu bewerten, sollten die Beträge der Kräfte verglichen werden, weil bei der Aufteilung der Gesamtkraft in die Scher- und Längskraft Winkelfehler eine Rolle spielen.

Abbildung 7.26:	Vergleich der resultierenden Kopfbeschleunigung von Simulation und Messung

Zu der zeitlichen Abfolge ist zu sagen, dass die Peaks in der Simulation durch die nicht vorhandene Reibung im Computermodell etwas eher erscheinen, was aber im Bezug auf die Spitzenwerte oder Kurvencharakteristik so gut wie keinen Einfluss hat.

Lediglich die Beschleunigung des Kopfes weicht etwas mehr (ca. 25 - 30 %) von den Messergebnissen ab (s. Abbildung 7.26)

Zusammenfassend ist festzustellen, dass insbesondere bei den für die Verletzungsaussagefähigkeit wichtigen Halskräften eine Übereinstimmung mit der Messung erzielt wird, die bei dieser Modelltiefe (Vernachlässigung der Flexibilität der Körper (Starrkörper) und der Reibung) sehr beachtlich ist.

Weiterhin ist herauszustellen, dass die Rechenzeit für einen Crash im Vergleich zu aufwändigeren Modellen extrem kurz ist. So wurde bei dieser Simulation für 100 ms Realzeit auf einer SGI Workstation mit R-10000 Prozessor eine CPU-Rechenzeit von ca. 3 min. erreicht.

##### Vergleich der Simulationen mit normaler und reduzierter Gurtlose

In dieser Simulation sollten die Auswirkungen des gestrafften 3-Punkt-Gurtes auf den Dummy untersucht werden.

Bei dieser Vergleichsstudie (Veränderung zweier Parameter) zeigen sich die Stärken des entwickelten Simulationsmodells. Hier ist die Möglichkeit gegeben, zwei Crashs mit exakt gleichen Randbedingungen, bis auf die gewünschte Parametervariation, durchzuführen und ihre Ergebnisse gegenüberzustellen. Dadurch lässt sich der Einfluss ganz bestimmter Parameter (hier: die Gurtlose) entkoppelt von anderen Einflüssen prüfen.

Abbildung 7.27:	Vergleich der Maximalkräfte ungestrafft / gestrafft

Die Parameterstudien lassen sich in weniger als 5 Minuten pro Simulation (siehe oben) realisieren. Zur Variation der Gurtlosen müssen lediglich die Zahlenwerte zweier Parameter (Gurtlose Schultergurt, Gurtlose Beckengurt, s. oben) über die Parameter-Shell geändert und die neue Rechnung gestartet werden.

In den Abbildungen 7.27 und 7.28 sind die Maximalwerte der wichtigsten Ergebnisgrößen aufgeführt.

Die Simulation zeigt, dass die Halskräfte insgesamt um bis zu 25 % reduziert werden können (Scherkraft um 15 %, Längskraft um 20 %).

Abbildung 7.28:	Vergleich der resultierenden Kopfbeschleunigungen ungestrafft / gestrafft

Die Werte der resultierenden Kopfbeschleunigung konnten durch die Straffung des Gurtes um ca. 20 % gesenkt werden.

Ein weiteres wichtiges Maß für die Sicherheit eines KRS ist die Kopfvorverlagerung des Kindes. Die Vorverlagerung ist auf ein „weltfestes“ Koordinatensystem bezogen. Der Ursprung befindet sich an der Position des Kopfschwerpunktes zu der Zeit des Aufpralls.

Abbildung 7.29 zeigt die Gegenüberstellung der Maximalwerte bei normaler und reduzierter Gurtlose als Beträge (Vorverlagerung = 0 entspricht Position des Kopfes bei t = 0). Hier wird durch die Straffung die Vorverlagerung um 115 mm (ca. 12 %) reduziert.

Abbildung 7.29:	Vergleich der globalen Kopfvorverlagerung ungestrafft / gestrafft

Mit Hilfe von Vektoren kann die Richtung und der Betrag einer physikalischen Größe  während der Animation grafisch angezeigt werden.

Die folgende Abbildung zeigt den Zeitpunkt der maximalen Halskraft bei normaler und reduzierter Gurtlose des 3-Punkt-Gurtes.

Abbildung 7.30:	Zeitpunkte der maximalen Halskraft, gestrafft (oben) / ungestrafft (unten)

#### Analyse des Systemverhaltens beim Frontalcrash eines Kinderrückhaltesystems

Das Mehrkörpersystem bestimmt nicht nur Gelenkkräfte, Beschleunigungen, etc., sondern trägt auch zum dynamischen Systemverständnis beim Crash eines Kinderrückhaltesystems bei. Abbildung 7.31 zeigt den zeitlichen Ablauf eines Crashs in einer Funktionskette.

Abbildung 7.31: Funktionskette beim Crash-Test eines Kinderrückhaltesystems

Wie aus Abbildung 7.31 hervorgeht, lässt sich der gesamte Crashverlauf in unterschiedliche Abschnitte (Beobachtungspunkte) einteilen.

Die Funktionskette beginnt mit der Verformung der Knautschzone (Beobachtungspunkt 1, „Deformation des Fahrzeugvorbaus“). Zu diesem Zeitpunkt (t = 0) wirken noch keine Kräfte und Beschleunigungen auf das Kinderrückhaltesystem, sondern lediglich auf das Fahrzeug, das von diesem Zeitpunkt an kontinuierlich bis zur Geschwindigkeit vx = 0 verzögert wird.

Beim zweiten Beobachtungspunkt („Belastung KRS“) der Funktionskette hat sich der Kindersitz durch die negative Beschleunigung des Schlittens nach vorn bewegt. Bei dem im Bild gezeigten Zeitpunkt ist gerade die Zeit der Gurtlosen beendet und der 3-Punkt-Gurt des Schlittens wird mit Zugkräften belastet.

Im letzten Beobachtungszeitpunkt („Insassenbelastung Kind“) ist auch die Zeit der Gurtlose des 4-Punkt-Gurtes des KRS beendet. Der Dummy erfährt ab diesem Zeitpunkt hohe Belastungen.

Aus diesem Verhalten des dynamischen Systems von Schlitten, KRS und Kind lassen sich  einige Rückschlüsse zur konstruktiven Verbesserung von Kinderrückhaltsystemen ziehen.

Insbesondere die zeitliche Verzögerung, die zwischen der Belastung der Knautschzone und der Belastung des Kindes auftritt („Doppel-Ruck-Effekt“), kann untersucht werden. Der vorgestellte Gurtstraffer kann diese Zeit um ca. 20 ms verkürzen, was sich positiv auf die biomechanische Belastung des Kindes auswirkt.

#### Ride-Down-Effect (RDE)

##### Definition

Das Rückhaltesystem sollte durch die simulierte Knautschzone des Schlittens das Kind weich und übergangslos abbremsen. Der so genannte Ride-Down-Effect (RDE) ist ein kalkuliertes Maß für die vom Kind genutzte Schlittenverzögerung [HJV93].

Der RDE-Wert berechnet sich wie folgt:

RDE [%] = (SV - Sr) ( 100 / SV

SV = 	Maximale scheinbare Schlittendeformation

Sr = 	scheinbare Schlittendeformation bis zur Zeit tr (Zeit der Gurtlose), bei

der das Rückhaltesystem effektiv wird

Um den Ride-Down-Effect zu bestimmen, wird die resultierende Brustbeschleunigung des Dummys sowie die scheinbare Schlittendeformation benötigt, die durch zweifache Integration der Schlittenverzögerung ermittelt werden kann, in Abhängigkeit von der Zeit nach dem Aufprall. Die Zeit tr, bei der das Rückhaltesystem effektiv wird, also die Zeit der Gurtlose, ist die Zeit, bei welcher die resultierende Brustbeschleunigung zum ersten Mal ihren Wert sprungartig erhöht (1. Peak, s. Abb. 7.32). Während dieser Zeit hat der Schlitten den Weg Sr zurückgelegt (scheinbare Schlittendeformation).

Nach obiger Formel bedeutet ein Wert von RDE = 100 %, dass das Kind sofort (keine Gurtlose etc.) den Effekt der Knautschzone nutzt, wogegen ein Wert von RDE = 0 % aussagt, dass das Kind bis zur maximalen scheinbaren Deformation noch keine Verzögerung erfahren hat.

Durch den Postprozessor ist es möglich, die Schlittenverzögerung grafisch und numerisch anzeigen zu lassen und weitere Rechenoperationen durchzuführen. Durch eine zweifache Integration der Schlittenverzögerung wird der scheinbare Deformationsweg s des virtuellen Versuchsschlittens (siehe Abbildung 7.33) berechnet.

Abbildung 7.32: Resultierende Brustbeschleunigung

Abbildung 7.33: Scheinbare Schlittendeformation

Die für die Bestimmung des RDE notwendigen Zeiten tr und die daraus resultierenden Deformationen Sr sind für die beiden Crash-Versuche (Index 1: normale Gurtlose, Index 2: reduzierte Gurtlose) eingezeichnet.

Abbildung 7.34: Vergleich RDE normale / reduzierte Gurtlose

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass man mit Hilfe des Gurtstraffers den RDE um 22 Prozentpunkte verringern kann (vgl. Abbildung 7.34).

## Crash-Simulation des Pendelrückhaltesytems (PRS)

### Modellierung und Aufbau

Das in den bisherigen Crash-Simulationen verwendete Simulationsmodell muss für den Versuch mit dem Pendelrückhaltesystem geringfügig verändert werden. Der modulare Aufbau des Simulationsszenarios erlaubt es, die Veränderungen in relativ kurzer Zeit durchzuführen. Im Einzelnen muss das Modul „Kinderrückhaltesystem“ und dessen Schnittstellen zu dem Modul der „Rücksitzbank“ geändert werden. Das Regelungssystem, welches den „Gurtkraftbegrenzer“ simuliert, wird gelöscht.

Folgende Änderungen sind gegenüber dem MKS-Modell aus den vorherigen Kapiteln vorzunehmen:

- Zwischen dem Rücksitz des Schlittens und dem Kindersitz wird eine Kombination aus Drehgelenk und translatorischem Gelenk (Revolute-Translational-Joint) eingeführt, das nur Rotation um die y-Achse und Translation in einer weiteren Achse erlaubt.

- Der 3-Punkt-Gurt der Rücksitzbank wird gelöscht.

- Die Masseneigenschaften und Trägheitsmomente des Kindersitzes werden entsprechend angepasst.

- Die Kontaktelemente zwischen Kindersitz und Rücksitzbank werden gelöscht.

- Das Stahlseil, das das PRS gegen Überschlagen sichern soll, wird als Feder / Dämpfer-System zwischen Kindersitz und Rücksitzbank modelliert.

- Diverse Geometrien und Linkages werden zur besseren Visualisierung dem MKS hinzugefügt.

- Die Gurtlose zwischen PRS und Rücksitzbank kann durch Eingabe der freien Federlänge eines TSDA-Elementes realisiert werden (siehe auch Abbildung 7.35).

Abbildung 7.35 zeigt den schematischen Aufbau des PRS-Modells.

Abbildung 7.36 zeigt den Aufbau der Simulation zum Zeitpunkt t = 0.

Abbildung 7.35: Modell des PRS

Abbildung 7.36:	Aufbau der Simulation „Pendelrückhaltesystem“, Versuch PRS07 (siehe Anhang)

Der hierarchische Aufbau mit den Referenzen der einzelnen Komponenten des Mehrkörpersystems untereinander ist im Anhang B aufgelistet.

### Auswertung

Auch die Simulation des PRS wird mit den Ergebnissen des realen Crashversuchs verglichen.

Abbildung 7.37: Gegenüberstellung Realversuch / Simulation (PRS)

Abbildung 7.38: Animation des PRS

- Animation der Kinematik der Crash-Simulation des PRS

- Gegenüberstellung des Bewegungsablaufes von Realcrash und Computersimulation

- Diagramme:

  - Halslängskraft (Ft)

  - Halsscherkraft (Fs)

  - Resultierende Kopfbeschleunigung

Die Simulationsergebnisse werden jeweils in der oberen Kurve und die Messergebnisse in der unteren dargestellt (siehe Anhang B (PRS07).

#### Ergebnisdiskussion

##### Vergleich PRS Messung / Simulation

Abbildung 7.39:	Vergleich der Maximalkräfte Simulation / Messung

Analog zu der Ergebnisdiskussion der Simulation des Gurtstraffers sind in den folgenden Abbildungen ebenfalls die Maximalwerte der Kräfte und Beschleunigungen gegenübergestellt.

Auch bei dieser Simulation eines etwas aufwändigeren mechanischen Systems liefert die Simulation eine gute Übereinstimmung mit der Messung.

Die Beträge der Halskräfte weichen um ca. 6 % voneinander ab.

Abbildung 7.40:	Vergleich der resultierenden Kopfbeschleunigung Simulation / Messung

Bei dem Vergleich der resultierenden Kopfbeschleunigung kann sogar eine noch bessere Konformität festgestellt werden. Dies liegt sicherlich auch daran, dass konstruktionsbedingt durch das PRS eine hohe Beschleunigung durch die wirkenden Zentrifugalkräfte induziert wird.

Im Allgemeinen können die in Kapitel 7.3.2 getroffenen Aussagen auch in diese Ergebnisdiskussion übertragen werden.

### Festigkeitsberechnung des PRS

Aus den Ergebnissen des Starrkörpersystems lassen sich Spannungs- und Festigkeitsrechnungen mit Hilfe eines Finiten-Elemente-Programms durchführen. Die aus dieser Rechnung gewonnenen Erkenntnisse sind für den Konstrukteur ein weiteres wichtiges Kriterium für die Konstruktion einzelner Komponenten eines Rückhaltesystems.

Den typischen Verlauf einer Entwicklung mit Unterstützung von Konstruktions- und Entwicklungswerkzeugen ist schematisch in Abbildung 7.41 dargestellt.

Abbildung 7.41: Typischer Verlauf einer Entwicklung mit Hilfe von CAE-Werkzeugen

An dieser Stelle soll kurz auf die Möglichkeiten einer solchen Berechnung eingegangen werden. Im Folgenden wird exemplarisch die Festigkeitsberechnung an der Querstrebe des Pendelrückhaltesystems durchgeführt.

Das Mehrkörpersystem liefert zu jedem Zeitpunkt nicht nur die Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen der einzelnen Körper, sondern auch die zeitabhängigen Kräfte in den Gelenken. Diese Kräfte können zu irgendeinem Zeitpunkt, meist die Zeit, in der die Kraft maximal ist, als Randbedingungen in ein FE-System eingegeben werden, um eine statische oder auch eine dynamische Spannungsberechnung durchzuführen.

Abbildung 7.42 zeigt den qualitativen zeitlichen Verlauf der am Gelenk des PRS wirkenden Kraft mit Kennzeichnung des Maximalwertes.

Im unteren Teil der Abbildung wird die Spannungsverteilung an der Querstrebe des PRS infolge der Krafteinwirkung gezeigt.

Abbildung 7.42:	Zeitlicher Verlauf der Gelenkkraft des PRS (oben), statische Verformung der Querstrebe (unten)

# Zusammenfassung und Ausblick

Das erklärte übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer Richtlinie zur Modellbildung und dynamischen Simulation von hybriden mechanischen / biomechanischen Mehrkörpersystemen.

Nach einer kurzen Einführung in die Problematik der Virtuellen Produktentwicklung und rechnerunterstützter Simulationen werden in Kapitel 3 die wichtigsten heutzutage in den Ingenieurwissenschaften verwendeten Simulations- und Entwicklungswerkzeuge vorgestellt und ihr Nutzen für den Entwicklungsprozess dargestellt.

Der Methode der Simulation mit Hilfe von Mehrkörpersystemen (MKS) wird in dieser Arbeit eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da sie zur Verwirklichung der Ziele vorwiegend eingesetzt wird. Aus diesem Grund wird in Kapitel 5 kurz auf die Theorie der Kinematik und Dynamik von Mehrkörpersystemen eingegangen.

In Kapitel 6 werden im Rahmen der Richtlinienentwicklung Methoden vorgestellt, die die Effizienz einer rechnerunterstützten Simulation mit Hilfe von Mehrkörpersystemen erheblich erhöht. Dabei wird ebenso auf die Strategie einer geeigneten Modellreduzierung, wie auf die spezielle Modellierung von dynamischen Simulationen eingegangen. Es wird eine Methodik beschrieben, die die Komponenten eines Gesamtsimulationssystems mittels eines modularen Aufbaus kombiniert. Weitere Methoden befassen sich mit effizienten Modellreduzierungen, der Integration von CAE Werkzeugen wie CAD und FEM sowie mit der Simulation von mechatronischen Systemen, wodurch die Interdisziplinarität der Simulationsmodelle gewährleistet ist. Abschließend wird in Kapitel 6 ein Verfahren zur Simulationsbewertung präsentiert.

Die Methoden zur Steigerung der Wirksamkeit von Computersimulationen werden anhand zweier durchgängiger Beispiele erprobt. Es wurde ein komplettes Starrkörpermodell zur Crash-Simulation entwickelt, um die in der AG Kinderrückhaltesysteme entwickelten Innovationen zur Verbesserung der passiven Sicherheit von Kinderrückhaltesystemen virtuell zu testen. Dieses Modell besteht aus einem Versuchsschlitten, einem Kinderdummy sowie einem Kinderrückhaltesystem in zwei innovativen Varianten. Das Modell wurde in das Mehrkörpersystem-Programm als Starrkörpermodell implementiert. Der Dummy mit kindlichen Proportionen und der Versuchsschlitten sind nach den realen Vorbildern der Technischen Prüfstelle der DEKRA in Dresden modelliert worden. Für den Dummy stand zusätzlich ein Mehrkörpermodell eines erwachsenen Menschen der Sporthochschule Köln Pate. Das Modell des Kinderrückhaltesystems wurde in der ersten Variante nach einem handelsüblichen Kindersitz konstruiert. Des Weiteren wurde der von der AG entwickelte und hergestellte Prototyp eines speziellen Rückhaltesystems als Computersimulationsmodell erzeugt.

Mit diesen beiden Arten von Kinderrückhaltesystemen wurden parametrisierte Computercrashs durchgeführt (siehe Kapitel 7). Diese Crashs wurden mit realen Crash-Tests, die die AG bei der DEKRA durchgeführt hat, verglichen. Der Vergleich der Messwerte von biomechanischen Kenngrößen liefert ein für diese Modelltiefe sehr zufrieden stellendes Ergebnis. In der Auswertung wurden nicht nur wichtige biomedizinische Kenngrößen berücksichtigt, sondern es wurde ferner auch das dynamische Systemverhalten, der Ride-Down-Effect (RDE) sowie exemplarisch das Festigkeitsverhalten des neu konstruierten Pendelrückhaltesystems mit der Methode der Finiten-Elemente untersucht. Diese sekundären Auswertungen zeigen die vielseitigen Analysemöglichkeiten der Simulation auf, die bei sachgemäßem Gebrauch der Richtlinie zur Verfügung stehen.

Im Folgenden wird das Resultat auf Grund der in der Motivation gesetzten Ziele noch einmal zusammengefasst:

Das eingangs geforderte übergeordnete Ziel, eine Richtlinie zum Aufbau hybrider mechanischer / biomechanischer Systeme mit Hilfe von Mehrkörpersystemen zu entwickeln, die dem Anwender eine schrittweise fachliche Anleitung mit fundierten Entscheidungshilfen zur Modellbildung liefert, ist erreicht worden. Die Richtlinie teilt den Modellbildungsprozess in insgesamt 5 Hauptschritte auf. Zur Verwirklichung der 5 Teilziele, die nach jedem Schritt zur Verfügung stehen, werden Modellierungsmethoden vorgeschlagen. Die Anwendung auf das Beispiel der Crash-Simulation zeigt eindeutig die Verwendbarkeit und Wirkung der Richtlinie.

Die Ziele niedrigerer Priorität, wie Aussagefähigkeit der Simulationen sowie eine deutliche Zeitreduzierung der Modellierungs- und Berechnungsphase wurden ebenfalls erreicht. Den Beweis hierzu liefern wiederum die beiden Beispiele. Unter realistischen Bedingungen konnten klare Aussagen zur Produktverbesserung getätigt werden, die durch physikalische Prototypen in Versuchsmessungen bestätigt wurden. Durch die Darstellungsart der Animation und XY-Kurven wird die Interpretierbarkeit nachhaltig unterstützt. Die Zeitreduktion von mehreren Tagen (siehe Literaturrecherche in Kapitel 3) auf 5 – 10 Minuten spricht für sich. Nur durch eine solch deutliche Zeitverringerung sind mittelständische Unternehmen oder Hochschulen in der Lage, komplexe Simulationen zur Produktentwicklung durchzuführen. Die benötigte Hardwareausstattung ist akzeptabel (PCs).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Rahmen dieser Arbeit eine Richtlinie mit Methoden zur dynamischen rechnerunterstützten Simulation entwickelt wurde, die die Entwicklungszeiten und die Anzahl von physikalischen Prototypen wirksam reduzieren kann. Insbesondere zum Testen unterschiedlicher Varianten durch Verändern geeigneter Parameter kann eine große Aussagefähigkeit zur Effizienz einer Konstruktion erreicht werden. Mit Blick auf zukünftige technologische Entwicklungen ist es unter Umständen erforderlich die bestehende Richtlinie regelmäßig zu aktualisieren und zu erweitern.

Die Methoden der Richtlinie sind allerdings auf Simulationsarten spezialisiert, die als vorrangiges Ziel die Ermittlung von mechanisch-dynamischen Belastungen und anderen physikalischen Kenngrößen haben. Simulationsmethoden aus anderen technischen und auch nicht-technischen Bereichen wie zum Beispiel Ergonomieauslegungen, Strömungssimulationen oder VR Anwendungen sind auf Grund der Eigenschaften von Mehrkörpersystemen nur schwer zu realisieren. Abbildung 8.1 zeigt nochmals die grafische Darstellung der Ziele, wie sie in Kapitel 4 vorgestellt wurde, mit dem Zusatz, dass für jedes einzelne Ziel das Erreichbare bewertet wird. Eine voll ausgefüllte Säule bedeutet hundertprozentige Erfüllung, eine nicht ausgefüllte bedeutet, dass das Ziel nicht erfüllt werden konnte.

Abbildung 8.1: Zielerfüllung

Im Großen und Ganzen konnten alle Ziele verwirklicht werden. So werden die Ziele mit hoher Priorität, wie eine universelle Einsetzbarkeit und Systemunabhängigkeit sowie Ziele mit niedriger Priorität wie die Aussagefähigkeit zu hundert Prozent erreicht. Lediglich die Berechnungsmethodenunabhängigkeit wurde nicht erreicht, da sich schon die Wahl der Methode auf Mehrkörpersysteme bezieht. Die Richtlinie ist so auf Grund der bereit gestellten Methoden nicht uneingeschränkt auf andere Berechnungsverfahren wie die z. B. die FE-Methode zu übertragen. Die Modellierungszeitreduzierung, die sehr eng mit der Methodenbereitstellung zusammen hängt, könnte durch die Bereitstellung detaillierterer Methoden noch verbessert werden. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Richtlinie in der jetzigen Form noch ausbaufähig ist. Dieser Ausbau kann nur auf Grund weiterer Praxis beim Gebrauch der Richtlinie erkannt und durchgeführt werden.

Die Handhabung, die als ein Ziel mit hoher Priorität betrachtet wird, ist nur zufrieden stellend gelöst, da bislang die Richtlinie nur in Papierform existiert. Weitere Verbesserungen der Handhabung könnte die Bereitstellung mit integrierten Hyperlinks im Intra-/Internet sein auf der Berechnungsingenieure konzern- oder sogar weltweit zugreifen können.

Bezogen auf das Beispiel sind in der Zukunft auch weitere Simulationsstudien denkbar. Durch den modularen Aufbau sind schnell leichte Modifikationen am Modell durchzuführen. In dem vorgestellten Beispiel der Crash-Simulation sind z. B. Crash-Versuche eines Kinderrückhaltesystems entgegen der Fahrtrichtung, Verwendung eines Kinderrückhaltesystem nur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Gurt der Rücksitzbank, etc. möglich. Die Modellbildung einer solchen Modifikation würde in diesem Beispiel je nach Erfahrung des Anwenders 1 – 3 Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Durch wirksame Bildung von mechatronischen Systemen kann die Effektivität, soweit erforderlich, weiterhin gesteigert werden. Allerdings muss der Entwicklungsingenieur bei jeder Methode sorgfältig entscheiden, wie fein die Implementierung sein sollte oder ob nicht sogar auf die eine oder andere Methodik verzichtet werden kann, wenn letztendlich der zeitliche Aufwand zu groß wird. Die vorgestellte Richtlinie hat schließlich das Primärziel, den Entwicklungsprozess so weit wie möglich zu reduzieren ohne die Aussage- und Interpretationsfähigkeit auf ein nicht mehr zu akzeptierendes Maß zu vermindern. Besonders wichtig ist hierbei das Erkennen von Schwachstellen einer Konstruktion schon in den frühen Entwicklungsphasen. Als Folge daraus wird der Prototypenbau eingeschränkt, was schließlich die Entwicklungskosten weiterhin senkt. Die Idealvorstellung ist natürlich, den Prototypenbau auf das gerade noch notwendige Maß zu reduzieren.

In den Entwicklungszentren der größeren Industriekonzerne werden heutzutage Computersimulationsmodelle und die entsprechende Hardware (z. B. Supercomputer CRAY) eingesetzt, um virtuelle Tests mit einem maximalen Realitätsgrad durchzuführen. Diese Konzerne verfügen über das notwendige Budget, um diese Berechnungen auszuführen.

Von dem in dieser Arbeit entwickelten Methoden könnten jedoch in erster Linie mittelständische Industrieunternehmen (z. B. Ingenieurbüros) profitieren, die für ihre Berechnungen keine leistungsfähigen und damit kostenintensiven Rechner zur Verfügung haben, aber dennoch zur Verbesserung ihrer Produkte die Computersimulation als Entwicklungswerkzeug nutzen möchten.

Gerade die Zeitersparnis an Rechenzeit gegenüber aufwändigen Modellen ist dabei als ein großer Vorteil anzusehen. Sehr aufwändige Crash-Insassen-Simulationen benötigen heutzutage auf einer CRAY mehrere Tage an Berechnungszeit. Die Simulationen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, benötigen auf einer Workstation maximal 10 Minuten Berechnungszeit. Beim Vergleich der Ergebnisse kann festgestellt werden, dass die Erstellung aufwändiger Modelle nicht zwangsläufig zu besseren Endergebnissen führen.

Dies führt unausweichlich zu der Frage:

„Ist es rentabel, wenn durch die Anwendung hochkomplizierter Computersimulationsmodelle ein sehr großer Mehraufwand erbracht werden muss, der aber nur zu einer geringfügigen Verbesserung des Ergebnisses führt?“

Kleinere Betriebe würden sicherlich im Hinblick auf die Kosten, diese Frage stellen müssen.

Des Weiteren werden zur Entwicklung und Durchführung sehr aufwändiger Simulationsmodelle auch hoch qualifizierte Spezialisten benötigt, die ein kleinerer Betrieb aus Kostengründen gar nicht beschäftigen kann. Viele Großunternehmen mit einem entsprechenden Budget entziehen sich dieser Aufgabe, indem sie Aufträge solcher Art an Fremdfirmen vergeben (Outsourcing). Dennoch ist es unverständlich, dass ein kleines Forschungsteam in der Lage ist, komplizierte mechanische Systeme rechnertechnisch zu erproben und viele kleinere Hersteller und Entwickler immer noch auf die Simulationstechnik verzichten.

Schlussfolgernd stellt sich also die berechtigte Frage, ob mit weitaus geringerem Aufwand allein durch den Einsatz einer klaren Richtlinie zur Simulation hybrider biomechanischer Systeme nicht auch zufrieden stellende Ergebnisse erzielt werden können. Diese Frage, muss ausgehend von den aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse, mit ja beantwortet werden.

# Literaturliste

| ASA98 | Asano, H.: Computational Fluid Dynamics Applied to Automotive Engine Related Problems in Japan, VDI-Berichte 1411, VDI, Düsseldorf, 1998 |
| --- | --- |
| BaB88 | Ballreich, R. (Hrsg.), Baumann, W. (Hrsg.): Grundlagen der Biomechanik des Sports, Enke, 1988 |
| BaK95 | Balasubramanian, B., Katzenbach, A.: Simulation im Automobilbau - von der Idee bis zum Kundenfahrzeug, VDI-Berichte 1215, VDI, 1995 |
| Bau89 | Baumann, W.: Grundlagen der Biomechanik, Karl Hofmann 1989 |
| Bbf00 | Bundesministerium für Bildung und Forschung: Zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands, Zusammenfassender Endbericht 1999, Januar 2000 |
| Bei93 | Beißwänger, F.: Sicherheit von Kindern beim Transport im PKW, Bundesanstalt für Straßenwesen, Stuttgart, 1993 |
| BeK95 | Beitz, W. (Hrsg.), Küttner, K.-H. (Hrsg.): Dubbel - Taschenbuch für den Maschinenbau, Springer, 1995 |
| Ber97 | Berliner Kreis, Wissenschaftliches Forum für Produktentwicklung e. V.: Kurzbericht über die Untersuchung „Neue Wege zur Produktentwicklung“, 1997 |
| Bir77 | Birkner, R.: Das typische Röntgenbild des Skeletts, Urban & Schwarzenberg, 1977 |
| BiS86 | Bianchi, G. (Hrsg.), Schiehlen, W. (Hrsg.): Dynamics of Multibody Systems, IUTAM/IFToMM Symposium, Udine, Italien, 16.-20.09.85, Springer, 1986 |
| BLN85 | Berge, S., Lundell, B., Nilsson, M.: Simulation of Vehicle Pitch in Sled Testing, Field Accidents: Data Collection, Analysis, Methologies and Crash Injury Reconstructions, Society of Automotive Engineers, 1985 |
| Bor98 | Boros, I.: Identifikation querdynamisch relevanter Fahrzeugparameter im Fahrbetrieb, VDI-Berichte 1411, VDI, Düsseldorf, 1998 |
| BoS84 | Bowman, B. M., Schneider, L. W.: Simulation Analysis of Head and Neck Dynamic Response, Proceedings 28th Stapp Car Crash Conference, 1984 |
| Bos92 | Bossel, H.: Modellbildung und Simulation, Konzepte, Verfahren und Modelle zum Verhalten dynamischer Systeme, Vieweg, 1992 |
| BrF93 | Breiing, A., Flemming, M.: Theorie und Methoden des Konstruierens, Springer, 1993 |
| BrP92 | Bremer, H., Pfeiffer, F.: Elastische Mehrkörpersysteme, Teubner, 1992 |
| Cak97 | Cakmak, M.: Beitrag zur Modellreduzierung bei der Simulation von Seitencrashs, VDI-Berichte 1283, VDI, 1997 |
| CCH96 | Chu, C. C., Conle, F. A., Hübner, A.: Ein kombiniertes Lebensdauerverfahren für einachsige und mehrachsige Beanspruchungszustände, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| CKP95 | Crandall, J. R., Kuhlmann, T. P., Pilkey, W. D.: Laboratory Sled Tests with Human Cadavers and the Hybrid III Dummy, The Journal Of Trauma No. 4, 1995 |
| DAD00 | Dynamic Analysis and Design System Revision 9.5: DADS/Flex Manual; Reference Manual Volume 1+2; Tutorial; User’s Guide, LMSCADSI, 2000 |
| Dra96 | Dragon, L.: FADYS, ein komplexes Fahrzeugdynamikmodell für echtzeitfähige Harware-in-the-Loop Anwendungen, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| Dvo93 | Dvorák, V.: Biomechanik der Halswirbelsäule, aus „Die Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule“, Gustav Fischer, 1993 |
| ECE99 | ECE-R 44: Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Rückhalteeinrichtungen für Kinder in Kraftfahrzeugen, Economic Commission for Europe, 1999 |
| EKS96 | Erberlding, C., Kurz, A., Schelkle, E.: Entwicklung von Finite-Element Seitencrash-Dummys: Ein Beitrag zur effizienten Insassensimulation, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| ESI98 | Engineering System International: Internet: http://www.esi.fr, 1998 |
| Fal88 | Faller, A.: Der Körper des Menschen, Georg Thieme, 1988 |
| FAO90 | Feldman, A. G., Adomovich, S. V., Ostry, D. J., u. a.: The origin of electromyograms – explanations based on the equilibrium point hypothesis, Multiple Muscle Systems, Springer, 1990 |
| FFR97 | Fausel, J., Fischer, T., Rothfuß, C: Smart: Superkompakt und sicher, VDI-Berichte 1354, VDI, 1997 |
| FHM97 | Fedrowitz, C. H., Hofner, B., Milke, B.: Studie zum Bedarf an Simulationstechnik in den Unternehmen einer mittelständischen Wirtschaftsregion, Projektabschlussbericht, Universität-Gesamthochschule Siegen, 1997 |
| FMR97 | Fedrowitz, C. H., Milke, B., Reimann, U.: Simulationstechnik: Chancen für den Mittelstand, VDI-Zeitung 139, Nr. 5, Mai 1997 |
| Fou94 | Fountain, M.: Techniques for Modelling the Hybrid III Neck, RMIT (Australia), aus „Proceedings 5th International MADYMO User´s Meeting“, 1994 |
| FrL93 | Fraterman, E., Lupker, H. A.: Evaluation of Belt Modelling Techniques, TNO, Delft, 1993 |
| FrN94 | Fredriksson, L. A., Nilsson, L.: An Advanced Finite Element Data Base of the Hybrid III Test Dummy: Phase I Model Generation and Sled Test Validation, Second International LS-DYNA3D Conference, 1994 |
| Gei97 | Geigy, I. R.: Wissenschaftliche Tabellen, Schweiz, 7. Edition, 1997 |
| GhL96 | Gholami, T., Lescheticky J.: Absicherung der Fahrzeugentwicklung durch Integration von FE-Dummy in der Seitencrashsimulation, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| GiE95 | Giapoulis, A., Ehrlenspiel, K.: Konstruktionsbegleitende, effektive FEM-Simulation, VDI-Berichte 1215, VDI, 1995 |
| Gli97 | Glitsch, U.: MKS-Simulation in der Biomechanik, Institut für Biomechanik, Deutsche Sporthochschule Köln, 1997 |
| GrM95 | Grandel, J., Müller, C.-F.: Fahrzeugsicherheit und Crash-Tests, DEKRA Fachzeitschrift 49, 1995 |
| Gro98 | Großmann, T.: Künftige Ausrichtung des CAE-Einsatzes in der PKW-Entwicklung, VDI-Berichte 1411, VDI, Düsseldorf, 1998 |
| HaG96 | Harzheim, L., Graf, G.: Verbesserung der Optimierung von Eigenfrequenzproblemen durch Topologieoptimierung, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| Har95 | Harder, K.: Simulationsbasierte Kostenabschätzung - ein strategischer Baustein für die Simulationseinführung, VDI-Berichte 1215, VDI, 1995 |
| Har96 | Hardell, C.: An Integrated System for Computer Aided Design and Analysis of Multibody Systems, Engineering with Computers, Volume 12, Number 1, 1996 |
| Hat93 | Hatt, F.: Withstanding Collisions - Crash simulation isn’t just for the automotive industry anymore, Reprint von Computer-Aided-Engineering, Juni 1993 |
| HaT94 | Happee, R., Thunnissen J. G. M: Advances in human body modelling using MADYMO, TNO, Delft, 1994 |
| Hau89 | Haug, E. J: Computer Aided Kinematics and Dynamics of Mechanical Systems, Volume I - Basic Methods, Allyn and Bacon, 1989 |
| Hei96 | Heitz, U.: Einsatz des Simulationsmodells eines hydrostatisch leistungsverzweigten Getriebes mit 4 Fahrbereichen bei der Entwicklung der Steuerungssoftware, VDI-Berichte 1283, VdI, Düsseldorf, 1996 |
| HGM98 | Holzner, M., Gholami, T., Mader, H. U.: Virtuelles Crashlabor: Zielsetzung, Anforderungen und Entwicklungsstand, VDI-Berichte 1411, VDI, Düsseldorf, 1998 |
| Hir93 | Hirschberg, W.: Fahrdynamische Simulation allradgetriebener Fahrzeuge, Tagung Simulationstechniken in der Fahrzeugentwicklung, Haus der Technik, Essen, 28.-29.09.1993 |
| HJV93 | Huijskens, C. G., Janssen, E. G., Verschut, R.: The Influence of Asymmetrical Lower Belt Anchorage Locations on the Crash Performance of Child Restrained Systems, TNO Crash-Safety Research Centre, Delft (NL), 1993 |
| Hni00 | Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn: http://www.hni.uni-paderborn.de, 2000 |
| HoR97 | Hoffmann, H.-P., Rüter, G.: Einfluss fahrzeugseitiger Parameter auf die Schutzwirkung von Kindersicherungseinrichtungen beim Frontalaufprall, ATZ Automobiltechnische Zeitschrift 99, 1997 |
| HSG93 | Hauger, W., Schnell, W., Gross, D.: Technische Mechanik, Band III, Springer, 1993 |
| HWT77 | Harrison, G. H., Weiner, J. S., Tanner, J. M., u. a.: Human Biology, An Introduction to Human Evolution, Variation, Growth and Ecology, Oxford University Press, Oxford, 1977 |
| HYG98 | HYGE: Internet: http://www.hyge.com, 1998 |
| Ise92 | Isermann, R.: Identifikation dynamischer Systeme 2. Auflage, Bd. 1 und Bd. 2. Berlin: Springer, 1992 |
| Ise99 | Isermann, R.: Mechatronische Systeme – Grundlagen, Springer, 1999 |
| JHV93 | Janssen, E. G., Huijskens, C. G., Verschut, R., u. a.: Cervical Spine Loads Induced in Restrained Child Dummies II, TNO Crash-Safety Research Centre, Delft (NL), 1993 |
| JNV91 | Janssen, E. G., Nieboer, J. J., Verschut, R., u. a.: Cervical Spine Loads Induced in Restrained Child Dummies, TNO Crash-Safety Research Centre, Delft (NL), 1991 |
| JUS94 | de Jager, M., Unger, M., Sauren, F.: A Detailed Model of a Cervical Motion Segment, University of Technology Eindhoven (NL), Proceedings 5th International MADYMO User´s Meeting, 1994 |
| Kat95 | Katzenbach, A.: Verkürzung der Entwicklungszeit durch digitale Produktfestlegung, VDI-Berichte 1215, VDI, 1995 |
| KaZ97 | Kading, D., Zeischka, J.: DADS Simulation of Flexible Valve Train Components at DAF Trucks, Newsletter, CADSI, 1997 |
| KFK96 | Kampf, H., Flik, M. Kies, A., u. a.: Lastprofile zur Berechnung des Energieverbrauchs von Klimatisierungssystemen in Fahrzeugen, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| KMR89 | Kik, W., Möller, G., Rulka, W.: SIMPACK - ein Programm zur Simulation von Mehrkörpersystemen, VDI-Berichte 786, VDI, 1989 |
| KNA94 | Krabbel, G., Nitsche, S., Appel, H.: Methode zur Entwicklung biomechanischer FE-Modelle des Menschen, VDI-Berichte 1153, VDI, 1994 |
| KnR96 | Knowledge Revolution: Working ModelTM User’s Manual, San Francisco, 1996 |
| Kol85 | Koller, R.: Konstruktionslehre für den Maschinenbau, Springer, 1985 |
| Koy95 | Koytek, T.: Mit der Virtuellen Werkstatt zu Entwicklungszeitverkürzungen von 20-30%, Seminarberichte 10: 3D-Simulation, Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften, München, 1995 |
| KPK92 | Knoll, G., Peeken, H., Tropmann, P., u. a.: Simulation der Dynamik elastischer Kurbelwellen unter Berücksichtigung der Grundlagersteifigkeit sowie der hydrodynamischen Schmierfilmreaktionen, VDI-Berichte Nr. 1007, 1992 |
| LaH89 | Langwieder, K., Hummel, T.: Kinder im PKW - Ihr Verletzungsrisiko und der Einfluss von Kinderschutzsystemen, HUK-Verband, München, 1989 |
| LCN91 | Lupker, H. A., de Coo, P. J. A., Nieboer, J. J., u. a.: Advances in MADYMO Crash Simulations, TNO, Delft, 1991 |
| LHF90 | Langwieder, K., Hummel, T. Felsch, B., u. a.: Injury Risks of Children in Cars, HUK-Verband, München, 1990 |
| LHF92 | Langwieder, K., Hummel, T. Finkbeiner, F.: Kinderschutzsysteme im Auto, Büro für Kfz-Technik, München, 1992 |
| LHO91 | Langwieder, K., Hummel, T., Otte, D.: Bedeutung und Biomechanik von Verletzungen der Halswirbelsäule bei gesicherten Kindern im PKW, HUK/Medizinische Hochschule Hannover, 1991 |
| LiS95 | Lippeck, A., Schlacht, T.: Optimierung der Montagemöglichkeiten von Kinderrückhaltesystemen in serienmäßigen Personenkraftwagen, Diplomarbeit, Ruhr-Universität Bochum, 1995 |
| LMS00 | LMSCADSI: Internet: http://www.lmscadsi.com, 2000 |
| Löf97 | Löffel, C.: Integration von Berechnungswerkzeugen in den rechnerunterstützten Konstruktionsprozess, Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg, Technische Fakultät, 1997 |
| MaK96 | Mayer, A., Kötzle, H.: Lebensdauerabschätzung von Fahrwerksteilen unter Berücksichtigung der sich drehenden Hauptspannungen, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| MBW98 | Meier, J. Bocher, E.-J. Wendrich, W.: Insassensimulation zur CAE-gestützten Ergonomieauslegung, aus: „Rechenmethoden in der Fahrzeugentwicklung“, Fortschritte im der Fahrzeugtechnik Band 12, Vieweg, 1998 |
| MeD95 | Mechanical Dynamics: The Very Real Benefits of Virtual Prototyping, Reprint von CiME (Computer Integrated Manufacture and Engineering), Dezember / Januar 1995 |
| MeD96 | Mechanical Dynamics: Vers la simulation du plus tot (Towards early simulation, Englische Version), Reprint von Harvest - Le journal des bureaux d’études No. 37, November / Dezember 1996 |
| Mül91 | Müller, M.: Rückhaltesysteme für Kinder - Anforderungen und Problematik der Bewertung der Schutzwirkung aus der Sicht des Fahrzeugherstellers, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen, 1991 |
| MüS89 | Müller, G., Schuebbe, M.: Dynamische Berechnungen mit dem Finite-Elemente-Programm ANSYS, VDI-Berichte 786, VDI, 1989 |
| NeD92 | Nefischer, P., Dirschmid, W.: Einsatz der Berechnungsmethoden zur akustischen Beurteilung von Verbrennungsmotoren, VDI-Berichte 1007, VDI, Düsseldorf, 1992 |
| NFP97 | Nitschke, L., Fröhner, F., Pietzsch, C., u. a.: 3D Mehrkörpersimulation eines Raupenbaggers zur Ermittlung dynamischer Belastungen, Ingenieurgesellschaft für allgemeine Maschinentechnik mbH Plauen, 1997 |
| NHC94 | Nieboer, J. J., Huibers, J. A. H. M., de Coo, P. J. A.: Design Tools for Front and Side Impact Protection, TNO, Delft, 1994 |
| NHY97 | Nagai, M., Hirano, Y., Yamanaka, S.: Integrated Control Law of Active Rear Wheel Steering and Direct Yaw Moment Control, 1997 |
| Non96 | Nonami, K.: Leading Trends in Motion and Vibration Control, 3rd International Conference on Motion and Vibration Control, Chiba, 01.-06.09.1996 |
| Pau65 | Pauwels, F.: Gesammelte Abhandlungen zur funktionellen Anatomie des Bewegungsapparates, Springer 1965 |
| Put93 | Putz, R.: Anatomie der Halswirbelsäule, aus „Die Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule“, Gustav Fischer, 1993 |
| RaK87 | Rauber (Hrsg.), Kopsch (Hrsg.): Anatomie des Menschen, Georg Thieme, 1987 |
| RHR96 | Raab, G., Hager, J., Raup, M., u. a.: Kühlsystementwicklung im PKW mit Unterstützung von Simulationswerkzeugen, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| RMF92 | Rieger, H., Magagnato, F., Fritz, W., u. a.: Numerische Simulation turbulenter Strömungen um komplexe Automobilgeometrien, VDI-Berichte 1007, VDI, Düsseldorf, 1992 |
| Rom89 | Rompe, K. (Hrsg.): Unfallschutz der Fahrzeuginsassen in Europa, TÜV-Rheinland, 1989 |
| SAE84 | Society of Automotive Engineers: Advances in Belt Restraint Systems: design, performance and usage, International Congress & Exposition, Detroit, 1984 |
| Sch01 | Schlacht, T.: Simulationsintegration in allen Phasen des Produktentwicklungsprozesses bei dynamisch / hybriden Problemstellungen, Dissertation, Essen, 2001 |
| Sch71 | Schwidetzky, I.: Bau und Funktionen des menschlichen Körpers, Einführung in die Anatomie und Physiologie des Menschen für Hörer aller Fakultäten und für ärztliche Hilfskräfte, Urban & Schwarzenberg, München - Berlin, 1965 |
| Sch95 | Schmidt, B.: Simulation - Brauchbares Werkzeug oder technologischer Traumtanz?, VDI-Berichte 1215, VDI, 1995 |
| ScR65 | Schütz, E., Rothschuh, K. E.: Bau und Funktionen des menschlichen Körpers, Einführung in die Anatomie und Physiologie des Menschen für Hörer aller Fakultäten und für ärztliche Hilfskräfte, Urban & Schwarzenberg, München - Berlin, 1965 |
| Sei92 | Seifert, H.: Grundzüge des methodischen Vorgehens bei der Synthese von Maschinen des Stoff-, Energie- und Signalumsatzes, Kurzfassung der Vorlesung „Konstruktionslehre / CAD“, Ruhr-Universität Bochum, 1992 |
| SiB95 | Siegener, W., Beck, T.: Kontinuierliche Erhebungen zum Schutzverhalten von Verkehrsteilnehmern, Ingenieurbüro für Verkehrstechnik GmbH, Karlsruhe, 1995 |
| Sin75 | Sinclair, D.: Human Growth after Birth, Oxford University Press, London, 1975 |
| SiW94 | Siegener, W., Wünsche, S., IVT, Ingenieurbüro für Verkehrstechnik GmbH: Wissenschaftliche Informationen der Bundesanstalt für Straßenwesen 6/94, Bergisch Gladbach, 1994 |
| SLF84 | Seemann, M. R., Lustick, L. S., Frisch, G. D.: Mechanism for Control of Head and Neck Dynamic Response, Proceedings 28th Stapp Car Crash Conference, 1984 |
| Soe92 | Van Soest, A. J.: Jumping from structure to control, Freie Universität Amsterdam, 1992 |
| SSF94 | Schaper, D., Szilagyi, J.Fograscher, K.: Restraint Systems for City Cars, Autoliv GmbH, 1994 |
| StB95 | Statistisches Bundesamt: Kinderunfälle im Straßenverkehr 1994, Fachserie 8, Reihe 7, Metzler-Poeschel, 1995 |
| Stü81 | Stürtz, G. (Hrsg.): Das Kind im Verkehrsunfall, VDI, 1981 |
| TAT00 | Universität Tübingen, Institut für Astronomie und Astrophysik: Internet: http://www.tat.physik.uni-tuebingen.de, 2000 |
| TrN97 | Treufeld, E., Noeske, V.: Zum Stand des Sicherheitspotenzials von Rückhalteeinrichtungen für Kinder, VDI-Berichte 1354, VDI, 1997 |
| VDI93 | VDI-Richtlinie 2221: Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte, VDI, Düsseldorf, 1993 |
| WaJ96 | Wallentowitz, H., Janowitz, T.: Der Stellenwert der Berechnung in Industrie sowie in Lehre und Forschung, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| Wal95 | Wallaschek, J.: Modellierung und Simulation als Beitrag zur Verkürzung der Entwicklungszeiten mechatronischer Produkte, VDI-Berichte 1215, VDI, 1995 |
| Wei94 | Weinstein, S. L. (Hrsg.): The Pediatric Spine - Principles and Practice I, Raven Press, 1994 |
| Wei96 | Weiß, E.: Entwicklung des Schlittens für eine Crash-Versuchsanlage mit Hilfe des Kinematik- / Dynamik-Systems DADS, Konstruktiver Entwurf, Ruhr-Universität Bochum, 1996 |
| WHH94 | Wolf, C.-D., Hendel, K., Härtel, T.: Dynamik-Simulation von Kollisionsvorgängen zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer, VDI-Berichte 1153, VDI, 1994 |
| WSF96 | Weinert, M., Schriever, T., Fels, D.: Sensitivitätsanalyse und Optimierung als Tool der Karosserieentwicklung, VDI-Berichte 1283, VDI, Düsseldorf, 1996 |
| ZLB98 | Zeischka, J., Lippeck, A., Bekkers, F.: Mehrkörperdynamik mit elastischen Körpern, FEM Kongress Baden-Baden, 1998 |

# Abkürzungen

| BMS | Biomechanisches System |
| --- | --- |
| CAD | Computer Aided Design |
| CAE | Computer Aided Engineering |
| CPU | Central Processing Unit |
| CG | Center of Gravity |
| DOF | Degree of Freedom |
| FE | Finite-Elemente |
| FEM | Finite-Elemente-Methode |
| FG | Freiheitsgrad(e) |
| Gen. Koord. | Generalisierte Koordinaten |
| HWS | Halswirbelsäule |
| HMS | Hybrid mechanisches / biomechanisches System |
| kin. | kinematisch |
| KRS | Kinderrückhaltesystem |
| MKS | Mehrkörpersystem |
| MS | Mechanisches System |
| PK | Pysikalische Klasse |
| PRS | Pendelrückhaltesystem |
| RDE | Ride-Down-Effect |
| Res. Kopf. | Resultierende Kopfbeschleunigung |
| RSDA | Rotational-Spring-Damper-Actuator |
| TSDA | Translational-Spring-Damper-Actuator |

# Formelverzeichnis

| a | Translatorische Beschleunigung |
| --- | --- |
| F | Kraft |
| Fs | Halsscherkraft |
| Ft | Halslängskraft |
| J | Massenträgheitsmoment |
| m | Masse |
| M | Massenmatrix |
| n | Drehmoment |
| nh | Anzahl der kinematischen Zwangsbedingungen |
| Q | Generalisierte Kräfte |
| q | Vektor der generalisierten Koordinaten |
| r | Massenmittelpunkts-Ortsvektor |
| s | Federweg |
| S | Scheinbare Schlittendeformation |
| t | Zeit |
| v | Translatorische Geschwindigkeit |
| v | Rechte Seite der Geschwindigkeitsgleichung |
| x, y,  | Kartesische Koordinaten |
| D | Antriebsbedingungen (Driving constraints) |
| K | Kinematische Zwangsbedingungen |
| q | Jakobi-Matrix |
|  | Differenzieller Operator |
|  | Beschleunigungen |
|  | Vektor der Lagrange-Multiplikatoren |

# Anhang A (K15)

world (Object)

Gurt_oben_re (Object)

Gurt_oben_re_cube1 (GeomObject)

linkage8 (Object)

linkage8_cube1 (GeomObject)

Kindersitz_U_R (Object)

linkage7_cube1 (GeomObject)

linkage6 (Object)

linkage6_cube1 (GeomObject)

HGurt_O_L (Object)

HGurt_O_L_cube1 (GeomObject)

Gurt_ob (Object)

Gurt_ob_cube1 (GeomObject)

Gurt_u_l (Object)

linkage4_cube1 (GeomObject)

Link_Gurt_u_r (Object)

Link_Gurt_u_r_cube1 (GeomObject)

Schlitten (Body)

Schlitten_cylinder6 (GeomObject)

Schlitten_cylinder5 (GeomObject)

Schlitten_cube6 (GeomObject)

Schlitten_cube5 (GeomObject)

Schlitten_cylinder4 (GeomObject)

Schlitten_cylinder3 (GeomObject)

Schlitten_cylinder2 (GeomObject)

Schlitten_cylinder1 (GeomObject)

Schlitten_Knautsch (Triad) references:

Knautschzone (tsda)

Schlitten_triad1_Schiene (Triad) references:

Schiene (translational.joint)

Schlitten_triad1_fix (Triad) references:

Fix_Schli_Sitz (bracket.joint)

Schlitten_cube4 (GeomObject)

Schlitten_cube3 (GeomObject)

Schlitten_cube2 (GeomObject)

Schlitten_cube1 (GeomObject)

Schlitten_cg (Triad) references:

IC_Schlittenvx0 (initcond.one-body)

Sitz (Body)

Sitz_Gurt_ob (Triad) references:

Gurt_oben (tsda)

Sitz_Gurt_r (Triad) references:

Gurt_unten_rechts (tsda)

Gurt_oben_re (tsda)

Sitz_Gurt_l (Triad) references:

Gurt_unten_links (tsda)

Sitz_Contact (Triad) references:

contact.Boden1 (contact.pntseg)

contact.BODEN2 (contact.pntseg)

contact.Boden3 (contact.pntseg)

contact.Boden4 (contact.pntseg)

contact.Rueck1 (contact.pntseg)

contact.Rueck2 (contact.pntseg)

contact.Boden5 (contact.pntseg)

contact.Boden6 (contact.pntseg)

contact.Boden7 (contact.pntseg)

contact.Boden8 (contact.pntseg)

Sitz_Polster (Triad) references:  none

Sitz_triad1_fix (Triad) references:

Fix_Schli_Sitz (bracket.joint)

Sitz_extrude1 (GeomObject)

Sitz_cg (Triad) references:  none

Ground (Body)

Ground_Knautsch (Triad) references:

Knautschzone (tsda)

Ground_triad1_Schiene (Triad) references:

Schiene (translational.joint)

Ground_cube2 (GeomObject)

Ground_cube1 (GeomObject)

Ground_cg (Triad) references:  none

Kindersitz (Body)

Kindersitz_Boden8 (Triad) references:

contact.Boden8 (contact.pntseg)

Kindersitz_Boden7 (Triad) references:

contact.Boden7 (contact.pntseg)

Kindersitz_Boden6 (Triad) references:

contact.Boden6 (contact.pntseg)

Kindersitz_Boden5 (Triad) references:

contact.Boden5 (contact.pntseg)

Kindersitz_HGurt_U_L (Triad) references:

HG_U_L (tsda)

Kindersitz_HGurt_U_R (Triad) references:

HG_U_R (tsda)

Kindersitz_HGurt_R_O (Triad) references:

HGurt_O_R (tsda)

Kindersitz_HGurt_L_O (Triad) references:

HGurt_O_L (tsda)

TR_Kindersitz_Contact (Triad) references:

C_KSitz_Huefte (contact.pntseg)

C_KSitz_Brust (contact.pntseg)

C_KSitz_Kopf (contact.pntseg)

C_Ksitz_Knie_R (contact.pntseg)

C_Ksitz_Knie_L (contact.pntseg)

C_Ksitz_Wade_R (contact.pntseg)

C_KSitz_Wade_L (contact.pntseg)

C_Ksitz_Brust_re (contact.pntseg)

C_Ksitz_Brust_li (contact.pntseg)

C_KSitz_Ferse_R (contact.pntseg)

C_KSitz_Ferse_L (contact.pntseg)

Kindersitz_Gurt_ob (Triad) references:

Gurt_oben (tsda)

Gurt_oben_re (tsda)

Kindersitz_Gurt_u_r (Triad) references:

Gurt_unten_rechts (tsda)

Kindersitz_Gurt_u_l (Triad) references:

Gurt_unten_links (tsda)

Kindersitz_Rueck2 (Triad) references:

contact.Rueck2 (contact.pntseg)

Kindersitz_Rueck1 (Triad) references:

contact.Rueck1 (contact.pntseg)

Kindersitz_Boden4 (Triad) references:

contact.Boden4 (contact.pntseg)

Kindersitz_Boden3 (Triad) references:

contact.Boden3 (contact.pntseg)

Kindersitz_Boden2 (Triad) references:

contact.BODEN2 (contact.pntseg)

Kindersitz_Boden1 (Triad) references:

contact.Boden1 (contact.pntseg)

Kindersitz_extrude2 (GeomObject)

Kindersitz_cg (Triad) references:

IC_Kindersitz (initcond.one-body)

Dummy_Kopf (Body)

TR_Kopf_Brust_Contact (Triad) references:

Kopf_Brust_Contact (contact.pntpnt)

TR_Kopf_Center (Triad) references:

C_KSitz_Kopf (contact.pntseg)

TR_Kopf_Brust (Triad) references:

J_Kopf_Brust (revolute.joint)

Dummy_Kopf_sphere2 (GeomObject)

Dummy_Kopf_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Kopf_cg (Triad) references:

IC_Kopf (initcond.one-body)

Dummy_Brust (Body)

Restr_Oarm_r_oben (Triad) references:

C_OArm_R_oben (contact.pntpnt)

Restr_Oarm_R_unten (Triad) references:

C_OArm_R_unten (contact.pntpnt)

Restr_OArm_L_oben (Triad) references:

C_OArm_L_oben (contact.pntpnt)

Restr_OArm_L_unten (Triad) references:

C_OArm_L_unten (contact.pntpnt)

TR_Kontakt_li (Triad) references:

C_Ksitz_Brust_li (contact.pntseg)

TR_Kontakt_re (Triad) references:

C_Ksitz_Brust_re (contact.pntseg)

Dummy_Brust_HGurt_R_O (Triad) references:

HGurt_O_R (tsda)

Dummy_HGurt_L_O (Triad) references:

HGurt_O_L (tsda)

TR_Brust_Oarm_L (Triad) references:

J_Brust_Oarm_L (revolute.joint)

TR_Brust_Oarm_R (Triad) references:

J_Brust_Oarm_R (revolute.joint)

TR_Brust_Huefte (Triad) references:

J_Brust_Huefte (revolute.joint)

TR_Brust_Kopf (Triad) references:

J_Kopf_Brust (revolute.joint)

J_Hals_Brust (revolute.joint)

Dummy_Brust_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Brust_cg (Triad) references:

Kopf_Brust_Contact (contact.pntpnt)

Restr_Brust_Huefte (contact.pntpnt)

C_KSitz_Brust (contact.pntseg)

IC_Brust (initcond.one-body)

Dummy_Huefte (Body)

Restr_Brust_Huefte (Triad) references:

Restr_Brust_Huefte (contact.pntpnt)

Dummy_Huefte_HG_U_R (Triad) references:

HG_U_R (tsda)

Dummy_Huefte_HG_U_L (Triad) references:

HG_U_L (tsda)

TR_Huefte_Osch_L (Triad) references:

J_Huefte_Osch_L (revolute.joint)

TR_Huefte_Osch_R (Triad) references:

J_Huefte_Osch_R (revolute.joint)

TR_Huefte_Brust (Triad) references:

J_Brust_Huefte (revolute.joint)

Dummy_Huefte_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Huefte_cg (Triad) references:

C_KSitz_Huefte (contact.pntseg)

IC_Huefte (initcond.one-body)

Dummy_Oschenkel_R (Body)

Restr_Osch_Usch_R (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_R (contact.pntpnt)

TR_Osch_R_Usch_R (Triad) references:

J_Osch_R_Usch_R (revolute.joint)

TR_Osch_R_Huefte (Triad) references:

J_Huefte_Osch_R (revolute.joint)

Dummy_Oschenkel_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oschenkel_R_cg (Triad) references:

IC_Osch_R (initcond.one-body)

Dummy_Oschenkel_L (Body)

Restr_Osch_Usch_L (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_L (contact.pntpnt)

TR_Osch_L_Usch_L (Triad) references:

J_Osch_L_Usch_L (revolute.joint)

TR_Osch_L_Huefte (Triad) references:

J_Huefte_Osch_L (revolute.joint)

Dummy_Oschenkel_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oschenkel_L_cg (Triad) references:

IC_Osch_L (initcond.one-body)

Dummy_Uschenkel_R (Body)

Restr_Usch_Osch_R (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_R (contact.pntpnt)

TR_Ferse_R (Triad) references:

C_KSitz_Ferse_R (contact.pntseg)

TR_Wade_R (Triad) references:

C_Ksitz_Wade_R (contact.pntseg)

TR_Knie_R (Triad) references:

C_Ksitz_Knie_R (contact.pntseg)

TR_Usch_R_Osch_R (Triad) references:

J_Osch_R_Usch_R (revolute.joint)

Dummy_Uschenkel_R_sphere3 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_R_sphere2 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_R_cg (Triad) references:

IC_Usch_R (initcond.one-body)

Dummy_Uschenkel_L (Body)

Restr_Usch_Osch_L (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_L (contact.pntpnt)

TR_Ferse_L (Triad) references:

C_KSitz_Ferse_L (contact.pntseg)

TR_Wade_L (Triad) references:

C_KSitz_Wade_L (contact.pntseg)

TR_Knie_L (Triad) references:

C_Ksitz_Knie_L (contact.pntseg)

TR_Usch_L_Osch_L (Triad) references:

J_Osch_L_Usch_L (revolute.joint)

Dummy_Uschenkel_L_sphere3 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_L_sphere2 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_L_cg (Triad) references:

IC_Usch_L (initcond.one-body)

Dummy_Oberarm_R (Body)

Restr_Uarm_R_unten (Triad) references:

C_Uarm_R_unten (contact.pntpnt)

TR_Oarm_R_Uarm_R (Triad) references:

J_Oarm_R_Uarm_R (revolute.joint)

TR_Oarm_R_Brust (Triad) references:

J_Brust_Oarm_R (revolute.joint)

Dummy_Oberarm_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oberarm_R_cg (Triad) references:

C_Uarm_R_oben (contact.pntpnt)

C_OArm_R_unten (contact.pntpnt)

C_OArm_R_oben (contact.pntpnt)

IC_Oarm_R (initcond.one-body)

Dummy_Oberarm_L (Body)

Restr_UArm_L_unten (Triad) references:

C_Uarm_L_unten (contact.pntpnt)

TR_Oarm_L_Uarm_L (Triad) references:

J_Oarm_L_Uarm_L (revolute.joint)

TR_Oarm_L_Brust (Triad) references:

J_Brust_Oarm_L (revolute.joint)

Dummy_Oberarm_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oberarm_L_cg (Triad) references:

C_Uarm_L_oben (contact.pntpnt)

C_OArm_L_unten (contact.pntpnt)

C_OArm_L_oben (contact.pntpnt)

IC_Oarm_L (initcond.one-body)

Dummy_Unterarm_R (Body)

TR_Uarm_R_Oarm_R (Triad) references:

J_Oarm_R_Uarm_R (revolute.joint)

Dummy_Unterarm_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Unterarm_R_cg (Triad) references:

C_Uarm_R_unten (contact.pntpnt)

C_Uarm_R_oben (contact.pntpnt)

IC_Uarm_R (initcond.one-body)

Dummy_Unterarm_L (Body)

TR_Urm_L_Oarm_L (Triad) references:

J_Oarm_L_Uarm_L (revolute.joint)

Dummy_Unterarm_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Unterarm_L_cg (Triad) references:

C_Uarm_L_unten (contact.pntpnt)

C_Uarm_L_oben (contact.pntpnt)

IC_Uarm_L (initcond.one-body)

Dummy_Hals (Body)

TR_Hals_Kopf (Triad) references:

J_Hals_Kopf (revolute.joint)

Dummy_Hals_cylinder1 (GeomObject)

Dummy_Hals_cg (Triad) references:  none

0 ms

50 ms

40 ms

20 ms

10 ms

30 ms

60 ms

70 ms

90 ms

80 ms

0 ms

50 ms

40 ms

20 ms

10 ms

30 ms

60 ms

70 ms

90 ms

80 ms

# Anhang B (PRS07)

world (Object)

ob_Stahlg (Object)

ob_Stahlg_cube1 (GeomObject)

Gurt (Object)

Gurt_cube1 (GeomObject)

Stahlseil (Object)

linkage1_cube1 (GeomObject)

linkage8 (Object)

linkage8_cube1 (GeomObject)

Kindersitz_U_R (Object)

linkage7_cube1 (GeomObject)

linkage6 (Object)

linkage6_cube1 (GeomObject)

HGurt_O_L (Object)

HGurt_O_L_cube1 (GeomObject)

Schlitten (Body)

TR_Schlitten_PRS (Triad) references:

Gurtlose (tsda)

J_PRS (rev-trans.joint)

Schlitten_cube9 (GeomObject)

Schlitten_cube8 (GeomObject)

Schlitten_cube7 (GeomObject)

Schlitten_cube6 (GeomObject)

Schlitten_cube5 (GeomObject)

Schlitten_cylinder4 (GeomObject)

Schlitten_cylinder3 (GeomObject)

Schlitten_cylinder2 (GeomObject)

Schlitten_cylinder1 (GeomObject)

Schlitten_Knautsch (Triad) references:

Knautschzone (tsda)

Schlitten_triad1_Schiene (Triad) references:

Schiene (translational.joint)

Schlitten_triad1_fix (Triad) references:

Fix_Schli_Sitz (bracket.joint)

Schlitten_cube4 (GeomObject)

Schlitten_cube3 (GeomObject)

Schlitten_cube2 (GeomObject)

Schlitten_cube1 (GeomObject)

Schlitten_cg (Triad) references:

IC_Schlittenvx0 (initcond.one-body)

Sitz (Body)

TR_Sitz_Stahlseil (Triad) references:

Stahlseil (tsda)

Sitz_Gurt_ob (Triad) references:  none

Sitz_Gurt_r (Triad) references:  none

Sitz_Gurt_l (Triad) references:  none

Sitz_Contact (Triad) references:

C_Sitz_Ksitz (contact.pntseg)

Sitz_Polster (Triad) references:  none

Sitz_triad1_fix (Triad) references:

Fix_Schli_Sitz (bracket.joint)

Sitz_extrude1 (GeomObject)

Sitz_cg (Triad) references:  none

Ground (Body)

Ground_Knautsch (Triad) references:

Knautschzone (tsda)

Ground_triad1_Schiene (Triad) references:

Schiene (translational.joint)

Ground_cube2 (GeomObject)

Ground_cube1 (GeomObject)

Ground_cg (Triad) references:  none

Kindersitz (Body)

TR_Kindersitz_Stahlseil (Triad) references:

Stahlseil (tsda)

TR_KSitz_Sitz (Triad) references:

C_Sitz_Ksitz (contact.pntseg)

TR_KSitz_PRS (Triad) references:

Gurt (tsda)

J_PRS (rev-trans.joint)

Kindersitz_Boden6 (Triad) references:  none

Kindersitz_Boden5 (Triad) references:  none

Kindersitz_HGurt_U_L (Triad) references:

HG_U_L (tsda)

Kindersitz_HGurt_U_R (Triad) references:

HG_U_R (tsda)

Kindersitz_HGurt_R_O (Triad) references:

HGurt_O_R (tsda)

Kindersitz_HGurt_L_O (Triad) references:

HGurt_O_L (tsda)

TR_Kindersitz_Contact (Triad) references:

C_KSitz_Huefte (contact.pntseg)

C_KSitz_Brust (contact.pntseg)

C_KSitz_Kopf (contact.pntseg)

C_Ksitz_Knie_R (contact.pntseg)

C_Ksitz_Knie_L (contact.pntseg)

C_Ksitz_Wade_R (contact.pntseg)

C_KSitz_Wade_L (contact.pntseg)

C_Ksitz_Brust_re (contact.pntseg)

C_Ksitz_Brust_li (contact.pntseg)

C_KSitz_Ferse_R (contact.pntseg)

C_KSitz_Ferse_L (contact.pntseg)

Kindersitz_Gurt_ob (Triad) references:  none

Kindersitz_Gurt_u_r (Triad) references:  none

Kindersitz_Gurt_u_l (Triad) references:  none

Kindersitz_Rueck2 (Triad) references:  none

Kindersitz_Rueck1 (Triad) references:  none

Kindersitz_Boden4 (Triad) references:  none

Kindersitz_Boden3 (Triad) references:  none

Kindersitz_Boden2 (Triad) references:  none

Kindersitz_Boden1 (Triad) references:  none

Kindersitz_extrude2 (GeomObject)

Kindersitz_cg (Triad) references:

IC_Kindersitz (initcond.one-body)

Dummy_Kopf (Body)

TR_Kopf_Brust_Contact (Triad) references:

Kopf_Brust_Contact (contact.pntpnt)

TR_Kopf_Center (Triad) references:

C_KSitz_Kopf (contact.pntseg)

TR_Kopf_Brust (Triad) references:  none

Dummy_Kopf_sphere2 (GeomObject)

Dummy_Kopf_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Kopf_cg (Triad) references:

IC_Kopf (initcond.one-body)

Dummy_Brust (Body)

TR_Brust_Osch_r (Triad) references:

C_Brust_Osch_oben_r (contact.pntpnt)

TR_Brust_Osch_l (Triad) references:

C_Brust_Osch_oben_l (contact.pntpnt)

Restr_Oarm_r_oben (Triad) references:

C_OArm_R_oben (contact.pntpnt)

Restr_Oarm_R_unten (Triad) references:

C_OArm_R_unten (contact.pntpnt)

Restr_OArm_L_oben (Triad) references:

C_OArm_L_oben (contact.pntpnt)

Restr_OArm_L_unten (Triad) references:

C_OArm_L_unten (contact.pntpnt)

TR_Kontakt_li (Triad) references:

C_Ksitz_Brust_li (contact.pntseg)

TR_Kontakt_re (Triad) references:

C_Ksitz_Brust_re (contact.pntseg)

Dummy_Brust_HGurt_R_O (Triad) references:

HGurt_O_R (tsda)

Dummy_HGurt_L_O (Triad) references:

HGurt_O_L (tsda)

TR_Brust_Oarm_L (Triad) references:

J_Brust_Oarm_L (revolute.joint)

TR_Brust_Oarm_R (Triad) references:

J_Brust_Oarm_R (revolute.joint)

TR_Brust_Huefte (Triad) references:

J_Brust_Huefte (revolute.joint)

TR_Brust_Kopf (Triad) references:

J_Hals_Brust (revolute.joint)

Dummy_Brust_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Brust_cg (Triad) references:

Kopf_Brust_Contact (contact.pntpnt)

Restr_Brust_Huefte (contact.pntpnt)

C_KSitz_Brust (contact.pntseg)

IC_Brust (initcond.one-body)

Dummy_Huefte (Body)

Restr_Brust_Huefte (Triad) references:

Restr_Brust_Huefte (contact.pntpnt)

Dummy_Huefte_HG_U_R (Triad) references:

HG_U_R (tsda)

Dummy_Huefte_HG_U_L (Triad) references:

HG_U_L (tsda)

TR_Huefte_Osch_L (Triad) references:

J_Huefte_Osch_L (revolute.joint)

TR_Huefte_Osch_R (Triad) references:

J_Huefte_Osch_R (revolute.joint)

TR_Huefte_Brust (Triad) references:

J_Brust_Huefte (revolute.joint)

Dummy_Huefte_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Huefte_cg (Triad) references:

C_KSitz_Huefte (contact.pntseg)

IC_Huefte (initcond.one-body)

Dummy_Oschenkel_R (Body)

Restr_Osch_Usch_R (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_R (contact.pntpnt)

TR_Osch_R_Usch_R (Triad) references:

J_Osch_R_Usch_R (revolute.joint)

TR_Osch_R_Huefte (Triad) references:

J_Huefte_Osch_R (revolute.joint)

Dummy_Oschenkel_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oschenkel_R_cg (Triad) references:

C_Brust_Osch_oben_r (contact.pntpnt)

IC_Osch_R (initcond.one-body)

Dummy_Oschenkel_L (Body)

Restr_Osch_Usch_L (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_L (contact.pntpnt)

TR_Osch_L_Usch_L (Triad) references:

J_Osch_L_Usch_L (revolute.joint)

TR_Osch_L_Huefte (Triad) references:

J_Huefte_Osch_L (revolute.joint)

Dummy_Oschenkel_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oschenkel_L_cg (Triad) references:

C_Brust_Osch_oben_l (contact.pntpnt)

IC_Osch_L (initcond.one-body)

Dummy_Uschenkel_R (Body)

Restr_Usch_Osch_R (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_R (contact.pntpnt)

TR_Ferse_R (Triad) references:

C_KSitz_Ferse_R (contact.pntseg)

TR_Wade_R (Triad) references:

C_Ksitz_Wade_R (contact.pntseg)

TR_Knie_R (Triad) references:

C_Ksitz_Knie_R (contact.pntseg)

TR_Usch_R_Osch_R (Triad) references:

J_Osch_R_Usch_R (revolute.joint)

Dummy_Uschenkel_R_sphere3 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_R_sphere2 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_R_cg (Triad) references:

IC_Usch_R (initcond.one-body)

Dummy_Uschenkel_L (Body)

Restr_Usch_Osch_L (Triad) references:

Restr_Osch_Usch_L (contact.pntpnt)

TR_Ferse_L (Triad) references:

C_KSitz_Ferse_L (contact.pntseg)

TR_Wade_L (Triad) references:

C_KSitz_Wade_L (contact.pntseg)

TR_Knie_L (Triad) references:

C_Ksitz_Knie_L (contact.pntseg)

TR_Usch_L_Osch_L (Triad) references:

J_Osch_L_Usch_L (revolute.joint)

Dummy_Uschenkel_L_sphere3 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_L_sphere2 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Uschenkel_L_cg (Triad) references:

IC_Usch_L (initcond.one-body)

Dummy_Oberarm_R (Body)

Restr_Uarm_R_unten (Triad) references:

C_Uarm_R_unten (contact.pntpnt)

TR_Oarm_R_Uarm_R (Triad) references:

J_Oarm_R_Uarm_R (revolute.joint)

TR_Oarm_R_Brust (Triad) references:

J_Brust_Oarm_R (revolute.joint)

Dummy_Oberarm_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oberarm_R_cg (Triad) references:

C_Uarm_R_oben (contact.pntpnt)

C_OArm_R_unten (contact.pntpnt)

C_OArm_R_oben (contact.pntpnt)

IC_Oarm_R (initcond.one-body)

Dummy_Oberarm_L (Body)

Restr_UArm_L_unten (Triad) references:

C_Uarm_L_unten (contact.pntpnt)

TR_Oarm_L_Uarm_L (Triad) references:

J_Oarm_L_Uarm_L (revolute.joint)

TR_Oarm_L_Brust (Triad) references:

J_Brust_Oarm_L (revolute.joint)

Dummy_Oberarm_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Oberarm_L_cg (Triad) references:

C_Uarm_L_oben (contact.pntpnt)

C_OArm_L_unten (contact.pntpnt)

C_OArm_L_oben (contact.pntpnt)

IC_Oarm_L (initcond.one-body)

Dummy_Unterarm_R (Body)

TR_Uarm_R_Oarm_R (Triad) references:

J_Oarm_R_Uarm_R (revolute.joint)

Dummy_Unterarm_R_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Unterarm_R_cg (Triad) references:

C_Uarm_R_unten (contact.pntpnt)

C_Uarm_R_oben (contact.pntpnt)

IC_Uarm_R (initcond.one-body)

Dummy_Unterarm_L (Body)

TR_Urm_L_Oarm_L (Triad) references:

J_Oarm_L_Uarm_L (revolute.joint)

Dummy_Unterarm_L_sphere1 (GeomObject)

Dummy_Unterarm_L_cg (Triad) references:

C_Uarm_L_unten (contact.pntpnt)

C_Uarm_L_oben (contact.pntpnt)

IC_Uarm_L (initcond.one-body)

Dummy_Hals (Body)

TR_Hals_Kopf (Triad) references:

J_Hals_Kopf (revolute.joint)

Dummy_Hals_cylinder1 (GeomObject)

Dummy_Hals_cg (Triad) references:  none

0 ms

50 ms

40 ms

20 ms

10 ms

30 ms

60 ms

70 ms

90 ms

80 ms

100 ms

140 ms

120 ms

110 ms

130 ms

# Anhang C (Abbildungen)

Abbildung C1: Konstruktionszeichnung des gesamten Schlittens [Wei96]

Abbildung C2: Rücksitzbank mit Kinderrückhaltesystem

Abbildung C3: Triads zur Definition des Boden / Kindersitz-Kontaktes

# Footnotes

z. B. Silicon Graphics R10000, Hewlett Packard 9000

Eine ausführliche Beschreibung einiger Verfahren zur experimentellen Modellbildung finden sich z. B. bei Isermann [Ise92]

Der Begriff „Mechatronik“ wurde in den Siebzigerjahren vom japanischen Ministerium für Handel und Industrie (Ministry of Industrial Trade and Industry, MITI) geprägt.

Der Grund für die schlechte Bewertung der CAD-Integration ist der, dass ein Produkt zur vollintegrierten Kopplung in diesem Beispiel nicht zur Verfügung stand.

Unter dem Begriff „Gurtlose“ versteht man das Maß Mehr an Gurtlänge, das über reine Sicherheitsansprüche hinaus durch bequeme Sitzhaltung und / oder stark aufgetragene Kleidung heraufbeschworen wird.

Bei einem Point-to-segment (Punkt / Fläche) Kontaktelement wird bei der Kollision zweier Körper eine Kraft produziert, die aus der Eindringtiefe und der relativen Normalgeschwindigkeit resultiert.

Da die translatorische Feder (TSDA) nur in globaler x-Richtung wirkt, aber die einzelnen Starrkörper sich während des Crashs nicht exakt in x-Richtung bewegen, kann die kinetische Energie von Schlitten und Dummy nur abgeschätzt werden.

Ein TSDA stellt eine Feder-Dämpfer-Kopplung mit einem Freiheitsgrad zwischen zwei Körpern dar

Werte gelten für Versuch K15 (Aufbau wird in Kapitel 9 sowie im Anhang beschrieben)

Die Nase dient nur zur besseren Visualisierung von evtl. Kopfrotationsbewegungen.

Über die Federsteifigkeit gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben. Verwendet wird hier das Modell von Fountain [Fou94].

Anmerkung: Die Wand an sich ist starr, es wirkt jedoch die oben beschriebene „Knautschzone“

Die Indices s bzw. t stehen für die international üblichen Bezeichnungen shear bzw. tension force für die Komponenten der Halskräfte

Linkages werden in DADS massenlose Verbindungen zwischen einzelnen Objekten oder Koordinatensystemen genannt, die nur zur besseren Visualisierung der Animation dienen

# Text boxes

0

100

200

0

500

1000

1500

2000

0

500

1000

1500

80

60

40

20

100

0

0

2000

3000

1000

0

200

-200

Fmax

SV

tr2

Sr1

Sr2

tr1

tr1

tr2