# Diskussion im Zusammenhang

## Gashydrate

Die Stabilität der Gashydrate erklärt sich aus den besonderen, geometrischen Ansprüchen des Wassermoleküls an intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen. Deren tetraedrische Lage zueinander und die Sauerstoffatom-Sauerstoffatom Entfernung von D = 2,8 Å führt zum hexagonalen Eis in der Tridymitstruktur, in der Hohlräume mit Durchmessern von zwischen 1,5 und 2,8 Å existieren. Diese Hohlräume destabilisieren die Packung des Eises grundsätzlich und sind verantwortlich für eine Reihe von ungewöhnlichen Eigenschaften wie die Dichteanomalie des Wassers und die zahlreichen Hochdruckpolymorphe des Eises.[40]

In den Gashydraten wird die offene Struktur des Eises weiter aufgeweitet. Dies geschieht unter Beibehaltung der tetraedrischen Umgebung jeden Sauerstoffatoms, wobei sich Vier-, Fünf- und Sechsringe aus Wassermolekülen bilden. In den Vierringen, in denen formal intermolekulare Winkel von 90° existieren sollen, sind die Wasserstoffbrückenbindungen dann soweit aufgebogen, dass die Geometrie des Wassermoleküls erhalten bleibt.

Die entstehende Wirtsstruktur mit Käfigdurchmessern zwischen 4,4 und 7,2 Å ist ohne Gäste instabil. (siehe Abbildung 6-1)§ Dementsprechend bildet sich das Wirtsgitter nur bei Anwesenheit der Gastmoleküle, die die Kavitäten füllen. Die Größe der Gastmoleküle entscheidet, welche Struktur des Clathrats sich bildet. Mit den kleinen Gastmolekülen Methan bzw. Ethin konnten die Gashydrate 49 und 50 der Struktur I kristallisiert werden.

Die Fähigkeit der Gäste, gerichtete intermolekulare Bindungen zu Wirtsmolekülen aufzubauen, ist nicht entscheidend für den Aufbau der Wirtsstruktur. Es kommt alleine auf ihre Größe an, die passend sein muss, um die Kavität zu füllen. Dies gilt auch für Gäste, die wie Schwefelwasserstoff zu stärkeren Wasserstoffbrückenbindungen fähig sind als reine Kohlenwasserstoffverbindungen. Die reine Größenabhängigkeit zeigt sich in gesteigertem Maß auch darin, dass das Hydrat der Struktur H zwei verschieden große Gäste beheimatet und sich auch nur bildet, wenn beide anwesend sind. So konnte Adamantan zusammen mit Methan als Gashydrat 53 kristallisiert werden. Auch die Kristallisation von Propan mit Methan zum Doppelhydrat 52 gelang schneller als lediglich mit Propan zum einfachen Gashydrat 51, obwohl beiden die gleiche Wirtsstruktur zugrunde liegt. Die Gasmischung wird den unterschiedlichen Käfiggrößen besser gerecht.

Der Mangel an Wechselwirkungen zwischen Gast und Wirt zeigt sich auch in der Fehlordnung der Gastmoleküle innerhalb des Käfigs. Die Methode der Röntgenstrukturanalyse lässt es nicht immer zu, zwischen statischer und dynamischer Fehlordnung zu unterscheiden, jedoch deuten Kernresonanzmethoden darauf hin, dass bis zu Temperaturen von einigen Kelvin noch dynamische Fehlordnung vorliegt. In den Elektronendichtekarten der im Temperaturbereich von 123 bis 163 K unternommenen Messungen zeigte sich deutlich die starke Fehlordnung der Gäste.

In den kleinen Dodekaederkäfigen des 512 und des 435663 Typs sind die Gastmoleküle Methan bzw. Ethin im Zentrum platziert und vollständig fehlgeordnet. Der etwas größere 51262 Käfig zeichnet sich durch eine ellipsoide Form seines Hohlraums aus. Dementsprechend zeigt ein im Zentrum positioniertes Methanmolekül eine starke Auslenkung in seinen Versetzungsparametern. Das Ethinmolekül folgt aufgrund seiner Längenausdehnung im wesentlichen den beiden langen Hauptachsen des elliptischen Hohlraums und rotiert dort mit dem Bindungsmittelpunkt der Dreifachbindung im Zentrum des Käfigs. Allerdings muss ein Teil der Moleküle auch entlang der kurzen Hauptachse stehen, wie aus der Elektronendichtekarte zu sehen ist.

Der 51264 Käfig hat tetraedrische Symmetrie und einen nahezu sphärischen Hohlraum mit einem Durchmesser von 6,8 Å. Das Propanmolekül mit einer maximalen Ausdehnung von 6,3 Å kann sich in dem Käfig frei bewegen. Ein lokales Minimum der Elektronendichte im Zentrum des Käfigs beim reinen Propanhydrat 51 deutet darauf hin, dass das Molekül eher den Rand des Hohlraums besetzt als das Zentrum. Diese Beobachtung kann jedoch nicht im gemischten Hydrat 52 wiederholt werden.

Der 51268 Käfig tritt im Gashydrat des Adamantans 53 auf. In diesem Fall sind Symmetrie und Größe von Käfig und Gast gut aneinander angepasst, so dass sich in der Elektronendichtekarte deutlich separierte Maxima finden, die es ermöglichen, ein über vier Positionen fehlgeordnetes Modell zu formulieren. Dieses Fehlordnungsmodell beschreibt jedoch lediglich die Hauptausrichtung des Gastmoleküls, da die Besetzungsfaktoren der einzelnen Kohlenstoffatome nicht richtig wiedergegeben werden.

Vergleichbare Einschränkungen bezüglich der Besetzungsfaktoren sowohl der Einzelatome als auch, in der Folge, der stöchiometrischen Besetzung der Käfige müssen für alle gemessenen Gashydrate gemacht werden, da bei der verwendeten Verfeinerungsmethode diese Parameter eine hohe Korrelation untereinander zeigen.

Vor der Bildung des Clathrats liegen die Gastmoleküle physikalisch im Wasser gelöst vor und sind mit einem Clathrat-ähnlichen Käfig von Wassermolekülen umgeben. Neutronenbeugungsuntersuchungen an Methan-Wasser-Lösungen zeigen, dass der Käfig jedoch kleiner ist, als im Clathrat selbst und zudem kein fester, geordneter Käfigverband vorliegt.[100]

## Methanolische Systeme

Methanol kann vom Wasser abgeleitet werden durch Ersatz eines Wasserstoffatoms durch eine Methylgruppe. Damit sind die Vorraussetzungen zur Bildung eines dreidimensionalen Netzwerks wie im Eis oder Clathrat nicht mehr gegeben. Vielmehr sind die Methanolmoleküle über OH···O Wasserstoffbrücken zu Zick-Zack-Ketten verbunden. Dabei kann die Periode der Kette in den unterschiedlichen Modifikationen zwei oder vier Methanolmoleküle umfassen. Die Ketten sind zueinander dicht gepackt. (siehe Abbildung 5-45)

Kristallisiert man Methanol mit Ethin, so bildet sich ein 1:1 Kokristall 45, bei dem an jedes Methanolmolekül ein Ethinmolekül angelagert ist. Die Ethinmoleküle stehen seitlich neben der Kette der Methanolmoleküle und führen dazu, dass die Zellachse des Kokristalls in dieser Richtung um 105% vergrößert ist, während sich sonst nur geringe Veränderungen in der Struktur zeigen. (siehe Abbildung 5-47)

Dieses Verhalten wird von Schicht-Einlagerungsverbindungen erwartet. In diesem Sinn kann das Zustandkommen des Kokristalls von Methanol mit Ethin als ein Analogon zu den Gashydraten gesehen werden. Während sich bei ihnen eine Gitter-Einschlussverbindung, ein Clathrat, bildet, formt Methanol aufgrund der mangelnden Fähigkeit zum Aufbau höherdimensionaler Netzwerke eine Schicht-Einschlussverbindung, ein Interkalat.

Allerdings bildet Methanol für sich alleine keine ausgeprägte Schichtstruktur. Die Einlagerung kommt zustande unter Bildung deutlicher CH···O Wasserstoffbrückenbindungen des Ethins, die bei den Clathraten nicht gefunden wurden. Dies deutet darauf hin, dass im Kokristall mit Methanol die Verwendung der zweiten Akzeptorfunktion des Sauerstoffatoms durch das Ethin zu einer Stabilisierung der Packung beiträgt, die im reinen Methanol nicht möglich ist.

Damit besetzt der Kokristall von Methanol mit Ethin eine Übergangsposition zwischen den von der Packungsdichte bestimmten Wirts-Gast-Verbindungen der Clathrate zu den von definierten, attraktiven Wechselwirkungen bestimmten Kokristallen.

## Ethin und donorfreie Sauerstoffverbindungen

Wird Methanol um die letzte O–H-Donorfähigkeit reduziert, gelangt man entweder zu einem Ether und zwei Kohlenstoff-Sauerstoff Einfachbindungen oder einem Keton mit einer Kohlenstoff-Sauerstoff Doppelbindung. In beiden Fällen verbleiben neben der Akzeptorfähigkeit des Sauerstoffatoms nur noch sehr schwache aliphatische C-H-Donoreigenschaften, so dass eine erfolgreiche Kokristallisation mit einem etwas stärkeren Wasserstoffbrückendonor wie Ethin vielversprechend ist. Ethin zeichnet sich dadurch aus, dass es ein bifunktionelles Molekül ist und neben den funktionellen Positionen keinen ausgedehnten Grundkörper aufweist, der die Packung eines Kokristalls stark beeinflusst.

Aceton, als das einfachste Keton, bildet mit Ethin zwei verschiedene Kokristalle. Im Kokristall 25 der Zusammensetzung 2:1 liegen trimere Addukte von Ethin zwischen zwei Acetonmolekülen vor. (siehe Abbildung 5-7) Das trimere Addukt ist bezüglich seiner Packung vergleichbar mit 1,8-Bis-(2-thienyl)-octatetra-1,3,5,7-in 27, wobei die Methylgruppen der Acetonmoleküle wiederum ähnliche intermolekulare Geometrien einnehmen, wie in der -Modifikation des reines Acetons 26. Im Kokristall 28 der Zusammensetzung 1:1 bildet sich eine Zick-Zack-Kette von über Ethin verbundenen Acetonmolekülen. (siehe Abbildung 5-8) Dabei ist jedes Ethinmolekül auf die Spitze des einen Acetonmoleküls und auf die Seite des anderen Acetonmoleküls ausgerichtet.

Die Kokristalle von Ethin mit Aceton haben auch wichtige praktische Bedeutung. Da reines Ethin unter Druck polymerisiert, wird das Gas in Stahlflaschen absorbiert in Aceton ausgeliefert. Das Aceton wird in der Stahlflasche von einer porösen, monolithischen Silikagelmasse aufgenommen. Das Verhältnis von Aceton zu Ethin ist abhängig von Druck und Temperatur. Bei 25 °C und 20 bar beträgt es etwa 3:2 und liegt damit zwischen den beiden im Festkörper gefundenen Molekülverhältnissen.[32] Es ist wahrscheinlich, dass im flüssigen Zustand die Bildung und schnelle Auflösung von supramolekularen Addukten und Netzwerken stattfindet, neben Phänomenen der physikalischen Lösung des Gases im flüssigen Aceton und im flüssigen Addukt von Aceton mit Ethin.

Die beiden, verschiedenen Kokristalle mit Aceton zeigen, dass Ethin zu Sauerstoffatomen eine oder zwei Wasserstoffbrückenbindungen aufbauen kann. Damit sollte es möglich sein, mit entsprechenden Kokristallisationskomponenten mit mehreren Sauerstoffatomen Netzwerke höherer Dimension aufzubauen. Versuche zur Kokristallistion mit Diacetyl oder Benzochinon schlugen jedoch fehl.

Als Alternative zur Kokristallisation mit Dicarbonylverbindungen bieten sich Diether an. Jedoch bildet Dioxan mit Ethin einen 1:1 Kokristall 30, der in gestreckten Ketten abwechselnde Dioxan- und Ethinmoleküle enthält. (siehe Abbildung 5-13)Die Anordnung der Ketten zueinander wird durch intermolekulare Wechselwirkungen des Dioxans festgelegt. Mit den in dieser Arbeit vorgestellten Sauerstoffakzeptoren konnten keine zweidimensionalen Netzwerke synthetisiert werden.

### Brom und Ethin

Aufgrund ihrer elektrostatischen Natur ist die Wechselwirkung von Halogenen mit Lewisbasen der Wasserstoffbrückenbindung sehr ähnlich.[42] Zudem ist die van der Waals-Geometrie von Brom der des Ethins vergleichbar: es ist lediglich 0,5 Å länger und 0,2 Å breiter. Diese Ähnlichkeit macht den Vergleich der Kokristalle beider Verbindungen attraktiv, da sich dadurch die Möglichkeit ergibt, die Robustheit der beobachteten Motive gegenüber dem Austausch einer Komponente zu untersuchen.

Die Ähnlichkeit der Kokristalle von Brom mit Aceton 29, Dioxan 31 und Methanol 46 und den entsprechenden Kokristallen von Ethin ist augenfällig.[41,44,63] Mit Aceton bildet sich ebenfalls eine Zick-Zack Kette, jedoch sind die Winkel am Sauerstoffatom zu den Bromatomen mit  = 127° auf beiden Seiten gleich, beim Ethin unterscheiden sich die Winkel um 54°. (siehe Abbildung 5-9) Mit Dioxan bilden sich auch Ketten, jedoch liegen Sauerstoff- und Bromatome einer Kette in einer Ebene, beim Ethin beträgt die Auslenkung 8°. (siehe Abbildung 5-14)

Methanol bildet mit Brom einen 2:1 Kokristall. Durch die unterschiedliche Zusammensetzung sind einige Aspekte der Packung gegenüber dem 1:1 Kokristall mit Ethin verändert. So hat die Methanolkette eine Periode von vier Molekülen. Das Verhältnis der Moleküle bedingt, dass jedes Brommolekül an zwei Ketten bindet und so ein zweidimensionales Netzwerk formt. Erhalten geblieben ist allerdings die seitliche Einfügung der Kokristallisationskomponente an die Kette der Methanolmoleküle und die damit verbundene Nutzung der zweiten Akzeptorstelle des Sauerstoffatoms. (siehe Abbildung 5-51) Die relative Anordnung von Brom und Methanol ist linearer als im Fall des Ethins und bestätigt somit die Ergebnisse aus Gasphasenmessungen, in denen gefunden wurde, dass die Halogene in der Gasphase eine größere Tendenz haben, vollständig lineare intermolekulare Anordnungen zu bilden, als über Wasserstoffbrücken verbundene Systeme.[42]

Die Ähnlichkeit der Kokristallpackungen deutet zum einen darauf hin, dass Ethin und Brom ähnliche Synthone bilden, wie bereits für Ethinylgruppen und Halogensubstituenten gezeigt werden konnte.[8] Zum anderen zeigen die entstehenden Netzwerke eine Robustheit, die dazu führt, dass die Packung auch den Übergang zwischen zwei chemisch sehr unterschiedlichen Spezies und sehr unterschiedlichen Kristallisationsbedingungen übersteht. Ihre Bildung muss thermodynamisch und kinetisch deutlich bevorzugt sein. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich auch noch Kokristalle unterschiedlicher stöchiometrischer Zusammensetzung bilden können, wie - und - Aceton mit Ethin sowie 1:1 Methanol mit Ethin und 1:2 Methanol mit Brom zeigen.

### Vergleich mit den methanolischen Systemen

Die Kokristalle von Ethin mit donorfreien Sauerstoffverbindungen unterscheiden sich in doppelter Hinsicht von denen mit O-H Donorfunktionen. So enthält der Kokristall von Ethin mit Methanol 45 O–H···O Wasserstoffbrückenbindungen mit d = 1,690 Å, die die Ketten der Methanolmoleküle bilden. Dementsprechend schwächer fällt die Wasserstoffbrückenbindung des Ethins an die Seite des Methanols mit einer Länge von d = 2,414 Å aus. In dieser Wasserstoffbrückenbindung ist zudem auch der intermolekulare Winkel C-H···O mit  = 146° deutlich von der linearen Anordnung verschieden. Es ist jedoch immer noch der van der Waals Abstand von 2,65 Å deutlich unterschritten. Ein Vergleich mit der C–H···O Wasserstoffbrückenbindung im Kokristall von Dioxan mit Ethin 30 zeigt, welche Bindungsgeometrien –und damit indirekt auch Bindungsstärken– möglich sind, wenn keine weiteren, stärkeren intermolekularen Bindungen vorliegen, die eine andere Packung bedingen: d = 2,160 Å,  = 179°.

Interessanter vom Gesichtspunkt der Kristallkonstruktion sind die Unterschiede zu den Packungen der jeweiligen Reinsubstanzen Dioxan 32 und Methanol 44.[45,55,61] Reines Methanol bildet in der Hochtemperaturphase ebenfalls Ketten. Diese Ketten sind dann zu Schichten aneinandergelagert. Der Übergang zum Kokristall mit Ethin geschieht durch Einlagerung des Ethins zwischen die Schichten.

Reines Dioxan bildet in der Hochtemperaturphase Säulen über zwei schwache C–H···O Wechselwirkungen. Die Säulen sind über weitere C–H···O Wechselwirkungen zu Schichten gelagert. Sehr ähnliche Schichten liegen auch im Kokristall mit Ethin 30 vor. (siehe Abbildung 5-15) Die Verknüpfung der Schichten in der reinen Verbindung erfolgt über C–H···O Wechselwirkungen mit d = 2,53 Å. Im Kokristall sind sie über Ethinmoleküle mit d = 2,16 Å verbrückt, so dass als Hauptmotiv Ketten der zwei Komponenten identifiziert werden können.

Hier zeigt sich der Unterschied zwischen einerseits einer Interkalationsverbindung mit Methanol, in der das supramolekulare Netzwerk der reinen Verbindung erhalten bleibt und die Aufnahme der zweiten Komponente durch Einlagerung geschieht, und andererseits einem molekularen Komplex, der im Kokristall mit Dioxan in der Form eines neuen Netzwerks aufgebaut wird, das beide Komponenten umfasst. Dabei ist es aber nicht ungewöhnlich, dass innerhalb des neuen Netzwerks Elemente der Packungen der reinen Substanzen erhalten bleiben, wie etwa die Stapel im Fall des Dioxans 32 oder die gegeneinanderstehenden Dipole der Carbonylfunktionen in der reinen Form des Acetons 26.

### Vergleich mit Gashydraten

Von den Kokristallen mit Sauerstoffverbindungen ohne Donorfunktionen, über die methanolischen Systeme hin zu den Gashydraten wird damit eine Tendenz erkennbar:

Bei den molekularen Komplexen der donorfreien Sauerstoffverbindungen sind Muster der reinen Verbindungen nur noch in Ansätzen zu erkennen, vorherrschend ist ein neuartiges Netzwerk. Beim Interkalat des Methanols bleibt die Kette der Methanolmoleküle erhalten. Bei den Gashydraten entspricht das Netzwerk zwar nicht der reinen Komponente –Eis– hat aber wesentliche Eigenschaften mit ihm gemein. Dazu zählt insbesondere die jeweils tetraedrische Umgebung jedes Sauerstoffatoms.

Beim Interkalat des Methanols bilden sich schwächere Wechselwirkungen zwischen den Komponenten als in den molekularen Komplexen. Bei den Gashydraten liegen zwischen den beiden kokristallisierten Komponenten keine packungsbestimmenden, gerichteten Wechselwirkungen mehr vor, was durch die Austauschbarkeit von Ethin gegen Methan anschaulich verdeutlich wird. Lediglich die Größe der Gastmoleküle hat daher auf das sich bildende Netzwerk noch einen steuernden Einfluss, der aber keinesfalls mit den sich in den molekularen Komplexen bildenden neuen Netzwerken vergleichbar ist.

## Ethin und Stickstoffheterozyklen

### Einfluss des Molekülgerüsts

Für die Kokristalle von Ethin mit Stickstoffverbindungen wurden Derivate von Pyridin und Pyrazin als Kokristallisationskomponenten verwendet. Neben der starken, basischen Wasserstoffbrücken-Akzeptorfunktion am Heteroatom weisen sie auch ein aromatisches -System auf. Zudem können die Wasserstoffatome des Ringes Wasserstoffbrückenbindungen eingehen.

Dass diese beiden relativ schwachen Funktionalitäten einen Einfluss auf die Packung haben, zeigt sich in der Hochdruckform des reinen Benzols 34.[47,48] Hier gehen diese beiden Funktionalitäten eine C-H··· Wasserstoffbrückenbindung ein und bilden eine als Fischgrätenmuster bekannte Packung.

Im reinen Pyridin 35 wird durch die Substitution einer C–H Gruppe durch ein basisches Stickstoffatom das Fischgrätenmuster in doppelter Hinsicht blockiert.[49] Der stärkere Wasserstoffbrückenakzeptor bindet die ortho-Wasserstoffatome in zwei Wasserstoffbrücken und die C–H··· Wasserstoffbrückenbindung wird stattdessen von den meta- und para-Wasserstoffatomen aufgebaut. Im perdeuterierten Pyridin 36 findet sich dasselbe Muster, nur in einer zentrosymmetrischen Raumgruppe.

Im Kokristall von Pyridin mit Ethin 33 sind diese beiden Prinzipien zusammengeführt. Das azide Wasserstoffatom des Ethins ersetzt das ortho-Wasserstoffatom des Pyridins in der C-H···N Wasserstoffbrückenbindung. Das ortho-Wasserstoffatom wird dadurch frei eine C–H··· Wasserstoffbrückenbindungen zur Bildung eines Fischgrätenmuster einzugehen. Es bilden sich Schichten von Pyridinmolekülen. (siehe Abbildung 5-19) Zwischen den Pyridinschichten liegen jeweils Ethinmolekülschichten. Jedes Ethinmolekül verbindet zwei Pyridinmoleküle benachbarter Schichten miteinander.

### Methylsubstitution am Molekülgerüst

Werden die Wasserstoffatome in 2,5 Position des Pyridins durch Methylgruppen substituiert, dann können auch Wasserstoffbrückenbindungen von aliphatischen Wasserstoffatomen gebildet werden. In der fehlgeordneten Packung des 2,5-Dimethylpyridins 40 treten alle vier möglichen C-H···N und C-H··· Wasserstoffbrückenbindungen auf. (siehe Abbildung 5-31) Bemerkenswert ist dabei die zweizähnige Wasserstoffbrückenbindung eines aliphatischen Wasserstoffatoms und des der Methylgruppe direkt benachbarten aromatischen Wasserstoffatoms zu einem Stickstoffatom. Diese zweizähnige Wasserstoffbrückenbindung findet sich auch in beiden polymorphen Formen des 2,5-Dimethylpyrazins 38 und 39. (siehe Abbildung 5-29 und Abbildung 5-30) In der -Modifikation 38 liegen die Wasserstoffatome der Brückenbindungen jedoch nicht in der Ringebene, sondern annähernd senkrecht dazu. In beiden Fällen geht das Stickstoffatom keine weiteren Wasserstoffbrückenbindungen ein. Auch in anderen dimethylsubstituierten Stickstoffheterozyklen kann sie wiederholt identifiziert werden, so dass dieses Muster für die reinen Verbindungen als robust im Sinne der Definition eines Synthons angesehen werden kann.[12,46]

### Pyridin- und Pyrazinderivate

Von 2,5-Dimethylpyridin und 2,5-Dimethylpyrazin konnten jeweils Kokristalle mit Ethin erhalten werden.

Im 1:1 Kokristall von 2,5-Dimethylpyridin mit Ethin 41 bildet Ethin C-H···N Wasserstoffbrückenbindungen zu zwei Pyridinmolekülen (siehe Abbildung 5-34), so dass sich ein trimes supramolekulares Addukt bildet, ähnlich wie im Kokristall von Aceton mit Ethin -25. (siehe Abbildung 5-7) Allerdings entspricht die Geometrie der Wasserstoffbrückenbindung der im Kokristall von Pyridin mit Ethin 33. (siehe Abbildung 5-19)

Da durch die seitliche Wasserstoffbrückenbindung des Ethins das Stickstoffatom bereits in eine Wasserstoffbrücke eingebunden ist, kann sich keine zweizähnige Wasserstoffbrückenbindung bilden, die für die methylsubstituierten Stickstoffheterozyklen typisch ist. Alternativ bildet sich eine einzähnige, bisher nicht beobachtete C-H···N Wasserstoffbrückenbindung des para-ständigen Wasserstoffatoms, so dass insgesamt ein zweidimensionales Netzwerk über C–H···N Wasserstoffbrückenbindungen vorliegt.

Im 2:1 Kokristall von 2,5-Dimethylpyrazin mit Ethin 37 bildet sich eine lineare Kette über C–H···N Wasserstoffbrückenbindungen zwischen dem bifunktionellen Ethin und einem der Dimethylpyrazinmoleküle. (siehe Abbildung 5-27) Das zweite Molekül ist nicht an Ketten mit dem Ethin beteiligt, sondern bildet -Stapelwechselwirkungen mit dem ersten Molekül und empfängt eine zweizähnige Wasserstoffbrückenbindung an jedem seiner Stickstoffatome. In den Stapeln der aromatischen Ringe sind die Methylgruppen gegeneinander gedreht, um sterisch einander ausweichen zu können.

Damit zeigen die Packungen der beiden Kokristalle drei gemeinsame Tendenzen im Vergleich zu den reinen Verbindungen:

Ethin bindet als stärkster Wasserstoffbrückendonor an das basische Stickstoffatom, wodurch sich das Netzwerk der reinen Verbindung grundlegend ändert. Dies bestätigt die aus der Datenbankanalyse abgeleitete These, dass Ethin in Kokristalle eingebunden wird, wenn keine stärkeren Wasserstoffbrückendonoren vorhanden sind.

Einige Merkmale der Packungen der reinen Substanzen bleiben jedoch erhalten. Dies zeigt, dass die Methode, Reihen chemisch ähnlicher Substanzen bezüglich ihrer Kristallpackungen zu vergleichen, erfolgversprechend ist. Dazu muss es aber gelingen, robuste Muster zu finden und sie ihrer relativen Stärke nach zu ordnen, um in der Folge auch Aussagen über Packungen neuer Verbindungen machen zu können.

In den beiden Kokristallen sind auch Muster identifiziert worden, die in keiner der reinen Verbindungen identifiziert werden konnten. Dies liegt darin begründet, dass Kokristalle zusätzliche Freiheitsgrade haben, was die relative Anordnung funktioneller Gruppen angeht. Einkomponentensysteme haben diese zusätzliche Anpassungsfähigkeit von Mehrkomponentensystemen nicht und dementsprechend kann diese Information nicht aus ihnen extrahiert werden. Dies zeigt, wie wichtig und unverzichtbar die Untersuchung von Kokristallen ist, um alle packungsbestimmenden Typen von Wechselwirkungen und ihr Wechselspiel miteinander aufzufinden, gerade auch in heterogenen Systemen, die technisch und wirtschaftlich interessant sind.

### Netzwerke mit Stickstoffheterozyklen und Sauerstoffverbindungen

In den gebildeten Netzwerken zeigen die Kokristalle der Sauerstoffverbindungen und der Stickstoffheterozyklen eine bemerkenswerte Parallelität.

Wird nur eine Wasserstoffbrücke zu dem Akzeptoratom aufgebaut, dann ist diese nahezu linear und liegt in der Molekülebene. Diese Geometrie findet sich im Kokristall mit Aceton 25 (165°) in den trimeren Addukten und beim Kokristall mit 2,5-Dimethylpyrazin 37 (179°). (siehe Abbildung 5-7 und Abbildung 5-27)

Wenn zwei Wasserstoffbrücken von Ethinmolekülen zu dem Akzeptoratom aufgebaut werden, dann müssen sie einander Platz machen, was zu größeren Winkeln am Akzeptoratom führt. Dieser beträgt im Kokristall mit Aceton 28 104° und im Kokristall mit Pyridin 33 137° bzw. 152°. (siehe Abbildung 5-8 und Abbildung 5-19)

Ein Grenzfall besteht, wenn statt der Wasserstoffbrückenbindung eines zweiten Ethinmoleküls eine andere C–H···A Wasserstoffbrückenbindung vorhanden ist, wie im Kokristall mit Dioxan 30 (160°) und im Kokristall mit 2,5-Dimethylpyridin 41 (155°). (siehe Abbildung 5-13 und Abbildung 5-34)

Sowohl Sauerstoff- als auch Stickstoffakzeptoren sind also zu linearen und gewinkelten Geometrien der Wasserstoffbrücke mit Ethin fähig. Auch wenn jedes Ethinmolekül in den untersuchten molekularen Komplexen genau zu zwei Akzeptoren eine Wasserstoffbrückenbindung aufbaut, bleibt es somit schwierig, die Dimensionalität des entstehenden Netzwerk vorherzusagen, wenn die Anzahl der intermolekularen Bindungen auf der Akzeptorseite uneinheitlich ist.

Die in den Kokristallen gefundenen Netzwerke reichen daher von trimeren Addukten (Aceton 25, 2,5-Dimethylpyridin 41) über lineare Ketten (Dioxan 30, 2,5-Dimethylpyrazin 37) bis zu Zick-Zack-Ketten (Aceton 28, Pyridin 33). Nur unter Aufweitung der Anzahl der an der Netzwerkbildung beteiligten Wechselwirkungen könnten auch höherdimensionale Netzwerke identifiziert werden.

### Übergang zu den Interkalaten

Mit 2,5-Dimethylpyridin gelang die Kokristallisation zusammen mit Ethin und Wasser zu einem Dihydrat 42, dessen Packungen einen Übergang zwischen denen der molekularen Komplexe mit Stickstoffheterozyklen und den methanolischen Interkalaten darstellt.

Die Wassermoleküle bilden eine Zick-Zack-Kette mit einer Periode von vier Molekülen, die der Kette der Methanolmoleküle im Kokristall mit Brom 46 ähnlich ist. Statt durch Methylgruppen wird die Kette nach oben und unten jedoch durch über C-H···N Wasserstoffbrückenbindungen gebundene 2,5-Dimethylpyridinmoleküle begrenzt. Damit kann das Addukt von Wasser und 2,5-Dimethylpyridin als ein supramolekulares Analogon zum Methanol angesehen werden.

Das Ethin wirkt nun als Bindeglied zwischen den Ketten der Wassermoleküle, genauso wie das Brom im Kokristall mit Methanol 46 (siehe Abbildung 5-51), und bildet eine C-H···O Wasserstoffbrückenbindung an die vierte, freie Akzeptorstelle des Sauerstoffatoms. (siehe Abbildung 5-41) In diesem Sinn erinnert das Dihydrat 42 an ein Interkalat, auch wenn die Struktur der Ethin-freien Verbindung nicht bekannt ist und somit entsprechende Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Dabei ist der besetzte Hohlraum etwas zu lang für das Ethinmolekül, so dass es innerhalb der Hohlraums eine asymmetrische Position einnimmt und Anzeichen einer leichten Fehlordnung zeigt, wie sie auch bei der Besetzung der Käfige in den Gashydraten auftritt.

### Übergang zu den Gashydraten

Zwei weitere Packungen von Stickstoffheterozyklen zeigen deutlichere Anklänge zu den Gashydraten als das Dihydrat 42.

Die Packung des 2,6-Di-tert-butylpryridins mit Ethin 48 unterscheidet sich von der Packung der reinen Verbindung durch die Ausbildung von Hohlräumen, die mit vollständig fehlgeordnetem Ethin gefüllt sind. Im Unterschied zu Eis ist die Packung des reinen 2,6-Di-tert-butylpryridin jedoch nicht aufgrund besonderer geometrischer Anforderungen an intermolekulare Bindungsgeometrien ungünstig sondern aufgrund der Molekülform, die es der reinen Verbindung erschwert, die Tasche zwischen den sperrigen Substituenten zu füllen. Im Kokristall kann das para-ständige Wasserstoffatom diese Tasche füllen.

Pyridin bildet mit Wasser ein Trihydrat 43, das in anderer Hinsicht als Übergang zu den Gashydraten angesehen werden kann.[49] Zwar bildet sich hier keine Käfigstruktur, allerdings sind Schichten von Pyridinmolekülen durch Schichten von Wassermolekülen getrennt. Innerhalb der Wasserschichten bilden die Moleküle Vierringe, Fünfringe und Sechsringe, wie sie auch in den Gashydraten gefunden werden.

## Kokristalle mit Ethinylverbindungen

Bei der Kokristallisation des 1,3,5-Triethinylbenzols 12 mit neun verschiedenen Akzeptormolekülen bei unterschiedlichen Bedingungen bilden sich die Kokristalle mit Phenazin 15 und mit Chinoxalin 14.

Im Kokristall von 1,3,5-Triethinylbenzol mit Phenazin 22 bilden sich Zick-Zack-Ketten über C-H···N Wasserstoffbrückenbindungen. (siehe Abbildung 4-3) Im Kokristall von 1,3,5-Triethinylbenzol mit Chinoxalin 23 liegen über C-H···N Wechselwirkungen verbundene trimere Addukte vor. (siehe Abbildung 4-4)

Die Packung der Kokristalle zeigt deutliche Übereinstimmungen in der Anordnung der mit Wasserstoffbrücken verbundenen Moleküle. Die Unterschiede in den Packungen begründet sich in der geringeren Größe des Chinoxalins 14 und der Fähigkeit der ortho-ständigen Wasserstoffatome weitere C-H···N Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden zu können.

Leider ist die Anzahl der im Rahmen dieser Arbeit dargestellten Kokristalle der Ethinylverbindungen zu gering, um einen fundierten Vergleich mit den Kokristallen des Ethins zu rechtfertigen. Die größte Ähnlichkeit der Geometrie der Wasserstoffbrückenbindungen in beiden Kokristallen mit 1,3,5-Triethinylbenzol besteht jedoch zum Kokristall von 2,5-Dimethylpyrazin mit Ethin 37. Diese sind auch chemisch am nächsten verwandt, da sie alle das Pyrazingrundgerüst enthalten. In allen dreien bilden sich Ketten oder Addukte von Molekülen über nahezu lineare C-H···N Wasserstoffbrückenbindungen. In den Kokristallen mit Ethinylverbindungen sind diese Ketten lediglich zu Zick-Zack-Ketten verformt, bedingt durch die dreizählige Symmetrie des 1,3,5-Triethinylbenzols.

## Datenbank

Aus der Literatur ist bekannt, dass die Ethinylgruppe schwache Wasserstoffbrücken als Donor und als Akzeptor eingehen kann. Die Analyse einer Referenzmenge von Ethinylverbindungen der CSD zeigt, dass die Ethinylgruppe in 94% der untersuchten Fälle an Wasserstoffbrückenbindungen beteiligt ist. Sie muss jedoch mit schwächeren Akzeptoren vorlieb nehmen, wenn andere Donoren im Molekül vorhanden sind. Die relative Akzeptorstärke ist wie folgt:

Carbonyl-O ≈ Nitro-O > Hydroxyl-O > Oxo-O > Aza-N ≈ Amin-N > Ethinyl- > Phenyl-

Auf der Basis der Datenbankanalyse wurden zunächst Verbindungen zur Kokristallisation mit Ethin ausgesucht, die starke Akzeptorfunktionen aber keine oder nur wenige Donorfunktionen enthalten.

Alle untersuchten Systeme bilden Kokristalle mit Ethin.§ Es werden die jeweils erwarteten C-H···O bzw. C-H···N Wasserstoffbrückenbindungen aufgebaut. Lediglich Einzelheiten ihrer Geometrie und auch der Stöchiometrie des Kokristalls waren nicht vorhersagbar.

Darüber hinaus zeigen die Kokristalle von Ethin mit Methanol 45 und mit 2,5-Dimethylpyridin Dihydrat 42, dass auch Ethin den aus der Datenbankanalyse gewonnenen Regeln folgt, d.h. an den stärksten Akzeptor bindet, dabei aber allen stärkeren, hydroxylischen Donoren nachgeordnet ist.

## Ausblick

Obwohl Mehrkomponentensysteme mit kleinen Molekülen wie Ethin einzigartige und wichtige Beiträge zur Kristallkonstruktion liefern können, haben experimentelle Hürden bisher eine umfassende, strukturelle Charakterisierung verhindert. Die hier vorgestellten Strukturen dürfen allenfalls als erster Schritt in der Untersuchung von Reihen strukturähnlicher Kokristalle mit Ethin und Ethinylverbindungen angesehen werden.

Durch die Verwendung von Kokristallen ist es leicht möglich eine Vielzahl von unterschiedlichen Parametern in der chemischen Konstitution der Komponenten zu variieren, um ein breiteres Spektrum an Reihen zu erhalten. Aus den Packungsunterschieden innerhalb der Reihen können dann entsprechend dem Vorgehen bei den hier vorgestellten Reihen Hinweise über das Wechselspiel der Kräfte innerhalb der Packungen gewonnen werden.

Mögliche Variationen schließen ein: Austausch von Pyrazin- gegen Piperidinderivate, Austausch der 2,5-Methyl- gegen 2,3- oder 2,6-Methylsubstitution, Austausch der Methylsubstituenten gegen andere Funktionen, z.B. Halogene, Substitution an den Sauerstoffverbindungen, d.h. Untersuchung der Kokristalle substituierter offenkettiger und zyklischer Ether, Aldehyde und Ketone.

Darüber hinaus ist es auch interessant, ganz neue Verbindungsklassen als Akzeptormoleküle zur Kokristallisation heranzuziehen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden konnten. Eine Kristallisation des 2,5-Dimethylpyridin Dihydrats würde zeigen, ob der entsprechende Kokristall mit Ethin tatsächlich eine Einschlussverbindung darstellt. Vielleicht ist es mit stärker funktionalisierten Verbindungen möglich, die Lücke zwischen Clathraten und Interkalaten durch Kanaleinschlussverbindungen mit Ethin zu schließen.

Um die Analogie zwischen Ethin und Brom weiter zu verfolgen sind Kokristallisationsexperimente mit Brom und weiteren Akzeptormolekülen notwendig, insbesondere mit den Stickstoffheterozyklen, von denen bereits gezeigt wurde, dass sie Kokristalle mit Ethin bilden. Auch sollte versucht werden, ob die Kokristalle von Fluor, Chlor oder Iod existieren und Ähnlichkeiten zu denen des Broms aufweisen.

Ebenso interessant ist es, die Vorteile bei der Kokristallisation mit dem doppelten Wasserstoffbrückendonor Ethin auch auf Wasserstoffbrückenakzeptoren auszudehnen. Dieser Austausch weist den Weg in ein möglicherweise weites Feld der Kokristalle mit Gasen, die Wasserstoffbrücken akzeptieren können: Sauerstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide.

Neben der Variation der Komponenten der Kokristallisation ist auch eine Vertiefung der experimentellen Methoden selbst notwendig. Es müssen Methoden der Kristallzucht gefunden werden, die Zusammensetzung und den Partialdruck der kozukristallisierenden Verbindungen zu messen und schließlich auch steuern zu können.

Letztlich sollen alle Ergebnisse der Kokristallisationsexperimente mit den Ergebnissen der Kristalle von Einkomponentensystemen zu einem Modell vereinigt werden, das neben der Vorhersage von Kristallpackungen weitergehende Anwendungen in allen Bereichen erlaubt, in denen intermolekulare Wechselwirkungen von Bedeutung sind.

# Footnotes

§ Die Seiten 153 ff. enthalten eine Übersicht der wichtigsten, diskutierten Packungen.

§ Diese Feststellung ist mit der Einschränkung zu versehen, dass nach Fertigstellung der experimentellen Arbeiten zu den hier vorgestellten Systemen in der Arbeitsgruppe von Professor Boese Kokristallisationsexperimente von Ethin mit Ethanol, Ethylenglykol und Ameisensäure bislang nicht erfolgreich waren. Dies ist womöglich mit der besonderen Stabilität der Packung der reinen Komponenten zu begründen.