### Ethin und Methanol 45

Tabelle 9-11: Daten zur Strukturbestimmung von 45.

| Name: Ethin : Methanol 1:1 |  |
| --- | --- |
| Formel: C2H2 · CH3OH |  |
| Code: emaxmk0m |  |
| Kristall: oligokristallin |  |
| Größe [mm]: <0,30 |  |
| Zuchttemperatur [K]: 161 |  |
| Messung | Zelldaten |
| 1 Run in , 760 Frames,  = 0° d = 4,457 cm | Raumgruppe: P212121 | a [Å] 4,573(5) |
|  | Z: 4 | b [Å] 7,327(9) |
|  | Volumen [Å3]: 440,9(9) | c [Å] 13,158(17) |
| Messtemperatur [K]: 155(2) | Reflexe (Zelle): 204 |  [°] 90 |
| (Messung)[°] 3,10–28,27 | (Zelle)[°]: 3,2–16,6 |  [°] 90 |
| Vollständigkeit [%]: 96 | Dichte [gcm-3]: 0,875 |  [°] 90 |
| Datenreduktion | Verfeinerung |
|  [cm-1]: 0,064 | Daten/ Restraints/ Parameter 439/ 0/ 48 |
| Abs-Korrektur: empirisch | Goodness-of-fit: 0,987 |
| Rmerge (vor/nach): / | Gewichtung: 0,0646 / 0,0185 |
| Transmission: 0,61/1 | R1 /wR2 (beob.): 0,0639 / 0,1470 |
| Reflexe: 661 | R1 /wR2 (alle): 0,1787 / 0,2062 |
| Unabhängige: 661 | Flackparameter: 5(5) |
| Rint: 0,0771 | emin/max [eÅ-3] : -0,114 / 0,255 |
| Die Wasserstoffatome der Methylgruppe wurden in idealisierter Geometrie reitend mit gleichem isotropen Versetzungsparameter verfeinert. Das Wasserstoffatom der Hydroxylgruppe wurde in idealisierter Geometrie ohne Constraints mit 1,5-fachem isotropen Versetzungsparameter des äquivalenten Uij des Sauerstoffatoms verfeinert. Die Ethinwasserstoffatome wurden aus der Fourierkarte lokalisiert und ohne Constraints verfeinert. |