### Ethin und 2,5-Dimethylpyrazin 37

Tabelle 9-7: Daten zur Strukturbestimmung von 37.

| Name: Ethin : 2,5-Dimethylpyrazin 1:2 |  |
| --- | --- |
| Formel: C2H2 · 2[C6H8N2] |  |
| Code: epuxmk20 |  |
| Kristall: oligokristallin |  |
| Größe [mm]: <0,30 |  |
| Zuchttemperatur [K]: 251 |  |
| Messung | Zelldaten |
| 1 Run in , 760 Frames,  = 0°, d = 4,457 cm | Raumgruppe: | a [Å] 6,0278(17) |
|  | Z: 1 | b [Å] 7,2891(18) |
|  | Volumen [Å3]: 364,62(17) | c [Å] 9,014(3) |
| Messtemperatur [K]: 153(2) | Reflexe (Zelle): 681 |  [°] 75,493(5) |
| (Messung)[°] 2,34–28,31 | (Zelle)[°]: 2,339–28,272 |  [°] 89,382(5) |
| Vollständigkeit [%]: 67 | Dichte [gcm-3]: 1,104 |  [°] 72,422(7) |
| Datenreduktion | Verfeinerung |
|  [cm-1]: 0,069 | Daten/ Restraints/ Parameter 917/ 0/ 84 |
| Abs-Korrektur: keine | Goodness-of-fit: 1,033 |
|  | Gewichtung: 0,0878 |
|  | R1 /wR2 (beob.): 0,0467 / 0,1250 |
| Reflexe: 1527 | R1 /wR2 (alle): 0,0567 / 0,1296 |
| Unabhängige: 1218 |  |
| Rint: 0,0186 | emin/max [eÅ-3] : -0,162 / 0,194 |
| Die Wasserstoffatome des Diemethylpyrazins wurden in idealisierter Geometrie reitend mit 1,2- bzw. 1,5-fachem isotropen Versetzungsparameter des äquivalenten Uij des entsprechenden Kohlenstoffatoms verfeinert. Die Methylwasserstoffatome sind fehlgeordnet mit Besetzungsfaktoren von 0,85/0,14 und 0,72/0,28. Das Ethinwasserstoffatom wurde aus der Fourierkarte lokalisiert und ohne Constraints verfeinert. |