# 1 Einleitung

1.1 Einführung und Motivation

Die thermische Entsorgung von Abfällen stellt zunehmend einen unverzichtbaren Teil der heutigen Abfallwirtschaft dar. Rechtliche Rahmenbedingungen, wie z.B. das im Oktober 1996 in Kraft getretene Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, KrW-/AbfG [1.1]), üben in Deutschland einen großen Einfluss auf die Steuerung der Abfallströme zu einzelnen Entsorgungsverfahren aus. Das KrW-/AbfG verfolgt den Grundgedanken, die anfallenden Rückstände als Sekundärrohstoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen.

Die Situation des deutschen Entsorgungsmarktes sieht momentan so aus, dass etwa 26% (9,6 Mio. t) des Haus- und Gewerbemülls thermisch behandelt werden. Unter der Annahme, dass die TA Siedlungsabfall [1.2] in ihrer heutigen Form umgesetzt und das KrW-/AbfG konsequent angewandt wird, steigert sich die in Deutschland thermisch zu entsorgende Abfallmenge in den kommenden drei Jahren um ca. 100% [1.3].

Verbrennungsanlagen besitzen gegenüber anderen Entsorgungsverfahren (z.B. Deponierung) wesentliche Vorteile. Die im Abfall gebundene Energie kann in technisch nutzbare Energie überführt werden, das Volumen des Mülls wird stark reduziert, toxische oder verseuchte Stoffe können zerstört werden und es besteht bei der Deponierung der Reststoffe praktisch keine Gefahr einer Grundwasserverschmutzung.

Industrie- und Sonderabfälle werden üblicherweise in Drehrohröfen behandelt, wobei eine sichere thermische Zersetzung insbesondere durch sehr hohe Temperaturen erzielt wird. Das klassische Feuerungssystem für kommunalen Müll ist die Rostfeuerung. In den meisten Hausmüllverbrennungsanlagen ist der Rost entweder als Walzen- oder als Schubrost ausgeführt. Der Rost hat die Aufgabe den Abfall zu transportieren und zu schüren, d.h. gut durchzumischen, da das größte Problem bei der Verbrennung von Müll die zeitlich stark veränderliche Abfallzusammensetzung ist. In Zeitabständen von Minuten können sich die Brennstoffeigenschaften deutlich verändern, was eine Beeinflussung der Abbrenngeschwindigkeit und somit auch des lokalen Luftbedarfes auf dem Verbrennungsrost zur Folge hat. Außerdem ist der Heizwert des Mülls in den letzten Jahren stetig angestiegen, was sich vor allem in der Erhöhung der Feuerraumtemperatur nachteilig bemerkbar machte. Bei einer Vielzahl der vorhandenen Anlagen offenbarten sich daher nach gewissen Reisezeiten die beiden folgenden Probleme:

- Korrosionserscheinungen (insbesondere an den Wänden des Feuerraumes sowie der Nachbrennkammer und an den Überhitzerheizflächen) und

- Verschlackungen und Verschmutzungen (vor allem der Kesselheizflächen).

Dies ist problematisch, da der Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen heutzutage durch einen harten Wettbewerb geprägt ist und Auslastung sowie Verfügbarkeit sehr wichtige Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Betrieb einer solchen Anlage sind. Ausfallzeiten, Reinigungs- und Reparaturkosten, die in erster Linie auf Grund von Verschmutzungen, Verschlackungen und Korrosionen entstehen, können schnell zu einem großen wirtschaftlichen Problem für Anlagenbetreiber werden. In der Regel liegen die Kosten für einen Kessel-Stillstand bei ca. 50.000 Euro/Tag.

1.2 Stand der Technik

Die in vielen Ländern vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Grenzwerte [1.4, 1.5, 1.6] lassen sich in hohem Maße nur mittels eines kontrollierten Verbrennungsprozesses erzielen. Außerdem werden infolgedessen Verschlackungs-, Verschmutzungs- und Korrosionsneigungen teilweise deutlich reduziert. Nach der 17. BImSchV ´90 [1.6] darf die Temperatur für einen vollständigen Ausbrand der Rauchgase zwei Sekunden lang nicht unter 850°C liegen. Gleichzeitig muss der Sauerstoffgehalt mindestens     6 Vol.-%, tr. betragen. In der Praxis werden zum Nachweis Netzmessungen an verschiedenen horizontalen Ebenen durchgeführt. Eine Optimierung der Verbrennungsprozesse anhand dieser Netzmessungen ist allerdings schwierig und kostenintensiv, da Spezieskonzentrationen, Geschwindigkeiten und Temperaturen -wenn überhaupt- nur punktuell erfasst und darüber hinaus vorwiegend als 10-Minuten-Mittelwerte nicht gleichzeitig, sondern nacheinander experimentell bestimmt werden.

In den letzten Jahren wurden anlagenspezifische Modifikationen durchgeführt, um den Verbrennungsprozess zu optimieren und die beschriebenen Bedingungen einzuhalten. Hierbei sind vor allem folgende Punkte zu nennen:

- Sekundärluftzuführung:

Zum einen wurden die Winkelanstellungen der einzelnen Düsen variiert, um bestimmte Strömungseffekte zu induzieren [1.7, 1.8], zum anderen kamen zusätzliche verfahrens- und anlagentechnische Varianten mit dem Ziel einer Strömungsvergleichmäßigung im Bereich des Übergangs vom Feuerraum in den 1. Zug zum Einsatz (engster Querschnitt) [1.9, 1.10].

- Feuerraumgeometrie:

Neben Gleichstromfeuerungen wurden auch Mittel- und Gegenstromfeuerungen konzipiert.

- Feuerfestmaterial:

Mit neuen Produkten und Bindesystemen, verstärktem Einsatz von dichten vorgeformten Materialien und speziellen Haltesystemen haben die Hersteller von Feuerfestprodukten auf die höheren thermischen und komplexeren chemischen Betriebsbedingungen reagiert [1.11, 1.12, 1.13].

Um Temperatur-, Strömungs- und Konzentrationsfelder betrachten und analysieren zu können, wurden mathematische Modelle entwickelt, bei denen die chemischen und physikalischen Vorgänge mit Hilfe von Gleichungen oder Gleichungssystemen beschrieben werden. Das Lösen dieser Gleichungen erfolgt auf Grund der Komplexität in den meisten Fällen durch eine numerische Berechnung. Die Güte der Modelle, die beispielsweise aus theoretischen Ansätzen oder empirischen Daten gewonnen werden können, kann schließlich aus der Abweichung zwischen den vorhergesagten und den experimentell bestimmten Werten ermittelt werden. Im letzten Jahrzehnt hat die numerische Berechnung von reagierenden Strömungen an vielen Stellen dazu beigetragen, komplexe verfahrenstechnische Anlagen zu simulieren und zu verbessern. Die numerische Simulation von Strömungs-, Mischungs- und Reaktionsvorgängen hat inzwischen einen Stand erreicht, der einen industriellen und wissenschaftlichen Einsatz gestattet. Bei der Abbildung von Feuerungsanlagen bzw. Einzelflammen kommen Strömungs-, Reaktions- und Wärmeübertragungsmodelle zum Einsatz. Seit 1970 sind mit Hilfe dieser Modelle beispielsweise Simulationen für Kohlenstaubflammen sehr erfolgreich durchgeführt worden [1.14, 1.15].

Publikationen über numerisch berechnete Müllverbrennungsanlagen sind in erster Linie wegen des inhomogenen Feststoffes "Müll" nur sehr selten zu finden. Obwohl die Rechnerkapazitäten in den letzten Jahren bei stark sinkenden Preisen enorm gestiegen sind, wurden weltweit nur sehr wenige numerische Simulationen von Müllverbrennungen durchgeführt. Einzig in Korea (Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon [1.16]), England (Department of Chemical and Process Engineering, University of Sheffield [1.17]), USA (School of Mechanical Engineering and Aerospace Engineering, University of Cornell [1.18]) und Deutschland (Lehrstuhl für Energieanlagentechnik, Universität Bochum [1.19], Forschungszentrum in Karlsruhe [1.20] und Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik, Universität Essen [1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27]) konnten bedeutsame wissenschaftliche Ergebnisse mit Hilfe von Strömungssimulationen im Rahmen von Forschungstätigkeiten gewonnen werden.

Vor etwa 10 Jahren wurden am „Department of Mechanical Engineering“ in Korea die ersten zweidimensionalen Simulationen begonnen und mit sogenannten Kaltluft- oder Wasser-Modellen verglichen. An einer Gegenstromversuchseinrichtung konnten gute Übereinstimmungen zwischen dem numerisch bestimmten zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeld und dem visualisierten "kalten" Strömungsverlauf gefunden werden [1.28]. Allerdings treten hierbei grundsätzlich einige Schwierigkeiten auf. Verkleinerte „Cold-Flow“-Modelle weisen das Problem einer unzureichenden geometrischen, aerodynamischen, chemischen und thermischen Ähnlichkeit auf. Vor allem kann die in der Realität auftretende Wärmeübertragung durch Strahlung nicht berücksichtigt werden, sodass sich nahezu isotherme Bedingungen im Berechnungsraum ergeben. Ein zusätzlicher Nachteil bei zweidimensionalen Modellen ist die Auswahl der Schnittebene, da sich die Düsenreihen beispielsweise in Düsenanzahl oder -durchmesser unterscheiden können.

Das Werkzeug "numerische Simulation" ist zur Optimierung von Müllverbrennungsanlagen im Vergleich zu anderen Feuerungssystemen relativ selten in der Vergangenheit eingesetzt worden. Spezies-, Temperatur- und Strömungsverläufe können aber mit Hilfe von dreidimensionalen Simulationsrechnungen im Gegensatz zu den beispielsweise relativ teueren und nicht sehr abbildungsgenauen Cold-Flow-Modellen innerhalb kürzester Zeit für verschiedene Betriebsfälle untersucht und optimiert werden. Vor allem sind Unterwindverteilungen, Wärmeprofile auf der Müllbahn, Sekundärlufteindüsungen (Eindüsungsgeschwindigkeit, Geometrie, Anströmwinkel, Luftverteilung, ...), Feuerfestmaterialien und Lastpunkte beliebig variierbar, sodass Prozess- und Anlagenoptimierungen auf der Basis von mathematischen Modellen die Anlagenauslastung erheblich steigern können und sich ein Umbau häufig schon nach kurzer Zeit amortisiert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten die Verbrennung auf dem Rost zu modellieren. Der Unterschied liegt in erster Linie in der Approximationsgüte. Die wesentlichen Alternativen sind:

- eindimensionales Modell:

Wärme- und Speziesfreisetzung entlang der Müllbahn

- zweidimensionales Modell:

Freisetzung auch über die Rostbreite

- zweidimensionales Modell:

Abbrandvorgänge innerhalb der Schüttschicht in vertikaler Richtung

- dreidimensionales Modell:

gesamte Abbrandvorgänge in alle Richtungen

Die meisten Institute und Firmen [1.16, 1.18, 1.20, 1.21, 1.29] verwenden eindimensionale Modelle. Hierbei werden die Randbedingungen für die in den Feuerraum eintretenden Stoff- und Energieströme entlang der Müllkontur als Verteilung vorgegeben.

Ein Abbrandmodell zur Beschreibung der Brennstoffumsetzung auf dem Rost wird bei zweidimensionalen Betrachtungen eingesetzt, was allerdings im Vergleich zu eindimensionalen Modellen mit einem sehr erhöhten Rechenaufwand verbunden ist.

Dreidimensionale Modelle werden seit einigen Jahren an der Universität in Sheffield [1.30] angewandt, um z.B. Zusammensetzungen innerhalb der Müllschicht oder Müllbetthöhen in Abhängigkeit des Ortes berechnen zu können.

Im letzten Jahrzehnt hat sich sowohl für technische Großanlagen als auch für kleinere Versuchseinrichtungen das Simulationsprogrammpaket FLUENT für Verbrennungsrechnungen bewährt [1.31, 1.32]. Die Standardversion von FLUENT enthält mehrere allgemein gültige Strömungs-, Reaktions- und Wärmeübertragungsmodelle und ist problemlos durch Unterprogramme erweiterbar, sodass auch projektspezifische Modelle eingesetzt werden können.

FLUENT wurde 1996 daher auch im Rahmen einer Diplomarbeit [1.21] eingesetzt, um den Beweis zu erbringen, dass Temperatur-, Spezies- und Geschwindigkeitsverteilungen im Feuer- und Nachbrennraum von Abfallverbrennungsanlagen mittels vereinfachter mathematischer Modelle und Annahmen für die heterogene Verbrennung auf dem Rost ausreichend genau und schnell vorhergesagt werden können.

1.3 Aufgabenstellung

Im Rahmen dieser Arbeit war zum einen die Approximationsgüte der in der Diplomarbeit eingesetzten Modelle für die heterogene Verbrennung im Müllbett anhand von Messwerten zu analysieren und gegebenenfalls zu verbessern, zum anderen sollten auf Basis dieser Modelle teils praxisnahe, teils theoretische Untersuchungen durchgeführt werden.

Ausgehend von den Grundlagen der Verbrennungstechnik sowie der mathematischen Modellierung von Verbrennungsprozessen, lag das Hauptaugenmerk der theoretischen Studien an einer Modellanlage auf allgemein gültige Aussagen zur Anlagenoptimierung hinsichtlich Feuerraumgeometrie (Gleich-, Mittel- oder Gegenstromfeuerung), Feuerfestmaterial, gefährdete Gebiete (Korrosions-, Verschlackungs- und Verschmutzungsneigung) und Art der Sekundärluftzuführung (z.B. mit Verdrängungskörper oder tangentiale Eindüsung).

Die praxisnahen Berechnungen sollten anhand eines Referenzfalles zeigen, dass die vorhergesagten Temperaturen und Konzentrationen mit den Messwerten weitestgehend übereinstimmen. Zusätzlich waren an den realen Großanlagen Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.