4  Mathematische Modellierung und numerische Simulation

4.1  Einführung in die Modellbildung

Unter einer mathematischen Modellierung wird die Abbildung von chemischen und physikalischen Vorgängen mit Hilfe mathematischer Beziehungen verstanden. Die Gleichungssysteme sind vorwiegend so komplex, dass sie nicht analytisch, sondern numerisch gelöst werden.

Messungen dienen zur Überprüfung, aber auch zur Verifikation des angewandten Modellkonzepts. Grundsätzlich sollten die Abweichungen zwischen den numerisch und experimentell bestimmten Werten natürlich sehr klein sein, häufig reichen aber auch schon einfache Modelle für eine richtige Trendvorhersage aus. Wird die Eignung dieser Ansätze erfolgreich überprüft, so können sie innerhalb ihres Gültigkeitsbereichs dazu eingesetzt werden, experimentelle Messungen auf Grund von Zeit- und Kostenersparnissen zu ersetzen. Fällt die Eignung der Modelle negativ aus, sollte entweder der Ansatz durch eine Veränderung der Parameter verbessert oder der numerische Algorithmus verändert werden [2.3.2, 4.1.1].

Die Genauigkeit der mathematischen Modelle ergibt sich aus dem Unterschied zwischen Mess- und Simulationswerten. Allerdings sollte hier erwähnt werden, dass die Ergebnisse aus experimentellen Messungen auch häufig Unzulänglichkeiten aufweisen. Gerade bei hohen Temperaturen können sich infolge von negativen Einflüssen, z.B. durch Verschmutzungen auf den optischen Messgeräten, ungenaue Werte ergeben, sodass ein Vergleich mit numerisch berechneten Werten vielfach schwierig erscheint.

Viele Nachteile, gerade im Hinblick auf die Messtechnik, können durch numerische Simulationen überwunden werden. So wird es beispielsweise möglich, Zugang zu experimentell nicht untersuchbaren Vorgängen zu finden und kostspielige Versuche zu vermeiden. Theoretische Untersuchungen können mit leicht veränderten Parametern oder Geometrien in kürzester Zeit beliebig oft wiederholt werden, damit Tendenzen erkennbar werden. Außerdem können einige Bereiche von technischen Anlagen messtechnisch schwer zugänglich sein, sodass hier numerische Berechnungen die einzige Möglichkeit darstellen, um Einblicke in bestimmte Gebiete einer Anlage zu erhalten.

Allein mit der Berechnung der Daten ist es aber nicht getan. Um die Unmengen von Zahlen auch interpretierbar zu machen, sind geeignete Visualisierungsmethoden notwendig. Vor allem die übersichtliche Darstellung dreidimensionaler Ergebnisse ist nicht ganz einfach. Mittlerweile gibt es hierfür eine Reihe von Software-Programmen. U.a. hat sich das Programm-Paket FLUENT für diese Anforderungen sehr bewährt.

Die Erhaltungsgleichungen aus der Strömungsmechanik stellen die Grundlage der mathematischen Modellierung von Strömungen jeglicher Art (z.B. turbulent, reagierend oder Mehrphasenströmungen) dar. Die Beschreibung erfolgt entweder in einer Euler- oder in einer Lagrange-Darstellung. Die Euler-Darstellung ist eine makroskopische Betrachtungsweise, d.h. das zu beschreibende Fluid wird als Kontinuum angesehen. Bei der Bilanzierung nach der Lagrange´schen Betrachtungsweise werden Einzelteilchen beschrieben und verfolgt. Die Betrachtung ist hierbei also mikroskopisch [2.3.2].

Die wichtigsten Transportgleichungen in Form der Euler-Bilanzierung werden in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt und näher erläutert. Sie dienen beispielsweise zur Beschreibung der homogenen Gasphase im Feuer- und Nachbrennraum einer Müllverbrennungsanlage.

4.2  Allgemeine Transportgleichung

Die Verteilung einer Zustandsgröße , die entweder eine passive oder eine transportierende vektorielle Größe darstellt, kann in der Euler-Darstellung generell durch eine differentielle Beziehung wie folgt beschrieben werden [2.3.2]:

(4.2.1)

Term 1      +      Term 2       =       Term 3    +  Term 4

Diese instationäre Transportgleichung berücksichtigt die zeitliche Änderung (Term 1),

den konvektiven (Term 2) und diffusiven (Term 3) Transport sowie lokale Quellen und Senken. D steht für einen allgemeinen Austauschkoeffizienten, S bilanziert alle Quellen und Senken.

Die Bilanzgleichungen der drei Hauptverbrennungsvorgänge erhält man durch eine Substitution von  mit der entsprechenden Größe des Teilbereiches [2.3.2]:

- Geschwindigkeit ui 	→	Impulsbilanzgleichungen (Strömung + Mischung)

- Enthalpie h           	→ 	Enthalpiebilanzgleichungen (Wärmeübertragung)

- Spezies ci               	→ 	Speziesbilanzgleichungen (Stofftransport + chem. Reaktion)

Bei den Bilanzierungen spielen vor allem folgende Modelle eine wesentliche Rolle:

- Strömung	→	Turbulenzmodelle

- Wärmeübertragung	→ 	Strahlungsmodelle

- Stofftransport 	→ 	Reaktionsmodelle

4.3  Beschreibung einer turbulenten Strömung

4.3.1  Transportgleichung für die Bilanzierung einer Strömung

Zur Beschreibung einer Strömung sind einerseits die Wechselwirkungen zwischen Partikeln untereinander und zwischen verschiedenen Fluiden, sowie andererseits die Kräfte zwischen strömendem Fluid und ruhendem Körper bzw. zwischen bewegtem Körper und ruhendem Fluid entscheidend. Ursache für die entstehenden Kräfte ist eine physikalische Eigenschaft der Fluide, die Zähigkeit bzw. Viskosität genannt wird. Diese verursacht Reibungskräfte, die auf das Fluid einwirken und dafür sorgen, dass bewegende Fluide auch ohne Einwirkung äußerer Kräfte zur Ruhe kommen [4.1.1].

Mit der Geschwindigkeit ui und dem Druck p lassen sich für kartesische Koordinaten die beiden grundlegenden instationären Transportgleichungen aufstellen [4.3.1]:

- Kontinuitätsgleichung (Erhaltung der Masse):

(4.3.1)

- Navier-Stokes-Gleichung (Impulserhaltungssatz):

(4.3.2)

Die wesentlichste Körperkraft f bei Verbrennungssystemen ist die Schwerkraft. Magnetische oder elektrostatische Kräfte spielen hierbei nur eine unbedeutende Rolle. Die beiden anderen Terme auf der rechten Seite der Gleichung stehen für Oberflächenkräfte, die vom Druck p und von viskosen Spannungen verursacht werden. Die laminaren Spannungen l werden für Newton´sche Fluide über einen Boussinesq- Ansatz ausgedrückt, der Spannungs- und Dehnungsanteile beinhaltet [2.3.2, 4.1.1, 4.3.2]:

(4.3.3)

Die Bestimmung des Druckverlaufes und infolgedessen auch des Druckterms p/xi erfolgt gewöhnlich durch eine Poisson- oder Druckkorrektur-Gleichung.

Die Poisson-Gleichung ist eine Differentialgleichung, die exakt ableitbar, allerdings nur unter hohem numerischen Aufwand zu lösen ist [2.3.2]:

(4.3.4)

Vielfach verwendet man bei numerischen Simulationen auch eine Druckkorrektur:

pK = p + p                                                                                                (4.3.5)

Hierbei wird angenommen, dass ein Kontinuitätsdefekt (Divergenz D ≠ 0) so lange  vorliegt, bis auf numerischem Wege der richtige Druck gefunden wird. Ist die Divergenz beispielsweise negativ, dann strömt zu wenig Masse in das betrachtete Element ein, der Druck wird folglich zu niedrig geschätzt [2.3.2].

# 4.3.2  Turbulenzmodellierung

4.3.2.1  Eigenschaften der Turbulenz

Wichtigste Merkmale von turbulenten Strömungen sind Wirbel. Sie entstehen auf Grund von Schervorgängen, die durch unterschiedliche Fluidgeschwindigkeiten oder durch Scherung von Fluiden an der Wand induziert werden. Zwischen den einzelnen Wirbeln kommt es zu Energietransfers. Beim Transport von niederfrequenten, großen Wirbeln werden durch Dissipation von Bewegungsenergie Turbulenzenergie und kleine Wirbel erzeugt. Die kleinen Wirbel sind beim Transport ebenfalls Dissipationsabläufen unterworfen. Hierbei entsteht durch viskose Dissipation aus der Turbulenzenergie innere bzw. thermische Energie. Diese Energiekaskade läuft schließlich bis zur vollständigen Überführung der Turbulenzenergie in innere Energie ab [2.3.2].

4.3.2.2  Zeitmittelung

Eine turbulente Strömung besitzt eine mittlere Grundströmung und zufallsbedingte Schwankungswerte wie Bild 4.3.1 verdeutlicht [4.3.3].

Bild 4.3.1: Schwankungswerte bei einer turbulenten Strömung [2.3.2]

Für die Bilanzierungen von Transportgrößen sind prinzipiell nur die zeitlichen Mittelwerte dieser Größen interessant. Das Aufspalten der allgemeinen Größe  in einen mittleren  und einen fluktuierenden Anteil ´ ist für alle entwickelten Turbulenzmodelle daher der grundlegende Ansatz. Für  gilt damit folgende Beziehung [4.1.1]:

(4.3.6)

Die zeitliche Mittelwertbildung einer Transportgröße ist wie folgt definiert:

(4.3.7)

An die Integrationszeit 0 wird die Forderung gestellt, dass sie groß gegenüber den turbulenten Zeitmaßstäben und klein gegenüber den makroskopischen Änderungen der Hauptbewegung sein muss.

Wird die  Mittelwertbildung auf , ui und p angewandt, so lassen sich durch Einsetzen dieser Beziehungen in die Impulstransportgleichung (Gleichung 4.3.2) die zeitgemittelten Navier-Stokes-Gleichungen ableiten. Diese werden auch als Reynolds-Gleichungen bezeichnet [2.3.2, 4.3.1, 4.3.2].

(4.3.8)

Die turbulenten Spannungen lassen sich beispielsweise analog zu den laminaren Spannungen durch den Boussinesq-Ansatz bzw. die Wirbelviskositätshypothese beschreiben [2.3.2, 4.3.1]:

(4.3.9)

(4.3.10)

(4.3.11)

Das vorliegende Gleichungssystem ist in dieser Form numerisch bis heute noch nicht lösbar. Das Problem der Schließung muss also durch zusätzliche Ausdrücke gelöst werden. Hierfür wurden verschiedene Ansätze entwickelt. Grundgedanke bei allen Modellen ist der folgende: Die unbekannten Reynoldsspannungen sollen durch bekannte Größen, z.B. Zeit- und Geschwindigkeitsmaßstäbe, ausgedrückt werden. Die wichtigsten Turbulenzmodelle werden nachfolgend näher erläutert [4.1.1, 4.3.2].

Turbulente Strömungen können nur mit sehr hohem Aufwand direkt beschrieben werden. Der große Vorteil einer "direkten numerischen Simulation" (DNS) besteht darin, dass die gesamte Energiekaskade auf Grund einer sehr feinen Auflösung erfasst werden kann und infolgedessen keine Modellierung mehr notwendig ist. Da die derzeitigen Rechnerkapazitäten zumindest hinsichtlich der meisten numerischen Verbrennungsrechnungen noch nicht ausreichen, wurden in den letzten Jahren drei wesentliche Ansätze entwickelt [2.3.2, 4.1.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4]:

- Large Eddy Simulation (LES):

Hierbei werden nur die großen, anisotropen Wirbelstrukturen direkt erfasst, die Beschreibung der kleinen Wirbel erfolgt über Modelle.

- Discrete Eddy Simulation:

Bei diesem Ansatz werden diskrete Wirbel mit einer festen Größe erzeugt und der Strömung überlagert. Ausgehend vom Strömungseinstritt wird die Ausbreitung dieser Wirbel mittels Transportgleichungen durch das Rechengebiet beschrieben.

- Turbulenzmodelle:

Diese Modelle basieren auf Längen- und Zeitmaßstäben, die den Energietransfer bis zur inneren Energie beschreiben. Man unterscheidet zwischen Wirbelviskositätsmodellen (Direkte Modelle), algebraischen Spannungsmodellen (ASM) sowie Reynolds-Spannungs-Modellen (RSM).

Für die Simulation von Verbrennungssystemen kommen im Hinblick auf die aktuellen Rechnerleistungen nahezu ausschließlich Turbulenzmodelle in Frage. Daher werden in den folgenden Kapiteln die Grundlagen der Turbulenzmodellierung vorgestellt und einige Modelle näher erläutert.

4.3.2.3  Reynolds-Spannungs-Modell (RSM)

Der wesentliche Vorteil vom RSM ist die Genauigkeit, da die Reynolds-Spannungen direkt modelliert werden und der anisotrope Charakter der Turbulenz somit beschrieben wird. Die turbulenten Strukturen werden daher also sehr gut approximiert. Die Form der Transportgleichung sieht wie folgt aus [2.3.2, 4.3.2]:

C = Dl + Dt +  + P + E                                                                            (4.3.12)

mit:	C = zeitliche Änderung und Konvektion durch die mittlere Hauptströmung

D = laminare oder turbulente Diffusion

 = diffusiver Transport/Wechselwirkungen von/zwischen Druck-

Geschwindigkeits-Fluktuationen

P = Produktion

E = Dissipation

Mit geeigneten Modellkonstanten ergeben sich schließlich die Transportgleichungen für die Reynolds-Spannungen. Allerdings führt dies auch zu einer vergleichsweise hohen Anzahl an Bilanzgleichungen, was wiederum die Rechenzeit enorm ansteigen lässt. Deshalb werden bei vielen Anwendungen einfachere Modelle verwendet.

4.3.2.4  Algebraisches Spannungs-Modell (ASM)

Algebraische Turbulenzmodelle berücksichtigen ebenso den anisotropen Charakter. Hierbei wird aber im Gegensatz zum RSM keine Transportgleichung gelöst, sondern versucht, die Anisotropie über algebraische Beziehungen abzubilden. Die Form der Bilanzgleichung lässt sich für das ASM wie folgt angeben [2.3.2]:

(4.3.13)

Mit den entsprechenden Produktionstermen sowie Konstantensätzen lassen sich die Reynolds-Spannungen im ASM modellieren.

4.3.2.5  k--Modell

Bei den direkten Modellen wird von einer isotropen Turbulenz ausgegangen. Dies hat den Nachteil, dass bei sehr anisotropen Turbulenzstrukturen, wie sie beispielsweise bei Drallströmungen existieren, größere Abweichungen entstehen.

Unter einer Vielzahl von Ansätzen ist besonders ein Zwei-Gleichungsmodell zu nennen: Das k--Modell. Gerade bei Verbrennungssimulationen ist dieser Ansatz in der Vergangenheit vorwiegend zum Einsatz gekommen. Die turbulente Viskosität t wird hierbei über die kinetische Turbulenzenergie k und die Dissipationsrate  bestimmt [4.1.1, 4.3.1, 4.3.2].

Das k--Modell verwendet die turbulente kinetische Energie k (~v2) als Geschwindigkeitsmaßstab und die Dissipationsrate  (~k3/2/L) als Zeitmaßstab. Die modellierten Transportgleichungen für k und  ergeben sich durch geeignete Umformungen sowie unter Verwendung der Kolmogorov-Prandtl-Beziehung [4.1.1, 4.3.2, 4.3.5]:

(4.3.14)

(4.3.15)

(4.3.16)

(4.3.17)

(4.3.18)

Die gerade aufgeführten Bilanzgleichungen und Konstantensätze beziehen sich allesamt auf das "Standard-k--Modell".

Realizable-k--Modell

Eine Modifikation des Standard-Modells stellt das "Realizable-k--Modell" dar. Vorteil ist hierbei, dass physikalisch unsinnige Ergebnisse für die turbulenten Normal- und Scherspannungen vermieden werden. Die Konstante c im Standard-k--Modell wird nicht konstant gehalten, sondern über eine mathematische Beziehung in Abhängigkeit der Größen k und sowie diversen Konstanten und Faktoren (A0, As und U) bestimmt [4.3.5]:

(4.3.19)

Die Transportgleichungen für k und  können analog zum Standard-k--Modell aufgestellt werden. Die empirischen Konstanten weisen allerdings leicht veränderte Werte auf:

Auf Grund der verbesserten Ansätze gegenüber dem Standard-k--Modell können auch Strömungen erhöhter Komplexität numerisch berechnet werden, wie z.B. bei plötzlichen Querschnittsveränderungen, Umlenkungen oder verdrallten Strömungen.

RNG-k--Modell

Das "RNG-k--Modell" ist ein weiterer Ansatz, das aus dem Standard-k--Modell entstanden ist. Die Transportgleichungen ähneln denen aus dem Standard-Modell, die Verbesserung besteht allein darin, dass mit Hilfe von sogenannten "Swirl-Konstanten" auch drallbehaftete Strömungen realitätsnah abgebildet werden können [4.3.5].

Ein Satz anerkannter Konstanten sieht wie folgt aus:

Die wesentlichen Änderungen zum Standard-k--Modell liegen in der Berechnung der Prandl-Zahlen (Prk und Pr) und der turbulenten Viskosität t durch die sogenannte RNG-Theorie (RNG = renormalization group theory - eine statistische Anwendungstechnik). Da c wie beim Realizable-k--Modell auch hier keine Konstante darstellt, wird die turbulente Viskosität in Gleichung (4.3.15) wesentlich genauer beschrieben. Bei hohen Reynolds-Zahlen ergibt sich c mit Hilfe der RNG-Technik zu 0,0845. Dies entspricht quasi dem Wert der Konstanten c im Standard-k--Modell (c= 0,09).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Standard-k--Modell verwendet. Hauptsächlich deshalb, weil das isotrope Verhalten infolge der bei einer Verbrennung vorhandenen Volumenexpansion begünstigt wird. Da bis auf einige Studien außerdem keine drallbehaftete Strömung berechnet werden musste und in der Vergangenheit selbst bei komplexeren Geometrien und Strömungsbeschreibungen recht gute Ergebnisse mit dem k--Modell erzielt worden sind [1.31, 4.3.4], bot sich dieses Modell aufgrund seiner Einfachheit bzw. der Zeitersparnisse an.

4.3.2.6  Wandnahe Bereiche

Die beschriebenen Turbulenzmodelle gelten nur für den vollturbulenten Bereich der Hauptströmung. Direkt an der Wand haben die Geschwindigkeitskomponenten des Fluids allesamt den Wert Null, weil die Haftbedingung erfüllt sein muss. Der Übergangsbereich zwischen der Kernströmung und den Wänden muss infolgedessen gesondert modelliert werden. Hierfür wurden sogenannte Wandfunktionen entwickelt.

Grundsätzlich unterschiedet man in Wandnähe drei Zonen [4.3.5, 4.3.6]:

- wandnächster Bereich:

In dieser laminaren Schicht spielt die molekulare Viskosität die wichtigste Rolle, das Newton´sche Gesetz ist gültig.

- Übergangsbereich:

Turbulente und laminare Strukturen sind hier parallel vertreten.

- äußere, vollturbulente Wandschicht:

In dieser Zone gilt ein logarithmisches Wandgesetz

Bei der "Standard-Wandfunktion" nach Spalding und Launder [4.3.7] sowie bei der "Nichtgleichgewichts-Wandfunktion" wird die Strömung in Wandnähe nicht aufgelöst, der Mittelpunkt der ersten Zelle liegt bereits im turbulenten Bereich des logarithmischen Wandgesetzes. Bei der zweiten Alternative können Druckgradienten und Nichtgleichgewichtseffekte berücksichtigt werden. Für die meisten industriellen Anwendungen reichen diese Modelle völlig aus. Bei komplexeren Geometrien oder für genauere Lösungen, z.B. Berechnung des Wärmeübergangs an eine Wand, sollte die Auflösung im wandnahen Bereich allerdings verfeinert werden. Hierfür bietet sich das sogenannte "Zwei-Zonen-Modell" an. Das Rechengebiet wird in der Nähe der Wand in zwei Gebiete unterteilt, nämlich in den viskositätsbeeinflussten wandnahen Bereich und einen vollturbulenten Bereich, in dem die oben beschriebenen Turbulenzmodelle zum Einsatz kommen. Grundsätzlich muss bei diesem Modell der gesamte wandnahe Bereich inklusive der laminaren Unterschicht und des Übergangsbereiches aufgelöst werden. Infolgedessen werden im Vergleich zu den Wandfunktionen deutlich mehr Zellen benötigt.

4.4 Beschreibung der Wärmeübertragung

4.4.1  Transportgleichung für die Bilanzierung der Enthalpie

Als grundlegende Wärmeübertragungsmechanismen sind Leitung, Konvektion und Strahlung zu nennen. Ein Energietransport über Wärmeleitung erfolgt zwischen benachbarten Molekülen auf Grund eines im Material vorhandenen Temperaturgradienten. In Festkörpern stellt die Wärmeleitung die einzige Art des Wärmetransportes dar, bei Flüssigkeiten und Gasen spielt sie nur eine unbedeutende Rolle. In turbulent strömenden Fluiden mit vergleichsweise geringer Temperatur ist vor allem die Konvektion zu nennen, z.B. bei einer Wärmeübertragung von einem erwärmten Gas an eine Wand. Der Anteil der einzelnen Übertragungsmechanismen an dem gesamten Wärmeaustausch ist je nach Anwendungsfall und Phasenzustand verschieden. Leitung und Konvektion können bei Verbrennungsprozessen praktisch vernachlässigt werden, da der Strahlungsaustausch bei sehr hohen Temperaturen einen Anteil von etwa 90% besitzt. Zwischen zwei oder mehreren Körpern kann auf Grund ihrer Temperatur sowie ihres Emissions-, Streuungs- und Absorptionsvermögens ein Strahlungswärmetransport erfolgen. Dieser Mechanismus wird bei höheren Temperaturen gerade deshalb so bedeutsam, da sich die Strahlungsintensität nach Boltzmann aus der 4. Potenz der Temperatur wie folgt bestimmen lässt [2.3.2]:

(4.4.1)

Für die Beschreibung der Energiebilanz wird nicht die Temperatur, sondern die Gesamtenthalpie hG verwendet. Die Gesamtenthalpie, die sich aus fühlbarer und latenter Enthalpie zusammensetzt, bleibt konstant und somit quelltermfrei. Die Enthalpie ist abhängig von der Konzentration, vom Druck und von der Temperatur. Unter Vernachlässigung des Druckterms kann beispielsweise die lokale Temperatur T durch folgende Beziehung sehr einfach bestimmt werden [2.3.2]:

(4.4.2)

(4.4.3)

Wird die allgemeine Größe  in der Transportgleichung (vgl. Kap. 4.2) durch die Gesamtenthalpie hG ersetzt, so lässt sich die Energietransportgleichung wie folgt ableiten [2.3.2]:

(4.4.4)

In der Transportgleichung ist allerdings der "allgemeine Austauschstrom jh " und der "Quell- bzw. Senkenterm Sh " noch unbekannt. Durch Addition aller Enthalpieströme kann jh aber relativ einfach bestimmt werden. Unter Vernachlässigung des in den Verbrennungsprozessen nicht bedeutsamen Stromes (Dufour´sche Energiestromdichte, nur für große Konzentrations- und kleine Temperaturgradienten bedeutsam), ergibt sich jh aus der Fourier'schen Energiestromdichte (molekulare Wärmeleitung) und dem Enthalpiestoffstrom (flächenbezogene Fick´sche Stoffstromdichte). Durch geeignete Annahmen und Umformungen, wie sie z.B. in [2.3.2, 3.4.4, 4.1.1, 4.3.1, 4.3.6] zu finden sind, sowie einer Zeitmittelung, ergibt sich die modellierte Enthalpiebilanzgleichung:

(4.4.5)

Die turbulenten Enthalphieströme jh,t wurden in der oberen Gleichung analog zur Strömung mit einem Gradientenflussansatz ausgedrückt:

(4.4.6)

(4.4.7)

Sh stellt in der Bilanzgleichung die Summe aller volumenbezogenen Enthalpiequellen dar, die rein über Strahlungsaustauschbeziehungen modelliert werden. In den beiden folgenden Kapiteln werden daher die Eigenschaften der Strahlung sowie die verschiedenen Strahlungsmodelle vorgestellt.

4.4.2  Modellierung der Strahlung

4.4.2.1 Eigenschaften der Strahlung

Der Strahlungswärmetransport erfolgt über elektromagnetische Wellen, wobei die Energie im Gegensatz zur Konvektion und zur Leitung zwischen allen Volumen- und Flächenelementen ausgetauscht wird. Der bedeutsame Wellenbereich für die thermische Strahlung liegt zwischen 0,1 und 100 m.

Die Strahlungseigenschaften eines Fluids werden über den Absorptions- (ka) und den Streuungskoeffizienten (ks) beschrieben. In reiner Gasphase treten keine Streueffekte auf, sodass die optischen Eigenschaften des Rauchgases ausschließlich über den Absorptionskoeffizienten bestimmt werden. Bei Verbrennungsprozessen hängt dieser von den Konzentrationen der sogenannten Bandenstrahler CO2 und H2O ab. Übliche Werte für ka liegen bei etwa 0,1 bis 0,2 [4.4.1, 4.3.7].

Die Wärmeübertragung durch Strahlung lässt sich in Abhängigkeit der genannten Koeffizienten sowie der Planck-Intensität Ib und der spektralen Intensität Is durch die Bilanzierung der Gesamtstrahlungsintensität angeben. Zur Beschreibung der Gesamtstrahlungsintensität I entlang eines Weges s, in einem partikelbeladenen oder nicht beladenen Fluid, dient folgende Gleichung [4.3.7]:

(4.4.8)

mit:

(4.4.9)

(4.4.10)

Der oben aufgeführte Ausdruck ist allerdings auch mit Hilfe von numerischen Methoden nur sehr schwer zu lösen. Der Strahlungsaustausch wird deshalb modelliert. Im Wesentlichen gibt es vier Hauptgruppen von Strahlungsmodellen, die im nächsten Kapitel vorgestellt werden [2.3.2, 3.4.3, 4.4.2, 4.4.3]:

- Zonen-Modelle,

- Fluss-Modelle,

- Hybrid-Modelle und

- Reduzierte Modelle.

4.4.2.2  Strahlungsmodelle

Für die Modellierung des Quellen- bzw. Senkenterms in der Enthalpiebilanzgleichung Gleichung (4.4.4) gibt es verschiedene Ansätze. Die gebräuchlichsten Strahlungsmodelle sind Zonen- und Fluss-Modelle. Hybrid-Modelle stellen die Kombination aus beiden dar und verknüpfen somit die Vorteile der jeweiligen Methode. Für spezielle Anwendungen sind reduzierte Modelle entwickelt worden, wie z.B. das Diffusionsmodell. In optisch sehr dichten Medien, d.h. bei hoher Partikelbeladung, findet der Strahlungsaustausch in Analogie zum Stofftransport ausschließlich zwischen zwei benachbarten Zellen statt. Bei Verbrennungssystemen kann üblicherweise von relativ geringen partikelbeladenen Rauchgasen ausgegangen werden. Hierfür haben sich in den letzten Jahren Fluss- und Zonen-Modelle als geeignet erwiesen [3.4.3, 4.4.2, 4.4.3].

# 4.4.2.3  Zonen-Modell

Im Zonen-Modell wird der zu simulierende Bereich in Gasvolumenzonen (dreidimensional) und Wandflächenelemente (zweidimensional) unterteilt. Die Strahlungsbilanzierung erfolgt nach verschiedenen Ansätzen.

# Hottel-Modell

Bei der "Hottel-Methode" wird der Strahlungsaustausch über Sichtfaktoren, die eine Relation zwischen zwei Elementen (A und B) herstellen, berechnet. Die Energie kann somit zwischen zwei Wänden, zwischen zwei Gasvolumina oder zwischen einer Wand und einem Volumenelement übertragen werden:

(4.4.11)

Der Sichtfaktor {zAzB} beinhaltet alle Informationen bezüglich der Zonengeometrien, deren geometrische Lage zueinander und den optischen Eigenschaften der Gasphase [2.3.2].

Prinzipiell kann bei Zonenmodellen zwischen Gesamtstrahlungsaustauschfaktoren und Berücksichtigung der Streuung oder Direktstrahlungsaustauschfaktoren unter Vernachlässigung von Streuprozessen unterschieden werden. Die Hottel´sche Methode basiert auf der einfacheren Art, d.h. es werden Direktstrahlungsaustauschfaktoren bestimmt. Für die Gaszone A ergibt sich beispielsweise folgende Beziehung:

(4.4.12)

Die Berechnung der Faktoren erfolgt in Abhängigkeit der geometrischen Verhältnisse des Austauschraumes. Grundsätzlich sind die in Bild 4.1.1 dargestellten Kombinationen denkbar.

Bild 4.4.1: Geometrische Verhältnisse bei Zonenmodellen

Die allgemeinen Beziehungen zur Berechnung der Austauschfaktoren lauten wie folgt:

(4.4.13)

(4.4.14)

(4.4.15)

mit:

(4.4.16)

Monte-Carlo-Modell

Für Verbrennungsrechnungen haben sich in den letzten Jahren die "Monte-Carlo-Methoden" bewährt. Bei diesem Ansatz werden eine repräsentative Anzahl von Strahlen im gesamten Simulationsbereich ausgesendet und soweit verfolgt, bis ihre gesamte Energie vollständig oder bis zu einem vorgegebenen Grenzwert absorbiert worden ist. Die aus zwei- oder dreidimensionalen Zonen emittierte Gesamtenergie nimmt durch Absorption in einer Volumenzelle sowie Reflexion und Absorption an einer Wandzelle kontinuierlich ab. Die Aussendung der diskret verfolgten Einzelstrahlen geschieht dabei in zufällige Richtungen. Eine Zufallszahl P, mit Intervallwerten zwischen 0 und 1 (halboffenes Intervall), bildet hierfür folgende Winkel ab:

- 0°      (P = 0)   und

- 360° (P = 1)

Für einen zweidimensionalen Raum ergeben sich die in Bild 4.4.2 dargestellten Zufallszahlen in Abhängigkeit des Winkels .

Bild 4.4.2: Zufallszahl P beim Monte-Carlo-Modell

Der numerische Aufwand kann durch die Anzahl an verfolgten Strahlen kontrolliert werden [2.3.2].

Discrete-Transfer-Modell

Das "Discrete-Transfer-Modell" (DTRM), welches im Software-Paket FLUENT implementiert ist und somit auch im Rahmen dieser Arbeit zum Einsatz kam, stellt eine Modifikation der Monte-Carlo-Methode dar. Je nach Anwendungsfall kann die Anzahl und Wahl der hierbei diskreten Richtungen beliebig variiert werden. Üblicherweise werden 4 x 4 = 16 Strahlen verwendet. Eine höhere Anzahl an ausgesendeten Strahlen würde zwar die Genauigkeit, leider aber auch die Rechenzeit steigen lassen. Da Streuungseffekte in diesem Modell nicht berücksichtigt werden, reduziert sich die Strahlungsbilanzgleichung auf folgenden Ausdruck [4.4.2, 4.4.3]:

(4.4.17)

Beim DTRM erfolgt die Aussendung der Strahlen im Gegensatz zur Hottel- und Monte-Carlo-Methode nur von den Umrandungen, d.h. von den Feuerraumwänden sowie Ein- und Auslässen.

Discrete-Ordinates-Modell

Das „Discrete-Ordinates-Modell“ (DOM) löst die Strahlungsbilanzgleichung (4.4.17) für diskrete Raumwinkel  direkt. Es erfolgt im Gegensatz zum DTRM keine Strahlverfolgung, der Aufwand wird allerdings wie beim DTRM über die Anzahl an Raumwinkel und infolgedessen Transportgleichungen kontrolliert. Der Vorteil gegenüber dem DTRM liegt in der Möglichkeit, auch die Streueffekte bei partikelbeladenen Gasphasen zu berücksichtigen [4.3.5].

# 4.4.2.4  Fluss-Modell

Für Fluss-Methoden wird die Anzahl an diskreten Richtungen auf sechs (3D) bzw. vier (2D) reduziert und die Strahlungsintensität dann als isotrop angenommen. Diese Vereinfachung erlaubt es, Transportgleichungen aufzustellen, die mathematisch in der gleichen Weise gelöst werden können wie die schon beschriebenen Bilanzgleichungen.

Erfolgt eine Integration der Richtungs-Strahlungsintensität entlang der positiven und negativen Koordinatenrichtungen, so entsteht das klassische Fluss-Modell. Daneben  gibt es die Momenten-Methode, bei der die Strahlungsintensität in beliebige Richtungen integriert wird. Grund hierfür kann z.B. eine komplexe Geometrie des Simulationsraumes sein. Eine Kombination aus beiden stellt das P-N-Fluss-Modell dar. Es hebt den Nachteil weniger diskreter Strahlungsfüsse auf, wodurch ein gleichmäßigerer Energietransfer erzielt wird [2.3.2, 4.3.5].

### P-1-Modell

Im Programmpaket FLUENT ist das P-1-Modell als Fluss-Methode implementiert. Es ist das einfachste Modell der P-N-Modelle, wobei die Ortsrichtungen der Flüsse durch das orthogonale Koordinatensystem festgelegt sind. Prinzipiell stellt es also ein klassisches Fluss-Modell dar [3.4.4, 4.3.5].

Strahlungsflüsse können in positiver (I) oder negativer (J) Koordinatenrichtung erfolgen. Im dreidimensionalen Fall lassen sich für ein kartesisches Koordinatensystem folgende Differentialgleichungen aufstellen [4.3.6]:

(4.4.18)

(4.4.19)

Die Netto-Strahlungswärme Q kann dann über I und J wie folgt bestimmt werden:

(4.4.20)

mit:        (Fluss-Summe)                                                                             (4.4.21)

Schließlich ergeben sich die folgenden drei Differentialgleichungen, aus denen der Enthalpie- bzw. Strahlungsquellterm Sh bestimmt werden kann [4.3.6]:

(4.4.22)

4.4.2.5  Randbedingungen bei Strahlungsmodellen

### Randbedingungen an Flächenelementen beim DTRM

Beim Strahlungsaustausch an Wänden stellt die Emissivität wand eine wichtige Größe dar. Hierbei wird die Strahlungsintensität eines grauen Körpers in Relation zur Intensität eines schwarzen Strahlers gesetzt. Die Strahlungsbilanz eines Wandflächenelementes wird beim DTRM wie folgt modelliert [4.4.3]:

(4.4.23)

(4.4.24)

Ein- und Auslässe werden in der Regel als schwarze Strahler angesehen. Die einfallende Strahlung wird komplett absorbiert und nicht reflektiert, die Emissivität ist folglich Ein-/Auslässe = 1.

Randbedingungen an der Wand beim P-1-Modell

Wie beim DTRM kann die Strahlung an Wandflächenelementen über die Emissivität wand bilanziert werden [4.3.6]:

(4.4.25)

(4.4.26)

(4.4.27)

Substituiert man wiederum die Beziehung für R in die oberen Ausdrücke, so ergeben sich erneut Gleichungen, aus denen der Quellterm Sh berechnet werden kann [4.3.6]:

(4.4.28)

Da dieses Modell in der Regel geringere Rechenzeiten im Vergleich zum DTRM benötigt, wurden die meisten Simulationen im Rahmen dieser Arbeit mit dem P-1-Modell durchgeführt.

4.5  Beschreibung von reagierenden Strömungen

4.5.1  Stofftransportgleichung

Für jede Spezies, die in einer Verbrennungsrechnung bilanziert werden soll, muss eine Transportgleichung aufgestellt und gelöst werden. Mit Hilfe eines allgemeinen Austauschkoeffizienten jci sowie durch Substitution der allgemeinen Zustandsgröße  mit der Spezieskonzentration ci lässt sich analog zu den bereits beschriebenen Modellen eine Transportgleichung für ci aufstellen [2.3.2]:

(4.5.1)

Die Reaktionsraten der einzelnen Verbrennungsreaktionen werden in hohem Maße von der Turbulenzstruktur und der Temperatur beeinflusst. Die Temperaturabhängigkeit wirkt sich bei der Reaktionskinetik aus, die Turbulenz spielt eine wesentliche Rolle bei der Vermischung von Verbrennungsgasen und Sauerstoff. In den meisten Fällen kann von einer sehr schnellen Gasphasenreaktion ausgegangen werden, die Vermischung ist somit geschwindigkeitsbestimmend.

Darüber hinaus hat die Turbulenz beim Stofftransport eine zweite Auswirkung. Infolge des Turbulenzeinflusses beim Transport von skalaren Größen muss ci wieder in einen Mittel- und einen Schwankungswert aufgeteilt werden. Die bei einer erneuten Zeitmittelung entstehenden Korrelationen ( -... Reynoldsflüsse) müssen analog zum Schließungsproblem beim Impulstransport (Gleichung 4.3.2) modelliert werden. Dies kann erneut mit dem schon erwähnten Gradientenflussansatz erfolgen [2.3.2]:

(4.5.2)

Sc ist hierbei eine dimensionslose Kennzahl, die sogenannte Schmidtzahl (Sc = 0,9).

Man erhält schließlich die modellierte Bilanzgleichung für den Massenanteil der Spezies i  [1.31, 2.3.2]:

(4.5.3)

Sci stellt in der oberen Transportgleichung den Quell- bzw. Senkenterm dar. Er berücksichtigt die Bildung und Reduzierung der Spezies i in allen Verbrennungsreaktionen. Die Reaktionsrate  wird, wie bereits erwähnt, je nach Anwendungsfall und Umgebungsbedingungen entweder überwiegend von der Temperatur (kinetisch kontrolliert) oder von der Turbulenz (mischungskontrolliert) beeinflusst. Zur Bestimmung von  sind daher verschiedene Reaktionsmodelle entwickelt worden [1.31, 2.3.2, 4.3.5, 4.5.1].

4.5.2  Reaktionsmodelle bei kinetisch kontrollierten Reaktionen

Für eine Reaktion n-ter Ordnung lässt sich die rein durch chemischen Umsatz hervorgerufene, zeitliche Konzentrationsänderung der Spezies i in der Reaktion  wie folgt ausdrücken [2.3.2]:

(4.5.4)

Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k hängt exponentiell von der Temperatur ab, wodurch der Haupteinfluss der Temperatur bei chemischen Reaktionen erkennbar wird. Die Abhängigkeit lässt sich durch einen Arrheniusansatz beschreiben:

(4.5.5)

mit:

k0 = Frequenzfaktor

##### E = Aktivierungsenergie

#### R = allgemeine Gaskonstante

Für eine Reaktion erster Ordnung ( n = 1 ) ergibt sich dann beispielsweise der Quellterm Sci durch folgende Gleichung [2.3.2]:

(4.5.6)

Die gerade abgeleiteten Beziehungen gelten für eine reine kinetische Kontrolle. Zur Berechnung des Quellterms bei teilweise oder vollständig mischungskontrollierten Verhältnissen dienen die im nächsten Kapitel beschriebenen Methoden.

4.5.3  Reaktionsmodelle für turbulent reagierende Strömungen

# 4.5.3.1  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Probability Density Function „PDF“)

Diese Methode stellt die Einführung von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für die von der Turbulenz beeinflussten Größen (Temperatur und Spezieskonzentration) dar. Die mathematische Beschreibung erfolgt mit Hilfe der Statistik. Die Reaktionsrate ergibt sich zu [1.31, 2.3.2]:

(4.5.7)

P() stellt dabei die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dar. Sie kann z.B. durch eine „Double Delta Function“ wie folgt ausgedrückt werden:

(4.5.8)

Bei der „-Funktion“ ergibt sich folgende Definition für P():

Das Lösen der PDF-Transportgleichung (4.5.7) stellt prinzipiell auch einen Ansatz dar. Numerisch ist die Transportgleichung aber nur für vergleichsweise kleine Rechengebiete (im cm-Bereich) lösbar, sodass für ingenieurmäßige Anwendungen vornehmlich die oben beschriebenen Ansätze (4.5.8) und (4.5.9) in Frage kommen.

# 4.5.3.2  Wirbelzerfallsmodelle

Bei dieser Methode wird der Zerfall von Turbulenzwirbeln betrachtet. Nachfolgend werden einige dieser Reaktionsmodelle ausführlich erläutert.

Eddy-Break-Up-Modell (EBU)

Ein klassisches Wirbelzerfallsmodell, das für Vormischflammen entwickelt wurde, ist das "Eddy-Break-Up-Modell" von Spalding [4.5.2]. Hierbei wird der Umsatz entweder durch eine Mischungskontrolle oder eine kinetische Kontrolle bestimmt. Beide Reaktionsraten werden lokal berechnet, die kleinste Rate ist dann die umsatzbestimmende:

(4.5.12)

Eine Mischungskontrolle bei Vormischflammen klingt zunächst wie ein Widerspruch.    Hierbei ist die Einmischung von heißen Produktwirbeln (ci,p = Produktspezies) in kalte Reaktandenwirbel gemeint. In den Produktwirbeln liegt nämlich das Energieniveau über der Aktivierungsenergie, bei einem reaktionsfähigen Gemisch ist dies genau umgekehrt. Eine Reaktion setzt also erst dann ein, wenn die Temperatur ausreichend hoch ist [2.3.2].

Der Faktor AEBU muss für jedes Verbrennungssystem empirisch ermittelt werden. Für Kohlenstaubverbrennungen schlagen MAGNUSSEN und HJERTAGER [4.5.3] z.B. den Wert AEBU = 2 vor. Experimentelle Untersuchungen bei der „International Flame Research Foundation“ („IFRF“) haben allerdings gezeigt, dass die geringsten Abweichungen, insbesondere für die CO-Konzentrationen, mit AEBU = 0,6 erzielt wurden [4.5.4, 3.4.3]. SCHARLER [4.5.5] konnte durch experimentelle und simulationstechnische Untersuchungen an Biomassefeuerungen die IFRF-Konstante AEBU = 0,6 bestätigen.

Eddy-Dissipations-Modell (EDM)

Beim "Eddy-Dissipations-Modell" von MAGNUSSEN und HJERTAGER [4.5.6], welches ein modifiziertes Eddy-Break-Up-Modell für Vormisch- und Diffusionsflammen darstellt, wird die Reaktionsrate über mischungskontrollierte Produkt- oder Reaktandenwirbel berechnet. Die kleinste Rate ist hierbei die umsatzbestimmende und wird für weitere Berechnung verwendet:

(4.5.13)

Die Konstanten AED und B nehmen in den obigen Gleichungen die Werte AEDM = 4 bzw. B = 0,5 an. Der obere Ausdruck bezieht sich auf eine Mischungskontrolle durch Brennstoff- und Oxidationsmittelwirbel, was man vorwiegend bei Diffusionsflammen findet. Ein mischungskontrollierter Reaktionsablauf über Produktwirbel tritt hauptsächlich bei Vormischflammen auf, wie bereits beim EBU-Modell erläutert wurde.

### Reaktionsmodell der IFRF

Das Verbrennungsmodell der IFRF [3.1.5] basiert auf den in Kapitel 3.2 vorgestellten Verbrennungsreaktionen (Reaktionsschema 3.2) [3.1.5]. Bezieht man die Reaktionen auf die Masse des gasförmigen Brennstoffes (1 kg B = c kg C + h kg h + o kg ) bzw. auf CO oder H2 ergeben sich die in Reaktionsschema 4.1 aufgeführten Beziehungen.

(R4.1.1)

(R4.1.2)

(R4.1.3)

(R4.1.4)

Reaktionsschema 4.1: Globalreaktionen bei der Gasphasenverbrennung [4.5.4]

Die fehlenden Variablen in Reaktionsgleichung (R4.1.1) ergeben sich aus der massen- bezogenen stöchiometrischen Verbrennung [3.1.5]:

(4.5.14)

(4.5.15)

(4.5.16)

(4.5.17)

Analog zu den vorangegangenen Modellen werden die Reaktionsraten über die Dissipationsrate , die Dichte , den Speziesmassenanteil ci und die Turbulenzenergie k bestimmt. Außerdem wird ein Proportionalitätsfaktor Amix eingeführt, der folgendermaßen definiert ist [1.31, 4.5.1, 4.5.4]:

(4.5.17)

Die Reaktionsraten ergeben sich somit zu [1.31, 4.5.1, 4.5.4]:

(4.5.18)

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das IFRF-Reaktionsmodell eingesetzt. Praktisch identisch zum EDM von MAGNUSSEN und HJERTAGER erfolgt die Mischungskontrolle durch Reaktandenwirbel, die empirische Konstante AEDM (vgl. Gleichung 4.5.13) hat im IFRF-Modell allerdings einen anderen Betrag (vgl. Kapitel „EBU-Modell“ und „EDM“).

4.6  Diskretisierung und numerische Lösungsverfahren

An eine numerische Simulation wird eine Reihe von Anforderungen gestellt. Eine grundlegende Bedingung ist, dass das Gleichungssystem mittels numerischer Verfahren überhaupt lösbar ist. Darüber hinaus muss die numerische Lösung konsistent sein. Konsistent bedeutet, dass die Näherungslösung mit zunehmendem Iterationsfortschritt gegen die richtige Lösung konvergiert. Die dazu benötigte hohe Auflösung des Raumes mit diskreten Punkten führt zu extrem hohen Anforderungen an Speicherplatz und Rechenzeit, insbesondere wenn zeitabhängige Vorgänge in drei Raumdimensionen simuliert werden sollen. Die Parallelisierung stellt hierfür eine Möglichkeit dar, größere Probleme rechnen zu können. Dabei wird das Problem zum Beispiel durch Gebietszerlegungsmethoden auf einige Prozessoren verteilt, die dann einzelne Teile der gesamten Lösung gleichzeitig berechnen [4.1.2].

Auf Grund der gestiegenen Rechnerleistungen wurde der Einsatz von numerischen Strömungsberechnungen in den letzten Jahren immer attraktiver und wirtschaftlicher. Im Vergleich zu analytischen Verfahren können numerische Methoden zum Lösen von technischen Problemen wesentlich öfter eingesetzt werden [3.1.1].

Die zur Beschreibung einer homogenen Gasphasenströmung genannten Transportgleichungen in Kapitel 2 können mit analytischen Verfahren nicht integriert werden.

Um eine Lösung auf numerischem Weg erhalten zu können, müssen zwei Anforderungen erfüllt werden. Erstens sind Rand- oder Anfangsbedingungen erforderlich (z.B. Einlass, Auslass und Wand) und zweitens müssen die Differentialquotienten durch eine Diskretisierung in Differenzenquotienten überführt werden [4.1.1].

Es gibt eine Vielzahl an Lösungsverfahren. Bei Verbrennungsprozessen wurde die Finite Differenzen Methode (FDM) mit großem Erfolg angewandt und auch im Rahmen dieser Arbeit verwendet [4.4.3].

Bei der FDM, die auch als Finite Volumen Methode bezeichnet wird, teilt man den gesamten Berechnungsraum in kleine Lösungsräume auf. In jeder Gitterzelle gelten dann konstante Werte wie in Bild 4.6.1 zu erkennen ist [4.3.5, 3.4.3].

Bild 4.6.1: Numerisches Gitter mit lokalen Größen und Koordinaten [3.4.3]

Das in Bild 2.3.13 abgebildet numerische Gitter ist ein sogenanntes versetztes Gitter. Versetzte Gitter werden ausschließlich aus Stabilitätsgründen verwendet. Merkmal eines solchen Gitters ist die unterschiedliche Ortsdefinition der skalaren und vektoriellen Größen. Die Geschwindigkeitskomponenten werden in den Zellwänden (AW, AE, AS und AN) berechnet, alle anderen Größen in der Mitte [3.4.3].

Der konvektive Transport durch die Wand W in die Zelle P ergibt sich aus [3.4.3]:

(4.6.1)

Analog dazu erhält man für den diffusiven Transport durch die W-Wand [3.4.3]:

(4.6.2)

Die Transportgleichung für die allgemeine Variable  sieht für den zweidimensionalen Fall (4 Wände: West, North, East und South) dann wie folgt aus [3.4.3]:

(4.6.3)

Bei 3D-Berechnungen werden auch alle benachbarten Zellen (Front und Back) berücksichtigt.

In den oberen Gleichungen sind die Indizes P, W, E, S und N im Konvektions- und Diffusionsterm dazu verwendet worden, um die Stelle zu charakterisieren, an der die Variablenwerte bestimmt wurden. Hierbei tritt allerdings ein erneutes Problem auf. Weil sich die skalaren Eigenschaftswerte nur auf das Innere der Zelle beziehen, sind einige Größen noch unbekannt. Der Wert zwischen zwei Zellen muss daher durch Interpolation aus den beiden benachbarten Zellen bestimmt werden. Je nach Approximationsordnung, stehen hierfür mehrere Interpolationsverfahren zur Verfügung. In Bild 2.3.14 sind die wichtigsten Differenzenschemata abgebildet [3.4.3].

Bild 4.6.2: Auswahl einiger Approximationsschemata [3.4.3]

Das Zentraldifferenzen-Schema ist eine Approximation 1. Ordnung. Es ist ein sehr einfaches Schema, mit dem aber nicht immer stabile numerische Berechnungen durchzuführen sind. Abhilfe schaffen modifizierte Verfahren 1. Ordnung wie das Upwind-Schema oder Approximationen von höherer Ordnung wie das Quick-Verfahren [4.3.5]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Upwind-Schema (verbessertes Interpolationsverfahren 1. Ordnung) angewandt.

Bei Iterationen ist darauf zu achten, dass sich eine konvergente Lösung einstellt. Insbesondere bei komplexen Problemen ist eine Konvergenz bei den ersten Iterationsschritten nicht immer gewährleistet. Hierzu werden sogenannte Unter-Relaxations- oder Dämpfungsfaktoren  eingesetzt. Bei der Unter-Relaxationsmethode wird der Wert P durch einen alten und einen neuen Wert (a und n) ausgedrückt [3.4.3]:

(4.6.4)

mit:  = 0-1

Bei den meisten Simulationsprogrammen besteht die Möglichkeit, das Konvergenz-Verhalten bzw. den Lösungsprozess zu verfolgen. Die Abweichung der Näherungslösung von der gesuchten Lösung je Iterationsschritt wird als Residuum R definiert. Somit ist die Größe von R ein Maß für die Approximationsgüte. Die normalisierten Residuen werden bei einer konvergierenden Lösung im Laufe der Berechnungszeit immer kleiner, d.h. die Lösung ändert sich ab einer bestimmten Berechnungsdauer nur noch unwesentlich [4.6.6].

### Lösungsprozess

Der gesamte iterative Lösungsvorgang, beispielsweise für eine Verbrennungsrechnung, ist bei dem Software-Programm FLUENT nach folgender Chronologie aufgebaut [4.3.5]:

- Lösen der Impulsgleichungen

→ neue Geschwindigkeiten

- Lösen der Kontinuitätsgleichung mit neuen Geschwindigkeiten und eventuell Druck-Korrektur-Gleichung vom Poisson-Typ

→ neue Geschwindigkeiten und neuer Druck

3. 	Lösen der k--Gleichungen mit neuen Geschwindigkeiten

- Lösen der Enthalpie- und der Speziesgleichungen

→ neue Skalars und neue Fluideigenschaften

1. 	Lösen der Impulsgleichungen

2. 	(u.s.w.)

4.7  Beschreibung von starren, kugelförmigen Partikeln

Die Beschreibung des Fließverhaltens einer Schüttung sowie der Partikeleinzelbewegungen in Schüttgütern sind komplexe Aufgabengebiete der mechanischen Verfahrenstechnik. Seit einigen Jahren werden diese Untersuchungen mittels Computersimulationen durchgeführt. Zu Beginn wurde auf die Gesetze der Kontinuumsmechanik zurückgegriffen. Der Nachteil lag allerdings in der begrenzten Aussagefähigkeit der Ergebnisse, da ein Schüttgut ein disperses System darstellt, das sich weder wie ein Feststoff noch wie eine Flüssigkeit verhält. Ferner können im Zuge kontinuumsmechanischer Betrachtungen beispielsweise Effekte wie eine Entmischung des Schüttgutes nicht dargestellt werden [4.7.1].

Mit dem Programm PFC von Itasca Consultants [4.7.2], welches mit diskreten Körpern arbeitet, ist es aber möglich, individuell die Bewegung jedes einzelnen Körpers zu verfolgen. PFC ist ein Verfahren zur numerischen Modellierung auf der Basis der Methode der Distinkten Elemente. Es sind endliche Verschiebungen und Drehungen von eigenständigen Körpern möglich. Die Kräfte und die Abstände, die daraus resultieren, können berechnet werden. Durch die beliebige Anordnung, Verbindung und Wechselwirkung dieser Grundbausteine lassen sich unterschiedliche physikalische Systeme modellieren. Bei PFC wird vorausgesetzt, dass die Partikel starr sind und das Verhalten der Kontakte auf einem weichen Stoß mit einer endlichen Normalsteifigkeit der Teilchen beruht. Damit lässt sich das mechanische Verhalten durch die Verschiebung jeder einzelnen Kugel und die Größe und Richtung in den Kontaktpunkten beschreiben. Es werden grundsätzlich zwei Fälle unterschieden [4.7.1]:

- alle Kräfte im System stehen im Gleichgewicht: Alle Partikel befinden sich in Ruhe oder in gleichförmiger Bewegung und

- kein Kräftegleichgewicht: Partikel fließen und weisen Beschleunigungen auf.

Die grundlegenden Bewegungsgleichungen lauten [4.7.1]:

Impulssatz (translatorische Bewegung)         (4.7.1)

Drallsatz (rotatorische Bewegung)                 (4.7.2)

Die Integration der Bewegungsgleichungen erfolgt entsprechend der zentralen finiten

Differenzformel mit einem Zeitintervall t, d.h. die entsprechenden Gleichungen werden im Mittelpunkt des Zeitintervalls gelöst. Die translatorische Beschleunigung und die Winkelbeschleunigung können dann in folgender Form aufgeschrieben werden [4.7.1]:

(4.7.3)

(4.7.4)

Zweiter Grundbaustein von PFC sind die Wände. Mit deren Hilfe können Randbedingungen, Abgrenzungen und Einwirkungen festgelegt werden. Die Wände und die Kugeln beeinflussen sich gegenseitig durch die Kräfte, die in den Kontaktpunkten entstehen. Die Newton´sche Bewegungsgleichung gilt aber nur für die Kugel und nicht für die Wände, d.h. Kräfte, die auf eine Wand wirken, rufen keine Verschiebungen der Wand hervor.

Hinsichtlich der Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Partikeln wird zwischen zwei verschiedenen Kontaktarten unterschieden. Einerseits gibt es eine reine Kraftübertragung über Punktkontakte. Zusätzlich steht für Partikel-Partikel-Kontakte eine über eine endliche Kontaktscheibe wirkende Kraft- und Momentenübertragung zur Verfügung. Das Kraft-Verschiebungs-Gesetz kann über einen Punkt-Kontakt beschrieben werden. Es wird dabei angenommen, dass die beteiligten Partikel über Normal- und Schersteifigkeiten miteinander in Wechselwirkung stehen. Außerdem gibt es ein Reibungsmodell, bei dem der Reibungskoeffizient  vorgegeben wird, sodass die maximal zulässige Kontakt-Scherkraft zwischen den Partikeln selbst sowie der Wand und den Partikeln bei Haftreibung berechnet werden kann.

### Lösungsprozess

Die Berechnungsschritte sehen bei PFC wie folgt aus [4.7.1]:

1. 	Lösen der Impulsgleichungen für jedes Partikel

(resultierende Kraft und resultierendes Moment)

→ Aktualisierung der Partikel- und Wandpositionen + Summe der Kontakte

2.	Lösen der Kraft-Verschiebungsgesetze für jedes Partikel

→ neue Kontaktkräfte

1. 	Lösen der Impulsgleichungen für jedes Partikel

(resultierende Kraft und resultierendes Moment)

→ Aktualisierung der Partikel- und Wandpositionen + Summe der Kontakte

2. 	(u.s.w.)

# Text boxes

(4.5.9)

(4.5.10)

(4.5.11)