#### 5  Modellierung der Rostverbrennung

5.1  Heterogene Verbrennung auf dem Rost

Das eingesetzte mathematische Modell für die kontinuierliche Gasphase oder eine stark verdünnte disperse Phase (gültig im Feuerraum, im Strahlraum, in den Leerzügen und in konvektiven Zügen eines Dampferzeugers) basiert auf der Beschreibung der bei der Verbrennung relevanten Teilprozesse wie Strömung/Mischung, Reaktion und Energieaustausch (Strahlung, Konvektion und Leitung) innerhalb des betrachteten Raums und mit den Umfassungswänden (Feuerraum). Dabei werden diese Prozesse über ein System von partiellen Differentialgleichungen (Transportgleichungen) abgebildet und diese Gleichungen numerisch gelöst. Das Ergebnis einer solchen Berechnung ist die dreidimensionale Verteilung der Zustandsgrößen:

- Geschwindigkeit,

- Turbulenz (Mischung),

- Spezies (wie z.B. CxHy, CO, CO2, H2O, O2, Partikel) und

- Temperatur (Gasphase und Partikel).

Probleme bereiten diese Ansätze für die heterogene Phase, nämlich das Festbett, da die chemischen und physikalischen Vorgänge, die auf dem Müllrost ablaufen, sehr komplex sind. Die wesentlichen Ursachen sind in der breiten und meist kaum zu definierenden Partikelgrößenverteilung (Stückigkeit) des Mülls und seiner chemischen Zusammensetzung zu suchen. Infolgedessen stellt die Kopplung zwischen Müllbett und Feuerraum, insbesondere der Strahlungsaustausch sowie die Beschreibung der Transport- und Reaktionsvorgänge, ein großes Problem bei der Modellierung dar.

Ein anderer Grund, warum sich in der Vergangenheit erst einige Institute mit der numerischen Berechnung von Müllverbrennungsanlagen befasst haben, ist der, dass die Überprüfung und Validierung der Modelle äußerst schwierig ist. Es gibt weltweit nur einige Forschungslabore, in denen Messungen an Modellanlagen durchgeführt werden, weil vor allem experimentelle Bestimmungen im Bereich oberhalb der Müllbahn nicht einfach zu realisieren sind. In Realanlagen werden zwar in bestimmten Ebenen Netzmessungen durchgeführt, allerdings reichen sie nur bedingt dafür aus, die Modelle bezüglich der Müllbettvorgänge zu justieren. Zum einen liegt die 1. Messebene meistens erst am Ende des Feuerraumes und zum anderen werden die einzelnen Messpunkte als 15-Minuten-Mittelwerte nacheinander aufgenommen.

Neben der CFD-Modellierung, die im weiteren Verlauf dieses und in den nächsten Kapiteln ausführlich vorgestellt wird, gibt es auch andere theoretische und praktische Ansätze, mit denen in der Vergangenheit wichtige Ergebnisse hinsichtlich der Rostverbrennung erzielt werden konnten.

Gegenstand einer Arbeit von BEHRENDT [5.1.1] am Forschungszentrum in Karlsruhe war es, sowohl das stationäre als auch das instationäre Betriebsverhalten der Pilot-Müllverbrennungsanlage TAMARA (Bild 5.1.1) experimentell und theoretisch zu untersuchen.

Bild 5.1.1:  Pilot-Müllverbrennungsanlage TAMARA [5.1.1]

Es konnte schließlich ein Rechenprogramm zur Verbesserung der Regelung von Hausmüllverbrennungsanlagen entwickelt werden, das auf allgemein gültigen Stoff- und Energiebilanzen basiert.

Exemplarisch für die momentan verbrennende Müllmasse soll ein Vergleich zwischen den Mess- und Modellwerten in Bild 5.1.2 dargestellt werden.

Bild 5.1.2: 	Vergleich zwischen Simulations- und Berechnungswerten [5.1.1]

(momentan verbrennende Müllmasse)

Die Abbrandmasse errechnet sich nach dem Modell aus dem Kohlenstoffmolenstrom  im Rauchgas, dem Kohlenstoffgehalt im Brennstoff Müll,c und der Molmasse von C:

(5.1.1)

Mit dem Rechenprogramm können außerdem die gegenwärtige Zusammensetzung des Hausmülls, Kenngrößen zur Beurteilung des aktuellen Betriebszustandes (z.B. Luftzahl) und momentane Brennstoffeigenschaften (z.B. Heizwert) berechnet und analysiert werden.

Experimentelle Untersuchungen an der Technikumsanlage TAMARA konnten aufzeigen wie die Primärluft, die momentan verbrennende Müllmasse und die Lage sowie Länge der Hauptverbrennungszone voneinander abhängen. Die wichtigsten Parameter zur Beeinflussung der heterogenen Verbrennung auf dem Rost sind Müllmassenstrom, Rostbewegung (je nach verwendetem Rosttyp) und Primärluftvolumenstrom. Bild 5.1.3 zeigt die Änderung der Hauptverbrennungszone bei einer schlagartigen Erhöhung der Primärluftmenge.

Bild 5.1.3:  Auswirkungen einer sprungartigen Erhöhung des Unterwindes [5.1.1]

Im Gegensatz zu den ersten beiden Einflussgrößen wirkt sich eine Änderung des Primärluftvolumenstromes sehr schnell auf die Länge der Hauptverbrennungszone aus. Es konnte durch eine sprungartige Erhöhung der Primärluftmenge nachgewiesen werden, dass sich die Länge der Hauptverbrennungszone verkürzt.

Eine ähnliche Aufgabenstellung hatte die Studie von AHMED [5.1.2]. Mit Hilfe von mathematischen Modellen wurde untersucht, wie sich das Verhältnis von Primär- zur Sekundärluft auf die Festbett- und Gastemperaturen in Abhängigkeit der Rostlänge auswirkt. Grundsätzlich konnte herausgefunden werden, dass die Betttemperaturen mit der Rostlänge ansteigen, wie in Bild 5.1.4 in Abhängigkeit der Luftverteilung zu erkennen ist.

Bild 5.1.4:  Bett- und Gastemperaturen als Funktion der Luftverteilung [5.1.2]

In der Hauptverbrennungszone (ab ca. 5 m) liegen die Temperaturen mit 500 - 750°C (je nach Primärluftanteil) deutlich höher als in der Trocknungszone (ca. 100°C). Die Gastemperaturen liegen außerdem rund 400°C höher als die Festbetttemperaturen.

Die mathematische Modellierung der Temperaturverteilung in brennenden Abfallschichten war Thema der Arbeit von JAWORSKI [5.1.3]. Sie beschäftigt sich mit dem Wärmeaustausch, der von der Müllzusammensetzung, der Schüttschichtbewegung und der Porosität der Schüttung abhängig ist. Die Berechnung erfolgt in drei Schritten. Zunächst wird die Abfallschicht diskretisiert (Zellenhöhe: ca. 0,06 m und Zellenbreite: ca. 0,3 m, Bild 5.1.5) und die Wärmebilanz (Gleichung 5.1.2) für die Zellen aufgestellt.

(5.1.2)

Bild 5.1.5:  Wärmebilanz eines Differenzenelementes [5.1.3]

Danach wird der Einfluss der chemischen und physikalischen Prozesse in der Enthalpiebilanz berücksichtigt, z.B. Trocknung, Entgasung, Vergasung und Verbrennungsreaktionen. Abschließend fließen aktuelle Schüttschichteigenschaften (Porosität, Strömungswiderstände, Druckverteilung) und Abfallmassenverluste in die Berechnung ein.

Ein anderer Ansatz wurde von BECKMANN [5.1.4] gemacht. Er teilte die Müllschicht auf dem Rost in eine Kaskade von kontinuierlichen Rührkesseln auf, wie in Bild 5.1.6 zu erkennen ist.

Bild 5.1.6:  Müllschicht als Rührkesselkaskade [5.1.4]

Für jede Zone bzw. jeden Rührkessel erfolgt eine Bilanzierung von Enthalpie- sowie Stoffströmen in Abhängigkeit der Zeit:

Vorteil dieser Modellidee ist also die Berücksichtigung von instationären Zuständen.

Die Verweilzeit auf dem Rost in Kombination mit der Rührkesselanzahl war auch Gegenstand der Arbeit von Wiese [5.1.5]. Bei diesem Forschungsprojekt wurde das Hauptaugenmerk auf eine Untersuchung der Einflussgrößen: „Massenstrom“, „Feststoff“, „Roststabgeschwindigkeit“ und „Rosttyp“ (Vorschub- und Rückschubrost) gerichtet. Es konnte eine mathematische Beziehung gefunden werden, mit der die Abhängigkeit der mittleren Verweilzeit t bzw. der Festbetthöhe H von dem Massenstrom beschrieben werden kann:

(5.1.4)

(5.1.5)

Der Exponent b ist materialabhängig und liegt z.B. für Holzkugeln bei b = 0,6.

5.2  Aufgabenstellung für die CFD-Modellierung

Die Kopplung zwischen der festen Phase auf dem Rost und der Gasphase im Feuerraum sowie die Beschreibung der Transport- und Reaktionsvorgänge im Müllbett mit Hilfe von mathematischen Modellen ist seit etwa einem Jahrzehnt Gegenstand diverser wissenschaftlicher Arbeiten.

Bei der heterogenen Verbrennung auf dem Rost laufen die folgenden Prozesse ab:

- Erwärmung durch Strahlungswärmeaustausch zwischen Müllbettoberfläche und Feuerraum und durch Wärmeleitung sowie Konvektion innerhalb der Schüttschicht,

- Trocknung (Freisetzung des "physikalischen Wassers"),

- Pyrolyse (Entgasung von brennbaren Kohlenwasserstoffen) und

- Abbrand des festen Kohlenstoffes.

Im Feuerraum erfolgen dann homogene Gasphasenreaktionen, nämlich die Oxidation der Kohlenwasserstoffe sowie des Kohlenmonoxids, die mit den Gleichungen von Kapitel 4.2 beschrieben werden können.

Prinzipiell würde eine dreidimensionale Modellierung alle chemischen und physikalischen Vorgänge sowie die Wechselwirkung zwischen Müllbett und Gasphase berücksichtigen können. Die sich ständig ändernde Zusammensetzung des Mülls und die Stückigkeit erschweren aber die Beschreibung in hohem Maße, sodass oft zweidimensionale oder sogar nur eindimensionale Modelle zum Einsatz kommen.

5.3  Stand der Modellierung

Wie oben erwähnt, gibt es mehrere Möglichkeiten die Verbrennung auf dem Rost zu modellieren. Der Unterschied liegt in erster Linie in der Approximationsgüte. Die wesentlichen Alternativen sind:

- eindimensionales Modell:

Wärme- und Speziesfreisetzungsverteilung entlang der Müllbahn

- zweidimensionales Modell:

Freisetzungsverteilung auch über die Rostbreite

- zweidimensionales Modell:

Abbrandvorgänge innerhalb der Abfall-Schüttschicht in vertikaler Richtung (Profile)

- dreidimensionales Modell:

gesamte Abbrandvorgänge in alle Richtungen

Häufig wird für die Abbildung der Rostverbrennung ein eindimensionales Modell verwendet. Entlang der Müllbahnoberfläche werden Temperatur- und Speziesverteilungen näherungsweise bestimmt, wobei die Randbedingungen mathematisch oder experimentell gewonnen werden können. Bei einem eindimensionalen Modell werden gemittelte Größen (Heizwert, Menge und Zusammensetzung) für die integrale Bilanzierung der Wärme- und Speziesfreisetzung verwendet.

### Forschungszentrum Karlsruhe

Vorteilhaft ist beispielsweise eine Technikums- oder Großanlage, an der die Profile oberhalb der Müllbahn gemessen werden können. Zu nennen ist u.a. die Versuchseinrichtung TAMARA im Karlsruher Forschungszentrum. Neben experimentellen Untersuchungen werden gleichzeitig numerische Simulationen durchgeführt, wobei der Müll vereinfacht als Methan abgebildet und nur in der Entgasungs- und Hauptverbrennungszone zugeführt wird [5.3.1].

Institute of Science and Technology in Korea

Ebenfalls eindimensionale Profile entlang der Müllbahn werden beim "Department of Mechanical Engineering" am "Institute of Science and Technology" in Korea für theoretische Untersuchungen [1.16] verwendet (Basis für die Verteilungen sind die Messergebnisse von der Technikumsanlage des "Royal Institute of Technology" in Stockholm [5.3.2]). 1998 konnte anhand des berechneten Strömungsfeldes festgestellt werden, dass der Verbrennungsprozess durch die Feuerraumgeometrie beeinflusst bzw. optimiert werden kann [1.16]. Bei den Gleichstromfeuerungen ergaben sich nach der Umlenkung vom Feuerraum in den ersten Zug Rezirkulationszonen, welche sich negativ auf den Verbrennungsprozess auswirkten. Durch Änderung der Feuerraumgeometrie konnte die Strömung und infolgedessen auch die Nachverbrennung verbessert werden.

Die zweidimensionale Modellierung war die Folge aus einem sehr inhomogenen Brennstoff  hinsichtlich der Zusammensetzung, des Heizwertes und des Durchsatzes.

Universität Sheffield

Die Beschreibung der heterogenen Verbrennung auf dem Rost in vertikaler Richtung wurde in der Arbeitsgruppe von SWITHENBANK [5.3.3] entwickelt. Genauso wie bei einer kompletten dreidimensionalen Abbildung sind auch bereits für eine zweidimensionale Modellierung weitere Informationen, z.B. Mülltransport oder zeitlich veränderte Brennstoffeigenschaften, notwendig. Details bezüglich des Mülltransportes können z.B. experimentell gewonnen werden. Die Durchmischung auf einem Babcock-Rost konnte mit Hilfe von Tracern und einer Digitalkamera (Bilder alle 5 Sekunden) festgehalten werden. Die Ergebnisse sind in Bild 5.3.1 dargestellt.

Bild 5.3.1: 	Tracer-Verteilung von insgesamt 10 Tracern auf einem Babcock-Rost in

Abhängigkeit der Zeit [5.3.3]

Der Feststofftransport in vertikaler Richtung wird bei der numerischen Simulation dann nach dem Schema bestimmt, das in Bild 5.3.2 dargestellt ist.

|  |  | t = 0 (Anfang) | t = 0 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wand |  |
|  | Zelle 1 | Tracer 1 | C(0,1), P(0,1) | C(t,1), P(t,1) |
| y ↓ | Zelle 2 | Tracer 2 | C(0,2), P(0,2) | C(t,2), P(t,2) |
|  | ... | ... | ... | ... |
|  | Zelle n | Tracer n | C(0,n,) P(0,n) | C(t,2), P(t,2) |
|  |  |  | Wand |  |

Bild 5.3.2:  Berechnung des Feststofftransportes in vertikaler Richtung [5.3.3]

Das Müllbett wird in mehrere Zellen n unterteilt. Zu Beginn (t = 0) ist die Zelle 1 durch den Feststoff-Tracer 1 belegt. C(t,n) bezeichnet den Tracer n, der sich zur Zeit t in der Zelle n befindet. Jeder Zelle wird außerdem eine Zufallszahl P zugeordnet, die zwischen 0 und 1 liegt und während der numerischen Simulation generiert wird. Ist die Zufallszahl für den betrachteten Tracer größer als die Zufallszahl der Nachbarszelle, so wandert dieser Tracer eine Zelle weiter, d.h. er wandert durch die Müllschicht.

Ein weiterer Vorteil dieses zweidimensionalen Abbrandmodells von Swithenbank [5.3.3] stellt auch die Berechnung der Müllbettzusammensetzung und -höhe in Abhängigkeit des Ortes dar. Es wird berücksichtigt, dass während der Rostverbrennung 90% des physikalischen Volumens (Poren) und 70% der Masse reduziert werden.

Mit Hilfe dieses Abbrandmodells wurden zahlreiche Großanlagen simuliert und optimiert sowie theoretische Studien durchgeführt, die u.a. aufzeigten, dass der Verbrennungsprozess im Müllkessel sehr stark von der Zuführung der Sekundärluft abhängig ist. Es konnte z.B. durch Simulationsrechnungen festgestellt werden, dass die geforderten Emissions-Grenzwerte sowie Verweilzeiten allein durch eine Optimierung der Sekundärluftzuführung eingehalten werden können [5.3.4, 5.3.5].

Vorarbeiten am LUAT im Rahmen einer Diplomarbeit

Für eine Vorstudie wurde 1997 im Rahmen einer Diplomarbeit [5.3.6] damit begonnen, vereinfachte, eindimensionale Modelle für die heterogene Rostverbrennung zu entwickeln. Die ersten Simulationsergebnisse einer realen Großanlage konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Netzmessungen verglichen werden, es ergaben sich aber dennoch realitätsnahe Verteilungen.

Grundgedanke dieser vereinfachten Modelle ist der folgende: Es wird nicht die Verbrennung des heterogenen Mülls im Müllbett direkt beschrieben, sondern mit Hilfe einer integralen Massen- und Energiebilanzierung werden eindimensionale Profile für die gasförmigen Verbrennungsprodukte, für die Temperatur und für die Geschwindigkeit an der Müllbahnoberfläche bestimmt. Diese Verteilungen stellen dann die Randbedingungen einer Gasphasenberechnung für den Feuerraum dar. Die Berechnung dieser Verteilungen entlang der Müllbahnoberfläche soll nachfolgend erklärt werden.

Der erste Ansatz bezieht sich auf die chemischen Reaktionen im Müllbett. Der im Müll vorhandene Kohlen- und Wasserstoff reagiert mit dem Luft- sowie Müll-Sauerstoff zu den gasförmigen Verbrennungsprodukten Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, allgemeine Kohlenwasserstoffe und Wasser wie in Bild 5.3.3 schematisch dargestellt ist.

Bevor eine Bilanzierung durchführbar wurde, musste eine geeignete Verteilungsannahme gewählt werden. Es wurde eine Umsatzverteilung angenommen, bei der 70% des Müll-Kohlenstoffes in CO2 überführt wird (Bild 5.3.3). Diese Abschätzung begründete sich wie folgt: In der Praxis lag vor fünf Jahren die Aufteilung der Gesamtverbrennungsluft in Primär- und Sekundärluft bei etwa 70:30 (mittlerweile liegt sie bei ca. 60:40). Folglich wurden auch rund 70% des thermischen Inputs auf dem Rost in fühlbare Wärme umgesetzt, die restliche Wärme (latenter Anteil) wurde bei den Nachverbrennungsreaktionen frei.

Für eine Übereinstimmung mit der Elementaranalyse wurde der restliche C-Anteil je zur Hälfte in CO und CxHy und der Müll-Wasserstoff zu 4/5 in Wasserdampf und zu 1/5 in Kohlenwasserstoffe überführt. Für die Gesamtbilanz werden außerdem auch die Wassermengen im Müll berücksichtigt.

Bild 5.3.3: Schematische Darstellung der heterogenen Rost-Verbrennung [5.3.6]

Weil auf dem Rost verschiedene Verbrennungszonen existieren, kann die gesamte Müllbahn gedanklich in mehrere Einlässe aufgeteilt werden, z.B. nach Anzahl der Walzen. Der erste Ansatz sah so aus, dass jedem dieser Teileinlässe vereinfacht eine konstante Geschwindigkeit, Spezieskonzentration und Temperatur zugewiesen wurde, sodass eine Art "Treppenprofil" über der Müllbahn entstand. Schon sehr früh stellte sich dieses Treppenprofil aber als sehr ungünstig dar, da insbesondere größere Sprünge im Geschwindigkeitsfeld große Wirbel an der Sprungstelle hätten resultieren lassen. Um dies zu vermeiden, mussten also stetige Funktionen über der Müllbahn erzeugt werden. Diese Verteilungskurven wurden zunächst an die Wärmefreisetzung der spezifischen Anlage gekoppelt. Sieht die Wärmeentbindung auf dem Rost beispielsweise wie in Bild 5.3.4 aus, was bei Gegenstrom- und Mittelstromfeuerungen häufig der Fall ist, so wird auch für die Rauchgasbestandteile CO2, CO und CxHy dieses Profil über der Müllbahn gewählt wie Bild 5.3.5 zeigt.

Bild 5.3.4: Typische Wärmefreisetzung auf dem Verbrennungsrost

Das Integral dieser Wärmefreisetzungsfunktion über der Müllbahn muss dem thermischen Input  entsprechen, d.h. bei einer Normierung ist die Fläche unter der Kurve gleich 1 bzw. 100%.

Bild 5.3.5: Speziesprofile über der Müllbahn (CO2, CO und CxHy)

Die Kohlendioxidkonzentration ist über der Müllbahn im Allgemeinen deutlich größer als die Konzentration von CO und CxHy. Eine Annäherung ergibt sich aber z.B. für den Fall, dass eine Anlage mit weit unter 70% Primärluftanteil betrieben wird. Das Sauerstoffangebot nimmt im Müllbett ab, es entstehen mehr unterstöchiometrische Bereiche, was zu einer unvollständigen Verbrennung und damit zu hohen CO-Werten führt. Die Profile der Spezies H2O und O2 (Bild 5.3.6) haben einen anderen Verlauf über dem Rost.

Bild 5.3.6: Speziesprofile über der Müllbahn (H2O und O2)

Die Funktion für H2O hat ihren Scheitelpunkt deutlich vor der Hauptverbrennungszone, da bereits in der Trocknungszone das gesamte „physikalische“ Wasser des Mülls freigesetzt wird. Im skizzierten Profil ist aber ebenso das „chemische“ Wasser berücksichtigt, welches bei einer Reaktion entsteht. Beim „physikalischen“ Wasser wird angenommen, dass etwa 3/6 über der ersten Walze bzw. Zone in die Gasphase freigesetzt werden, 2/6 über der zweiten Walze und der Rest über der dritten Walze. Das „chemische“ Wasser ist wieder an das Wärmefreisetzungsprofil gekoppelt.

Einen entgegengesetzten Verlauf zur Wärmeentbindung hat das Sauerstoffprofil. In der Hauptverbrennungszone sinkt die Konzentration fast auf Null ab, am Rostanfang und -ende liegt der Massenanteil bei rund 23%, d.h. beim O2-Luftanteil.

Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilungen über dem Rost sehen vom Verlauf her grundsätzlich genauso aus wie das Wärmefreisetzungsprofil.

Konkrete Temperatur- und Geschwindigkeitswerte sowie quantitative Konzentrationsverläufe, die mit den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Gleichungen, Annahmen und Modellen bestimmt werden können, werden nachfolgend anhand von ausgewählten Anwendungsfällen näher beschrieben.

Die wichtigsten Gleichungen von [5.3.6] werden kurz zusammengefasst und erläutert.

Für die Temperaturverteilung wurde zunächst eine theoretische Temperatur berechnet:

(5.3.1)

bezeichnet die fühlbare Enthalpie, welche sich aus dem Quotienten des thermischen Inputs  und latenter Enthalpie  ergibt.

(5.3.2)

Der thermische Input  ist das Produkt aus Müllheizwert Hu,Müll und Müllmassenstrom :

(5.3.3)

Bei der Oxidation der Spezies CO und CxHy wird im Feuerraum bzw. in der Nachbrennkammer latente Wärme freigesetzt. Da die allgemeinen Kohlenwasserstoffe eine Vielzahl an Spezies beinhalten, wurden in erster Näherung die Stoffeigenschaften von Methan (CH4) berücksichtigt.

ergibt sich mit den Massenanteilen von CO und CH4 demnach zu:

(5.3.4)

Für die Bestimmung der theoretischen Temperatur fehlt nun noch die Wärmekapazität cp. Diese Größe stellt allerdings ein Problem dar, da sie in erster Linie von der Temperatur abhängig ist und daher iterativ bestimmt werden muss. Je nach Gaszusammensetzung und Temperatur ergeben sich lokal verschiedene Wärmekapazitäten über dem Rost. Für die sehr hohe theoretische Temperatur wird selbst iterativ eine nur ungenaue Wärmekapazität bestimmt. Die Werte für cp liegen zwischen ungefähr 1 und 2 kJ/(kg·K). Als erste Annahme wurde in [5.3.6] eine über dem gesamten Rost mittlere Wärmekapazität von 1,8 kJ/(kg·K) angenommen.

5.4  Weiterentwicklung der mathematischen Modelle

In den letzten Jahren sind die Modelle, die in [5.3.6] entwickelt wurden, verfeinert worden. Vor allem wurde die Bestimmung der Wärmekapazität cp modifiziert. Der aktuelle Stand ist, dass für jeden Teileinlass die entsprechende Wärmekapazität in Abhängigkeit der Gaszusammensetzung und -temperatur berechnet wird und in die Gesamtbilanzierung einfließt. Die Temperatur wird daher nicht mehr auf theoretischem Wege global bestimmt, sondern direkt an diskreten Stellen der Müllbahn.

Die Verteilungsannahme, dass der Müll-Kohlenstoff zu 70% in CO2 überführt wird, kann für diejenigen Simulationsfälle beibehalten werden, bei denen das Verhältnis von Primär- zur Sekundärluft 70:30 beträgt. Da die neueren Anlagen wie bereits erwähnt oft mit ca. 60:40 ausgelegt werden, müssen die Verteilungsannahmen für diese Betriebsfälle angeglichen werden. Hierbei reduziert sich dann der CO2-Anteil auf etwa 50-60%, die Anteile an CO und CxHy erhöhen sich entsprechend. Ist der Müll beispielsweise vorbehandelt, so können sich die Anteile aber auch durchaus in die andere Richtung hin verschieben (CO2-Anteil deutlich größer als 70%). Es muss also stets für den Einzelfall eine realitätsnahe Annahme getroffen werden. Die Anteile der anderen Verbrennungsprodukte werden nicht mehr abgeschätzt, sondern können aus einer Massenbilanz rechnerisch bestimmt werden.

Exemplarisch für eine reale deutsche Müllverbrennungsanlage wird die gesamte Bilanzierung, d.h. das Erstellen aller Müllbahnprofile, nachfolgend detailliert beschrieben. Die Stoffströme, die bei der Gesamtbilanzierung berücksichtigt werden, sind schematisch in Bild 5.4.1 dargestellt.

Bild 5.4.1: Modellierte Stoffströme im Bereich des Müllbetts

Beispielrechnung anhand einer realen deutschen Müllverbrennungsanlage:

Betriebsdaten:

Müll:

Menge:	7,3 	t/h

Heizwert:	11,5 	MJ/kg

Zusammensetzung: 	0,30	kg/kg C

0,04	kg/kg H

0,21 	kg/kg O

0,16 	kg/kg Wasser

0,29	kg/kg Asche

Primärluft:

Menge:	25.000 	m3/h

Temperatur:	20	°C

Aus diesen Betriebsdaten werden zunächst die Massenströme der einzelnen Komponenten bestimmt:

(5.4.1)

Müll:

Massenströme: 	0,608	kg/s C

0,081	kg/s H

0,426 	kg/s O

0,324 	kg/s Wasser

0,588	kg/s Asche

Luft:

Massenströme: 	1,575	kg/s O

5,243	kg/s N

Gesamt:

Massenströme: 	0,608	kg/s C

0,081	kg/s H

2,001 	kg/s O

0,324 	kg/s Wasser (“physikalisch“)

5,243	kg/s N

==============================================

8,257	kg/s Gas

Mit der beschriebenen Verteilungsannahme und einer Verbrennungsrechnung lassen sich nun die Massenströme der Verbrennungsprodukte bestimmen:

| C → CO, CO2 & CH4: | 15,0 | % CH4 ( = 1·C + 0,333·H) | 0,091 | kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15,0 | % CO ( = 1·C + 1,333·O) | 0,091 | kg/s |
|  | 70,0 | % CO2 ( = 1·C + 2,666·O) | 0,426 | kg/s |
| H → CH4 & H2O: | 37,5 | % CH4 ( = 1·C + 0,333·H) | 0,030 | kg/s |
|  | 62,5 | % H2O ( = 1·H + 8·O) | 0,051 | kg/s |
| O → CO, CO2 & H2O: | 8,9 | % H2O ( = 1·H + 8·O) | 0,406 | kg/s |
|  | 2,7 | % CO ( = 1·C + 1,333·O) | 0,122 | kg/s |
|  | 24,8 | % CO2 ( = 1·C + 2,666·O) | 1,135 | kg/s |

Die Sauerstoffanteile werden vom gesamten Sauerstoffangebot subtrahiert, die anderen Anteile werden addiert, sodass die Zusammensetzung für das Gas, das von der Mülloberfläche in den Feuerraum gelangt (), wie folgt aussieht:

Gas:

Massenströme: 	0,122	kg/s CH4

0,213	kg/s CO

1,561 	kg/s CO2

0,338	kg/s O2

0,781 	kg/s H2O

5,243	kg/s N2

==============================================

8,257	kg/s Gas

Massenanteile:	0,014	kg/kg CH4

0,026	kg/kg CO

0,189 	kg/kg CO2

0,041	kg/kg O2

0,095 	kg/kg H2O

0,635	kg/kg N2

==============================================

1,000	kg/kg Gas

Mathematisch kann  auch unter zur Hilfenahme des Aschenmassenanteiles „a“ wie folgt berechnet werden:

(5.4.2)

Die 9,5 Massen-% H2O unterteilen sich wieder in „physikalisches“ (0,0395 kg/kg) und „chemisches“ Wasser (0,0555 kg/kg).

Die Massenanteile müssen nun durch eine integrale Bilanzierung an das Wärmefreisetzungsprofil gekoppelt werden. Die Wärmeentbindung über dem Rost kann in den meisten Fällen durch Betriebserfahrungen sowie -daten näherungsweise sehr gut bestimmt werden. Sind Rostlänge, gesamter thermischer Input sowie die einzelnen Zonen (in der Regel die Anzahl an Walzen) bekannt, können an diskreten Stellen der Müllbahn (in der Walzenmitte sowie am Rostende und -anfang) Wärmeströme approximiert werden.

Für diese konkrete Anlage standen folgende Informationen zur Verfügung:

Rostlänge:		9,7 m

Walzenanzahl:		6 Walzen (d.h. 6 Zonen mit ~1,6 m Länge)

Thermischer Input:		23,3 MW

Die an insgesamt acht Müllbahnorten angenommenen Wärmeströme wurden so variiert, bis schließlich die Fläche zwischen Kurve und x-Achse dem thermischen Input von 23,3 MW entsprach (z.B. mit [5.4.1] zu berechnen). Die Wertepaare sind in Tabelle 5.4.1 zusammengefasst, der qualitative Verlauf der Wärmeentbindung ist in Bild 5.4.2 dargestellt.

| Müllbahn [m] | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 4,0 | 5,7 | 7,3 | 8,9 | 9,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q [kJ/(s·m)] | 0 | 2400 | 5500 | 5100 | 1900 | 500 | 50 | 0 |

Tabelle 5.4.1: Angenommene Wärmefreisetzung an diskreten Müllbahnstellen

Bild 5.4.2: Wärmefreisetzung auf der Müllbahn für einen konkreten Anwendungsfall

Die Temperaturverteilung kann dann folgendermaßen aus dem Wärmefreisetzungsprofil bestimmt werden:

Global gesehen ergibt sich nach Gleichung (5.3.4) eine latente Enthalpie von:

Das sind etwa 65 % des gesamten thermischen Inputs.

Für die 6 Zonen über der Müllbahn lassen sich nun in erster Näherung die einzelnen fühlbaren Enthalpien dadurch bestimmen, dass die angenommenen Wärmemengen in Tabelle 5.4.1 mit 2 Faktoren multipliziert werden. Der erste Faktor berücksichtigt den globalen fühlbaren Anteil am gesamten thermischen Input und hat dementsprechend für dieses Beispiel einen Wert von 0,65. Geht man in erster Näherung von einer konstanten Wärmefreisetzung über einer Zone aus, so ist der 2. Faktor mit der Länge der Zone identisch. Die konkreten Werte der fühlbaren Wärme sind in Tabelle 5.4.2 aufgelistet.

| Zone / Walze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hfü [kJ/s] | 2509 | 5750 | 5332 | 1986 | 523 | 52 |

Tabelle 5.4.2: Fühlbare Wärmemengen über den einzelnen Zonen

Um die Temperatur an den diskreten Stellen berechnen zu können, ist noch die Wärmekapazität cp zu bestimmen. Da cp von der Temperatur und der Spezieszusammensetzung abhängt, wird die gesamte Bilanzierung iterativ durchgeführt. Die Wärmekapazitäten der einzelnen Spezies werden abhängig von der lokalen Temperatur durch folgendes Polynom bestimmt:

(5.4.3)

Die Faktoren a bis e sind in Tabelle 5.4.3 aufgelistet [4.5.4].

|  | CO2 | CO | CxHy | H2O | O2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 8,28E-01 | 1,05E+03 | 2,01E+03 | 1,85E+00 | 9,02E-01 | 1,04E+00 |
| b | 9,81E-04 | -7,84E-02 | -3,41E-01 | 2,88E-04 | 3,61E-04 | 2,78E-05 |
| c | -7,90E-07 | 1,80E-04 | 2,36E-03 | 7,14E-07 | -1,64E-07 | 3,93E-07 |
| d | 3,28E-10 | -7,53E-08 | -1,18E-06 | -4,88E-10 | 2,16E-11 | -3,14E-10 |
| e | -5,46E-14 | 1,01E-11 | 1,70E-10 | 9,44E-14 | 3,54E-15 | 7,20E-14 |

Tabelle 5.4.3: Faktoren zur Bestimmung von cp [4.5.4]

Abschnittsweise lassen sich bei diesem Anwendungsfall folgende Wärmekapazitäten (Tabelle 5.4.4) berechnen.

| Müllbahn [m] | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 4,0 | 5,7 | 7,3 | 8,9 | 9,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cp [kJ/(kg·K)] | 1,01 | 1,57 | 1,49 | 1,43 | 1,36 | 1,2 | 1,08 | 1,01 |

Tabelle 5.4.4: Lokale Wärmekapazitäten über dem Rost

Damit die lokalen Temperaturen an den konkreten Stützstellen mittels Gleichung (5.3.1) errechnet werden können, muss die Primärluft- bzw. Pyrolysegasmenge noch auf verschiedene Zonen aufgeteilt werden. Die Betriebsdaten für diese Müllverbrennungsanlage hinsichtlich der Primärluftaufteilung sind in Bild 5.4.3 dargestellt.

Bild 5.4.3: 	Primärluftaufteilung für die reale Beispielanlage

Daraus ergibt sich schließlich eine Wertetabelle für die Temperaturen an lokalen Müllbahnorten (Tabelle 5.4.5) und das entsprechende Temperaturprofil (Bild 5.4.4).

| Müllbahn [m] | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 4,0 | 5,7 | 7,3 | 8,9 | 9,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T [°C] | 20 | 1150 | 1500 | 1560 | 1360 | 760 | 300 | 20 |

Tabelle 5.4.5: Temperaturen acht diskreten Stellen der Müllbahn

Bild 5.4.4: Temperaturverteilung über dem Müllrost

Das Profil für die Geschwindigkeit kann nun auch bestimmt werden. Aus Massenstrom, Temperatur und Querschnitt (bei einer Rostbreite von 3 m ist der Querschnitt für alle Zonen A = 4,8 m) ergibt sich folgende Verteilung über der Müllbahn (Bild 5.4.5).

Bild 5.4.5: Geschwindigkeitsverteilung über dem Müllrost

Für alle Spezies muss auch wieder gelten, dass die Fläche unter der Verteilungsfunktion dem globalen Massenanteil bzw. -strom entspricht. Analog zur Wärmefreisetzung kann durch eine integrale Bilanz eine Wertetabelle mit entsprechenden Konzentrationen (Tabelle 5.4.6) erstellt und visualisiert (Bilder 5.4.6 und 5.4.7) werden.

| Müllbahn [m] | CO2 [kg/kg] | CO [kg/kg] | CH4 [kg/kg] | H2O [kg/kg] | O2 [kg/kg] | N2 [kg/kg] | Gesamt [kg/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,770 | 1,000 |
| 0,8 | 0,100 | 0,014 | 0,008 | 0,260 | 0,090 | 0,529 | 1,000 |
| 2,4 | 0,250 | 0,034 | 0,019 | 0,100 | 0,010 | 0,586 | 1,000 |
| 4,0 | 0,240 | 0,033 | 0,019 | 0,050 | 0,020 | 0,639 | 1,000 |
| 5,7 | 0,120 | 0,016 | 0,009 | 0,030 | 0,035 | 0,789 | 1,000 |
| 7,3 | 0,050 | 0,007 | 0,004 | 0,020 | 0,130 | 0,789 | 1,000 |
| 8,9 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,010 | 0,205 | 0,773 | 1,000 |
| 9,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,769 | 1,000 |

Tabelle 5.4.6: Speziesmassenanteile an konkreten Orten über der Müllbahn

Bild 5.4.6: Speziesprofile über der Müllbahn

Bild 5.4.7: Sauerstoffprofil über der Müllbahn

Neben dem Einsatz der IFRF-Reaktionsparameter beim Faktor AMix in Gleichung (4.5.17) und der Option, dass CO nur mit Sauerstoff reagiert, wird die Variable aus Gleichung (4.5.16) analog zu den IFRF-Verbrennungsmodellen mit Hilfe der CH4- und O2-Anteile aus den Hauptverbrennungszonen zu etwa 0,9 bestimmt.

# Text boxes

(5.1.3)