# 7  Ergebnisse

7.1  Vergleich von Mess-, Literatur- und Simulationswerten

7.1.1  Berechnete Realanlagen

An insgesamt zwei europäischen Großanlagen wurden Netzmessungen durchgeführt, an denen die mathematischen Modelle sowie Annahmen überprüft werden konnten. MVA 1 wurde, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, in sechs Ebenen vermessen. Für einen Referenzfall, bei dem alle Düsenreihen gleich beaufschlagt wurden, konnten Temperaturen, Sauerstoff- und CO-Konzentrationen experimentell bestimmt werden. Die gemessenen und berechneten Temperatur- und Konzentrations-Mittelwerte je Ebene sind in den Bildern 7.1.1 - 7.1.3 dargestellt.

Bild 7.1.1:  Gemessene und numerisch berechnete Temperatur-Mittelwerte [1.22]

Bild 7.1.2:  Gemessene und vorhergesagte CO-Mittelwerte [1.22]

Bild 7.1.3: Experimentell und numerisch bestimmte O2-Mittelwerte [1.22]

Anhand von Mittelwerten können keine Aussagen über Schieflagen innerhalb einer Ebene gemacht werden. Mittelwerte dienen aber zur Überprüfung, ob das Niveau einer Größe richtig vorhergesagt wird. Bei den mittleren Temperaturen sind die Abweichungen in allen sechs Ebenen zwischen Mess- und Simulationswerten sehr gering. Daraus kann gefolgert werden, dass der Temperaturverlauf vom Feuerraum bis zum 3. Zug zumindest vom Niveau her richtig abgebildet wurde. Da für die Bestimmung der Enthalpie u.a. die Wärmefreisetzung der Nachverbrennungsreaktionen (Aufoxidation von CO und CxHy zu CO2) eine entscheidene Rolle spielt, kann unterstellt werden, dass auch die Niveaus der Spezieskonzentrationen korrekt vorhergesagt wurden. Bei den Sauerstoff-Mittelwerten wird dies praktisch in jeder Messebene bestätigt, bei den CO-Konzentrationen vor allem im Bereich des 1. Zuges. Im 2. und 3. Zug nimmt der Gehalt an CO bei den Messwerten wieder zu. Es hat offenbar eine nachträgliche Oxidation von organischem oder anorganischem Kohlenstoff in der Müllverbrennungsanlage stattgefunden. Weil aber hierüber keine Informationen zur Verfügung standen, wurde diese Oxidation in der Simulation auch nicht berücksichtigt, sodass die CO-Konzentrationen mit dem Rauchgasweg kontinuierlich abgebaut wurden. Der CO-Gehalt ist aber am Ende des Müllkessels vom Niveau her so gering, dass er praktisch keinen Einfluss mehr auf das Temperaturfeld hat. Daher ist auch keine Abweichung zwischen den experimentell und numerisch bestimmten Temperatur-Mittelwerten zu erkennen.

Ob eine Ungleichverteilung innerhalb einer Messebene korrekt vorhergesagt wurde, kann den Bildern 7.1.4 - 7.1.6 entnommen werden. Hierbei werden für die einzelnen Messpunkte je Ebene vorhergesagte und gemessene Temperaturen, CO- und Sauerstoffkonzentrationen direkt gegenübergestellt. Die Werte an symmetrischen Messstellen wurden in einem Mittelwert zusammengefasst, sodass für die 1. und 2. Ebene insgesamt neun, für die restlichen Ebenen je sechs Punkte aufgeführt sind.

Bild 7.1.4:  	Experimentell und numerisch berechnete Temperaturen in sechs Mess- ebenen [1.22]

Bild 7.1.5:  Gemessene und numerisch berechnete CO-Werte in sechs Messebeben

[1.22]

Bild 7.1.6: 	Experimentell und numerisch berechnete O2-Werte in sechs Mess-

ebenen [1.22]

Die Abweichungen zwischen Mess- und Simulationswerten sind bei der ersten und letzten Messebene am größten. Zu Beginn des ersten Zuges sind Pyrolysegase und Sekundärluft noch nicht vollständig vermischt. Die Nachverbrennungsreaktionen laufen lokal also noch ab. Dies führt zu sehr großen Unterschieden zwischen maximalen und minimalen Temperaturen sowie Spezieskonzentrationen, sowohl bei den Mess- als auch bei den Simulationswerten.

Da die numerischen Berechnungen allerdings im Gegensatz zur Realität insbesondere bei der Abbildung der heterogenen Rost-Verbrennung auf symmetrischen Mittelwerten basieren, wurden die einzelnen Peaks nur vereinzelt korrekt vorhergesagt. Bereits am Ende des 1. Zuges, d.h. nach der Vermischung und dem nahezu vollständigen Ausbrand, fallen die Vergleiche wesentlich besser aus. Beispielsweise konnte nicht nur das Niveau sehr exakt abgebildet werden, sondern auch die Temperaturen der einzelnen Temperatur-Messstellen.

Extrem schwierig fällt die Beurteilung bei den CO-Werten aus. Vor allem in der ersten Messebene ergaben sich bei den Messungen sehr unsymmetrische und schwankungsbehaftete Werte wie Bild 7.1.7 zeigt.

Bild 7.1.7:  Gemessene CO-Konzentrationen in der Messebene 1 (Beginn 1. Zug)

[1.22]

Anzumerken ist, dass es sich bei den Messwerten um 10-min-Mittelwerte handelt, die zeitlich nacheinander aufgenommen worden sind. Allerdings wurden bei diesen Messungen zwei Lanzen eingesetzt, um die Konzentrationen an den spiegelsymmetrischen Messpunkten gleichzeitig zu bestimmen. Wenn dann an der Rück- und Vorderwand in Messreihe 1 (Messtiefe = 1 bzw. 6 m) Konzentrationen von 69 mg/m3i.N. bzw. 12500 mg/m3i.N. gemessen wurden, ist eine Gegenüberstellung mit den Simulationswerten praktisch nicht mehr sinnvoll.

Die gewählten Reaktionsmodelle und Parameter sowie die Verteilungsannahmen können daher auch anhand dieser Messergebnisse nicht ausreichend genau validiert werden. Da aber die Niveaus der CO-Gehalte und Temperaturen recht gut abgebildet wurden, kann gefolgert werden, dass die gewählten Variablen geeignet sind, um die Spezieskonzentrationsfelder ausreichend genau abzubilden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Abweichungen zwischen realen und berechneten Sauerstoffkonzentrationen sehr gering sind und Trends für CO-, H2O-, CO2- und CxHy-Konzentrationen korrekt vorhergesagt werden können.

Bei einer zweiten Großanlage sollten die gewählten Reaktionsparameter nochmals anhand von Temperatur- und Sauerstoffverteilungen überprüft werden. Am Ein- sowie Austritt des 1. Zuges wurden an insgesamt zwölf Messstellen, welche in Bild 7.1.8 dargestellt sind, Temperaturen und Sauerstoff-Gehalte experimentell bestimmt.

Bild 7.1.8:  Messstellenplan für zwei Messebenen (Ein- und Austritt des 1. Zuges)

Die Mittelwerte aus neun Einzelmessungen sind den vorhergesagten Temperaturen und Konzentrationen in den Bildern 7.1.9 - 7.1.11 gegenübergestellt. Grundlage für die Simulation war ein Vollast-Referenzfall, bei dem die Sekundärluftdüsenreihen 1 und 2 mit jeweils 30% beaufschlagt wurden und die Reihen 3 und 4 mit jeweils 20% (vgl. Kapitel 6.3).

Bild 7.1.9: 	Vergleich von gemessenen und berechneten Temperaturen am Eintritt in

den 1. Zug [1.23]

Bild 7.1.10: 	Vergleich von gemessenen und berechneten Temperaturen am Austritt

des 1. Zuges [1.23]

Bild 7.1.11:  Vergleich von gemessenen und berechneten O2-Gehalten am Eintritt

in den 1. Zug [1.23]

Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass nicht nur die Temperatur- und Sauerstoff-Niveaus richtig abgebildet wurden, sondern auch die Tendenzen. In der 1. Messebene sind auf der Messachse 3 die größten O2-Gehalte und folglich die geringsten Temperaturen gemessen worden. Die Simulation bildet diesen Trend auch ab.

Anhand dieser zweiten Gegenüberstellung kann also gefolgert werden, dass die Vorgänge in der Gasphase durch die verwendeten Modelle und Parameter ausreichend genau abgebildet werden. Die Modelle sind folglich auf Grund und wurden daher auch bei den theoretischen Studien (Kapitel 7.2 - 7.4) eingesetzt.

7.1.2  Vergleich mit Literaturdaten

Weltweit werden für die Müllverbrennung erst seit einigen Jahren Mess- und Simulationstechniken eingesetzt, um Temperatur-, Geschwindigkeits- und Speziesfelder abzubilden. Insbesondere im Bereich oberhalb des Müllbettes stehen mit Ausnahme von Technikumsanlagen praktisch keine gemessenen Werte zur Verfügung. Die wenigen in den letzten Jahren veröffentlichten Simulations- und Messwerte [1.16, 5.1.4, 5.3.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4] sind in den nachfolgenden Bildern 7.1.13 - 7.1.17 zusammengefasst. Gleichzeitig werden die am LUAT entwickelten Müllbahnprofile (Mittelwerte aus insgesamt acht simulierten Anlagen mit einem mittleren Mülldurchsatz von 16600 kg/h) diesen Literaturwerten gegenübergestellt. Die Zahlen in den Balken weisen auf die entsprechende Literaturstelle (Tabelle 7.1.1) hin. Die Mess- sowie Simulationswerte der sieben Literaturstellen beziehen sich auf insgesamt vier Rostbereiche. Die einzelnen Zonen sind in Bild 7.1.12 anhand einer typischen Wärmefreisetzungsverteilung dargestellt.

| Literatur 1 | Literatur 2, 5 & 6 | Literatur 3 | Literatur 4 | Literatur 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Swithenbank, Nasserzadeh (Sheffield) | Choi, Ryu, Shin (Korea) | Brem, Gort (Appeldorn) | Beckmann, Scholz (Clausthal) | Santos (Stockholm) |
| Gegenstrom- Realanlage Mülldurchsatz: 20000 kg/h | Mittelstrom- Realanlage Mülldurchsatz: 12500 kg/h | Mittelstrom- Laboranlage Mülldurchsatz: ~ 500 kg/h | Gegenstrom- Laboranlage Mülldurchsatz: ~ 500 kg/h | Gegenstrom- Laboranlage Mülldurchsatz: 6700 kg/h |

Tabelle 7.1.1:  Übersicht der gegenübergestellten Literaturdaten

Bild 7.1.12:  Vier Messbereiche auf der Müllbahn am Beispiel einer typischen

Wärmefreisetzungsverteilung

Bild 7.1.13:  Temperaturen oberhalb der Müllschicht

Bild 7.1.14:  CO2-Werte über der Mülloberfläche

Bild 7.1.15:  CO-Werte oberhalb der Müllschicht

Bild 7.1.16:  O2-Werte oberhalb der Müllschicht

Bild 7.1.17:  H2O-Werte oberhalb des Müllbettes

Die Messwerte, welche sich auf insgesamt sieben Publikationen (nicht jede Größe wurde gemessen bzw. bestimmt) beziehen, basieren auf Müllzusammensetzungen, die teilweise stark vom deutschen Hausmüll abweichen. Die Messungen wurden darüber hinaus an kleinen Laboranlagen durchgeführt, bei denen sich die Verbrennungsvorgänge im Vergleich zu Großanlagen an lokalen Stellen deutlich unterscheiden können. Trotzdem liefert die Literaturrecherche einen Anhaltspunkt, dass die Modelle für die heterogene Verbrennung auf dem Rost tendenziell richtige Werte liefern. Sowohl die Temperaturen als auch die Spezieskonzentrationen liegen überwiegend im Bereich der Literaturwerte. In der Trocknungszone ist der Gehalt an H2O bei den LUAT-Modellen etwas geringer, da bei den drei Literaturwerten ein Müll-Wassergehalt von über 40% zu Grunde gelegt wurde, was für deutsche Verhältnisse sehr hoch ist. Weiterhin fällt auf, dass der Gehalt an CO in der Hauptverbrennungszone bei den am LUAT simulierten Anlagen etwas niedriger ist und die CO2-Konzentrationen um einige Prozentpunkte höher liegen. Dies kann dadurch begründet werden, dass die Literaturwerte zum einen auf deutlich unterschiedliche Müll-Massenanteile an C und O basieren und zum anderen bei kleineren Technikumsanlagen mit unterschiedlicher  globaler sowie lokaler Stöchiometrie gefahren wird.