7.2   Vorarbeiten

7.2.1  Sekundärluftdüsenanordnung

Das Ziel dieser Vorstudie war die Festlegung der Einzeldüsenkonfiguration bei den großen Modellanlagen. Es wurden insgesamt drei Düsenanordnungen anhand einer sehr einfachen Geometrie (vgl. Kapitel 6.1) hinsichtlich homogener Speziesverteilungen näher untersucht. In den Bildern 7.2.1 und 7.2.2 sind die Ergebnisse der Variante 1 für die beiden Boxer-Konzepte ("Prall" und "gekämmt") gegenübergestellt. Bild 7.2.3 zeigt den Einfluss von unterschiedlichen Eindringtiefen, Bild 7.2.4 vergleicht zwei Varianten für versetzte Düsen. Anhand von Vektorplots können die Eindringtiefen graphisch bestimmt und mit den aus Gleichung (2.3.1) berechneten Reichweiten verglichen werden (Bild 7.2.5).

Bild 7.2.1: 	O2- und CH4-Konzentrationen im Querschnitt zu Beginn des 1. Zuges für	gegenüberliegende und versetzte Düsen (Farbtafel im Anhang)

Bild 7.2.2: 	O2- und CH4-Konzentrationen im Querschnitt am Ende des 1. Zuges für gegenüberliegende und versetzte Düsen (Farbtafel im Anhang)

Die gleichmäßigsten Verteilungen ergeben sich für die insgesamt neun versetzten Düsen. Der Querschnitt wird hierbei durch die Luftstrahlen, die bis etwa zur Mitte hin reichen, fast völlig abgedeckt. Methan wird somit schnell zu Kohlendioxid umgesetzt. Dies wird ebenso in dem horizontalen Schnitt am Ende des Berechnungsgebietes bestätigt (Bild 7.2.2). Auch hier sind die Speziesfelder mit Abstand am homogensten.

Grundsätzlich kann anhand der Simulationsergebnisse gefolgert werden, dass sich versetzte Düsen im Vergleich zu gegenüberliegenden Düsen positiver auf die Verteilungen auswirken. Es wird zwar beim Boxer-Konzept "Prall“ die gesamte Breite des Rauchgaszuges erfasst, allerdings sind zwischen den Düsen große Flächen zu erkennen, in denen praktisch keine Reaktion stattfindet, weil kein Sauerstoff dorthin transportiert wird.

Bei beiden Konzepten konnte beobachtet werden, dass bei geringerer Düsenanzahl (Fall 1) ein besserer Ausbrand erzielt wurde und die Verteilungen homogener waren. Grund hierfür ist die größere Austrittsgeschwindigkeit bei konstantem Volumenstrom, wodurch eine höhere Turbulenz, Mischwirkung und Eindringtiefe erzielt wird. Im Fall 2 findet die Oxidation praktisch ausschließlich in der Mitte innerhalb einer sehr schmalen Fläche statt. Zwischen den Düsen ist gerade bei der Anordnung mit den nicht gekämmten Strahlen vor allem kurz nach der Lufteindüsung praktisch keine Reaktion zu beobachten.

Bild 7.2.3 stellt O2-Konzentrationen für verschiedene Einstellungen bei dem Konzept mit gegenüberliegenden Düsen (Boxer, Prall) dar. Es wurde überprüft, ob sich verschiedene Eindringtiefen, die durch unterschiedliche Austrittsgeschwindigkeiten oder Düsendurchmesser realisierbar sind, positiv auf den Verbrennungsprozess auswirken.

Bild 7.2.3:	Einfluss einer unterschiedlichen Eindringtiefe auf die O2-Verteilung am Beispiel des Boxer-Konzeptes „Prall“ (Farbtafel im Anhang)

Anhand der Ergebnisse kann diese Fragestellung eindeutig bejaht werden. Bei abwechselnd kleinen und großen Eindringtiefen verbessert sich die Mischwirkung offensichtlich so weit, dass sich deutlich homogenere Verteilungen einstellen. Hervorzuheben ist allerdings, dass die Ergebnisse im Vergleich zu der Anordnung mit versetzten Düsen immer noch klar schlechter ausfallen.

Das Konzept mit den versetzten Einzeldüsen wird erst seit einigen Jahren und nur von einigen Betreibern eingesetzt. Es gibt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten die Düsen anzuordnen. Allerdings fehlen nahezu jegliche Betriebserfahrungen. Im Rahmen dieser Vorstudie wurden zwei Varianten simulationstechnisch untersucht. Die bereits vorgestellten Ergebnisse für die 1. Variante waren schon sehr zufriedenstellend. Nachteilig war allerdings, dass die Düsenanzahl je Reihe nicht gleich ist, wodurch sich schnell horizontale Sekundärströmungen ergeben können. In Bild 7.2.4 ist die O2-Verteilung in der unteren und oberen Schnittebene für verschiedene Varianten dargestellt.

Bild 7.2.4:	O2-Konzentrationen für zwei Varianten beim gekämmten Boxer-Konzept (Farbtafel im Anhang)

Die beiden dunklen Bereiche mit etwa 6,5 Ma-% am Ende des 1. Zuges sind typisch für solche Querströmungen. Die Verteilung für Variante 2 lässt diese Flächen nicht erkennen. Die Ergebnisse fallen im Vergleich zur 1. Variante zwar geringfügig besser aus, bei der Modellanlage wurde aber aus Symmetriegründen die Anordnung der Variante 1 gewählt.

Bild 7.2.5 zeigt für die beiden untersuchten Konzepte die Geschwindigkeitsverteilung in einem vertikalen Schnitt. Die gewählte Ebene schneidet die mittleren Düsen, sodass die Eindringtiefe anhand dieser Vektorplots graphisch bestimmt werden kann.

Bild 7.2.5:  Vektordarstellung für einen vertikalen Schnitt durch die mittleren Düsen

Zunächst fällt beim nicht gekämmten Boxer-Konzept („Prall“) auf, dass die Luftstrahlen, wie erwartet, in der Mitte aufeinander prallen und sich dann zu einem Strahl vereinigen. Deshalb läuft die Oxidation auch praktisch nur in der Mitte ab. Bei der versetzten Düsenanordnung wird ein Einzelstrahl nicht durch einen anderen beeinflusst oder abgelenkt. Somit wird auch hierbei immer noch genügend Sauerstoff zur gegenüberliegenden Seite hin transportiert. Theoretisch sollte der Strahl in einem 90°-Winkel nach oben hin von der Hauptströmung abgelenkt werden, wie auch in Kapitel 2.3 in Bild 2.3.11 vorgestellt wurde. Unter den spezifischen Randbedingungen einer Müllverbrennungsanlage, nämlich kleine Rauchgas- und große Sekundärluftdüsengeschwindigkeiten, lässt sich diese 90°-Ablenkung nicht erkennen.

Etwa bis zur Mitte hin erfolgt im Fall 1 eine horizontal gerichtete Eindüsung. Diese Reichweite (1,0 m) kann man mit der theoretischen Eindringtiefe nach Gleichung (2.3.1) in Relation setzen. Ausgelegt war eine Eindringtiefe von 1,2 m. Für den Fall 2 lässt sich eine Eindringtiefe von ca. 0,5 m erkennen. Die berechnete Reichweite betrug 0,45 m. Beide Eindringtiefen werden also in erster Näherung durch die Simulation bestätigt.

Ebenso zur Überprüfung der Abbildungsgüte erscheint ein Vergleich mit den numerisch und experimentell bestimmten Eindringtiefen von WEBER (vgl. Kapitel 2.3) als sinnvoll. Die numerisch berechneten horizontalen Geschwindigkeiten in der Nähe der Eindüsungsstelle, die sich bei den WEBER-Randbedingungen (Eintrittsgeschwindigkeit = 110 m/s, Düsendurchmesser = 10 mm) ergeben, sind in Bild 7.2.6 dargestellt.

Bild 7.2.6: 	Horizontale Geschwindigkeiten in der Nähe der Sekundärlufteindüsung	(Farbtafel im Anhang)

Werden die im Rahmen dieser Vorstudie numerisch berechneten Geschwindigkeiten in die Diagramme von WEBER (vgl. Kapitel 2.3) übertragen, ergeben sich folgende Darstellungen (Bild 7.2.7).

Bild 7.2.7:  Vergleich mit den von WEBER [2.3.6] bestimmten Geschwindigkeiten

Der Vergleich zeigt, dass die mit FLUENT numerisch berechneten Geschwindigkeiten mit den Untersuchungen von Weber korrelieren. Die Spitzengeschwindigkeit wird relativ gut abgebildet und auch die rapide Geschwindigkeitsabnahme mit der Höhe kann deutlich nachvollzogen werden. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Sekundärlufteindüsung näherungsweise korrekt abgebildet wird.

7.2.2  Symmetrierandbedingungen

An der Mittelstrom-Modellanlage wurden zunächst simulationstechnische Voruntersuchungen durchgeführt. Prinzipiell reicht es bei symmetrischen Geometrien aus, nur eine Anlagenhälfte abzubilden, um die Zellenanzahl und die Berechnungszeit drastisch zu senken. Es traten aber in den letzten Jahrzehnten vereinzelt numerische Probleme an den spiegel- und rotationssymmetrischen Zonen auf, sodass zunächst der Beweis erbracht werden sollte, dass die abweichenden Ergebnisse bei Verwendung einer Symmetrieebene vernachlässigbar klein sind.

In den Bildern 7.1.8 - 7.2.9 sind am Beispiel der Mittelstromfeuerung für zwei Ebenen (H = +10 und +22 m) die horizontalen Temperatur-, Sauerstoff- und CO-Verteilungen, die bei einer vollständigen Anlagenabbildung und beim Einsatz einer Symmetrierandbedingung (Abbildung von einer Anlagenhälfte) erzielt worden sind, direkt gegenübergestellt.

Bild 7.2.8:  Berechnete Temperaturen (Einfluss der Symmetrieebene)

Bild 7.2.9: Berechnete O2-Gehalte (Einfluss der Symmetrieebene)

Bild 7.2.10:  Berechnete CO-Gehalte (Einfluss der Symmetrieebene)

Die Verteilungen unterscheiden sich bei Verwendung einer Symmetrieebene im Vergleich zur vollständigen Geometrieabbildung nur unwesentlich. Eine andere Zellenanzahl bedeutet grundsätzlich, dass die Gitter unterschiedlich sind und die numerisch berechneten Werte daher etwas voneinander abweichen. Die Unterschiede sind aber anhand der Simulationsergebnisse unbedeutend klein. Die größte Abweichung ist in der oberen Ebene (+22 m) bei den Temperaturen zu erkennen (Bild 7.2.8). Aber auch hier beträgt die Differenz weniger als eine Graustufe, welche etwa 15 K entspricht. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die numerischen Lösungen an den Symmetrierandbedingungen in FLUENT korrekt sind. Daher wurden die weiteren Anlagen spiegelsymmetrisch abgebildet. Die Zellenanzahl konnte durch diese Vereinfachung auf etwa die Hälfte verringert werden. Die Folge war eine deutliche Reduzierung der Rechenzeit.

7.2.3  Schütthöhenberechnung mit PFC

In Kapitel 6 wurde bei der Anlagenbeschreibung erwähnt, dass für die Modellanlage eine Schütthöhe im vorderen Bereich von 600 mm und am Rostende von 100 mm angenommen wurde. Diese Daten wurden mit Hilfe des "Particle Flow Codes" der Firma Itasca [4.7.2] gewonnen. Zwar kann dieses Programm im jetzigen Status noch keine Abbrandvorgänge erfassen, d.h. die Partikel schrumpfen auf dem Rost nicht, trotzdem ist eine grobe Abschätzung der Schütthöhe mit dieser Methode möglich. Es wurde die Durchmischung eines 4,5 x 3 m Vorschubrostes simuliert, bei dem vier Rostelemente beweglich und fünf Elemente starr gewesen sind. Die Roststabgeschwindigkeit hatte einen für Müllverbrennungsroste typischen Wert von 0,01 m/s. Es wurden Partikel mit einem Durchmesser von 50 - 200 mm generiert, die auf Grund der Roststabbewegung zum Entascher transportiert wurden. Die Ergebnisse nach einer Berechnungszeit von einer Stunde sind in Bild 7.2.11 dargestellt.

Bild 7.2.11:  Berechnete Kugelschüttung für einen Vorschubrost

Anhand der berechneten Kugelschüttung ist zu erkennen, dass die Schütthöhe zu Beginn des Rostes wesentlich größer ist als am Rostende. Die Schütthöhe nimmt kontinuierlich ab, sodass für die CFD-Berechnungen eine lineare Verbindung von maximaler zu minimaler Schütthöhe gewählt wurde. Am Rostanfang beträgt die Schütthöhe ca. 500 - 700 mm, am Rostende etwa 100 mm.

7.3  Hauptuntersuchungen an den Modellanlagen

7.3.1  Feuerraumgeometrie

Bei gleicher thermischer Leistung wurden die Feuerraumkonzepte "Gleich-, Gegen- und Mittelstrom" simulationstechnisch untersucht. Für eine Optimierung war das Hauptaugenmerk vor allem auf gleichmäßige Strömungs-, Spezies- und Temperaturverteilungen gerichtet. Vergleiche von absoluten Temperatur-, O2- und CO-Niveaus im Feuerraum und in der Nachbrennkammer sollten die systemabhängigen Unterschiede aufzeigen.