7.3.4  Feuerfest-Auskleidung (Einfluss des Feuerfest-Materials)

Am Beispiel der Mittelstromfeuerung wird in diesem Kapitel der Einfluss des Feuerfest-Materials erörtert. Es wurden die in Bild 7.3.26 dargestellten Feuerfest-Systeme untersucht (eine gekittete sowie eine nitridgebundene, hinterlüftete SiC-Platte und eine phosphatgebundene SiC-Masse). Bei der hinterlüfteten Variante wurde zusätzlich ein Aschebelag angenommen.

SiC-Platte		   SiC-Masse 	           SiC-Platte

(nitridgebunden, gekittet)             (phosphatgebunden)            (nitridgebunden, hinterlüftet)

Bild 7.3.26: Untersuchte Feuerfest-Systeme [7.5]

Weil die Wandinnentemperaturen insbesondere von den wärmetechnischen Eigenschaften der Feuerfestmaterialien abhängig sind, zeigt Bild 7.3.27 die Wärmeleitfähigkeiten der eingesetzten SiC-Materialien als Funktion der Temperatur.

Bild 7.3.27: Wärmeleitung der Wandmaterialien in Abhängigkeit der Temperatur [7.5]

Zusammenfassend sind in den Bildern 7.3.28 und 7.3.29 die in Kapitel 6.2.3 berechneten Wandtemperaturen für die einzelnen Bereiche der Modellanlagen dargestellt.

Bild 7.3.28: Oberflächentemperatur in Abhängigkeit des Ortes und des Materials

Bild 7.3.29: Oberflächentemperaturen der Modellanlagen am Beispiel SiC 70-Masse

In den Bildern 7.3.30 - 7.3.35 werden die Ergebnisse der Verbrennungsrechnungen als Funktion des verwendeten Wandmaterials dargestellt und miteinander verglichen.

Zunächst sind in den Bildern 7.3.30 und 7.3.31 die Temperatur- und O2-Verteilungen der drei verwendeten Systeme für die Symmetrieebene abgebildet.

Bild 7.3.30:	Vorhergesagte Temperaturen für drei Feuerfest-Systeme (vertikaler Schnitt durch die Symmetrieebene, Farbtafel im Anhang) [1.26]

Bild 7.3.31: 	Berechnete O2-Konzentrationen für drei Feuerfest-Systeme (vertikaler Schnitt durch die Symmetrieebene, Farbtafel im Anhang) [1.26]

Die Gastemperaturen unterschieden sich bei der gekitteten SiC-Platte im Vergleich zur SiC-Stampfmasse nur geringfügig. Obwohl die Oberflächentemperatur bei der gekitteten SiC-Platte im Feuerraum um etwa 200 K niedriger ist, beträgt die größte Differenz nur etwa 20 K. Ein deutlich höheres Temperaturniveau zeigt sich bei der hinterlüfteten Platte mit zusätzlichem Aschebelag. Die Wandinnentemperatur liegt im Vergleich zu den beiden anderen Systemen rund 600 K höher. Dies bewirkt eine Anhebung des Temperaturniveaus von durchschnittlich 200 K. Erst dieser enorme Unterschied im Temperaturfeld hat auch einen erkennbaren Einfluss auf die anderen Größen. Als Referenzpunkt soll beim Sauerstofffeld (Bild 7.3.31) sowie bei den nachfolgenden Verteilungen der Ort in der Mitte des 1. Zuges dienen (Wert ist kursiv und unterstrichen dargestellt).

Beim höheren Temperaturniveau (hinterlüftete Platte und Aschebelag) lässt sich im Betrachtungspunkt ein um 0,4 Massen-% verminderter Sauerstoffgehalt erkennen. Folglich sollte sich auch eine Einwirkung im CO-Feld (Bild 7.3.32) beobachten lassen.

Des Weiteren wird anhand von Dichte- und Turbulenzparameter-Verteilungen (Bilder 7.3.33 - 7.3.35) versucht, die Ursache für die Beeinflussung aufzuzeigen.

Bild 7.3.32: 	Vorhergesagte CO-Konzentrationen für drei Feuerfest-Systeme (vertikaler Schnitt durch die Symmetrieebene, Farbtafel im Anhang) [1.26]

Bild 7.3.33: 	Berechnete Dichten für die Gasphase bei drei Feuerfest-Systemen (ver- tikaler Schnitt durch die Symmetrieebene, Farbtafel im Anhang) [1.26]

Bild 7.3.34: 	Vorhergesagte Werte für die kinetische Turbulenzenergie k bei drei Feuerfest-Systemen (vertikaler Schnitt durch die Symmetrieebene, Farbtafel im Anhang) [1.26]

Bild 7.3.35: 	Berechnete Werte für die Dissipationsrate  bei drei Feuerfest-Systemen (vertikaler Schnitt durch die Symmetrieebene, Farbtafel im Anhang) [1.26]

Bei der CO-Verteilung ist besonders im 1. Zug ein deutlicher Unterschied zwischen der hinterlüfteten Platte und den beiden anderen Arten zu erkennen. Ein kleinerer O2-Gehalt lässt die CO-Konzentration im Referenzpunkt von 650 auf 800 mg/m3i.N. steigen. Dieser Effekt kann über das eingesetzte Reaktionsmodell erklärt werden. In Gleichung (4.5.18) wurde die Reaktionsrate vorgestellt. Sie hängt im mischungskontrollierten Zustand ("mixed = burned") vom Term „(·/k" ab. Im Referenzpunkt kann der Betrag dieses Termes für alle Wandmaterialien bestimmt werden:

- gekittete SiC-Platte:				/k·= 0,375

- SiC-Masse:						/k·= 0,363

- hinterlüftete SiC-Platte + Aschebelag:		/k·= 0,305

Beim letztgenannten System ergibt sich für die Reaktionsrate ein vergleichsweise kleiner Faktor, sodass sich der Umsatz von CO zu CO2 verlangsamt. Grundsätzlich hängt der Umsatz in erster Linie vom Turbulenzniveau ab. Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass an den Stellen, an denen hohe Turbulenzenergien und Dissipationsraten vorhanden sind, niedrige CO-Werte existieren. Besonders in der Nähe der Sekundärluftdüsen ist der Umsatz zu CO2 wegen der höheren Turbulenz auch größer. Im Bereich des Referenzpunktes sind die - und k-Werte für alle Fälle aber praktisch identisch, sodass auch der Quotient /k nahezu gleich bleibt. Für diesen speziellen Fall hängt der Umsatz dann vorwiegend von der Dichte ab, die besonders bei großen Temperaturunterschieden stark variiert. Deutlich höhere Temperaturniveaus, wie es bei der hinterlüfteten Variante mit zusätzlichem Staubbelag der Fall ist, lassen die Dichte relativ drastisch absinken. Dies führt dann an lokalen Stellen zu einer geringeren O2- sowie höheren CO-Konzentration.

7.3.5 Korrosionsgefahr

Da CFD-Codes für die Abbildung der Vorgänge in Müllverbrennungsanlagen bisher nicht all zu oft eingesetzt wurde, befindet sich auch die Vorhersage von Korrosionsneigungen mittels mathematischer Modellierung erst in einem frühen Stadium. Zur Eingrenzung der Korrosionsgefahr bei bestimmten Temperaturen und Aschezusammensetzungen wird in den nächsten Jahren angestrebt, mathematische Modelle mit thermodynamischen Modellen zu koppeln. Zurzeit können lediglich gefährdete Gebiete hinsichtlich Korrosionsneigungen mit Hilfe von CFD-Rechnungen aufgezeigt werden.

Ein direkter CO-Angriff ist bei den üblichen CO-Konzentrationen eher unwahrscheinlich. Allerdings wird die Aschezusammensetzung in reduzierenden Zonen von den Sulfaten hin zu den Chloriden verschoben, was zu ähnlichen Wirkungen wie beim Alkalichloridangriff führt [2.5.17]. Aus den numerisch berechneten wandnahen CO- und O2-Verteilungen kann also gefolgert werden, ob an einer lokalen Stelle reduzierende Bedingungen existieren und daher eine Korrosion möglich ist.

In den nachfolgenden Bildern 7.3.35 - 7.3.40 wird aufgezeigt, dass die gefährdeten Gebiete auf Grund von reduzierenden Bedingungen je nach Feuerraumgeometrie und eingesetztem Sekundärluftzuführungskonzept minimiert werden können. Für die drei Feuerraumgeometrien ist jeweils das klassische Prinzip einem System gegenübergestellt, das für die entsprechende Betriebsweise gute Ergebnisse lieferte. Die dargestellten O2- und CO-Verteilungen sind als wandnahe Konzentrationen zu verstehen, wobei die gewählten Schnitte einen Abstand zur Feuerrauminnenwand von einigen Zentimetern besitzen.

Bild 7.3.36: 	Wandnahe O2-Konzentrationen für die Gleichstromfeuerung (klassische Sekundärlufteindüsung und Wirbelkonzept 3, Farbtafel im Anhang) [1.27]

Bild 7.3.37: 	Wandnahe CO-Gehalte für die Gleichstromfeuerung (klassische Sekundärlufteindüsung und Wirbelkonzept 3, Farbtafel im Anhang) [1.27]

Bild 7.3.38: 	O2-Gehalte in Wandnähe bei Gegenstromfeuerungen (klassische Sekundärlufteindüsung und Wirbelkonzept 1, Farbtafel im Anhang) [1.27]

Bild 7.3.39: 	CO-Gehalte in Wandnähe bei Gegenstromfeuerungen (klassische Sekundärlufteindüsung und Wirbelkonzept 1, Farbtafel im Anhang) [1.27]

Bild 7.3.40: 	O2-Gehalte in Wandnähe für die Mittelstrombetriebsweise (klassische Sekundärlufteindüsung und Düsenbalken, Farbtafel im Anhang) [1.27]

Bild 7.3.41: 	CO-Konzentrationen in Wandnähe für die Mittelstrombetriebsweise

(klassische Sekundärlufteindüsung und Düsenbalken, Farbtafel im

Anhang) [1.27]

Anhand der Ergebnisse in Kapitel 7.3.3 wurde eindeutig gezeigt, dass der Verbrennungsprozess bei Auswahl eines geeigneten Sekundärluftzuführungskonzeptes relativ einfach optimiert werden kann. Die Verteilungen sind bei den klassischen Systemen relativ inhomogen, was sich auch in den wandnahen O2- und CO-Feldern wiederspiegelt.

Bei der Gleichstromfeuerung ist beim klassischen Konzept vor allem die Feuerraumrückwand bezüglich reduzierender Bedingung stark gefährdet. Der Sauerstoff aus der vierten Sekundärluftdüsenreihe, welche sich in der Feuerraumrückwand befindet, reicht bei weitem nicht aus, um die hohen CO-Konzentrationen, die aus der Hauptverbrennungszone stammen, vollständig und schnell abzubauen. An der gesamten Rückwand des 1. Zuges ist somit ein O2-Mangel in Bild 7.3.35 zu erkennen. Schließt man zusätzlich die wandnahen CO-Gehalte in die Betrachtung mit ein und bildet eine Schnittmenge (niedrige O2- und hohe CO-Konzentrationen), kann gefolgert werden, dass an der Feuerraumrückwand bis zum Ende des Schrägzuges eine akute Korrosionsgefahr besteht. Beim Wirbelkonzept 3, mit dem sehr gute Resultate für die Gleichstromfeuerung erzielt worden sind, fällt nur eine kleine lokale Stelle zu Beginn des Schrägzuges mit weniger als 6 Ma.-% Sauerstoff auf. Da die CO-Werte aber gleichzeitig in diesem Bereich nicht gerade besonders hoch sind, können die Verteilungen bezüglich reduzierender Gebiete sehr positiv bewertet werden. Generell besteht bei den Drehströmungen im Hinblick auf Korrosion der Vorteil, dass die Sauerstoffkonzentrationen auf Grund des kreisrunden oder elliptischen Wirbels vorwiegend außen höher sind als in der Mitte des Querschnittes. Dies haben auch die Ergebnisse in Kapitel 4.3.3 bestätigt. Höhere CO-Konzentrationen und niedrigere O2-Gehalte waren prinzipiell nur in der Mitte der horizontalen Schnitte zu beobachten, nicht aber in der Nähe der Feuerraumwände.

Ein ähnliches Bild offenbart sich bei der Gegenstromfeuerung. Auch hierbei ist die Anströmung des 1. Zuges beim klassischen Konzept auf Grund der Geometrie nicht gerade optimal. Die Folgen sind u.a. bei den wandnahen Speziesverteilungen in den Bildern 7.3.37 und 7.3.38 zu erkennen. An der Stirnwand und im vorderen Bereich der Seitenwände sind keine reduzierenden Bedingungen ersichtlich, wohl aber im hinteren Bereich. Bei Verwendung des Wirbelkonzeptes 1 ist eine Gefahr durch Korrosion im Nachbrennraum praktisch nicht vorhanden, da eine stabile Oxidschicht bei einer Sauerstoffkonzentration von 6 Ma.-% (niedrigster Wert im gesamten 1. Zug) immer noch gewährleistet sein sollte.

Bei der klassischen Art der Mittelstromfeuerung sind in Bild 7.3.39 ebenfalls CO-Strähnen entlang der Feuerraumwände zu beobachten. Allerdings ist das CO-Niveau im Vergleich zur Gleich- und Gegenstromfeuerung deutlich niedriger, sodass auch bei gleichzeitig relativ kleinen Sauerstoffgehalten (Bild 7.3.38) eher eine geringere Korrosionsgefahr besteht. Noch positiver sind die Speziesverteilungen, wenn ein Düsenbalken als Sekundärlufteindüsungskonzept für die Mittelstromgeometrie verwendet wird. Bis auf eine kleine Stelle im Bereich der Seitenwand oberhalb des Verdrängungskörpers sind die Sauerstoffkonzentrationen gleichmäßig hoch. Im Vergleich zu den Wirbelkonzepten 1 und 4, bei denen die Sekundärluft von den Seitenwänden zugeführt wird, stellt das Gebiet in der Nähe der Seitenwände zu Beginn des 1. Zuges die einzig kritische Stelle beim Konzept mit Düsenbalken dar. Je nach Rohrteilung der individuellen Müllverbrennungsanlage kann der Abstand von äußerer Düse zur Seitenwand zu groß sein, sodass sich hier hohe CO-Werte und niedrige O2-Konzentrationen ergeben können.

7.3.6  Verschlackungs- und Verschmutzungsneigung

Wie auch im vorherigen Kapitel, können mit Hilfe von numerischen Simulationen nur Gebiete vorhergesagt werden, in denen die Gefahr von Partikelanlagerungen besteht. Zur weiteren Analyse des Verschlackungs- bzw. Verschmutzungsverhaltens kann wieder eine Kopplung mit thermodynamischen Modellen sehr sinnvoll sein, da die Prozesse vor allem durch die Materialeigenschaften der Partikel dominiert werden. Neben der Anströmung der Feuerraumwände ist nämlich insbesondere das von der Zusammensetzung und der Temperatur abhängige Erweichungs- und damit Haftverhalten von entscheidender Rolle.

Mit reinen Strömungsberechnungen können aber auch schon wichtige Hinweise hinsichtlich des Ansatzverhaltens gewonnen werden. Zumindest kann qualitativ gefolgert werden, dass an Stellen mit hohen Partikelkonzentrationen und -temperaturen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verschlackung/Verschmutzung vorliegt (aerodynamische Wahrscheinlichkeit). Dies kann mit CFD-Codes problemlos anhand der Partikelflugbahnen in Kombination mit den Partikeltemperaturen realisiert werden. Für die drei Feuerraumgeometrien mit der konventionellen Sekundärlufteindüsung sind die Partikelbahnen in Bild 7.3.41 visualisiert. Am Beispiel der Mittelstromfeuerung werden in Bild 7.3.42 außerdem die verschiedenen Sekundärluftzuführungskonzepte im Hinblick auf gleichmäßige Partikelverteilungen verglichen.

Die Berechnung der Partikelflugbahnen wurde nach der Gasphasenberechnung durchgeführt. Es wurde ein Erwärmungsmodell angewandt, das eine direkte Wechselwirkung zwischen den Partikeln und der Gasphase nicht berücksichtigt. Die Partikelflugbahnen stellen mittlere Flugbahnen dar, die sich für 20 Partikel á 3 Reihen (oberhalb des Müllbettes) mit folgenden Randbedingungen ergeben:

- Durchmesser:			0,1 - 1 mm,

- Korngrößenverteilung:		Rosin-Rammler-Sperling-Benett  (n = 2),

- Anfangsgeschwindigkeit: 		1 m/s und

- Starttemperatur:			400°C.

Bild 7.3.42: 	Mittlere Partikelflugbahnen und -temperaturen (3 Feuerraumgeometrien in Verbindung mit der konventionellen Sekundärluftzuführung) [1.27]

Bild 7.3.43: 	Mittlere Partikeltrajektorien und -temperaturen bei Mittelstromfeuerungen

(verschiedene Sekundärluftzuführungskonzepte) [1.27]

Das ungünstigste Verschlackungsverhalten weist eindeutig die Gleichstromfeuerung auf. Die Partikel treffen mit einer hohen Temperatur und unter einem relativ großen Winkel auf die Rückwand des Schrägzuges auf, was tendenziell eine sehr hohe Verschlackungsgefahr bedeutet. Im vorderen Bereich existieren vor der Umlenknase Rezirkulationszonen, sodass nicht alle Partikel der Hauptströmung folgen werden und somit eine akute Verschmutzungsgefahr besteht. Besonders nachteilig würde sich dann eine Anbackung in der Nähe der drei Sekundärluftdüsenreihen auswirken. Die Winkel der Lufteindüsungen verändern sich dann nämlich auf Grund der Anlagerungen, was zu einem komplett anderen Verbrennungsprozess führen würde. Die Luftdüsen könnten im schlimmsten Fall sogar ganz zuwachsen, sodass keine Sekundärluft mehr eingebracht werden kann. Die Anströmung der Feuerraumwände durch die Partikelphase stellt bei der Gegen- und Mittelstrom-Modellanlage im Vergleich zum Gleichstrom eine Verbesserung dar. Vorwiegend verlaufen die Partikelflugbahnen parallel zu den Wänden des 1. Zuges. Außerdem ist die Partikelphase über den ganzen Querschnitt gleichmäßiger verteilt. Allerdings sind auch hier einige Bereiche zu beobachten, die eine Verschlackungs- bzw. Verschmutzungsgefahr aufweisen. Bei der Gegenstromfeuerung ist die Ansaugung zwischen den Düsen der Düsenreihe IV (in Decke der Nachbrennzone) zu nennen. Durch höhere Partikelkonzentrationen und -temperaturen könnten in diesem Bereich verschlackte Einzeldüsen entstehen, die inhomogene Verteilungen resultieren lassen würden. Die Rückwand des 1. Zuges ist bei der Gegenstrombetriebsweise ebenfalls gefährdet. Die Partikel treffen erstens unter einem ungünstigen Winkel auf die Wände auf und zweitens ist das Temperatur-Niveau mit etwa 1000°C so hoch, dass sogar Einzelkomponenten erweichen können. Bei der Mittelstromfeuerung fällt insbesondere die Rezirkulationszone an der Vorderwand des 1. Zuges auf, in der sich Partikel ansammeln können. Schon durch die Bildung von Ablagerungen im Bereich des Strahlzuges wird der Abbau der Wärme im Kessel allgemein negativ beeinträchtigt und die Wärmeaufnahme immer weiter zum Kesselende hin verschoben.

Bei einer Gegenüberstellung der verschiedenen Sekundärluftzuführungskonzepte fällt erneut auf, dass die klassische Art durch den Einsatz eines Düsenbalkens oder einer Drehströmung optimiert werden kann. Hinsichtlich des Verschlackungs- und Verschmutzungsverhaltens zeigt die Mittelstromfeuerung in Verbindung mit einem Düsenbalken ein nahezu perfektes Bild. Die einzige Vorsichtsmaßnahme muss gegen Erosion an der Unterkante des Düsenbalkens getroffen werden. Hier prallen nämlich sehr viele Partikel mit einer relativ hohen Geschwindigkeit sowie Temperatur auf. Ansonsten besteht auch bei den Partikeltemperaturen um 850°C praktisch keine akute Verschlackungsgefahr, weil die Flugbahnen fast ausnahmslos parallel zu den Wänden verlaufen und somit nur sehr wenige Partikel/Wandkollisionen entstehen. Die Partikelphase wird bei den Wirbelkonzepten genauso gleichmäßig verteilt wie beim Einsatz des Düsenbalkens, allerdings neigen die Partikel auf Grund der Drehbewegung dazu, relativ oft auf die Wände des Strahlzuges zu prallen. Dies stellt sich im Hinblick auf Anlagerungen gegenüber dem Verdrängungskörper als nachteilig dar.

7.4  Anlagenoptimierung von realen Großanlagen

7.4.1  Sekundärluftverteilung

Ein wichtiger Einflussfaktor auf den Verbrennungsprozess stellt die Verteilung der Sekundärluft auf die einzelnen Düsenreihen dar. Für die Optimierung der Gleichstromfeuerung MVA 1 wurden nach der Abbildung des Referenzfalles zwei weitere Betriebsfälle simuliert. Gegenüber dem Referenzfall lag der Unterschied vor allem in der Sekundärluftmenge der Düsenreihe 2, welche in der Mitte der Feuerraumdecke